## Slide 1
计算机组成原理
东南大学计算机学院 任国林
Email: renguolin@sina.com

## Slide 2
课程目标
目标1—掌握计算机硬件的组成及工作原理
*建立计算机的整机概念 (关联软件-硬件)
*掌握计算机硬件的组成及工作原理 (理解组成-控制)
*了解计算机硬件组成的新技术 (拓展知识面)
目标2—培养计算机硬件的设计与开发能力
*能够进行计算机硬件的逻辑设计 (分析/解决问题)
*能够掌握计算机硬件的开发流程 (工具使用)
*能够完成所设计硬件的电路实现 (工程实践)

## Slide 3
教学要求
转学习思考
先修课程—
教学方式—
参考教材—
考核方式—
教学进度—
课外辅导—
数字逻辑电路，程序设计基础
理论教学(56学时)＋实验教学(16学时)
任国林.计算机组成原理(第2版). 电子工业出版社
任国林.计算机组成原理实验讲义(2024版). 自编
考勤/作业(20%)＋实验(15%)＋测验(15%)＋考试(50%)
[每周首次课交] [4次/随堂] [期中]
共12周(1-9周、14-16周)
线上(不限时间)，课程群号680398072(CO-2025-Ren)

## Slide 4
⑴数字逻辑基础
数字抽象(物理量→逻辑值)，布尔代数(基本运算、定理、运算规则)，
逻辑关系表示(真值表/逻辑函数等)，逻辑函数化简(代数法/卡诺图法)
⑵组合逻辑电路
基本元件(逻辑门[与/或/非/三态])，典型器件(译码器/选择器/加法器)，
电路结构(操作元件+连线[输入无合并/出-入无回路])， ←操作元件＝组合逻辑元器件
设计步骤(功能分析→真值表→逻辑函数&化简→电路)
⑶时序逻辑电路
基本元件(锁存器[RS/D]及触发器[D/T等])，典型器件(寄存器/计数器)，
电路结构(状态元件+输出函数+驱动函数+次态函数)， ←同步时序时f次态＝f驱动
设计步骤(功能分析→状态图→状态化简&编码→特征方程→电路→分析[自启动])
⑷其他电路
半导体存储器(RAM/ROM)
数字逻辑要求：会表示逻辑关系，能化简逻辑函数
数字电路要求：熟记基本元器件功能表，能设计电路
※数字逻辑电路回顾：
Notes: 缓冲器—将弱逻辑型号转换为强逻辑型号的电路
三态门—三态接口电路，仅用于数字信号的传输控制
传输门—逻辑控制开关，可用于模拟信号及数字信号的传输控制
JK/T触发器—用于Qn状态翻转（JK=11、T=1）

## Slide 5
设计练习— (尽量使用器件[简化电路])
⑴设计电路：E＝1时Y＝A•B、E＝0时Y＝A
⑵设计血型配对(供血X1X0、受血Y1Y0)电路
*组合逻辑电路：输出＝F(输入)，又称操作单元
元器件—逻辑门、三态门，译码器、选择器、加法器等 ←教材P48
 | 功能 | 输入 | 控制 | 输出
三态门 | 输出有3种状态 | A |  | Y
译码器 | 仅编码对应的输出有效 | A1~A0 |  | 
选择器 | 输出为所选择的输入 | A7~A0 |  | Y
加法器 | 进行全加运算 | A,B,Cin |  | 
MUX
…
A1
Am
Y
S
log2m
n
n
n
加法器
n
Cin
Cout
A
n
B
n
F
译码器
A
Y0
Y1
Y2Y3
E
2
Y
A
G
G
E(可选) Y3~Y0
S2~S0
无 F,Cout
A
BE
Y
血型编码：
00～11＝O/A/B/AB
配对规则：
O→O、O/A→A、O/B→B、*→AB
X1
X0
Y1
Y0
Y
A
BE
Y
&
&
1 0
3 2 1 0
+
1
Notes: (1)与门+选择器 (2)4各配对逻辑电路+选择器，Y1Y0=00-11为

## Slide 6
Q2
CLK
X
Q1
Q0
CLK
Q2
D2
Q1
D1
Q0
D0
R
*时序逻辑电路：输出＝F(输入,当前状态)，次态Q*＝Y(输入,现态Q),
又称状态单元
元器件—锁存器(电平触发)、触发器(边沿触发)，寄存器、计数器等
 | 功能 | 输入 | 控制 | 输出
锁存器 | 写入、保持、清零(可选) | D | E,R(可选) | Q
触发器 | 写入、保持、清零 | D |  | Q
寄存器 | 写入、保持、清零 | D2~D0 |  | 
计数器 | 计数、保持、清零、置数 | D2~D0 |  | 
思考：
为何没有读出功能？
C,R,E(可选)
C,R,E(可选) Q2~Q0
C,R,E(),LD Q2~Q0
D Q
E Q
R
D Q
C Q
E
R
E | D | Q* | Q* | 功能
1 | 0 | 0 | 1 | 置0
1 | 1 | 1 | 0 | 置1
0 | × | Q | Q | 保持
E | C | D | Q* | Q* | 功能
1 | ↑ | 0 | 0 | 1 | 置0
1 | ↑ | 1 | 1 | 0 | 置1
1 | 非↑ | × | Q | Q | 保持
0 | × | × | Q | Q | 保持
D
Q
E
1
1
0
D
0
Q
C
①
②
①
②
①建立时间 ②保持时间
设计练习—(1)用D触发器设计带清零端的3位寄存器
(2)用D触发器设计串行输入的3位右移移位寄存器
电路延迟
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
4
Notes: 思考—摩尔型的输出=F(当前状态)，保持=读出

## Slide 7
※程序设计基础回顾：
⑴软件开发流程
⑵高级语言编程基础 (C语言)
数据类型(基本+复合)，数据运算(表达式[3类])，
语句功能(声明/赋值/分支/循环/调用/返回)，
程序结构(数据声明+语句序列+唯一入口)
⑶机器语言程序组成与执行
程序组成(指令序列)， ←语句:指令＝1:n
程序存放(内存中)， ←如指针类型
程序执行(串行执行指令) ←有转移型指令
源程序
编译器
目标程序
链接器
可执行程序
库函数
启动函数
编辑器
#include …
void main()
{
int x,b,y;
if (x==0)
y=b;
else
y=b+2;
}
R[1]←M[1000]
R[2]←M[1001]
JNE R[1], 0004
R[2]←R[2]+2
M[1002]←R[2]
HALT(程序结束)
x
b
y
代
码
数
据
0000
0001
0002
0003
0004
0005
1000
1001
1002
内存地址 可执行程序
基本要求：
了解C语言的数据类型、语句功能、程序组成，
了解目标程序的组成、执行方式

## Slide 8
第1章 计算机系统概述
Notes: 3学时（1.1-1.3），2学时（1.4-1.5）

## Slide 9
※主要内容
⑴ 计算机的发展历程(△) ←△表示要求为识记层次
计算机的产生与发展，国内发展现状
⑵ 计算机硬件组成
计算机模型(硬件结构/软件组成/工作方式)，
基本结构，部件组成，部件互连(总线方式/操作过程)
⑶ 计算机层次结构(△)
系统的层次结构，结构与组成的关系(组成的任务)
⑷ 计算机工作过程
工作方式的实现方案，程序执行的过程(准备/执行)
⑸ 计算机性能指标
硬件技术指标，计算机性能指标
※总体要求
了解硬件组成，理解硬件工作过程，可计算程序执行性能
Notes: 考核的层次：识记、领会、简单应用、综合应用
2学时（模型+组成之部件组成），3学时（部件互连、工作过程、性能指标）

## Slide 10
§1.1 计算机的发展历程
※主要内容：计算机的产生与发展，国内计算机的发展现状
引子：计算机的功能有哪些？计算器呢？
1、计算机的产生与发展
*产生：
*发展：
趋势—
 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 
年代 | 1946~1958 | 1958~1964 | 1964~1971 | 1971至今 | 
元器件 | 电子管 | 晶体管 | SSI、MSI | LSI、VLSI、ULSI | 
主存 | 磁心 |  | 半导体 |  | 
辅存 | 纸带、磁带 |  | 磁盘 |  | 光盘
字长 | 4/8 |  | 8/16/32/64 |  | 
操作系统 | 无 | 单道批处理 | 多道、分时 | 多种 | 
速度(次/s) | 40,000 | 200,000 | 1,000,000 | 2500亿万 | 
ENIAC，编程为改变开关及连线，存放数据使用打孔卡片
向两极(微型机/大型机)发展 ←面向各种应用
Notes: 引子：数据处理、数据传送、数据存储、执行用户编制的程序，数据处理。
ENIAC：用改变开关及连线来编程，用打孔卡片I/O数据。
微型机特征为微型化、网络化、智能化，大型机特征为巨型化、并行化、超高速

## Slide 11
*微型计算机的产生与发展： —核心是处理器
趋势—
微处理器 | 字长 | 主频 | 存储器空间 | 其他特点 | 年代
8080 | 8 | 2MHz | 16位 |  | 1974
8086 | 16 | 4.77MHz | 20位 | 实模式 (16位I/O) | 1978
8088 | 16 | 4.77MHz | 20位 | ( 8位I/O) | 1979
80286 | 16 | 6MHz | 24位 | 保护模式(段式VM) | 1982
80386 | 32 | 12.5MHz | 32位 | 保护模式(页式VM)、Cache | 1985
80486 | 32 | 25MHz | 32位 | RISC、流水线 | 1989
Pentium | 32 | 66MHz | 32位 | 超标量流水、MMX | 1993
Pentium Pro | 32 | 133MHz | 36位 | 超级流水、动态执行 | 1995
Pentium Ⅱ | 32 | 200MHz | 36位 | DIB | 1997
Pentium Ⅲ | 32 | 450MHz | 36位 | SSE、非阻塞Cache | 1999
Pentium 4 | 32 | 3.2GHz | 36位 | SSE2、Trace Cache | 2000
Core 2 Duo | 64 | 1.6GHz |  | 双核 | 2006
开发并行性(操作级→指令级→线程级→内核级)，
面向应用(桌面/服务器/嵌入式)
※本课程的目标：≤80386级 ←为硬件基础课
(计算机系统结构课程将讨论＞80386级)

## Slide 12
2、国内计算机发展的现状及危机
*现状： --关键是CPU技术
CPU设计—
CPU制造—
*危机：
*应对：
宏观层面—
微观层面—
回目录
有龙芯、申威等，鲲鹏、飞腾等，兆芯等
(自主产权) (ISA授权) (IP核授权)
7nm级自产(中芯国际等)，＜7nm级外包(台积电、三星等)
--被打压而非竞争
技术封锁(不给授权)，国家霸权(不许生产/销售)
--自主创新
长远布局、增大投入、强化基础教育等
我是中国人(站着做人/国盛我荣/匹夫有责)、
我是践行者(有理想/学文化/肯付出/能坚持)
Notes: 龙芯CPU—MIPS架构、扩展的MIPS指令集，中科院计算所，多用于政府、部队； 申威CPU--Alpha架构、SW64指令集，总参56所，机型有神威·太湖之光；
鲲鹏—ARMv8授权，华为； 飞腾—ARM指令集，国防科大，天河系列计算机；
兆芯—x86架构授权，上海兆芯

## Slide 13
*工作方式： (即软件执行方式)
*硬件结构：
*软件组成：
指令/数据表示—
指令组成—
程序的执行顺序—
§1.2 计算机的硬件组成
一、计算机模型 (又称冯·诺依曼计算机)
由5种部件组成，以运算器为中心(运算与I/O串行)
※主要内容：计算机模型，计算机硬件组成(结构/部件/部件互连)
注： 数据信息
指令信息
控制信息
控制器
运算器
存储器
输入设备
输出设备
程序由指令序列组成，用指令地址表示指令位置
└←指令有顺序型/转移型→┘
二进制形式(→二进制运算)
操作码(操作功能)＋地址码(数据位置)
用下条指令地址序列表示 ←不总是顺序执行
└←由当前指令产生 ←取决于类型&结果
└→程序中指令须串行执行
1…00
1…01
1…10
指令地址 指令内容 指令功能
R1←R1+R0
R2←R2&R1
R2=0时转4#
00010100
01001001
10100100
转PPT界面组织
OP
A1
A2
如：用0001、0100表示+、&，用寄存器编号表示数据位置
Notes: 部件功能：运算器—进行算术/逻辑运算；存储器—存储程序和数据；控制器—控制程序执行过程(各部件自动、协调地工作)；
输入设备—将外部信息形式→机器内部信息形式；输出设备—将机器内部信息形式→外部信息形式
有跳转型指令的原因：计算机具有逻辑判断功能，执行顺序会变化

## Slide 14
0
…
2n-1
…
…
w位
存储单元
2n 个
*工作方式： —采用存储程序方式 ←即软件执行方式
⑴程序和数据预先存放在存储器中 ←提高编程效率&执行效率
⑵机器工作时，自动、逐条地取出指令并执行
程序的执行过程—
是循环的指令执行过程
思考①：需取指令的原因是？需逐条执行的原因是？
提示：思考均有答案
(备注栏中)
10
*存储器结构：
参数—
由定长单元构成的一维线性空间，按地址访问
存储单元长度(即编址单位)、存储单元个数(即地址位数)
PPT约定：存储器常简写为MEM
思考③：指令与数据长度可能不同、均放在MEM中，为使存储效率(=有效位数/总位数)最高，存储单元长度应如何约定？
思考②：为什么需要分析指令？
循环变量为何是指令地址？指令地址应为什么部件地址？
地址空间—非负整数地址的有序集合
线性地址空间—地址空间中的地址连续，用n位或2n个表示
取指令
分析指令
执行指令
计算(下条)指令地址
指令地址
Notes: P10-看ENIAC编程方式(改变开关及连线)，放在存储器中好处：编程时卡片打孔，执行时访问电子部件(原来为机械部件)
思考①：指令存放部件与执行部件不同(上页紫线)；下条指令地址由当前指令产生(存在转移型指令)。
思考②：指令用二进制编码表示、不同部件功能需用不同信号控制来实现，需将编码→某个信号；指令位置用指令地址表示（取指令基于指令地址），下条指令地址由当前指令产生；应为MEM地址(程序放在MEM中)。
思考③：存储单元长度＝指令及数据的最小值，指令及数据可占多个存储单元

## Slide 15
二、计算机硬件组成 (指现代计算机)
1、计算机的基本结构
*组织方法：
*改进1：多种存储器共存的存储器结构 ←提高MEM的性/价
实现—MEM由主存＋辅存构成，
(层次结构)
*改进2：以存储器为中心的硬件结构 ←提高I/O的性能
(运算与I/O并行)
实现—缓冲技术＋DMA技术 ←第3章、第7章讨论
13
硬件组成—包括结构、部件、部件互连 ←部件组成受结构影响
外部设备
·输入设备
·输出设备
·辅助存储器
主
存
储
器
控制器
CPU
运算器
主机
改进冯·诺依曼计算机 ←尚无更好的模型
└←瓶颈：MEM需求矛盾、运算与I/O串行
CPU只直接访问主存
冯氏模型的存储器→┴→辅存∈外设
PPT约定：原理图中，
地址线为深红色线、
数据线为蓝色线、
控制线为粉红色线
大容量&高速度&低价格
Notes: P13-看运算-I/O串行，上页-看程序MEM与硬件MEM(主存)单元长度相同
主存（Main Memory）、辅存（Secondary Memory）

## Slide 16
2、计算机的主要部件
(1)存储器 --指RAM(Random Access Memory)
*功能：存储信息(指令和数据)，访问按地址进行
*组成：
存储矩阵(阵列)、地址译码器、读写电路等
术语—存储元(cell)、存储单元(supercell)； ←或单元、超元
└←存储1位 └←存储1个地址对应的所有位
存储单元地址、存储单元长度，存储器容量；
存储字(存储单元中的内容)，存储字长
地址
……
存储
矩阵
读写电路
地址译码器
……
数据
命令
w
n
…
…
…
…
…
…
0
1
2n -1
w-1 … 1 0
…
示例:一维排列
思考：左图RAM容量为
A. 2n×w位
B. 2n位
C. 2n×w字节
D. 2n字节
不同课程讲法有差异，注意贯通！如存储单元、地址总线等
0
1
…
2n-1
…
…
w个存储元
存储单元
Notes: 思考：A
存储字—存储单元内存储的二进制编码(信息内容)，存储字长—存储字所含二进制信息的位数。

## Slide 17
*完成访问的过程： (即工作原理)
读操作—
写操作—
…
读写电路
地址译码器
…
…
…
…
①0…01
①Read
地址译码器
读写电路
②1#的存储字
接收地址&命令、数据，选择单元、启动操作(写)
*应用：有主存、Cache等 ←磁盘不属于RAM
注意—⑴存储器是抽象，主存/Cache是实例 ←如C++类的定义和实例
⑵存储器的参数名称常随实例改变 ←便于区分
(如:主存单元、主存地址、Cache容量)
接收地址&命令，选择单元、启动操作(读)、输出数据

## Slide 18
(2)运算器
*功能：实现各种数据的运算、暂存运算结果
数据类型—
运算类型—
*组成：
ALU(Arithmetic Logic Unit)、FPU(Float Point Unit)，REGs等
按地址访问(读/写)→┴←读/写可同时
*部件的操作控制：
组合逻辑操作—
时序逻辑操作—
思考②：存储器件的类型有?
PPT约定：寄存器(register)简写为REG，
寄存器组(register set)简写为REGs
给定输入信号，一定延迟后，输出信号稳定
└←如A＝5、B＝3、op＝+ 如F＝8→┘
给定输入信号，CP↑一定延迟后，输出信号稳定
└←如rW＝3、D＝9、Wr＝1 如QF＝9→┘
思考⑤：REGs读&写的引脚有？内部组成？
op
ALU
寄存器组REGs
(如8个×16位)
A B
F
CPrW
Wr
rR
Q
D
思考④：D触发器的引脚有？用于写入的有？
思考①：支持的数据类型、运算类型由谁决定？
rW
Q
Wr
CP
D
rA
R7
R0
…
译码器
…
…
0 7
思考③：设置REGs有什么好处？
整数、实数、布尔数等
定点/浮点/逻辑/移位/关系等
6
Notes: 思考①：指令系统支持的操作。 思考②：寄存器、计数器、存储器。 思考③：避免全部存放在主存中。
思考④：D、Q及CP，D及CP，CP↑前稳定&保持一点时间。 思考⑤：读为rR及Q、Wr（=0），写为rW、D及CP、Wr（=1），如图。

## Slide 19
(3)控制器
*功能：控制各部件协调地工作，以实现程序执行过程
*指令执行过程分析：
实现策略—
部件需求—
执行过程例—
*组成：
PC、IR，ID、时序信号形成部件、操作控制信号形成部件等
└←表示指令操作的次序 └←表示指令操作的需求
指令寄存器IR
程序计数器PC
指令译码器ID
控制单元
…
操作控制信号形成部件
时序信号形成部件
…
PC—Program Counter
IR—Instruction Register
ID—Instruction Decoder
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
(循环处理)
执行过程由操作序列组成，通过有序地控制部件来实现
保存指令地址&内容、完成指令译码，其余为运算部件
└←需使用2个REG (译码器) (运算器+地址计算)
示例：NA、CA为下条、当前指令地址
20: R[3]←R[1]+M[40], NA←CA+1
21: NA←(R[3]=0)? 18 : CA+1
②
①
指令地址寄存器
存储器
指令内容寄存器
指令
译码器
＋1
地址计算部件
功能部件
存储器/REGs
③
⑤
④
⑥
转移时
⑥
顺序时
如产生①～⑥
如按序产生①～⑥的控制信号
完成操作，操作＝部件＋给定的控制信号
Notes: 上页-看功能实现-部件控制

## Slide 20
按序操作的控制策略—
①周期性产生当前指令的时序信号
└←数电中的序列信号发生器
②按序产生当前指令的OP控制信号
└←指令每个步骤的操作控制逻辑与
相应步骤的时序信号绑定
如:写IR＝1•IF，ALU操作＝ADD指令•EX，写REGs＝(ADD指令+SUB指令)•WB
(4)输入/输出设备
*功能：实现信息的I/O、格式转换
设备类型—键盘、鼠标、显示器、打印机、磁盘等
*组成：
│ │
部件＋[驱动器＋]设备控制器 ←[]表示可缺省
└←提供外部接口，实现操作/传送控制
│ └←协调部件工作的电路(传感器＋控制电路)
└←机、光、电、磁等部件
取指IF
分析ID
执行EX
写结果WB
ADD指令
时钟信号
SUB指令
写IR
ALU操作
写REGs
-
+
怎么实现？

## Slide 21
3、计算机的部件互连
互连的类型—
(1)总线结构
*总线定义：
传输要求—
*总线互连方法：
*总线互连特点：
*系统总线组成：
有总线方式、专用方式(又称分散方式)
指用于信息传输的一组公共信号线 ←类似教室过道
同时发送的设备数≤1个 ←否则会产生冲突
分时传输(指多次传输)、可扩展性好(不改变线路)
地址总线、数据总线、控制总线(控制线/状态线)
思考①：如何区分不同从设备？
思考②：设置状态线有什么好处？
主存
…
系统总线
CPU
键盘
显示器
硬盘
主存控制器
USB接口
显示适配器
硬盘控制器
总线接口单元
主设备、从设备
(发起者) (响应者)
读(从→主)、写(主→从)
按地址
及时表示从设备完成状态(类比听到bye后挂电话)
所有设备通过I/O接口电路连接到总线
└←协调速度/电平/格式等差异
总线设备的类型—
(基于传输中角色)
总线操作的类型—
(基于主设备的数据方向)
Notes: 思考①：每个设备有唯一的编号（地址），CPU按地址访问 思考②：表示从设备完成操作，使交互时延最小

## Slide 22
(2)总线传输
*传输过程：⑴地址期—
⑵数据期—
*传输协议：
主设备发送地址、命令，所有从设备判断；
读操作时目标从设备响应 ←完成时改变状态
双方按命令要求交换数据
写操作时目标从设备响应 ←完成时改变状态
约定步骤&时序 如：传输周期＝4个步骤、各步骤同步方式定时
类比：老师要王二把作业本交上来
回目录
回顾：信号线RD与RD有和差别？
① ② ③ ④
A1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
状态线RDY
D1
① ② ③ ④
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
状态线RDY
CPU
ABus
DBus
CBus
主存
外设
①地址
①命令R
③数据
CPU
ABus
DBus
CBus
主存
外设
①地址
①命令W
②数据
③响应
③状态
②响应
②状态
传输结束阶段

## Slide 23
※计算机硬件组成小结：
计算机模型—
硬件结构：
软件组成：
工作方式：
└←即软件执行方式
计算机硬件组成—
基本结构：
部件组成：
部件互连：
由5类部件组成，以运算器为中心(运算与I/O串行)
由指令序列组成，指令(有顺序/转移型)用二进制编码表示
①程序预先装入MEM，②逐条取出指令&执行
改进模型：①MEM由主存＋辅存组成，②以MEM为中心
└→CPU访存指访问主存
主存、运算器、控制器如图，外设由部件、设备控制器组成
总线方式(增设接口电路)，交互基于传输协议(约定所需步骤)
CPU
主机
…
硬盘
I/O设备
运
算
器
控制器
主
存
外部接口电路
取指令
分析指令
执行指令
计算(下条)指令地址
…
存储
矩阵
读写电路
地址
译码器
…
ALU
REGs
硬盘控制器
主存控制器
I/O接口
系统总线
指令功能例：
REGs[2]←REGs[2]+MEM[0100H]
指令格式例：
00011
010
0100H
…
ID
控制信号形成
时序信号形成
IR
PC
…
…

## Slide 24
※课后思考题-1(多选题)：
1、程序执行前预先存放在存储器中，其好处包括
A. 实现自动访问 B. 提高执行速度 C. 提高编程效率
2、程序中指令需逐条执行，其原因包括
A. 指令可能为转移型指令 B. 同时只能取一条指令
C. 同时只能译码一条指令
3、下列选项中，不属于计算机主机的部件有
A. 运算器 B. 控制器 C. 主存 D. 磁盘
4、执行访存指令时，CPU发出的存储器地址为
A. 主存地址 B. 主存地址或Cache地址
5、程序执行过程中，指令地址用作循环变量，其存放部件是
A. IR B. ID C. PC D. REGs
Notes: 1-BC，2-A，3-D，4-A，5-C

## Slide 25
※课后思考题-2(多选题)：
6、下列部件名称解释中，正确的有
A. PC指Program Counter B. ID指Instruction Decoder
C. RAM指随机访问存储器 D. 主设备指CPU和主存
7、下列选项中， ALU能实现的运算有
A. 定点加法 B. 逻辑运算 C. 浮点减法
8、计算机中，显卡属于
A. 外设 B. I/O接口 C. 外设或I/O接口
9、下列总线传输协议中，时延完全取决于从设备的步骤是
A. ①
B. ②
C. ③
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
CBus(WR)
地址
数据
① ② ③ ④
Notes: 6-ABC，7-AB，8-B，9-B

## Slide 26
*系统的层次抽象：
(基于应用)
层次转换—
用户类型—
§1.3 计算机系统的层次结构
1、计算机系统的层次结构
※主要内容：系统的层次结构，结构与组成的关系(→组成的任务)
ISA为软件/硬件交界面 ←硬件仅识别机器语言
应用程序员：应用程序
系统程序员：OS/编译器/DBMS等
系统管理员：OS/DBMS等配置/维护
下层为上层提供抽象接口 ←便于软件编程/硬件设计
最终用户、系统管理员，应用/系统程序员
最终用户
程序员
应用(问题)
算法
编程(语言)
操作系统/虚拟机
指令集体系结构(ISA)
微体系结构
功能部件/RTL
数字逻辑电路
器件
软件
硬件
架构师(设计者)
电子工程师
Operating System

## Slide 27
*面向编程语言的层次结构：所见结构(编程环境＋执行环境)有所不同
术语：指令(Instruction)、语句(Statement)，翻译、解释
不是Order或Command！更不是zhiling！
编程语言 执行机制
虚拟机器
实际机器
直接执行机器指令
机器语言级机器 M1
用机器语言编程
用机器语言解释
操作系统级机器 M2
使用OS命令操作
GUI触发
用汇编程序翻译
汇编语言级机器 M3
用汇编语言编程
执行环境触发
用编译程序翻译
高级语言级机器 M4
用高级语言编程
执行环境触发
用微程序解释
微程序级机器 M0
用微指令系统实现
直接执行微指令
100011
001000
101011
00011
01000
00011
01000
01001
01001
0010000
1111110
0010100
机器语言程序:
lw R8, 16(R3)
subi R9, R8, 2
sw R9, 20(R3)
汇编语言程序:
1:1
高级语言程序:
tmp=a[i]-2;
a[i+1]=tmp;
1:n
Notes: 实际机器—所写程序能够被硬件直接识别的执行的机器
汇编语言级、高级语言级—方便程序员；OS级—提高好用性(非程序员用户)；uPrg级—提高硬件性能

## Slide 28
2、计算机软硬件关系
*从系统组成看：
*从用户角度看：
*从设计者角度看：
发展趋势—
软件和硬件是一个整体
软件功能靠硬件实现→┴←硬件性能靠软件反映
软件和硬件的功能在逻辑上是等价的
(性能、成本有所不同)
如—乘运算可用乘法指令实现，也可用加法指令＋移位指令实现
软件和硬件的交界面影响性能与成本
(向上时性能提高、成本增加)
软硬件交界面上移(目前硬件价格较低)
Notes: 设计角色的引入（性能与成本）

## Slide 29
*计算机结构(Architecture)：
*计算机组成(Organization)：
*计算机实现(Implementation)：
*相互关系：
机器语言级机器 M1
微程序级机器 M0
硬件
软件
汇编语言级机器 M3
高级语言级机器 M4
操作系统级机器 M2
软硬件交界面
物理电路级机器
3、计算机结构与组成
功能部件组织、数据通路设计、控制机构、排队及缓冲机制等
器件技术、组装技术等
包含数据表示、寻址方式、指令功能与格式,
涉及存储系统、I/O系统、信息保护等
硬件的功能设计→逻辑实现→物理实现
机器语言程序员看到的计算机属性，
包括硬件的概念性结构和功能特性
硬件设计人员看到的计算机属性，
是计算机结构的逻辑实现
硬件制造人员看到的计算机属性，
是计算机组成的物理实现
又称为ISA(Instruction Set Architecture)
回目录
Notes: 关系举例：乘法功能的有/无、乘法器/加法+移位、器件，存储系统—容量+编址、速度保证、芯片

## Slide 30
*程序的执行顺序：
指令地址的表示—
执行顺序的表示— ←程序中指令需串行执行
下条指令地址的形成—
§1.4 计算机的工作过程
1、工作方式的实现方案
NextPC＝(PC)＋1 或 ＝对(IR)操作结果
※主要内容：工作方式的实现方案，程序执行的过程(准备/执行)
思考：存储程序工作方式的主要思想？
使用程序MEM地址(逻辑地址)
使用下条指令地址
└←由当前指令产生
指令地址 | 指令内容 (暂用C语言描述) | 执行顺序
x+0 | LP: nSum+=6； | 
x+1 | if (nCnt<3) goto LP； | 
x+3 | COUT>>nSum； | 
＝当前地址+1， 即 ＝(PC)+1
＝x 或 当前地址+2，即 ＝x 或 (PC)+2
＝当前地址+1， 即 ＝(PC)+1
假设该指令占2个单元
(下条指令地址)
(逻辑地址)
物理地址—主存空间的单元地址
程序MEM— 程序空间的MEM抽象，不真实存在！
(单元长度＝主存单元长度)
逻辑地址—程序空间的单元地址
便于装入后地址相对不变

## Slide 31
存储器
存储器/REGs
指令地址寄存器PC
指令内容寄存器IR
指令
译码器
ID
＋1
地址计算部件
功能部件
*程序的执行机制： (工作方式之程序执行)
需求—
指令例： R[2]←R[2]+3 (隐含:PC=PC+1)
R[2]=0时PC=48 (隐含:不转移时PC=PC+1)
优化分析：
方案—
实现—
顺序型指令的NextPC计算(与指令内容无关)可提前
转移型指令的NextPC计算(与数据操作无关)可提前
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
转移时
按序进行相应操作，指令转移时重写PC
常放在取指令阶段
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
(循环处理)
加法
R[2] 3
=0时转移
R[2] 48
Notes: 上页-看指令地址计算的特点

## Slide 32
2、程序的执行过程
(1)程序执行过程的步骤
*准备阶段： (工作方式之程序存放[由操作系统负责])
①程序装入主存(假设入口为y)，②设置程序入口地址(PC←y)
*执行阶段： (工作方式之程序执行[由CPU控制实现])
①取指—(PC)→MEM(读)→IR，(PC)＋1→PC
②分析—(IR)→ID→按序产生指令所需操作控制信号
③执行—实现指令约定操作，指令转移时重写PC，转①
思考：转①如何实现？
20
功能部件
PC
ID
＋1
IR
下条指令地址
当前指令地址
当前指令内容
存储器
存储器/REGs
地址计算部件
转移型指令
转移时
时序信号形成部件产生的时序信号是周期性的；
操作控制信号的逻辑函数＝操作需求逻辑•某时序信号
Notes: 思考：时序信号是周期性的，PC存放指令地址，各信号产生与时序信号绑定自可实现。 P20-看时序信号组成

## Slide 33
(2)程序执行过程示例
*模型机指令系统：
*模型机结构：
18
19
指令系统 | 指令名 | 指令功能 | 功能说明
 | 取数 | AC←M[maddr] | 取MEM的maddr单元内容到AC中
 | 存数 | maddr←(AC) | 将AC内容存到MEM的maddr单元中
 | 加法 | AC←(AC)＋M[maddr] | 将AC内容与MEM的maddr单元内容相加
 | 停机 | 停机 | 程序执行结束
注：AC—称为累加器，既存放源操作数、又存放目的操作数的寄存器 |  |  | 
CPU
Addr
Data
Cmd
…
控制信号形成部件
时序部件
ID
+1
AC
ALU
IR
PC
…
部件互连结构(如总线结构)
系统总线(ABus、DBus、CBus)
外部设备
(含辅存)
I/O接口
…
存储
阵列
I/O电路
地址译码器
…
主存
Notes: P18-看运算器组成，P19-看控制器组成

## Slide 34
*机器语言程序(y=x+b)的执行过程：
编程—
准备阶段—
执行阶段—
假设程序入口地址为2000
假设装入位置为2000，
则PC←2000
自动、逐条地取并执行指令
AC←M[2004]
AC←(AC)＋M[2005]
M[2006]←(AC)
停机
x
b
y
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
(IR)Ad→MEM(R)→AC
(IR)Ad→MEM(R)→ALU(+)→AC
AC→ALU
PC→MEM(R)→IR
(IR)OP→ID
＋1→PC
(IR)Ad→MEM(W)
(AC)—→┘
PC→MEM(R)→IR
(IR)OP→ID
＋1→PC
(STOP)
PC→MEM(R)→IR
(IR)OP→ID
＋1→PC
(PC)=2001
(AC)=x
(PC)=2002
(AC)=x+b
(PC)=2003
M[&y]=x+b
回目录
指令执行过程的操作 指令执行结果
忽略地址变换问题
PC→MEM(R)→IR
(IR)OP→ID
＋1→PC
部件互连结构
主存
AC
PC
IR
ID
+1
ALU
OP
特征—由若干有序的操作组成

## Slide 35
※课后思考题（多选题）：
1、使用逻辑地址(不是物理地址)编程的原因有
A. 主存容量可变 B. 程序装入位置未知
C. 允许程序空间≥主存空间
2、PC←(PC)＋1中的1是指
A. 指令所占存储单元数 B. 指令所占二进制位数
C. 数值1
3、转移型指令的下条指令地址计算，可以提前进行的原因是
A. 计算与指令内容无关 B. 计算与数据操作无关
C. 其他
4、程序执行过程中的循环，其实现方法是
A. 时序信号具有周期性 B. 用PC存放下条指令地址
Notes: 1-BC，2-A，3-B，4-AB

## Slide 36
§1.5 计算机的性能指标
33
※主要内容：硬件技术指标，计算机性能指标
*机器字长：
单位—
特点—
*CPU主频：
单位—
特点—
1、硬件的技术指标
指CPU一次能处理数据的二进制位数
└←指整数运算 ←早期:浮点运算CPU
二进制位(bit)，如n位CPU的机器字长为n位
反映整数运算的性能； ←T32位加法＜2×T16位加法
决定ALU、数据REG、数据通路的位数 ←应等于机器字长
指CPU内部主时钟脉冲的频率，常记为 f
└←宽度＝主时钟周期(常记为TC)
＝最基本原子操作的时延
(指令执行过程＝k个原子操作≥k·TC)
1GHz=103 MHz，1MHz=1×103 kHz，1kHz=1×103 Hz
反映CPU工作的速度
34
Notes: P33-看机器字长-ALU宽度关系 P34-看原子操作示例

## Slide 37
*存储容量：包括主存容量、辅存容量，大小均可配置
单位—RAM类： ←主存、OS等
其 余： ←磁盘、网络等
特点—
1GB＝210 MB＝220 KB＝230 B；
1GB＝103 MB＝106 KB＝109 B，
1GiB＝210 MiB＝220 KiB＝230 B
反映主存、辅存的最大容量
术语—主存地址空间：
CPU可寻址空间：
0…00…0
0…01…1 0…10…0
1…11…1
…
配置容量
bw-1 … b0
… …
主存单元长度
An-1 … A0
…
最大容量
… …
… …
(CPU可寻址空间)
主存所占地址范围
(地址空间的子集)
主存最大容量时的地址空间
由地址引脚构成的地址空间
└─大小常＝主存地址空间
931GiB
指用译码器识别地址
1TB硬盘
＝931GB
主存地址空间
主存地址位数
Notes: KiB、MiB、GiB于1999年由国际电工协会（IEC）拟定，于2008年并入国际标准化组织（ISO）文件

## Slide 38
CPU时间—
等待时间—
优化设计：
特点—
*响应时间：指一个任务从提交到完成的总时间(＝TCPU＋T等待 )
2、计算机的性能指标
计算机的性能—指硬件的性能，通过软件反映
指磁盘访问、OS开销等时间 ←T等待时任务不执行
(如磁盘→主存) (如进程调度)
CPU在T等待时执行其他程序(单任务→多任务系统)
反映单任务系统的总体性能， ←多任务系统用吞吐率评测
常用TCPU评测CPU性能 ←～算法及编译、ISA及组成
20
TCPU＝IN ×CPI×TC＝
IN —执行的指令条数(≠代码的指令条数)，TC—主时钟周期(=1/f )，
CPI(Cycles per Instruction)—执行一条指令所需的TC数(平均值)，
n —指令系统的指令类型数，
Ii —程序中第i 种指令的执行条数，CPIi —第i 种指令的CPI
Notes: P20-看执行周期-CPI-TC的关系

## Slide 39
例1—某机主频为2GHz，指令系统包含2类指令(Ⅰ类及ⅠⅠ类)，指令长度均为2B，指令执行时间分别为5个和8个主时钟周期。程序A执行时，执行了30000条Ⅰ类指令、70000条Ⅱ类指令，求程序A执行的CPU时间、平均CPI。
解：
TCPU＝(30000×5＋70000×8)/(2×109)＝355 μs；
CPI＝30000/100000×5＋70000/100000×8＝7.1
例2—续例1。程序B大小为2MB，其中30%为Ⅰ类指令；程序B执行时，Ⅰ类指令的10%和ⅠⅠ类指令的20%各执行了30次，其余指令均只执行了1次。求程序B执行所需的时钟周期数。
解：
代码中指令数—Ⅰ类有 条，Ⅱ类有 条；
执行的指令数— Ⅰ类为
ⅠⅠ类为
所需时钟周期数—
0.3*220 0.7*220
0.3*220*(10%*30+90%*1)＝1.17*220 条，
0.7*220*(20%*30+80%*1)＝4.76*220 条；
(1.17*220*5＋4.76*220*8)＝43.93*220 个

## Slide 40
例3—计算机M1的主频为2GHz，计算机M2与M1具有相同的ISA (Instruction Set Architecture)，M2的主频高于M1、CPI大于M1。若程序A在M1上的运行时间为10s，程序A在M2上运行所需时钟周期数为在M1上的1.5倍，欲使程序A在M2上运行时间为6s，则M2的主频至少为多少？
解：
设 程序A在M1、M2上运行的时钟周期数各为N1、N2，
则 TCPU-M1＝N1×TC＝10s，N1＝
N2＝1.5×N1， N2＝
TCPU-M2＝N2×TC ＝6s，TC  ＝
则 f ＝1/TC ＝
10s×2GHz＝20G个
1.5×20G＝30G个
6s/30G＝0.2 ns
1/0.2 ns＝5GHz
分析—∵f /f＝5/2＝2.5，TCPU-M1/TCPU-M2＝10/6＝1.67 ＜ f /f
∴主频只是影响系统性能的因素之一

## Slide 41
表示—
特点—
*其他指标：
常用MIPS及MFLOPS代替 (∵工作量定义未能统一)
MIPS(每秒百万次指令)：
缺点—不能反映指令功能强弱 →可采用相对MIPS方法
MFLOPS(每秒百万次浮点运算)：
缺点—不能反映整体性能(只为浮点操作能力)
反映了多任务系统的总体性能，单位不统一
RAS(可靠性/可用性/可维护性)，兼容性等
可用性＝MTTF/(MTTF+MTTR)，MTTF为平均无故障时间，MTTR为平均修复时间
好用性～环境系统、界面，环境(命令行/GUI/服务器/浏览器)
*吞吐率：指单位时间内能处理的工作量，即TP＝(∑Wi)/Tn
其中，Wi—任务i的工作量，Tn—完成n个任务的总时间(Tn＜∑T响应i)
38
Notes: RAS—Reliablity, Availability, Servicebility

## Slide 42
※课后思考题：
某CPU主频为50MHz，所支持指令有X、Y、Z三类，其CPI分别为4、6、8。假设程序P的目标代码中，X、Y、Z类指令所占比例分别为50%、30%、20%。P经过编译优化后，某类指令数量减少了20%，平均CPI减少了0.11。回答下列问题：
（1）程序P优化前的平均CPI为
A. 5.4 B. 5.8 C. 6.6
（2）程序P优化前的吞吐率(MPIS数)为
A. 0.108 MIPS B. 9.26 MIPS C. 270 MIPS
（3）优化程序P时，优化的指令类型为
A. X B. Y C. Z
作业1：P19—3、4、10、16
Notes: （1）优化前平均CPI=0.5*4+0.3*6+0.2*8=5.4，答案为A。
（2）MIPS数=IN/[(IN*CPI*TC)*106]=f/(CPI*106)=50*106/(5.4*106)=9.26MIPS，答案为B。
（3）只可能优化Y类或Z类指令（否则优化后CPI会增加）；
若优化Z类指令，则CPI=[4*50%+6*30%+8*20%*0.8]/(50%+30%+20%*0.8)≈5.29，5.4-5.29=0.11；
若优化Y类指令，则CPI=[4*50%+6*30%*0.8+8*20%]/(50%+30%*0.8+20%)≈5.36，5.4-5.36=0.04；
故优化的是Z类指令，答案为C。

## Slide 43
回
3、计算机的性能优化 (拓展，不考)
*冯·诺依曼计算机的性能瓶颈：
①指令执行瓶颈—
②MEM访问瓶颈—
③I/O方式瓶颈—
*现代计算机的性能优化：
采用并行处理技术—
优化存储器结构—
改进I/O方式—
指令串行执行 (下条指令地址由当前指令产生)
主存较慢(需求矛盾)、按逻辑地址访问(程序装入所致)
└→先变换地址←┘
程序MEM—程序空间的MEM抽象，并不真实存在！
AC←M[0002]
AC←(AC)＋M[0003]
x
…
0000
0001
0002
0003
逻辑地址 程序存储器
装入
AC←M[0002]
AC←(AC)＋M[0003]
x
…
2000
2001
2002
2003
物理地址 主存
指令流水线、动态调度、前瞻执行等
增设Cache、采用哈佛结构，优化地址变换等
采用中断、DMA方式，改进总线(宽度/级数)
I/O与运算串行 (以运算器为中心)

## Slide 44
*现代计算机的结构类型：
按Flynn分类法，结构有SISD、SIMD、MISD、MIMD四种
※本课程的目标：SISD结构计算机(串行计算机) ←硬件基础课
Single Instruction Multiple Data
回目录
MIMD结构(多处理机)
IS1
ISn
CU1
CUn
…
DS1
PUn
DSn
PU1
MEMm
MEM1
…
…
IS1
ISn
MISD结构(专用处理机)
IS1
ISn
CU1
CUn
…
DS1
PUn
DSn
PU1
MEMm
MEM1
…
…
IS1
ISn
SISD结构(串行处理机)
CU
MEM
IS
IS
PU
DS
注： IS—指令流(Instruction Stream)
DS—数据流(Data Stream)
SIMD结构(并行处理机)
CU
…
DS1
IS
IS
PUn
DSn
PU1
MEMm
MEM1
…
Notes: SIMD--single instruction multiple data

## Slide 45
※附1：课程内容的组织
第1章—计算机的模型、硬件组成、工作过程(工作方式)、性能指标
第2章—数据的表示(含格式/编码)、运算的组织，运算器的组成
第3章—存储器的结构，主存组成，Cache原理，虚存实现
第4章—指令的表示(功能-格式约定)，操作数的寻址(存放+寻址方式)
第5章—CPU的组成及工作流程，数据通路组织，控制器组成，异常及中断处理(中断机构)，指令流水线原理
第6章—总线的操作过程，总线仲裁，总线传输与定时，总线结构
第7章—I/O系统的组成，外设组成，I/O接口原理，I/O方式的组织
计算机软件（指令序列及数据）
控制器
运算器
主存
…
系统总线
键盘
USB接口
显示器
显示适配器
硬盘
磁盘控制器
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
地址 程序内容 约定功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
性能如何优化

## Slide 46
※附2：课程学习思考
⑴为什么要设置这门课？这门课的主要内容是什么？
本课程是硬件基础课，是后续课程的基石
(计算机接口、嵌入式系统、计算机系统结构、
计算机系统综合课程设计等)
计算机硬件的组成及工作原理，即部件的组织、互连及控制
⑵学习本课程要注意哪些？
重视概念—是一切的基础！理解(分析)→应用(做题)→融合(点→面)
关注需求—是组成与原理的依据！分析(功能/参数)→细化(部件/关联)
⑶如何防止挂科？
保证学习时间—多看多想多练(基础课的通用要求)
提高学习效率—方法多样化(看书/听课/作业/答疑)，及时补缺(拖危害大)
不要轻易放弃—自己不笨(常找原因)，对自己负责(不要影响其他课程)
回教学要求

## Slide 47
※附3：PPT界面组织
标题结构—
文字标注—
插图约定—
其它说明—
有6层(一/1/(1)/*/—/：)，可缺省(基于内容多少)
不同颜色&下划线表示关键信息(醒目)，()为说明信息，
└←表示原因，└→表示结果，行尾←为说明/解释，
部分缩写非标准(REG/MEM表示寄存器/存储器)
线条颜色表示功能(地址/数据/控制线为橙色/蓝色/粉红色)，
文本框颜色表示电路类型(时序逻辑/组合逻辑为橙色/粉红色)
所有动画均可用于互动(思考后再看结果)，
所有思考均有答案(备注栏/当前页中)

## Slide 48
※附4：寄存器组设计
功能需求—
引脚定义—读端口：
写端口：
功能表—
内部逻辑—
rW
Q
Wr
CP
D
rA
R7
R0
…
包含多个寄存器；
按地址读、写某个REG，读和写可同时进行
└←读端口、写端口各1个
地址rA，数据Q ←读为组合逻辑操作
地址wA，数据D，控制Wr、CP ←写为时序逻辑操作
rA | rW | D | Wr | CP | Q | R[rW]
a | c | m | 0 | * | R[a] | 不变
a | c | m | 1 | 上升沿 | R[a] | m
a | c | m | 1 | 非上升沿 | R[a] | 不变
0 7
…
译码器
…