## Slide 1
第五章 中央处理器

## Slide 2
※主要内容
⑴CPU组成与工作流程：
组成(基于功能)，工作流程，指令周期组织(执行过程/操作定时)
⑵数据通路的组织：
组成(部件+互连)，μOP及其控制，指令执行过程组织(操作&控制)，
数据通路设计(步骤/示例[单/多周期])
⑶控制器的组成：
基本结构，时序信号的形成(时序系统实现)，μOP控制信号的形成
硬布线CU设计(步骤/示例[单/多周期])，微程序CU设计(△)
⑷异常及中断的处理：
基本概念，处理过程，中断机构组成(△)
⑸指令流水线技术：工作原理，组成要求，性能，冒险处理(△)
※总体要求：掌握CPU的组成&工作原理，会设计数据通路及CU，
理解异常的处理过程、流水线的工作原理
Notes: 3学时（指令执行过程的组织结束P29），2学时（期中），3学时（数据通路&CUP67），3学时（）

## Slide 3
一、CPU的功能
*基本功能：
*功能细化：
⑴指令控制—
⑵数据加工—
⑶外部访问—
⑷异常&中断处理—
⑸操作控制—
⑹时间控制—
§5.1 CPU的组成与工作流程
控制指令的执行顺序(含执行过程)
实现指令约定的数据运算
实现对存储器、外设的访问
实现异常&中断的检测&处理
产生指令执行所需的操作控制信号
控制操作控制信号产生的时序
(时长&次序)
※主要内容：CPU的功能&组成、工作流程，指令周期组成(过程/操作&定时)
①循环地执行指令(∈指令系统) ←实现工作方式&指令系统
②处理异常&中断请求 ←保证正确性&I/O性能
CPU功能中的操作控制
主存
控制器
运算器
外设
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
中断请求
…
…
CPU功能中的操作功能
操作的实现＝功能部件 ＋给定的控制信号

## Slide 4
数据通路(Data Path)—指令执行过程中数据所经过的路径及路径上的部件
控制器(Control Unit)—进行指令译码并产生指令执行所需控制信号的部件
二、CPU的组成
1、CPU的基本组成
*基本部件：指令控制—
数据加工—
外部访问—
异常&中断处理—
操作&时间控制—
*基本组成：
结构划分—
PC、IR、ID(指令译码器)
ALU、FPU(运算)，寄存器组、状态寄存器(存放)
总线逻辑电路、缓冲寄存器(内-外)，MMU(地址变换)
中断机构
时序信号形成电路、操作控制信号形成电路
MDR
MAR
总线逻辑
BIU
MMU
ALU
状态寄存器
寄存器组
运算器
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
CU
…
…
PC
IR
ID
数据通路结构
指令部件
DBus
CBus
ABus
中断机构
请求
响应
数据通路(执行部件)＋控制器(控制部件) ←操作的实现&控制
结果：数据通路＝运算器+BIU+指令部件+中断机构，控制器＝CU
Notes: MMU可看作存储管理部件，属于存储系统

## Slide 5
2、寄存器的组织
*用户可见寄存器： (程序中使用)
数据REG—
地址REG—
通用REG(GPR)—
状态REG(PSR)—
*专用寄存器：
PC&IR—
MAR&MDR—
系统控制REG—
存放OPD，有整数、浮点数等(长度＝机器字长n、32位)
存放OPD/指令的MEM地址(长度＝逻辑地址位数m，可m≠n)
用作数据REG和地址REG(要求m＝n) ←主流(效率高)
存放程序运行状态(又称PSW[Program Status Word])
①结果标志：ZF/CF/OF/SF等，常用作条件码(可修改)
②执行标志：跟踪标志TF、中断允许标志IF等(可设置)
存放指令地址(用作循环变量)、当前指令内容
存放外部访问的部件地址、数据 ←利于内部-外部操作并行
未使用
IR:
当前指令内容
PC:
当前指令地址
取指 分析 执行
下条指令地址
IR←M[(PC)]
PC←(PC)+4,…
不设置时：
MAR←(PC)
MDR←M[(MAR)]
IR←(MDR)
PC←(PC)+4,…
设置时：
←后续需等待(PC被占用)
←后续可并行(内外无关)
GPR—General Purpose Register
PSR—Program Status Register
常2选1

## Slide 6
三、CPU的工作流程
*基本功能的组织：
指令执行的过程—
异常&中断处理的过程—
检测：
响应：
处理+返回：
*工作流程：
细化—
*工作原理：
(循环地执行指令、处理异常&中断)
取指+分析+执行+指令地址计算，硬件
采样请求信号线，硬件(随时进行)
保存断点、请求判优、PC←处理程序入口，硬件(紧随检测)
执行处理程序，软件(灵活性好)
4
循环地执行指令＋响应中断/异常
由操作序列(多个有序的操作)组成
CU循环地产生工作流程所需的操作控制信号 →操作控制┐
数据通路实现工作流程所需的操作功能 ←功能实现┘
指令周期—取出并执行一条指令的时间
响应周期—响应异常/中断请求的时间
操作—需要给定控制信号(某种取值)实现的功能
思考：异常(如除零)、中断应何时响应？
异常需立即(影响执行)，中断可指令间(性/价高)
取指令
执行指令
中断响应
启动
Y
有中断请求？
N
指令周期
响应周期
停机
停机指令
异常检测&响应
当前程序
当前程序(续)
响应
返回
处理
检测(请求可能多个)
Notes: 思考：中断处理与指令执行过程无关，可简化实现、不影响响应时间（设备很慢） P4-看CU与数据通路的关系

## Slide 7
四、指令周期的组成
1、指令执行的步骤
*指令执行的步骤： (基于指令格式细化)
执行步骤的优化—
*指令执行的操作特征： (基于硬件)
取指阶段—
译码阶段—
执行阶段—
取指令
指令地址计算
指令操作译码
当前指令地址
仅CPU内部
涉及CPU外部
执行指令
思考：OPD地址通过计算形成的寻址方式有？指令地址计算可提前吗？
OPD地址计算
数据操作
OPD地址计算
取OPD
存OPD
串或向量指令
多个OPD
多个结果
间接寻址
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
又称作PC增量操作
由多个操作组成，所有指令相同
无操作(ID无需控制)
由多个操作组成，不同指令不同
指令功能例：
R2←(R2)+(R1)
R2←(R2)-M[(R1)]
部件控制信号＝某种取值
Notes: 思考：基址/变址、相对；可以，顺序型与指令内容无关，转移型与数据操作无关

## Slide 8
2、指令执行的过程 (功能实现→操作序列)
*指令系统示例：Demo_IS指令系统(下图为部分指令)
*数据通路示例：
*基本操作的组成要求： (操作须具有独立性[不依赖于其他操作])
4
5
PC&IR，ALU及ExtU(位扩展)、GPRs及PSR，部件互连
①源数据/结果放在时序逻辑部件中(如REG) ←不依赖其它操作
②操作功能具有原子性(如REG→ALU→REG) ←控制信号＝某一种取值
数据通路结构(专用结构[同时可传送多个数据])
PC
IR
ExtU
ID
disp
GPRs
IR.RD
IR.RS
ALU
PSR
MAR
MDR
总线逻辑
RD
RD
RS
Disp
RD
RS
RS
指令格式
0010
0011
010
1100
RD
RS
010
1
0
RD
RS
0110
指令功能
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)或
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
分支(JNZ): ZF＝0时PC←(PC)＋disp
否则PC←(PC)＋1
指令寻址方式
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
相对EA=(PC)＋disp
或隐含EA=(PC)＋1
假设PC具有计数功能
Notes: P4-看数据通路组成，P5-看GPR、PSR

## Slide 9
*程序执行环境示例：假设(PC)=10H，(R0)=20H，(R2)=30H
*取数指令LD执行的过程： (操作序列的组成)
取 指 令—功能：
操作：
结果：
指令译码—功能：
结果：
执行指令—功能：
数据操作：
结果：
指令地址计算操作：
实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋1
①MAR←(PC)，②MDR←M[(MAR)]，③IR←(MDR)
②PC←(PC)＋1
(IR)＝24H，(PC)＝11H，其余不变/不关注
识别当前指令功能、产生操作控制信号 ←无操作
为R1←M[(R0)]，读GPR-读MEM-写GPR
实现当前指令的约定功能(数据操作+指令地址计算)
④MAR←(R0)，⑤MDR←M[(MAR)]，⑥R1←(MDR)
(R1)＝48H，其余不变(传送指令不写PSR)
无操作(顺序型指令取指时已完成)
数据通路结构(专用结构[同时可传送多个数据])
PC
IR
ExtU
ID
disp
GPRs
IR.RD
IR.RS
ALU
PSR
MAR
MDR
总线逻辑
①
③
②
PC+1
②
④
⑥
⑤
(=00)
(=01)
7
看教材P153
00100100
00111000 01100110
11011110
…
01001000
10H
11H
12H
13H
20H
存储器
Notes: P7-看基于指令格式的指令执行步骤

## Slide 10
*存数指令ST执行的过程：
取 指 令—功能：
操作：
结果：
指令译码—功能：
结果：
执行指令—功能：
数据操作：
结果：
指令地址计算操作：
实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋1
同LD指令(①~③)
(IR)＝38H，(PC)＝12H，其余不变/不关注
识别当前指令功能、产生操作控制信号
为M[(R0)]←(R2)，读GPR-写MEM
实现当前指令的约定功能(数据操作+指令地址计算)
④MAR←(R0)，⑤MDR←(R2)，⑥M[(MAR)]←(MDR)
M[20H]＝30H，其余不变(传送指令不写PSR)
无操作(ST为顺序型指令)
数据通路结构(专用结构[同时可传送多个数据])
PC
IR
ExtU
ID
disp
GPRs
IR.RD
IR.RS
ALU
PSR
MAR
MDR
总线逻辑
④
⑤
⑥
(=00)
(=10)
8

## Slide 11
*减法指令SUB执行的过程：
取 指 令—操作：
结果：
指令译码— 结果：
执行指令—数据操作：
结果：
指令地址计算操作：
同LD指令(①~③)
(IR)＝66H，(PC)＝13H，其余不变
为R1←(R1)－(R2)，读GPR-ALU运算-写GPR
④R1←(R1)－(R2)
(R1)＝18H，PSR.ZF/CF/SF/OF＝0/0/0/0
无操作(SUB为顺序型指令)
数据通路结构(专用结构[同时可传送多个数据])
PC
IR
ExtU
ID
disp
GPRs
IR.RD
IR.RS
ALU
PSR
MAR
MDR
总线逻辑
思考：若M[12H]=56H，执行指令阶段的数据操作是?
④
(=10)
(=01)
9
8
指令功能：R1←(R1)＋M[(R2)]
数据操作：④MAR←(R2)，⑤MDR←M[(MAR)]，⑥R1←(R1)＋(MDR)

## Slide 12
*分支指令JNZ执行的过程：
取 指 令—操作：
结果：
指令译码— 结果：
执行指令—数据操作：
结果：
指令地址计算操作：
结果：
同SUB指令(①~③)
(IR)＝DEH，(PC)＝14H，其余不变
为JNZ 1110B，
ALU运算-写PC ←PSR.ZF=0，读PC、ExtU无需控制
无(CU判断PSR.ZF) ←PSR作为CU的输入
无
④PC←(PC)＋(ExtU)
(PC)＝12H
数据通路结构(专用结构[同时可传送多个数据])
PC
IR
ExtU
ID
disp
GPRs
IR.RD
IR.RS
ALU
PSR
MAR
MDR
总线逻辑
④
思考：若PSR.ZF=1，该指令在执行指令阶段的操作及结果?
8
9
数据操作：无 指令地址计算操作：无、(PC)＝14H

## Slide 13
*指令执行过程的特征：
特征—
取指的操作：
执行的操作：
基本操作的类型—
①REG间传送：
②存储器读：
③存储器写：
④算逻运算：
取指&执行阶段由基本操作序列组成，译码阶段无操作
对所有指令通用 ←如≤单字长指令字
受操作码&寻址方式、PSW影响 ←PSW即程序状态字
RY←(RX)
MDR←M[(MAR)]
M[(MAR)]←(MDR)
RD←(RS1) op (RS2)
基本操作的组成要求：
①源数据/结果放在时序部件中
②操作功能具有原子性
微操作(μOP)—CPU内部的原子操作
微操作控制信号—实现μOP的部件控制信号，又称微操作命令(μOPCmd)
思考：多字长指令如何取指令？
取指阶段取首个字(需含OP/寻址方式)，
执行阶段取其余字(需同时改变PC)
取指令(OP序列A)
执行指令(OP序列B)
分析指令(无操作)
指令周期
为OPD/指令地址，不影响译码

## Slide 14
3、指令周期的组织 (指令功能的操作序列的排序)
*操作的定时基准：
*指令周期的组织：
单周期CPU—
多周期CPU—
(n可变)
*程序的执行方式：
串行方式—
流水方式—
主时钟脉冲信号，其宽度称为主时钟周期(TC)
←tμOP＝1T节拍＝k*TC
←周期＝T节拍，写需↑和 ↓
T指令＝1TC，TC＝max{∑OP指令i时长} ←性能差/易实现
T指令＝nTC，TC＝max{任意μOP时长} ←性能较好 (k＝1)
└←实际上＝max{基本μOP时长} ←性能好 (k≥1)
不同指令逐条执行
不同指令执行过程重叠 ←相应硬件称为指令流水线
├←各个段可同时处理不同指令的操作
└←每条指令按序通过各个段
I2
写回
访存
执行
译码
取指
I3
I2
I3
I2
I3
I4
I2
I3
I2
I4
I4
I4
I1
I1
I1
I1
I1
节拍—完成一个μOP的时间
节拍脉冲—用于节拍定时的脉冲信号
取指 译码 执行 访存 写回 取指
I2
I1
I1
I1
I1
I1
1TC
1TC
1TC
OP3
OP1
OP2
OP1
OP2
1TC
1TC
2TC
OP3
OP1
OP2
OP1
OP2
OP1 OP2 OP3
空闲
指令a:
指令b:
OP1 OP2
1TC
简单指令性能差
同一指令中可复用部件
CU中再讨论
Notes: 上页-看基本操作的类型

## Slide 15
回目录
4
※CPU的组成与原理小结：
基本功能—
基本组成—
结构：
工作流程—
工作原理—
指令周期的组成—
指令执行的过程：
微操作的定时：
指令周期的组织：
循环地执行指令、处理异常&中断 ←实现工作方式&指令系统
细化为4个操作实现类、2个操作控制类功能
(指令部件＋运算器＋BIU＋MMU＋中断机构)＋控制器
数据通路(操作实现)＋控制单元CU(操作控制)
循环地执行指令＋响应中断&异常，由操作序列组成
└←中断在指令周期间、异常在指令周期中
CU循环地产生工作流程所需的操作控制信号， (5.3节讨论)
数据通路实现工作流程所需的操作功能 (5.2节讨论)
(操作序列的组成&排序)
取指&执行阶段为基本操作序列，译码阶段无操作，
基本操作类型有REG间传送、MEM读/写、算逻运算
基于主时钟脉冲信号，tμOP＝1T节拍＝kTC(k随μOP变化)
可为一个/多个时钟周期，可采用串行/流水执行方式
取指令
指令译码
取OPD
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
数据操作
存OPD

## Slide 16
§5.2 数据通路的组织
一、数据通路(DataPath)的组成
数据通路—指令执行过程中数据所经过的路径及路径上的部件
└───→部件复用→───┴─→包含指令/地址
数据通路组成—功能部件＋部件互连 ←需求是实现工作流程的所有操作
1、数据通路的功能部件 (暂不讨论异常/中断的响应)
*数据通路部件的组成： (译码阶段无操作、部件纳入CU)
取指阶段— (功能为IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋1)
部件有PC、IR、Adder(地址加法器)、IMEM(指令MEM)等 ←无关于ISA
执行阶段— (功能为实现所有指令的约定功能[数据操作+下条指令地址计算])
部件有ALU、GPRs、PSR、DMEM(数据MEM)等 ←相关于ISA
注意：IMEM及DMEM可合并(即冯·诺依曼结构)、∈存储系统(可放在CPU中[如Cache])
※主要内容：数据通路的组成，μOP及其实现，指令执行过程的组织，
数据通路的设计(部件/互连)
Notes: P4-看数据通路部件的组成要求

## Slide 17
*常见部件回顾： (关注功能表)
组合逻辑部件—
时序逻辑部件—
译码器、选择器、加法器、ALU、位扩展器等
寄存器、寄存器组、计数器、存储器(同步/异步)等
MUX
…
A1
Am
Y
S
log2m
n
n
n
加法器
n
Cin
Cout
A
n
B
n
F
ALU
n
op
Flag
A
n
B
n
F
译码器
A
Y0
Y1
Y2Y3
EN
EN=0时Y全无效
2
ExtU
n
k
1种功能时缺省op
op
Q
D
寄存器
WE
C
写入:WE=1&C=↑时
读出:随时
D
n
Q
n
计数器
LD
C
异步清零:CR=1时Q=0
置数:LD=1&C=↑时Q=D
计数:LD=0&C=↑时Q=Q+1
D
n
Q
n
CR
k
n
n
读出: (组合)
dA=R[rA]
写入: (时序)
WE=1&Clk=↑时
R[rW]=dW
rA dA
rB dB
rW
dW GPRs
WE
Clk
Addr
RD
Clk
Q
tA
tA
Addr
RD
mfc
Q
addr
D Q
WR mfc
RD 异步MEM
写入:WR=1时M[addr]=D
读出:RD=1时Q=M[addr]
(时延用mfc表示)
addr
D Q
WR
RD 同步MEM
Clk
写入:WR=1&Clk=↑时M[addr]=D
读出:RD=1&Clk=↑时Q=M[addr]
(时延用约定表示)
常为CS#及WE#

## Slide 18
*数据通路部件组成示例： (以Demo_IS为例)
所支持指令—
(右图为一部分)
部件组织—取指阶段：
执行阶段：
部件的接口组织—
PC、IR，MAR、MDR、MEM(冯·诺依曼结构)
ALU、ExtU(符号扩展)，GPRs、PSR
满足指令系统、数据通路结构的需要
如：ExtU仅1种功能，无控制引脚；
总线结构时，GPRs仅1个读端口(稍后)
数据通路结构(总线结构/专用结构)
PC
IR
ExtU
ID
disp
GPRs
IR.RD
IR.RS
ALU
PSR
MAR
MDR
总线逻辑
MEM
RD
RD
RS
Disp
RD
RS
RS
指令格式
0010
0011
010
1100
RD
RS
010
1
0
RD
RS
0110
指令功能
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)或
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
分支(JNZ): ZF＝0时PC←(PC)＋Disp
否则PC←(PC)＋1
指令寻址方式
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
相对EA=(PC)＋Disp
或隐含EA=(PC)＋1

## Slide 19
2、数据通路的部件互连
(1)总线结构的部件互连
*互连要求回顾：
*部件互连示例： (以Demo_IS为例)
*数据传送特性：
部件出端增设三态门 ←连接总线的所有出端(发送者≤1个)
部件入端增设暂存器 ←同一OP仅1个组合逻辑信号不锁存
数据连线无关于指令功能
PC
IR
ExtU
ID
disp
ALU
PSR
GPRs
IR.RD
IR.RS
MEM
MUX
MAR
MDR
Y
Z
用作缓冲器
思考①：GPRs为何仅1个读端口？为何不加暂存器？为何设置MUX？
思考②：不设置Y有何问题？不设置Z有何问题？Z可以放在ALU另一入端吗？
没必要(同时仅传1个数据)
读/写仅用1个端口
思考③：Y→ALU、IR→ExtU为何不设置三态门？
只能实现A+A，无法存结果(会反馈到入端)
共用信号线时才需设置
可以(只需1个不锁存)
图5.7勘误:
增加PSR
同时仅传送1个数据
指令2个源OPD的地址线不同
①Y←(R0) ②Z←(Y)+(R1) ③R0←(Z)
思考④：R0←(R0)+(R1)需几个操作？

## Slide 20
(2)专用结构的部件互连
*互连要求回顾：
*部件互连示例： (以Demo_IS为例)
*数据传送特性：
部件入端增设选择器、出端无要求
数据连线基于各指令功能
同时可传送多个数据
思考①：GPRs为何配置2个读端口？
思考②：R0←(R0)+(R1)需几个操作？
利于缩短指令周期(同时传送)
PC
IR
ID
ALU
PSR
MEM
MAR
MDR
1
ExtU
GPRs
RS
disp
RD
MUX2
MUX4
MUX3
MUX1
※数据通路组成小结： (需求是实现工作流程所需的所有操作)
部件组成—
部件互连—
取指阶段部件＋执行阶段部件，部件可复用(不冲突时)
└←所有指令通用 └←～指令功能 └←如多周期CPU
总线结构(出端加三态门、入端加锁存器)或专用结构(入端加选择器)
└←连线无关于指令功能 └←连线基于指令功能
RD←M[(RS)]或Imm，M[(RS)]←(RD)
RD←(RD)±(RS)，RD←(RD)＋M[(RS)]
ZF＝0时PC←(PC)＋Disp否则PC←Addr
Notes: 思考②：1个 上页-看部件需求

## Slide 21
*μOP的组成要求：
*μOP的种类：
*μOP的实现方法：
①源数据&结果都放在时序逻辑部件中 ←同基本操作
②操作具有原子性
基本操作，特殊操作(信号的置位/复位[如PC增量])
└←REG间传送、MEM读、MEM写、算逻运算
功能部件+控制信号(操作控制-写结果控制，电位-脉冲制)
组合逻辑→┘ └←时序逻辑
微操作(μOP)—CPU内部的原子操作
微操作控制信号—实现μOP的部件控制信号，又称微操作命令(μOPCmd)
节拍—完成1个μOP所需的时间
二、数据通路的微操作及其控制(实现)
μOP操作控制信号
μOP结果写入信号
理论上
节拍
节拍脉冲信号CP
μOP操作控制信号
μOP结果写入信号
实际上
信号需保持
边沿触发
会滞后于↑(产生电路有延迟,如GPRin＝节拍3•add)
μOP结束时写入
操作单元(组合)
状态单元(时序)
状态单元(时序)
μOP例：Rc←(Ra)⊕(Rb)，写Rc为时序逻辑OP，其余为组合逻辑OP
利于μOP中部(↓)和结束(↑)时写

## Slide 22
*μOP的控制(实现)： (以基本操作为例)
寄存器间传送μOP—功能为Rc←(Ra)
总线结构的实现：
专用结构的实现：
算逻运算μOP—功能为Rc←(Ra) opn (Rb)
总线结构的实现：
专用结构的实现：
MEM读&MEM写μOP— (下页)
Raout、Rcin 如：Zout、MARin，其余均为0(如Yin等)
Rcsel=i、Rcin
μOPCmd书写约定：写出的信号都有效(多种取值用＝描述)，未写出的信号都无效
Rbout、op=opn、Zin [功能为Z←(Y) op (Rb)]
ALUAsel=i、ALUBsel=j、op=opn、Rcsel=k、Rcin
①Raout、Yin ②Rbout、op＝、Zin ③Zout、Rcin
思考：Rc←(Ra)  (Rb)的 μOPCmd序列是？
ALU
MUX
MUX
MUX
Rc
Ra
i
Rb
…
j
…
Rcsel
Rcin
ALUAsel
op
ALU
Y
Z
MEM
MAR
MDR
MEMR MEMW
op
Zout
Zin
REG读&写信号均为Xout&Xin
Yin

## Slide 23
MEM读&MEM写μOP—功能为MDR←M[(MAR)]、M[(MAR)]←(MDR)
控制信号的配置&连接： (与MEM控制方式有关)
μOP的实现： (μOPCmd与数据通路无关)
读为MEMR，写为MEMW ←同步MEM或理想MEM时
或 读为MEMR、WMFC，写为MEMW、WMFC ←异步MEM时(WMFC=1)
PPT约定：数据通路中只讨论理想MEM，CU中再讨论控制方式的实现！
思考：总线结构通路中，取指令μOP序列①MAR←(PC) ②MDR←M[(MAR)] ③IR←(MDR)对应的μOPCmd序列为？
①PCout,MARin ②MEMR (或MEMR、WMFC) ③MDRout,IRin
(同步) (同步) (异步) (同步)
理想MEM—同步控制方式的MEM，操作时延＝1个CLK
mfc—异步MEM的状态信号，同步MEM无
CP—节拍脉冲信号，周期＝μOP时延
同步方式时，CP＝k*CLK(k为约定值)
异步方式时，CP＝mfc从↓到↑的时延
WMFC—控制方式，0/1为同步/异步
控制&连接
MAR
MDR
通路结构
MDRin
≥1
CP
同步/异步MEM
MEMR MEMW
CLK
时序电路
MARin
WMFC
mfc
Notes: P17-看MEM接口&操作时序

## Slide 24
三、指令执行过程的组织 —基于数据通路&指令功能
*目标：
*要求：
形成各条指令指令周期的控制需求(μOPCmd序列) ←基于μOP
①按指令执行步骤安排μOP的顺序 ←保证正确性
②无关的相邻μOP放在同一步骤中 ←缩短指令周期
*总线结构通路的指令周期组织： (以Demo_IS为例)
取指令阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t1：PCout、MARin ;其余均无效,后同
t2：MEMR、WMFC，PC+1
t3：MDRout、IRin ;其余
t1：MAR←(PC)
t2：MDR←M[(MAR)],PC←(PC)＋1
t3：IR←(MDR)
与MEM读无关，可并行
MAR在t1结束时写、t2时才能读
MUX
PC
IR
ExtU
ID
disp
ALU
PSR
Y
Z
op
PC+1
GPRs
RD
RS
GRsel
MEMR MEMW
理想MEM
MAR
MDR
写REG为Xin，三态门为Xout
GRin
假设：PC有计数功能，MUX中□、■表示控制信号=0、1时所选的入端
数据通路只讨论理想MEM!
Notes: 思考：非共用连接，无需三态门控制

## Slide 25
RD←M[(RS)]执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (REG间接寻址)
t4：MAR←(RS) ;OPD寻址
t5：MDR←M[(MAR)] ;取OPD
t6：RD←(MDR)，End←1
t4：GRout、GRsel、MARin ;RS在1端
t5：MEMR、WMFC
t6：MDRout、GRin，End ;仅写RD
注—End信号表示指令周期是/否结束，用于触发中断请求的检测(指令周期结束时)
M[(RS)]←(RD)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (REG寻址)
t4：MAR←(RS)
t5：MDR←(RD)
t6：M[(MAR)]←(MDR)，End←1
t4：GRout、GRsel、MARin
t5：GRout、MDRin ;RD在0端,GRsel=0
t6：MEMW、WMFC，End
6
思考：如何区分读RS、读RD？
MUX
PC
IR
ExtU
ID
disp
ALU
PSR
Y
Z
op
PC+1
GPRs
RD
RS
GRsel
MEMR MEMW
理想MEM
MAR
MDR
写REG为Xin，三态门为Xout
GRin
RD←(RD)－(RS)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：Y←(RD) ；注意被加数的端口
t5：Z←(Y)－(RS)
t6：RD←(Z)，End←1
t4：GRout、Yin ;GRsel=0
t5：GRout、GRsel、op＝01、Zin
t6：Zout、GRin，End
Notes: 思考：连接到MUX的端口不同，GRsel 不同。 P6-看End的作用

## Slide 26
JNZ disp执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (相对寻址)
ZF＝0时：
ZF＝1时：
t4：Y←(PC)
t5：Z←(Y)＋(ExtU)
t6：PC←(Z)，End←1
t4：PCout、Yin
t5：ExtUout、op＝00、Zin
t6：Zout、PCin，End
t4：End←1
常见错误：Yout、ALUin、ExtUout、ALUin、op＝00、ALUout、Zin
t4：End
思考：谁负责ZF值(转移条件)的判断？尝试在图中添线
MUX
PC
IR
ExtU
ID
disp
ALU
PSR
Y
Z
op
PC+1
GPRs
RD
RS
GRsel
MEMR MEMW
理想MEM
MAR
MDR
写REG为Xin，三态门为Xout
GRin
RD←Imm执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (双字长指令)
t4：MAR←(PC)
t5：MDR←M[(MAR)],PC←(PC)＋1
t6：RD←(MDR)，End←1
t4：PCout、MARin
t5：MEMR、WMFC，PC+1
t6：MDRout、GRin，End
注—①取指时取首个字，执行时取其余字(地址码)；
②每取一个字，需修改PC(使PC指向下条指令)
PC
OP RD
Imm
取指前
取指后
执行后
13
μOP控制信号形成电路
Notes: 思考：CU的μOP控制信号形成电路，PSR→μOP控制信号形成电路 P13-看双字长指令取指方法

## Slide 27
所有指令周期的组织结果—状态转换图(各μOPCmd序列的汇总)
PCout、MARin
MEMR，PC+1
MDRout、IRin
MEMR
GRout、GRsel、MARin
MDRout、GRin，End
GRout、MDRin
GRout、GRsel、MARin
MEMW，End
GRout、GRsel、
op＝01、Zin
GRout、Yin
Zout、GRin，End
ExtUout、
op＝00、Zin
PCout、Yin
Zout、PCin，End
End
ST
LD
JNZ(ZF=1)
SUB
JNZ(ZF=0)
t4：GRout、GRsel、Yin
t5：ExtUout、GRout、op=01、Zin
t6：Zout、GRin，End
功能—RD←(RS)－未知值，
(RD)与disp冲突
t4：PCout、Yin
t5：ExtUout、GRin
t6：GRout、op=00、Zin
t7：Zout、PCin，End
功能—PC←(PC)+disp，
(RD)被改变
思考：下列μOPCmd序列的功能是?
t4：GRout、MARin、MEMR
t5：MDRout、GRin，End
功能—RD←M[未知值]，
同时写MAR及MDR
MUX
PC
IR
ExtU
ID
disp
ALU
PSR
Y
Z
op
PC+1
GPRs
RD
RS
GRsel
MEMR MEMW
理想MEM
MAR
MDR
REG写为Xin，三态门为Xout
GRin

## Slide 28
*专用结构通路的指令周期组织： (以Demo_IS为例)
取指令阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t1：MAR←(PC)
t2：MDR←M[(MAR)],PC←(PC)＋1
t3：IR←(MDR)
t1：MARsel＝0、MARin
t2：MEMR，PC+1
t3：IRin
M[(RS)]←(RD)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：MAR←(RS)，MDR←(RD)
t5：M[(MAR)]←(MDR)，End←1
t4：MARsel＝1、MARin，MDRin
t5：MEMW，End
24
RD←(RD)－(RS)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：RD←(RD)－(RS)，End←1
t4：ALUAsel＝1、ALUBsel＝01、
op＝01、GRsel＝0、GRin, End
25
PC
IR
ID
ALU
PSR
理想MEM
MAR
MDR
1
ExtU
GPRs
RS
disp
RD
MUX2
MUX4
MUX3
MUX1
GRin
IRin
op
PC+1
PCin
MDRin
MARin
ALUAsel
ALUBsel
GRsel
MARsel
MEMR MEMW
假设：PC有计数功能，
ALU有4种功能
Notes: P24-与单总线通路对比取指令μOPCmd序列 P25-与单总线通路对比减法指令μOPCmd序列

## Slide 29
※指令执行过程的组织小结： (基于数据通路进行)
组织方法—
组织结果—
数据通路所需实现的CPU功能
作业5-1：P236— 3、5、6(1)和(4)
27
所有指令周期的组织结果—状态转换图(各μOPCmd序列的汇总)
MARsel＝0、MARin
MEMR，PC+1
IRin
MARsel＝1、MARin，MDRin
MEMW，End
ALUAsel＝1、ALUBsel＝01、
op＝01、GRsel＝0、GRin, End
ST
LD
SUB
每条指令单独组织其μOPCmd序列； ←满足所有指令需求
按指令执行步骤安排μOP的顺序； ←保证正确性
无关的相邻μOP放在同一步骤中 ←指令周期最小化
由各指令周期μOPCmd序列构成的状态转换图
← CU按序产生所需的μOPCmd
CU的功能需求
Notes: P27-对比状态转换图

## Slide 30
四、数据通路的设计
1、指令周期类型与数据通路结构
指令周期— T指令＝CPI×TC
*单周期数据通路：TC＝max{T任意指令}，CPI＝1
部件需求—
互连需求—
*多周期数据通路：TC＝max{T任意μOP}，CPI＝n(随指令改变)
部件需求—
互连需求—
*特点：
部件不能复用(需要时重复设置) ←同一CLK信号值仅一种
专用结构 ←减少结果暂存(仅↓和↑)
└←为提高性能，实际上TC＝max{T基本μOP} ←CU中讨论
部件可以复用(需要时暂存结果) ←不同CLK信号值可改变
专用结构或总线结构 ←专用结构性能较好
多周期CPU性能好(实际应用)，单周期CPU实现简单(用于教学)
取指
取指令
执行指令
分析指令
主时钟脉冲信号
指令周期的组成

## Slide 31
2、数据通路设计的步骤
4
←操作类型的种类、数据寻址/指令寻址的计算方法(含参数)；寄存器的位数&个数，存储器的编址单位&地址空间等
←指令周期(单/多)、MEM结构(哈佛/冯诺依曼)、通路结构(总线/专用)等
←数据操作单元、地址计算单元、寄存器组、存储器、特殊寄存器(指令部件/BIU)等
←建立各条指令执行过程的数据路径(含部件)
←形成各个指令周期的μOPCmd序列，汇总为状态转换图
(1)分析指令系统
(2)确定数据通路结构
(3)设计功能部件
(4)进行部件互连
(5)组织指令执行过程
工作方式需求
CU实现状态转换图
←循环有序地产生各个μOPCmd
Notes: P4-看特殊寄存器的组成

## Slide 32
3、单周期数据通路的设计 (掌握过程+部件设计)
(1)指令系统分析 (以MIPS32的7条指令为例)
指令名 | 指令功能 | 功能说明
有符号加add | rd←(rs)＋(rt) | OPD为有符号整数(补码表示) 产生OF标志(不保存)
有符号减sub | rd←(rs)－(rt) | 
按位或ori | rt←(rs) ¦ ZExt(imme) | ZExt表示零扩展
取数lw | rt←M[(rs)＋SExt(disp)] | SExt表示符号扩展
存数sw | M[(rs)＋SExt(disp)]←(rt) | 
相等转移beq | if ((rs)=(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(disp)<<2 | 无符号减法
跳转j | PC←(PC)高4位‖addr<<2 | ‖表示拼接，<<2扩大寻址范围
*结果：操作类型种类—
数据寻址运算—
指令寻址运算—
寄存器参数—
存储器参数—
32位的有符号加/减、按位或、无符号减，
产生ZF(无符号减/判断用)、OF(有符号加/减)
32位的无符号加、位扩展(零/符号)
无符号加(2次)、符号扩展、<<2、拼接
32个×32位GPR，指令≤2次读+1次写，无PSR
按字节编址，32位地址空间
见教材P155
R型 | op | rs | rt | rd | shamt | func
I型 | op | rs | rt | imme/disp |  | 
J型 | op | addr |  |  |  | 
Notes: 上页-看分析结果包含的内容

## Slide 33
(2)功能部件设计
功能—
组织原则—
*数据操作单元：
ALU功能—
ALU设计—
ExtU功能—
ExtU设计—
数据操作单元、地址计算单元、GPRs、特殊REG
(操作类型/数据寻址) (指令寻址) (存放OPD) (取指/BIU)
相近功能合并(复用器件)，尽量模块化(简化控制)
支持5种运算(32位)，产生ZF(加/减时)、OF(有符号加/减时)
2个部件+输出选择+标志形成
支持零扩展&符号扩展(16→32位)
D15～D0
s_op
Q15～Q0
Q31～Q16
s_op D15 | 0(零扩展) | 1(符号扩展)
0 | Q＝0…0D15~D0 | Q＝0…0D15~D0
1 | Q＝0…0D15~D0 | Q＝1…1D15~D0
31
&
D15
A
B
OF
ZF
Out
ALUctr
32
32
3
Subctr
Outsrc
OFctr
或门阵列
≥1
&
MUX
加减法
控制信号形成
ALUctr | 000 | 001 | 010 | 011 | 100
功能 | ＋有 | －有 | ＋无 | －无 | ¦
ZF&OF | √&√ |  | √&× |  | 
单周期DP不复用部件，需单独设置
Notes: P31-看部件设计包含的内容，上页-看设计需求

## Slide 34
*地址计算单元(ACU)：
ACU功能—设j、beq指令的指令类型信号为Jump、Branch
(PC)高4位‖addr<<2 Jump＝1时
NPC＝ (PC)＋4＋SExt(imme)<<2 Branch•ZF＝1时
(PC)＋4 其余情况
ACU设计—
32
2次加法+拼接＋符号扩展+输出选择； ←加法器不能复用
<<2可以用拼接00实现 ←移位位数为常数
ZF Branch Jump
imme
NPC
addr
PC
32
26
16
SExtU
&
MUX
Adder
Adder
4
MUX
32
4
00
00
Notes: P32-看设计需求

## Slide 35
*GPRs设计：
*MEM组织：
*特殊寄存器： (指令部件/BIU接口等)
需求—
设计—
支持2个读端口、1个写端口 ←单周期DP采用专用结构
采用哈佛结构，数据宽度为32位， ←单周期DP所要求
采用同步MEM ←DMEM在CLK↓开始操作(需等待计算地址)
尽量减少时序逻辑操作(仅有2个边沿)
仅设置PC(缺省IR/MAR/MDR)，
写PC放在CLK↓时 ←IMEM为同步MEM
32
rW
dA
dB
Wr
Clk
dW
rB
rA
R0
R31
…
MUX
MUX
译码器
……
…
…
读/写DMEM 写GPRs
读IMEM 写PC
Clk
异步IM
PC
旧
旧值
写
新值
读(输出依赖于地址)
写
Clk
同步IM
PC
读
旧值
新值(与地址无关)
写
新值
读
Notes: P32-看设计需求

## Slide 36
(3)部件互连设计
*设计方法：采用专用结构互连，基于指令功能建立所有数据路径；
通常边设计边汇总(简单) ←也可汇总后设计
*add/sub指令：rd←(rs)＋(rt)及rd←(rs)－(rt)
数据路径设计— (最后考虑取指的实现)
μOP时序组织—
写GPRs在TC结束时 ←与lw指令统一(lw在TC中部读DMEM)
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
Clk
指令字
dA
(rs)连接ALU的A端
CLK
＜t取指，不影响下条指令的执行
rd新值
GPR写延迟
新值
取指+CU延迟
(rs)及(rt)新值
GPR读延迟
ALU延迟
ALUctr
RegWr
GPRs出端
ALU出端
新值
旧值
旧值
旧值
旧值
新值

## Slide 37
*ori指令：rt←(rs)| ZExt(imme)
数据路径设计—
μOP时序组织—
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
同add/sub指令
增加ExtU、rt相关路径 ←相应的μOPCmd为红色
Notes: 上页-看已有通路

## Slide 38
*lw/sw指令：rt←M[(rs)＋SExt(imme)]及
M[(rs)＋SExt(imme)]←(rt)
数据路径设计—
μOP时序组织—
DMEM操作在TC中部，写GPRs在TC结束时
└←需等待地址计算 └←需等待DMEM操作
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX
DMEM
MEMW
MEMR
RegDsrc
增加DMEM读/写相关路径
取指+CU延迟
GPR读延迟
CLK
ALU延迟
读/写DMEM
Mem读/写延迟
写GPRs
Notes: 上页-看已有通路，P35-看ALU在前半周期完成

## Slide 39
*j指令：PC＝PC高4位‖addr<<2
数据路径设计—
μOP时序组织—
*取指令数据通路：
*beq指令：PC＝((rs)=(rt))？(PC)＋4＋SExt(imme)<<2 :(PC)＋4
数据路径设计—
μOP时序组织—
写PC在TC中部(不影响TC开始时读IMEM) ←不同于教材
(示例为同步MEM)
(教材为异步MEM)
ALU可实现相等比较(产生ZF)，增设ACU相关路径
同beq指令(无数据操作)
同beq指令(均需写PC)
增设IMEM(示例为同步MEM)
34
Clk
写GPRs
读/写DMEM
、写PC
读IMEM
思考：若IMEM为异步MEM，何时写PC？
在TC结束时(↑后开始读)
IMEM
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegDsrc
ACU
imme
addr
PC
Branch
Jump
Clk
Notes: 上页-看已有通路，P34-看ACU结构与引脚

## Slide 40
*设计结果汇总： (单周期DP)
电路组成—
接口信号—
操作时序—
μOPCmd(10个)，工作脉冲(2个)，操作码 ←与CU之间
P0
写GPRs
读/写DMEM
写PC
读IMEM
P1
(取指+CU+GPR读+ALU)
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX
DMEM
MEMW
MEMR
RegDsrc
ACU
imme
addr
PC
Branch Jump
(Clk=)P0
IMEM
(Clk=)P1
指令译码器ID

## Slide 41
(4)指令执行过程的组织 (形成各指令执行的控制需求)
*指令执行的步骤&操作：
指令周期＝1TC＝max{T指令i}
*各指令周期的μOPCmd序列：
*数据通路的状态转换图：
(PC)→IMEM
完成数据μOP
ID→CU→ μOPCmd
ACU→PC
Clk
每条指令仅1步 ←取指/译码无需μOPCmd
 | Extctr | ALUBsrc | ALUctr | RegAsrc | RegDsrc | RegWr | MemRd | MemWr | 注意： 与路径无关的信号中，时序逻辑部件的μOPCmd为无效值
add | × | 1 | 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
sub | × | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
ori | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
lw | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
sw | 1 | 0 | 00 | × | × | 0 | 0 | 1 | 
beq | × | 1 | 11 | × | × | 0 | 0 | 0 | 
j | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 
add的μOPCmd
sub的μOPCmd
ori的μOPCmd
lw的μOPCmd
sw的μOPCmd
beq的μOPCmd
j的μOPCmd
取指令及译码(由PC值改变触发、没有μOPCmd)
add
sub
ori
lw
sw
beq
j
作业5-2：P237— 9、10
每条指令仅1种状态 ←取指/译码无μOPCmd
Notes: 上页-看控制信号

## Slide 42
4、多周期数据通路的设计 (掌握设计过程)
*设计思想：
⑴指令周期＝n个阶段，每个阶段＝1个时钟周期 ←n随指令改变
⑵后续阶段所需的结果须保存在状态部件中(如附加REG)
阶段-μOP-时钟周期的关系— (指令周期通过μOP实现)
每个阶段含1个μOP(数据通路实现)，每个μOP占≥1TC(CU实现[后续])
*设计方法： (常基于单周期数据通路改进)
①基于指令功能的μOP，划分指令周期(1个μOP/阶段)
②基于部件复用方案，组织功能部件，设置附加REG(阶段结束时)
③基于指令功能(专用结构时)，连接功能部件
μOP1
Clk
μOP2
μOP3
阶段1
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
指令i
指令j
μOP1
μOP2
μOP3
μOP4

## Slide 43
40
(1)功能部件设计 --以MIPS为例(改进单周期数据通路)
*指令周期的阶段划分：
*操作部件的组织：复用方案—
部件组成—
*附加REG的组织：
理论上—
实际上—
读GPRs
取指令
MEM
ALU
写GPRs
PC←PC+4
PC←PC+disp
注：同时的次要μOP未列出
 | 取指令 | 读GPR | ALU | MEM | 写GPR
add/sub | IR←IM[PC] PC←PC+4 | A←GPR[rs] B←GPR[rt] I←ExtU(imm) ALUO←PC+ExtU | ALUO←A±B | / | GPR[rd]←ALUO
ori |  |  | ALUO←A¦I | / | 
lw |  |  | ALUO←A+I | MDR←DM[ALUO] | GPR[rt]←MDR
sw |  |  |  | DM[ALUO]←B | /
beq |  | ALUO←CPC+ExtU(Imm) | A=B时PC←ALUO | / | /
j |  | 旧PC+扩展的imm | PC←Splice | / | /
基于最复杂指令的μOP(用主μOP命名[同时可多个])
如：lw含5个段，add等缺省MEM，sw缺省写GPRs，beq缺省MEM&写GPRs
有多种 如：原ACU用ALU、ExtU实现
单周期中删除ACU、增加SL2、Splice
[提示：忽略教材中的μOP定时(应放在CU中讨论)]
保存各阶段的结果 如：IR、A&B&I、ALUO、MDR，μOP结束时写
可缺省仅改变1次、下个段使用的附加REG 如：I、MDR
└←或每个CLK写(无需μOPCmd控制)
2次写，需2种μOPCmd(有/无条件)
A←GPR[rs] B←GPR[rt] ALUO←PC+ExtU |  |  | 
 | ALUO←A¦ExtU(imm) |  | 
 | ALUO←A+ExtU(imm) |  | GPR[rt]←MDR
ALUO←CPC+ExtU(Imm) |  |  | 
旧PC+扩展的imm |  |  | 
不能为PC+I(结束时才写I)
多余的读&运算无所谓
Notes: P40-看单周期DP

## Slide 44
(2)部件互连设计
*数据路径的修改：
*μOP时序的组织：
增加附加REG，设计指令地址计算&写PC电路
写附加REG在μOP结束时，MEM操作在μOP中部
Clk
取指令 读GPRs ALU MEM 写GPRs
40
需增设有条件写μOPCmd
与PC、ALUOut错开
读IMEM
写IR及PC
读/写DMEM
写GPRs
写A&B&I
写ALUOut及PC
GPRs
rd
rt
rs
ZF
RegWr
指令字
IRWr
Extctr
RegAsrc
IMEM
A
B
MUX
IR
MUX
RegDsrc
IMRd
P0
(Clk=)
ID
PC
ALU
ALUctr
MUX
DMEM
MEMW
MEMR
ALUOut
OF
ALUOWr
ALUBsrc
P1
ExtU
imme
P0
P1
(Clk=)
addr
ALUAsrc
MUX
Splice
MUX
4
PCsrc
SL2
PCWrB
≥1
&
PCWr
Notes: P40-看单周期DP，上页-看附加寄存器方案

## Slide 45
(3)指令执行过程的组织 (数据通路的控制需求/设计验证)
*取指令阶段的μOPCmd序列：
*执行指令阶段的μOPCmd序列：
add/sub—
ori—
*分析指令阶段的安排： (放在t2步，稍后讨论)
μOP为IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋4
t1：IMRd、IWMFC、IRWr， ←勘误：删除IWMFC(已假设为同步MEM)
ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝3、ALUctr＝0、PCsrc＝1、PCWr
μOP为A&B←GPRs、ALUOut←(A)±(B)、GPRs←ALUOut
t2：无 ；μOP为A←(rs)、B←(rt) ←无控制信号(每个Clk写)
t3：ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝2、ALUctr＝0/1、ALUOWr
t4：RegAsrc＝1、RegDsrc＝1、RegWr，End
μOP为A←GPRs、ALUOut←(A)|(ExtU)、GPRs←ALUOut
t2：无 ；μOP为A←(rs)、ExtU控制信号由CU直接给出
t3：ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝1、ALUctr＝2、ALUOWr
t4：RegAsrc＝0、RegDsrc＝1、RegWr，End
P192
Notes: 上页-看多周期DP

## Slide 46
lw—
sw—
beq—
j—
μOP为A←GPRs、ALUOut←(A)＋(ExtU)、GPRs←M[(ALUOut)]
t2：无 ；μOP为A←(rs)
t3：Extctr、ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝1、ALUctr＝0、ALUOWr
t4：MEMR、WMFC ←勘误：删除WMFC(已假设为为同步MEM)
t5：MEMR、RegAsrc＝0、RegDsrc＝0、RegWr，End
└←教材中合并μOP，异步MEM的Cmd需保持；PPT中设置MDR，Cmd无需保持
μOP为A&B←GPRs、ALUOut←(A)＋(ExtU)、M[(ALUOut)]←(B)
t2：无 ；μOP为为A←(rs)、B←(rt)、I←(ExtU)
t3：Extctr、ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝1、ALUctr＝0、ALUOWr ←(B)值不变
t4：MEMW、WMFC，End ←勘误：删除WMFC(同lw指令)
44
ZF＝0时无μOP， ZF＝1时μOP为
A&B←GPRs、ALUOut←(PC)+(ExtU)<<2、(A)-(B)＝0时PC←(ALUOut)
t2：Extctr、ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝0、ALUctr＝0、ALUOWr
；μOP还包括A←(rs)、B←(rt)、I←(ExtU)
t3：ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝2、ALUctr＝3、PCsrc＝0、PCWrB，End
μOP为PC←(Splice)
t2：无 ；等待指令译码结果
t3：PCsrc＝2、PCWr，End
P192
Notes: P44-看多周期DP

## Slide 47
*分析指令阶段的安排：可放在t2(要求不影响t2的操作、对各指令通用)
A←(rs)、B←(rt)、ALUOut←(PC)＋(ExtU)<<2→┴→满足要求
t2的μOPCmd—
Extctr、ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝0、ALUctr＝0、ALUOWr
*各指令周期的状态转换图：汇总各指令的μOPCmd序列
指令周期划分汇总—
译码/读REG
取指
访存
执行
写REG
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
PCsrc(2), PCWr, End
wb_m
mem_r
mem_w
MEMR
MEMW,
End
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr, End
lw sw
Notes: P49-看多周期DP

## Slide 48
※数据通路的组织小结：
目标—
数据通路的组成— (流程的硬件需求[基于执行过程+指令功能])
部件：
互连：
μOP及其控制— (操作的实现方法[基于部件功能+控制])
μOP的类型(基本操作+特殊操作)，μOP的实现(发送相应μOPCmd)
指令执行过程的组织— (流程的控制需求[基于数据通路&指令功能])
基于已有数据通路，设计各指令周期的μOPCmd序列
数据通路的设计—
步骤(ISA分析→部件设计→互连设计)，
电路设计，指令执行过程组织(产生CU的功能需求)
实现CPU工作流程所需的操作 ←流程＝指令执行＋中断响应
取指部件(PC/IR等)＋执行部件(满足指令功能)
└←～指令周期/互连结构等→┴～←指令系统
结构有总线(增设三态门&暂存器)、专用(增设选择器)，
方法为逐条增加各指令的数据路径
回目录

## Slide 49
功能—产生工作流程所需的操作控制信号(即各μOP序列的μOPCmd)
*基本组成：
*工作原理：
时序信号电路循环&有序地产生各个时序信号
表示不同的步骤→┘
μOP信号电路实现所有μOP控制信号的逻辑函数
与相应时序信号绑定→┘
§5.3 控制器的组成
一、控制器的基本结构
仅控制单元CU ←指令部件&中断机构划入数据通路(路径重叠)
※主要内容：基本结构，时序信号的形成(组织/实现)，μOP控制信号的形成
运算器+BIU
中断机构
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
CU
…
…
中断请求
中断响应
程序状态
机器状态
异常请求
所有μOP控制信号
PSR
操作码等
IR
PC
指令部件
系统总线
节拍T1
节拍T2
节拍T3
节拍T4
节拍T5
PCout
MEMR
GRin
t1 t2 t3 t4 t5 t1
Notes: 程序状态：如单步跟踪标志TF，结果标志CF/ZF等（可选），机器状态：如中断/异常类型号，操作状态：如完成位(mfc)、就绪位等

## Slide 50
*控制器的类型： (基于μOP控制信号的产生方法)
属性 类型 | μOP控制信号的描述方法 | 时序信号的 循环周期 | μOP控制信号的 产生方法 | 特点
硬布线控制器 | 有限状态机 | 1个指令周期 | 组合逻辑 | 速度快
微程序控制器 |  |  |  | 
注： |  |  |  | 
微程序 1个微指令周期 存储逻辑 实现简单
⑴1个微程序＝1条指令的μOPCmd序列
⑵1个微指令周期＞1个μOP的时延
…
微指令
微指令
微指令
…
微程序MEM
某指令的微程序
Notes: P47-看状态转换图构成有限状态机

## Slide 51
1、时序系统的组织(设计)
*时序系统的组成： (满足各μOP序列的需求)
时序信号类型—
信号同步：
时序信号序列—
时序信号的定时—
有机器周期、节拍(对应1个μOP)、工作脉冲
(早已不用) (对应μOP的1个边沿)
机器周期＝∑节拍i，节拍＝∑工作脉冲j ←类似时分秒
由各级信号组成，可有多种序列(部分信号缺省)
二、时序信号的形成 --时序信号形成电路的组织
时序系统—表示时间组成的各种时序信号序列
机器周期(取指)
机器周期(译码)
机器周期(执行)
节拍T0
节拍T1
节拍T2
工作脉冲P0
工作脉冲P1
指令周期
节拍脉冲CP
不同μOP所需
基于节拍脉冲CP，CP宽度＝节拍周期＝1个μOP时延
目标—循环&有序地产生各个μOP序列所需的时序信号
节拍—完成一个μOP的时间
Notes: 机器周期不用原因：早期1个较复杂μOP有多个TC，执行阶段可能几十个TC，含机器周期可简化实现（如是-分-秒），后期1个μOP常为一个TC，执行阶段常为几个TC，机器周期没存在必要。

## Slide 52
47
44
*时序系统的组织：
信号个数—
信号定时—
信号序列—
两级信号(节拍/工作脉冲)，均满足最复杂情况需求
│ └←各μOP内部的边沿信号集合
└←各指令周期+响应周期的μOP序列步数最大值
基于节拍脉冲 ←μOP时延＝节拍周期,稍后讨论
由两级信号组成，常有多种序列(工作脉冲仅1种[简化])
节拍个数可变→┴→可缩短指令周期
T0
T1
T2
T3
T4
(中断周期) T5
(＝CP) P0
(＝CP) P1
例：若时序系统支持7条MIPS指令(PPT-47状态转换图)及中断处理，则
信号个数为： 信号定时为：
信号序列为：
节拍≥6个、工作脉冲＝2个
4种序列(节拍数可变+全部工作脉冲) ←有多种方案
节拍脉冲CP
节拍脉冲 CP
R-指令周期
lw指令周期
sw指令周期
beq指令
(取指)
(读GPR)
(执行)
(访存)
(写回)
节拍可表示操作次序或操作类型，后者可简化电路
Notes: P47-看各指令的步骤数，P44-看DP的脉冲信号

## Slide 53
2、时序信号形成电路的组成 (时序系统的实现)
*电路组成：定序逻辑(信号次序控制)＋定时逻辑(信号时长控制)
└←每个节拍对应1个μOP └←基于TC，实现μOP～TC
*环形信号发生器的组成： (定序逻辑的实现)
基本方法有移位REG、计数器＋译码器， ←数电讲过(不懂就看数电)
多种序列实现方法是次态函数可变(受操作码/寻址方式影响)
思考：需产生序列T0+T1+T2及T0+T2，选择信号为S(=1为前者)，如何实现？
CP
T0
T1
T2
ClrN
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
T2 T1 T0
CP
ClrN
&
复位时(T0=T1=T2=0)— T0*＝T2·T1·T0
轮转时(T0=T1=0,T2=1)—T0*＝T2·T1·T0
启停逻辑
环形信号发生器
…
T0
Tm-1
启动
停机
&
定时逻辑
脉冲源
CLK
CP
ClrN
定时方式
操作状态
主时钟脉冲形成部件
P0
P1
1
变长参数
定序逻辑
信号数＞2个时为环形信号发生器
2-4译码器
T0
T1
T2
≥1
LDN
D Q
CP CLRN
归零电路
CP
ClrN
Notes: 思考：D1=S•T0，D2=S•T1+~S•T0

## Slide 54
*μOP的定时方式： (定时逻辑的实现)
指μOP时长与TC的关联，即CP时长的控制方式 ←μOP时延＝节拍周期
μOP特征—
实现策略—
①μOP的时延固定、不等长 ②μOP的时延可变
(CPU内部、乘除>>加减) (CPU外部[如访存])
复杂μOP→┘ └←基本μOP
μOP中增加μOPCmd表明特征(①/②)； ←所有μOP共用一个
μOP时长控制基于μOP的类型(适于①)、状态(适于②)
同步控制方式—μOP时长仅受统一的基准时钟信号(主CLK)控制
定时原理：
定时逻辑：
特点：
TCP＝1TC
CP＝CLK
控制简单，适合CPU内部的μOP定时(时延固定)
T0 T1 T2
CLK
CP
μOPCmd1
μOPCmd2
μOPCmd3
说明：部分教材将时延固定的μOP控制统称为同步控制方式
定时原理— TCP≥1TC
定时逻辑—
CLK k＝1时
CNT k＞1时
CP＝
计数器CNT
CP
MUX
CLK
Type

## Slide 55
异步控制方式— (又称应答方式/握手方式)
μOP时长仅受专门的联络信号(应答信号)控制
定时原理：
定时逻辑：
特点：
TCP＝t收到应答－t发出命令
CP＝(∑ACKi)•μOPCmdi
控制复杂，适合CPU外部的μOP定时(时延可变)
T0 T1
CP
μOPCmd1
μOPCmd2
应答ACK1
应答ACK2
CP↑—同步于μOPCmdi
CP↓—同步于ACKi
μOPCmd1
μOPCmdnACK1
ACKn
CP
≥1
&
Q
Q
T
≥1
μOPCmd1
μOPCmdnACK1
ACKn
≥1
CP
&
Q
Q
T
≥1
或

## Slide 56
联合控制方式— (又称半同步方式)
μOP时长受基准时钟信号及联络信号共同控制
定时原理：
定时逻辑：
有 WC＝0时CP＝ ，WC＝1时CP＝
故 CP＝
23
53
特点：
适合CPU所有的μOP定时
基础为同步控制方式，支持异步控制方式；
TCP＝kTC，k为常量(同步/μOP类型)、变量(异步/μOP状态)
CU需增设1个μOPCmd表示同步/异步(如WC=0/1)
CP＝F(WC,Type,ACK)·CLK ←Type表示μOP类型，ACK表示μOP状态
(=0/1为基本/复杂) (0/1为完成前/空闲)
CLK/CNT ACK·CLK
WC·CLK/CNT+WC·ACK·CLK
ACK=0时CP被封锁
基本
同步
异步
CLK
WC
同步μOPCmd
Type
异步μOPCmd
ACK
CP
T0
T1
T2
复杂
同步
与Ti绑定
CP
Type
CLK
WC
ACK
CNT
1
MUX
&
≥
1
&
k
≥1
1
Notes: P23-看MEM的mfc，P53-看定时逻辑电路的输入信号与时序信号形成电路的关系

## Slide 57
三、uOP控制信号的形成 --μOP控制信号形成电路的组织
50
*电路I/O信号：
输入—
输出—
*内部逻辑：
硬布线CU—
微程序CU—
节拍信号，指令操作&寻址方式、程序状态、机器状态
└←表示指令需求类型←┘ └←表示请求类型
所有的μOP控制信号(即状态转换图中所有的μOPCmd)
实现每个μOPCmd的逻辑函数； ←满足状态转换图需求
有2种实现方法 (稍后讨论)
组合逻辑，实质是编码器[输出=f(in)]
存储逻辑，实质是微主机[输出=微指令执行结果]
(联合控制方式时)
(多种序列时)
时序信号形成电路
…
…
指令操作&寻址
(如ZF)程序状态
机器状态(如中断/异常请求)
操作状态(如部件状态mfc)
μOP控制信号
形成电路
数据通路
…
…
节拍
工作脉冲
目标--有序地产生各个μOP序列所所需的μOPCmd
└──┴←时序信号与形成逻辑绑定
Notes: P50-看控制器类型

## Slide 58
※控制器的组成小结：
功能—
控制器的组成—
时序信号形成电路的组成—
时序系统组织：
时序系统实现：
μOP控制信号形成电路的组成—
I/O信号：
内部逻辑：
循环&有序地产生工作流程所需的μOP控制信号
(源自状态转换图)
CU＝ID＋时序信号形成电路＋控制信号形成电路
│ └←表示所有节拍 └←输出所有μOPCmd
└←表示控制需求类型
信号的个数/定时方式，信号序列的组成
└←基于状态转换图 └←满足各μOP时延需求
定时逻辑(CLK→CP)＋定序逻辑(CP→信号序列)
节拍、ID等信号，所有μOP控制信号
实现状态转换图中所有μOPCmd的逻辑函数；
方法有组合逻辑、存储逻辑
回目录

## Slide 59
§5.4 硬布线控制器的设计
※主要内容：设计步骤，设计过程(△)
1、CU的设计步骤
←合并相同状态，标注状态转换条件
←确定信号的个数/定时方式、信号序列(含适用条件)
形成各时序信号的次态函数(含复位逻辑)
实现定时逻辑、各时序信号的存储&次态函数
列出各μOPCmd的使用时间表(填有效条件)
← 形成各μOPCmd的逻辑函数(按行汇总)
实现各μOPCmd的逻辑函数
*硬布线CU的实现方法：有限状态机模型(时序信号为状态)
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
(ID&PSR等)
(所有μOPCmd)
状态存储逻辑
输入信号
输出信号
次态函数
输出函数
47
(1)化简状态转换图
(2)组织时序系统
(3)设计时序信号形成电路
(4)设计μOP控制信号形成电路
(5)连接3个电路构成CU
数据通路＋状态转换图
Notes: P47-看状态转换图，P53-看时序电路的组成

## Slide 60
*化简状态转换图：
*组织时序系统：
2、单周期CU的设计 (不考，掌握过程)
*设计背景：支持7条MIPS指令的数据通路＋状态转换图
无重复状态(1个状态/指令)，操作码为状态转换条件
仅2个工作脉冲(无节拍)，同步方式定时；
└←理论上为1个，一直有效可缺省
仅1种工作脉冲信号序列(轮流有效/适于所有指令)
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX
DMEM
MEMW
MEMR
RegDsrc
ACU
imme
addr
PC
Branch Jump
(Clk=)P0
IMEM
(Clk=)P1
指令译码器ID
add的μOPCmd
sub的μOPCmd
ori的μOPCmd
lw的μOPCmd
sw的μOPCmd
beq的μOPCmd
j的μOPCmd
取指令及译码(由PC值改变触发、没有μOPCmd)
add
sub
ori
lw
sw
beq
j
Notes: P40-看单周期DP的工作脉冲

## Slide 61
41
*设计时序信号形成电路：
时序信号次态函数—
电路实现—
*设计μOP控制信号形成电路：
⑴μOPCmd使用时间表只有1列，无时间戳(时序系统无节拍信号)
⑵⑶各μOPCmd的有效逻辑如上表，用门电路实现
*连接成CU：
P0＝CP·ClrN、P1＝CP·ClrN ←ClrN为复位信号
定时逻辑(CP＝CLK)，信号的存储(门电路)、次态函数(如上)
Extctr | lw+sw | RegAsrc | add+sub
ALUBsrc | add+sub+beq | RegDsrc | add+sub+ori
ALUctr | [1]=ori+beq,[0]=sub+beq | RegWr | add+sub+ori+lw
MEMR | lw | MEMW | sw
≥1
≥1
…
μOP控制信号形成电路
op及func
指令译码器ID
Branch
Jump
CU
单周期数据通路
add sub ori lw sw beq j
P0
P1
Extctr
ALUBsrc
MEMW
…
1
主时钟脉冲CLK
时序信号形成电路
&
&
复位信号ClrN
Notes: P41-看状态转换图

## Slide 62
3、多周期CU的设计 (不考，掌握过程)
*设计背景：支持7条MIPS指令的数据通路＋状态转换图
59
*化简状态转换图：无重复状态，
状态转换条件为操作码及状态序号(≤5个)
wb_m
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
mem_r
mem_w
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
MEMR
MemWr,
End
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr, End
PCsrc(2), PCWr, End
lw sw
T0
T1
T2
T2
T2
T2
T2
T4
T4
T3
T3
T4
Notes: P59-看设计步骤

## Slide 63
*组织时序系统：
*设计时序信号形成电路：
⑴确定次态产生函数：(Ti*表示Ti的次态)
5个节拍、2个工作脉冲，联合方式定时；
4种信号序列(适用条件如下图)
节拍脉冲CP
(取指)T0
(译码)T1
(执行)T2
(访存)T3
(写回)T4
(＝CP)P0
(＝CP)P1
R-指令周期
lw指令周期
sw指令周期
beq指令
T1*＝T0，T2*＝T1，T3*＝(lw+sw)T2，T4*＝(add+sub+ori)T2+lwT3，
T0*＝(add+sub+ori+lw)T4+swT3+(beq+j)T2+T0T1T2T3
循环逻辑
复位逻辑
Notes: P67-看设计步骤

## Slide 64
P1 P0 T4 T3 T2 T1 T0
1
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
ClrN
CP
时序信号形成电路
&
CLK
≥1
1
&
WMFC mfc
定时逻辑
⑵电路实现：
定时逻辑(联合方式CP＝(WMFC+WMFC·mfc)·CLK， ←联合控制方式
时序信号的存储(5个触发器)、次态函数(5个组合逻辑电路)
≥1
&
&
&
≥1
≥1
&
&
&
&
≥1
≥1
add sub ori lw sw beq j
≥1
环形信号发生器
Notes: P67-看设计步骤

## Slide 65
*设计μOP控制信号形成电路：
⑴状态转换图中打时间戳(基于节拍信号序列)，
μOPCmd使用时间表(列数＝节拍数)中填有效条件(基于状态转换图)
62
 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4
PCsrc |  |  |  |  | 
PCWr |  |  |  |  | 
PCWrB |  |  |  |  | 
IMRd |  |  |  |  | 
IRWr |  |  |  |  | 
RegAsrc |  |  |  |  | 
RegDsrc |  |  |  |  | 
RegWr |  |  |  |  | 
Extctr |  |  |  |  | 
ALUAsrc |  |  |  |  | 
ALUBsrc |  |  |  |  | 
ALUctr |  |  |  |  | 
ALUOWr |  |  |  |  | 
MEMR |  |  |  |  | 
MEMW |  |  |  |  | 
WMFC |  |  |  |  | 
End |  |  |  |  | 
All(1) |  | beq(0)+j(2) |  | 
All |  | j |  | 
 |  | beq |  | 
All |  |  |  | 
All |  |  |  | 
 |  |  |  | add¦sub(1)+ori¦lw(0)
 |  |  |  | add¦sub¦ori(1)+lw(0)
 |  |  |  | add¦sub¦ori¦lw
 | All | lw¦sw |  | 
All(1) | All(1) | add¦sub¦ori¦lw¦sw¦beq(0) |  | 
All(3) | All(0) | add¦sub¦beq(2)+… |  | 
All(0) | All(0) | add¦lw¦sw(0)+sub(1)+… |  | 
 | All | add¦sub¦ori¦lw¦sw |  | 
 |  |  | lw | lw
 |  |  | sw | 
All |  |  | lw¦sw | 
 |  | beq¦j | sw | add¦sub¦ori¦lw
Notes: P62-看状态转换图的时间戳

## Slide 66
⑵按行汇总使用时间表，μOPCmd的逻辑表达式为：
PCsrc[1]＝T2j，PCsrc[0]＝T0，PCWr＝T0+T2j，
RegWr＝T4(add+sub+ori+lw)，…，
End＝T2(beq+j)+T3sw+T4(add+sub+ori+lw)
⑶用组合逻辑电路实现每个μOPCmd
作业5-3：P237— 17(仅画出信号序列)、19(仅填μOPCmd使用时间表)
回目录
64
a s o l s b j T0 T1 T2 T3 T4
指令译码器ID
多周期数据通路
op func
时序信号电路
P1
P0
中断机构
≥1
PCsrc[1] PCWr ALUAsrc WMFC
PCsrc[0] RegWr MEMR End
ClrN CLK
μOP控制信号形成电路
mfc(I/D)
Notes: P64-看时序电路

## Slide 67
§5.5 微程序控制器的设计
1、微程序CU基本思想
*微程序控制思想： —存储逻辑(CU相当于微主机)
①每条指令的μOPCmd序列用微程序表示，存放在专用MEM中
└←微指令序列 └←称为控制MEM(CS)
②CU自动、逐条取出并执行微指令，有序地产生μOP控制信号
可同时执行的一组微命令→┴←用一定格式表示
※主要内容：微程序控制思想，CU的组成、工作原理
CS—Control Storage
*微程序类型：
多个公用微程序(如取指/中断)＋
各条指令功能微程序
*CPU工作流程的表示：
由多个微程序(公用+某指令)组成，
微程序的末条微指令为转移型
(判断操作码/中断请求)
微命令组 M+1
微命令组 M+2
微命令组 aaa
微命令组 M
…
微命令组 P+1
微命令组 P+2
微命令组 bbb
… …
微命令组 Q+1
微命令组 bbb
M+0
M+1
M+2
N+0
…
P+0
P+1
P+2
…
Q+0
Q+1
控制存储器CS
取指令
微程序
中断响应
微程序
add指令
微程序
beq指令
微程序
…
中断请求
操作码
操作控制字段
顺序控制字段
微指令格式:
(定长指令字结构)
50
一条微指令＝μOPCmd序列的一步
Notes: P50-看微程序CU特征

## Slide 68
2、微程序CU组成及工作原理
*基本组成：
(类似硬布线CU)
时序信号电路—
μOP控制信号电路—
*工作原理：
1级时序，1种信号序列(含复位) ←硬布线为2级时序
└←工作脉冲 ←信号个数同硬布线
微指令执行部件＋CS ←硬布线为组合逻辑
└←μAR、微命令译码器、微地址形成电路
循环地取出并执行微指令 ←微指令周期=节拍周期
PC←引导程序入口地址
μAR←取指微程序入口地址
CPU加电时
CS[(μAR)]
μAR←下条微指令地址
微指令周期
CPU工作时
形成μOP控制信号
实现μOP功能
操作控制字段
计算下条微指令地址
顺序控制字段
μAR
控制存储器CS
微地址
形成电路
微命令译码器
所有的μOP控制信号
……
μOP控制信号
形成电路
操作控制
顺序控制
ID
所有的工作脉冲
操作码
程序状态
CLK
…
时序信号形成电路
…
ClrN
机器状态
微指令
地址产生电路
VCC
A3A2A1A0
MUX
地址形成电路
ClrN

## Slide 69
…
节拍
3、2种CU组成的对比
指令译码器—相同，输入为操作码&寻址方式，输出为操作类型
时序信号形成电路—
注：工作脉冲用于数据通路(与CU类型无关)
μOP控制信号形成电路—
CLK
μOP控制信号
时序信号形成电路
数据通路
……
操作状态
ID
…
IR
PSR
中断机构
机器状态
程序状态
CLK
μOP控制信号
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
数据通路
……
ID
…
IR
PSR
中断机构
机器状态
程序状态
操作状态
2级时序(硬布线)，
组合逻辑电路，
(组合逻辑电路)
μAR
控制存储器CS
微地址形成电路
微命令译码器
操作
顺序
回目录
…
工作脉冲
工作脉冲
…
1级时序(微程序)
微主机
Notes: P49-看控制器的基本组成

## Slide 70
§5.6 异常及中断的处理
※主要内容：异常与中断概念，事件的处理过程，中断机构组成(△)
1、异常及中断的基本概念
*事件(Event)：
类型—
*事件的处理方法：
指改变程序正常执行顺序的特殊情况
│ └←指指令的约定顺序
└→CPU必须处理
异常(Exception)、中断(Interrupt) ←发生在CPU内部、外部
暂停现行程序的执行，转去 执行事件处理程序，
└──→称为事件响应←─┘ └←称为事件处理
返回被暂停的程序继续执行
└→称为事件返回
当前程序
事件i
i处理程序
响应(硬件)
返回(软件)
处理(软件)
事件随时发生→硬件检测，响应基于检测
思考②：程序想继续执行，哪些信息不能被破坏？
思考①：为何响应用硬件实现、返回用软件实现？
PC/PSR/GPRs (即PC及程序可见REG)
处理程序各不相同，
硬件不知何时结束

## Slide 71
*异常的分类：
*处理时机：
*返回方式：
(1)异常 --又称内部异常(程序性异常)
由CPU内部执行指令所引起的意外事件(如除零、断点)
按请求类型(报告方式)及返回方式划分
异常分类 | 故障(Fault) | 陷阱(Trap) | 终止(Abort)
 | 可能修复① | 预先安排② | 不可修复①
 | 缺页，除零、溢出③ | 单步，系统调用、断点 | 无效表、硬件故障
处理时机 |  |  | 
返回方式 |  |  | 
说明：①Falut由程序本身捕获，Abort只能由系统捕获 ②有两种方式：满足条件(如判PSR标志)、执行特殊指令(如系统调用)触发 ③溢出常作为可选择的异常(如用陷阱指令INTO检测) ④终止程序在处理程序中完成 |  |  | 
如：add R1,R2,R3 (不检测OF)
INTO (检测OF)
…
立即(指令执行过程中)
当前指令 或 终止程序④
(可修复) (无法修复)
立即(指令执行结束时)
下条指令
立即(执行过程中)
终止程序 或 关机
(能/否定位到程序)
立即(否则指令无法执行)
当前/下条指令(取决于请求类型)
└←终止程序放在处理程序中进行

## Slide 72
6
*中断的分类/返回方式/处理时机：
*可屏蔽的实现方法：
状态表示—
状态转换—
中断分类 (按紧急程度) | 不可屏蔽中断(NMI) | 可屏蔽中断(INTR)
 | 须尽快处理 | 可暂不处理
 | 校验错、电源故障等 | 键盘、打印机中断等
处理时机 |  | 
返回方式 |  | 
注： |  | 
(2)中断 --又称外部中断
由外设产生的请求事件，又称为异步事件(指与指令执行无关)
①两条指令之间，易实现、不影响响应速度[T指令(ns级)<<请求间隔(μs级)]
②处理时机(指令间)及异步特性所致
CPU支持允许中断/屏蔽中断2种状态
PSR中含“中断允许”标志IF(=1时允许) ←Interrupt Flag
程序中用开中断(IF←1)、关中断(IF←0)指令 ←指令∈ISA
当前指令周期结束时① 当前或多个指令周期结束时
下条指令② 或 终止程序 下条指令②
※异常及中断的内涵：包括事件类型、程序控制流改变
本教材的叫法— (异常/中断) (中断) →如中断机构
INTR—Interrupt Request
NMI—Non Maskable Interrupt
Notes: 上页-看中断与异常的产生部件不同，P6-看中断周期在指令周期之间

## Slide 73
71
*处理过程的划分：
*应用需求的处理策略：
需求①—同时可产生1个异常(有多种)、多个中断，仅处理1个事件
请求→事件组织：
需求②—优先处理最紧急的事件 ←异常＞NMI＞INTR
处理策略：
需求③—请求检测的时机不同，检测到立即响应(易实现)
└←异常为随时，中断为指令周期结束时
处理策略：
2、异常及中断的处理过程
响应(硬件)、处理＋返回(软件)
断点—事件处理后的返回地址
思考：异常、中断的断点各为什么？
异常&INTR有多个，NMI仅1个
处理方法不同→┘ └←概率小/可软件中查询
分类检测＋事件判优(不同类&同类间)
随时检测(中断附加约束条件)＋立即响应
如：NMI检测＝NMI•End，INTR检测＝INTR•IF•End，
End表示为指令周期的最后一个μOP(μOPCmd序列末行含End)
25
处理程序
当前程序
响应
处理
时间
返回
事件的内涵—请求(～信号)、处理(～程序)
Notes: 思考；异常=当前/下条指令，中断=下条指令 P71-看异常的返回方式 P25-看End的应用

## Slide 74
(1)异常及中断的响应
*保存断点及PSW的实现：
事件类型的保存— (任务③需使用、应提前保存)
*关中断的实现：
*识别事件类型并转入处理程序的实现： (下页)
任务 | 目标
①保存断点及程序状态(PSW) | 返回后，当前程序可继续执行
②关中断 | 处理程序的执行过程不被打断(新事件)
③识别事件类型并转入处理程序 | 选择最紧急事件，获得程序入口地址，程序入口地址写入PC
中断机构增设后援REG保存 ←返回时写回PC/PSR
中断机构增设异常原因REG保存异常信息， ←产生~μOPCmd，及时存
中断源增设状态REG保存中断请求信息 ←放在CPU中代价太大
PSR中IF←0 ←新事件不包含异常/NMI(必须打断)
PSR/GPRs未破坏，PC＝断点(下条/当前)
思考①：程序继续执行需满足的条件？
思考②：GPRs如何保存？
处理程序保存/恢复(仅所用个数) ←硬件保存需为全部
思考③：任务①和②可对调吗？
不行！IF∈PSW，对调后返回的是0(≠原来值)

## Slide 75
非向量方式— (所有事件共用1个处理程序)
实现：
向量方式— (每个事件各有1个处理程序)
*识别事件类型并转入处理程序：
识别方法—有向量(硬件识别)、非向量(软件识别)
所用的GPR
PC←固定的入口地址 ←识别事件类型由软件(处理程序)完成
回
保存现场
事件A的处理函数
开始
读事件A源的状态
有请求？
N
Y
事件B的
读事件B源
N
Y
恢复现场
中断返回
…
事件Z的处理函数
读事件Z源的状态
有请求？
N
Y
思考②：指令的OPD放在REG/MEM中，异常/中断源的状态放在哪？
思考①：上图最高、最低优先级事件是什么？
为减少保存开销，异常(1个)状态放在异常类型REG(编码形式)中，
中断源(n个)状态放在各自状态REG中(无传送开销)
Notes: 思考①：A最高、Z最低，对应于查询次序

## Slide 76
向量方式— (每个事件各有1个处理程序)
处理程序入口地址管理： (软件[OS]负责)
实现： (全部由硬件完成)
判优—
查IVT—
转入处理程序—
(2)异常及中断的返回
*任务：恢复断点及程序状态
*实现：
保存在中断向量表(IVT)中，每个事件1行；
IVT放在主存中，首地址放在CPU的相应REG中
└←类似页表管理 └←便于表项地址计算
按事件优先级查询事件源，形成事件类型号(i)
(需分类检测) ├←读异常类型REG(CPU内) ←1个/同时
(异常＞NMI＞INTR) ├←值固定 ←仅1个
└←读中断源状态REG(CPU外) ←n个/同时
根据事件类型号访问IVT，获得处理程序入口地址
└←类似查页表
PC←所获得处理程序入口地址
使用中断返回指令，指令功能为PC及PSR←(后援REG)
IVT
…
IntiPrgAddr
…
主存
Int0PrgAddr
需产生外部操作！1个操作如何从多个部件读取状态？
第7章讨论
基于事件在IVT中的位置

## Slide 77
(3)中断机构的基本组成 (了解)
*功能：异常&中断事件的检测及响应 (以向量方式为例)
*组成：
*检测逻辑：
*响应过程：
①保存断点及PSW—
②关中断—
③判优—
④查IVT—
⑤转入处理程序—
*返回过程：
CU
数据通路
…
PC及PSR
检测逻辑
判优逻辑
异常类型REG
后援REG(栈)
中断向量表
(主存中)
各外设状态REG
地址形成
…
NMI
INTR
≥1
≥1
75
分类检测(满足优先级/时机要求)，输出3种事件(响应操作不同)
(CU根据Event产生相应μOPCmd序列) ←不会被打断
保存到后援REG中，异常类型保存到异常类型REG中
PSR中IF←0(避免处理过程被打断)
按优先级查找相应REG，形成事件类型号(并撤销所选请求)
根据事件类型号访问主存中IVT，获得处理程序入口地址
PC←处理程序入口地址
恢复断点及PSW
Event
后援REG(栈)
EPC
①
异常类型REG
①
IF←0
②
③
③
事件类型号
INTA
⑤
④
④
事件返回过程
请求分类接入(分类检测所需) 中断请求共用信号线(可扩展性好)
中断请求在外设状态REG中
第7章讨论
Notes: 上页-看向量方式的响应过程，P75-看非向量方式的响应过程
思考：无③④，增设异常类型REG，入口地址固定

## Slide 78
3、支持异常处理的CPU设计 (不考，了解过程)
*设计需求：基于支持7条MIPS指令的数据通路＋CU，
支持溢出、非法操作码异常的处理(断点为下条、当前指令)，
异常识别采用非向量方式(入口地址为8000 0180H)
*异常检测的设计：
检测时机—
有效逻辑—
*异常响应的设计：
所需部件—
响应时机—
响应过程—
用EPC保存断点，用Cause保存异常类型(12或10)
└←暂不讨论PSW的保存 └←1个异常请求/同时
检测到异常的下一节拍 ←产生μOPCmd
EPC←(PC)或(PC)－4、Cause←12或10、PC←8000 0180H
75
OF在T2拍检测，ErrCode(非法操作码信号线)在T1拍检测
└←T2拍产生 └←T1拍产生
＝(add+sub)·T2·OF+T1·ErrCode
80
Notes: P75-看非向量方式处理过程，下页-看原数据通路 P80-看原状态转换图-检测时间，上页-看响应部件及过程

## Slide 79
*数据通路的组织：
响应过程的μOPCmd序列—2种异常略有差别，均为一个节拍
ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝3、ALUctr＝1、RetType＝0或1、
EPCWr，IntCause＝1或0、CauseWr，PCsrc＝3、PCWr
增设EPC、Cause及其路径(输出路径略)
GPRs
rd
rt
rs
ZF
RegWr
指令字
IRWr
Extctr
RegAsrc
addr
IMEM
A
B
MUX
IR
MUX
RegDsrc
IMRd
P0
(Clk=)
ID
PC
PCWrB
≥1
&
PCWr
ALU
ALUctr
MUX
ALUAsrc
DMEM
MEMW
MEMR
MUX
ALUOut
OF
Splice
MUX
4
PCsrc
ALUOWr
ALUBsrc
P1
ExtU
imme
SL2
I
P0
P1
(Clk=)
80000180H
MUX
12
10
Cause
MUX
EPC
中断机构
CauseWr
IntCause
EPCWr
RetType

## Slide 80
CPU工作流程的状态转换图—
*CU的组织： 时序信号形成电路—
μOP控制信号形成电路—
作业5-4：P238— 25
回目录
T4
T2
OF=1
OF=0
int_u
int_o
ErrC
ALUAsrc(1),
ALUBsrc(3), ALUctr(1),
RetType,EPCWr,IntCause(0),
CauseWr, PCsrc(3),PCWr
ALUAsrc(1),
ALUBsrc(3), ALUctr(1),
RetType,EPCWr, IntCause(1),
CauseWr, PCsrc(3),PCWr
wb_m
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
mem_r
mem_w
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, WMFC, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
MemRd, WMFC
MemWr,
WMFC, End
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr, End
PCsrc(2), PCWr, End
lw sw
T0
T1
T2
T2
T2
T4
增加异常响应状态
不变
增加异常处理逻辑

## Slide 81
§5.7 指令流水线技术
※主要内容：流水线的工作原理、基本组成、性能，冒险处理
1、指令流水线的工作原理
*基本思想：
*基本组成：
*工作原理：
程序执行时间—
指令执行过程分为多个阶段， ←基础(分割)
各个阶段可同时处理不同指令的操作 ←效果(重叠)
└←多周期CPU为“分时处理同一指令”
所有功能段按序操作
每条指令按序通过各个段，不同指令执行的过程重叠
写回(WB)
写回(WB)
译码(ID)
取指(IF)
执行(EX)
取数(OF)
译码(ID)
取指(IF)
访存(MEM)
执行(EX)
CISC示例
RISC示例
0 1 2 3 4 5 6 n n+4
拍
I1
段(级)
写回 WB
访存MEM
执行 EX
译码 ID
取指 IF
I2
I3
I4
I5
I1
I2
I3
I4
I5
In
In
In
In
In
…
…
I1
I2
I3
I4
I5
I1
I2
I3
I4
I5
…
…
I1
I2
I3
I4
I5
…
…
…
…
…
…
T串行＝n×(m∆t)，
T流水＝m∆t+(n-1)∆t

## Slide 82
指令
k
指令
k+1
1 2 3 4 5 6
拍
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
PC
ALU
ID
k+2
2、指令流水线的基本组成
(1)流水线组成基本要求
*要求1：各流水段的操作相互独立 ←可以重叠所需
需求—
实现—
①部件不能复用
各个段的部件仅本段使用，各个段增设段间寄存器(末段除外)
示例—MIPS32多周期数据通路的重叠现状(省略ExtU)
rd←(rs)-(rt)
rt←M[(rs)+imme]
GPR[k]→GPR[k+1]
M[ALUk]
数据/地址/命令，
产生→使用前的所有段
思考：哪些信息需保存到段间REG？在哪些段保存？
RD1
OP1
RD1
OP1
RD2
OP2
RD2
OP2
B2
B2
RD3
OP3
MDR
RDR
RD3
OP3
MDR
RDR
冲突!
②数据放在时序部件中(结果也如此)
指来自其他段
Notes: 思考：数据/地址/命令，产生-使用之间的所有段，寄存器采用边沿触发

## Slide 83
*要求2：各流水段的操作同步 ←连续重叠所需
实现—
设置公共时钟，同时写段间寄存器(即写结果同步)
└←拍时钟周期＝max{各段延迟}
*要求3：各流水段的操作无冲突 ←保证结果正确
冒险(冲突)—指流水线因某些原因无法正确执行后续指令的现象
冒险类型—
实现—
结构冒险、数据冒险、控制冒险
(如部件复用) (源-目OPD相关) (分支指令)
增设部件及控制机制，解决冒险(如阻塞后续指令)
I1: R2←(R1)+5
I2:(R2)=6时PC←I1
I3: R3←(R1)+5
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
IF
ID
EX
MEM
WB
拍时钟
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
IF
ID
EX
MEM
WB
拍时钟
流水线控制器
指令类型
&
&
&
&

## Slide 84
(2)流水线组成示例 (暂不考虑数据/控制冒险)
示例—将支持7条指令的MPIS32多周期CPU，改为流水线(仅支持6条)
*组成要求1的现状分析： (部件不复用，操作的数据在REG中)
①部件复用：(PC)+4、A=B?复用ALU，PC写2次
部件跨段使用：PC+Ext(Imm)，add/lw的写GPR
②操作数据在REG中：设置段间REG可解决
 | add/sub | ori | lw | sw | beq
IF | IR←M[(PC)]，PC←(PC)+4 |  |  |  | 
ID | A←R[rs], B←R[rt], I←Ext(Imm) |  |  |  | 
 | / |  |  |  | ALUO←(PC)+(I)
EX | ALUO←(A)OP(B)或(I) |  |  |  | (A)-(B)＝0时PC←(ALUO)
MEM | R[rd]←(ALUO) |  | MDR←M[(ALUO)] | M[(ALUO)]←(B) | 
WB |  |  | R[rt]←(MDR) |  | 
IF
I1:lw
I2:add
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
79
GPRs
rd
rt
rs
ALU
指令字
ExtU
MUX1
Imm
0
2
MUX2
1
0
PC
MUX3
0
1
4
ZF
≥1
&
DM
MUX4
2
1
0
IM
IR
B
A
ALUO
MUX3
1
0
Splice
OF
注：SL2功能并入ExtU
I
Notes: P79-看多周期数据通路组成

## Slide 85
*指令周期调整： (部件复用问题由数据通路负责)
*数据通路修改：
 | add/sub | ori | lw | sw | beq
IF | IR←M[(PC)]，CPC←(PC)+4，PC←(EX段的ZF=1)? EX段的ALUO : (PC)+4 |  |  |  | 
ID | A←R[rs1], B←R[rs2], I←Ext(Imm) |  |  |  | 
EX | ALUO←(A)OP(B)或(I) |  |  |  | ALUO←CPC+(I) ZF←(A)-(B)
MEM | / | / | MDR←M[(ALUO)] | M[(ALUO)]←(B) | / (写PC放在IF段)
WB | R[rd]←(ALUO) |  | R[rt]←(MDR) |  | 
增设加法器/比较器/段间REG，及相关路径
ALU
GPRs
ExtU
IMEM
B
A
I
DMEM
ALUO
DM
IR
rd
rs
rt
imm
op
PC
CU
CU
CU
CU
B
A
CPC
Cmd1
I
rd1
ALUO
rd2
B2
ZF
Cmd2
rd3
DT
DM
Cmd3
IR
CPC
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
IF/ID
①相对寻址移至EX段(使用PC+4结果)，写GPR移至WB段
②写PC统一放在IF段(前驱指令为beq&转移时写目标、否则写PC+4)
③beq指令周期为4个TC(写PC的数据须来自EX段的REG)
思考：流水线常基于单周期CPU组成，有哪些不同？
无部件复用问题，需组织指令周期
=?
ADD
4

## Slide 86
81
*吞吐率：
最大吞吐率—
*加速比：
最大加速比—
*效率：
最高效率—
3、流水线的性能
假设—流水线有m个段、拍长为∆t，共执行n条指令
单位时间内完成/输出的指令条数或结果数量
TP＝n/T流水＝n/[m∆t+(n-1)∆t]
当n>>m时，TPmax＝1/∆t，即拍时钟频率
流水方式相对于串行方式的速度比
SP＝T串行/T流水＝(n×m∆t)/[m∆t+(n-1)∆t]
＝nm/(m+n-1)
当n>>m时，SPmax＝m，即流水线段数
部件使用时间与整个执行时间的比值(平均值)
E＝(∑E段i)/m＝{m×[n∆t/(m+n-1)∆t]}/m＝n/(m+n-1)
＝SP/m＝TP×∆t
当n>>m时，Emax＝1
Notes: P81-看时空图

## Slide 87
4、流水线的分类 (即流水线的属性)
*按功能分类：
*按工作方式分类：
*按结构分类：
*按流入/流出次序分类：
单功能流水线、多功能流水线
静态流水线、动态流水线
线性流水线、非线性流水线(复用流水段)
└←无法每拍流入指令
顺序流水线、乱序流水线
ID
EX
MEM
WB
IF
MUX
S1
S2
S3
S4
S5
MUX
拍
I1
段
S5
S4
S3
S2
S1
I2
In
…
I①
I②
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I①
I②
…
I①
I②
…
拍
I1
段
S5
S4
S3
S2
S1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I①
I②
…
I①
I②
…
I①
I②
…
动态→多功能
单功能→静态
示例—某流水线为线性、动态、乱序、标量流水线

## Slide 88
算法—
性能—
分析—
例：静态、加/乘双功能流水线中，加法功能仅使用3个段，计算并分析实现∏(ai＋bi)的性能，其中i=1~4。
先完成所有加法、再做乘法(减少功能切换)
TP＝7/(17∆t)，SP＝1.588，E＝26.5%
①指令数少，填入、排空时间较多 ←仅拍3和4流水
有进无出→┘ └←有进无出
②静态流水，排空后才能切换功能 ←㈠的S1
③数据冒险，消除后才继续流水 ←㈢的S1
S1
S2
S3
S5
S6
MUX
S4
x
y
z
拍
段
S6
S5
S4
S3
S2
S1
①
②
③
④
㈠
㈡
㈢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
①
②
③
④
①
②
③
④
㈠
㈡
㈠
㈡
㈠
㈡
㈠
㈡
㈢
㈢
㈢
㈢

## Slide 89
84
83
5、流水线的冒险处理
(1)结构冒险处理
*产生原因：
*处理方法：
(1)重复设置资源—
(2)分时使用资源—
*应用选择：
争用硬件资源(部件或路径)
如：MEM采用冯•诺依曼结构、(PC)+4复用ALU实现
(2种方法均可)
消除资源争用，适于高频率冲突
①部件不复用、仅本段使用 ←类似于单周期数据通路
如：MEM采用哈佛结构、PC+4增设地址加法器
又如：IF段及MEM段的写PC，可合并到IF段(选择不同数据)
再如：写GPRs统一安排在第5个段
②部件互连采用专用结构
避免资源争用，适于低频率冲突
争用资源的指令被暂停执行(CU实现)
如：IF段、MEM段访存冲突时，IF段暂停(即后续指令暂停)
权衡性能损失～硬件成本
IF
I1:lw
I2:add
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Notes: P83-看冒险处理与流水线组成的关系，P84-看PC+4等现象

## Slide 90
(2)数据冒险处理
*产生原因：
*冒险类型：
*处理方法：
因重叠执行，指令所需数据不可用
写后读(Read After Write,RAW)冒险等
拍
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I1:$4←$5+$6
I2:$7←$4-$6
I3:$8←$4|$6
I4:$9←$4+$6
I5:$3←$4&$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
阻塞法、转发法、乱序执行法
场景—食堂打饭时，甲需要借用乙(甲排在乙后)的饭卡，处理方法？
甲 后面人 窗口状态
处理—①原地等&拿卡后再走 一起等 有停顿(原次序)
②往前走&途中拿卡 跟着走 无停顿(原次序)
③原地等&拿卡后再走 绕着走 无停顿(乱次序)
冲突指令
相关指令

## Slide 91
*阻塞法：
冒险消除时要求—
暂停方法—
停顿拍数—
冲突指令及后续指令 暂停，直到冒险消除(数据就绪)
IF/ID(段间REG)及PC不变，其余段间REG为气泡
流水线一直流动、操作基于段间REG→┘ │
空操作指令的uOPCmd→┘
ID段产生气泡，
数据欲读-可读的相差拍数
I1:$4←$5+$6
I2:$7←$4-$6
I3:$8←$4|$6
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
暂停
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7
ID
IF
EX
ID
IF
ID
思考①：ID产生气泡，IF不暂停行吗？
RAW消除时，IF/ID.IR已不是冲突指令
思考③：如何知道停顿拍数？
ID段每拍比较(IF/ID.IR.rs～ID/EX.rd及EX/MEM.rd)，匹配失败时冒险消除
气泡
气泡
气泡
思考②：ID段如何产生气泡？
用MUX选择Cmd(当前/nop指令),写入ID/EX.Cmd
CU产生→┘ └←固定值
bubble
bubble
bubble
暂停
I1
I2
I1
I1
I2
I2
I1
I2
I1
I2
WB
MEM
EX
ID
IF
I3
I3
I3
I3
I2
I3
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
效果为插入
I2
I2
I3
I3
IF段暂停(不写IF/ID及PC)

## Slide 92
例1：MIPS流水线中，写GPRs放在WB段，在下一拍才能够读出当前拍所写的数据。现有如下MIPS指令序列：
I1: add $4, $5, $6 ；$4←$5＋$6
I2: sub $7, $4, $6 ；$7←$4－$6
I3: or $8, $4, $6 ；$8←$4 | $6
I4: sw $6, 20($4) ；M[$4＋20]←$6
I5: lw $9, 20($8) ；$9←M[$8＋20]
问：①哪些指令之间存在RAW冒险？
②采用阻塞法处理RAW冒险时，执行指令序列需多少拍？
解：①RAW冒险有：
②I2因I2-I1冒险需停 拍，I3-I1、I4-I1冒险需停 拍；
I5因I5-I3冒险需停 拍；
执行时间＝
I2-I1、I3-I1、I4-I1，I5-I3
3
2
[5t＋(5－1)t]＋(3＋2)t＝14t
0
随I2-I1自动消除
P0时写
P0 P1 P0
读
写
IF
I1:
I2:
I3:
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
IF
ID
ID
ID
IF
IF
IF
Notes: P97-看RAW冒险最多在几条指令之间，上页-看自动消除、隔条冲突停顿拍数

## Slide 93
91
转发思路—
实现方法—
停顿拍数—
load-use冒险：
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8
I1:$4←$5+$6
I2:$7←$4-$6
I3:$8←$4|$6
I4:$9←$4+$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
增设转发线路(处理EX段)，同一拍中提前写GPRs(处理ID段)
可转发时＝0拍，否则＝阻塞法 ←产生段有EX及MEM
lw指令与下条指令间的RAW冒险 ←MEM段产生
└→只能为阻塞法
(WB段)写GPRs
(ID段)写ID/EX
读GPRs
CLK
使用段在当前拍获取，可从产生段/后续段获取
└←如ID或EX │(便于实现) │└←如MEM
└←┴→──────────┘
IF
ID
EX
MEM
WB
MUX
*转发法：冲突指令可从数据产生段 获取数据，来消除冒险(避免传递时间)
└←如EX段 └←使用时，如ID段
Notes: 思考：CU。 P91-看阻塞法的实现机制（暂停IF段、ID段产生气泡）

## Slide 94
92
例2：续例1，RAW冒险采用转发法处理，写GPRs放在前半拍完成，下列情况下，指令序列执行时间分别是多少？
⑴有EX→EX、MEM→EX转发线路 ⑵仅有EX→EX转发线路
解：RAW冒险有：
⑴I2-I1冒险停顿 拍；I3-I1冒险停顿 拍；
I4-I1冒险停顿 拍；I5-I3冒险停顿 拍；
执行时间＝
0
0
[5t+(5-1)t]+(0+0+0+0)t＝9t
⑵I2-I1冒险停顿 拍；I3-I1冒险停顿 拍；
I4-I1冒险停顿 拍；I5-I3冒险停顿 拍；
执行时间＝
0
0
[5t+(5-1)t]+(0+1+0+1)t＝11t
0
0
1 (ID段可读I1的WB段)
1 (同I3-I1)
思考①：写GPRs放在后半拍时，小题⑵结果如何？
思考②：I3为$8←$4 | $7时，小题⑵结果如何？
I2-I1、I3-I1、I4-I1，I5-I3
IF
I1:$4←$5+$6
I2:$7←$4-$6
I3:$8←$4|$7
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
IF
ID
IF
ID
EX
MEM
MEM
WB
ID
ID
ID
ID
EX
P1时写
Notes: 思考①：T＝[5t+(5-1)t]+(0+2+0+2)t＝13t，思考②：T＝[5t+(5-1)t]+(0+2+0+1)t＝12t

## Slide 95
90
*乱序执行法：
实现方法—
停顿拍数—
新增的冒险类型—
处理方法：
读后写(Write After Read,WAR)冒险、
写后写(Write After Write,WAW)冒险
动态调度方法 (系统结构课程中讨论)
冲突指令停顿，后续无RAW冒险的指令可优先执行
增设指令窗口、采用动态调度方法
(提供选择平台) (OPD就绪时流动)
0拍
流入顺序
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R1)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R6←(R2)+(R7)
流出顺序(乱序)
I1: R3←(R1)+(R2)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R6←(R2)+(R7)
I2: R4←(R3)+(R1)
支持乱序流动
的流水线
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R5)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I1: R3←(R1)+(R2)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I2: R4←(R3)+(R5)
乱序
Notes: P90-小结数据冒险的处理方法

## Slide 96
(3)控制冒险处理
*产生原因：
*处理方法：
因指令执行顺序改变，引起流水线停顿
└←NextPC可能≠(PC)＋1 └←IF段无法给出
(①是否转移?)
(②转移目标?)
阻塞法、分支预测法、延迟分支法
└←又称冻结法、排空法
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7
I1:$4←$5+$6
I2:$5≠$6时PC←L1
I3:$8→$7|$6
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 97
91
*阻塞法：
冒险消除时要求—
暂停方法—
停顿拍数—
优化方法：
从ID段到指令执行完的拍数(＝Tbne－1)
①尽早判断是否转移
②尽早计算转移目标地址
分支指令的后继指令 暂停，直到冒险消除
PC为分支结果，各段间REG均为气泡(nop指令)
IF段产生气泡、PC为分支结果(最后一拍写)
└←ID段(分支指令)需继续执行 └←之前可不写或值=PC
暂停
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
add
bne
add
bne
or
add
bne
add
or
or
or
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
思考①：改为ID产生气泡、IF暂停，可以吗？
可以，但很麻烦(ID下拍起产生气泡/IF末拍产生气泡)
思考②：与数据冒险阻塞法的差别？
气泡产生时机(非ID)/方式(非uOPCmd)、IF(无需暂停)
Notes: P91-看数据冒险的阻塞法的不同

## Slide 98
例3：MIPS流水线中，有EX段→EX段转发线路，bne指令在MEM段写PC。现有如下MIPS指令序列：
addi $4, $5, 100 ；I1: $4←$5＋100
L1: add $8, $6, $7 ；I2: $8←$6＋$7
sw $8, 20($6) ；I3: M[$6＋20]←$8
addi $5, $5, 1 ；I4: $5←$5＋1
bne $5, $4, L1 ；I5: $5≠$4时PC←L1
addi $9, $9, 10 ；I6: $9←$9＋10
问：①哪些指令之间存在RAW冒险？
②采用阻塞法处理控制冒险，指令序列的执行时间为多少拍？
解：①RAW冒险有：I3-I2、I5-I4 (I5-I1不存在冒险)
②可用转发法处理的RAW冒险(停 拍)有：
需用阻塞法处理的RAW冒险(停 拍)有：
控制冒险用阻塞法处理时，I5每次使流水线停 拍；
执行时间＝
0 I3-I2、I5-I4
0 无
3
[5t＋(402－1)t]＋3t×100＝706t

## Slide 99
97
*预测法：预测转移方向(转/不转)，并执行该方向的指令；
猜对时继续执行后续指令，猜错时回头执行反方向指令
预测策略—
预测不转移：
预测转移：
动态预测：
实现机制—
停顿拍数—
(静态预测[盲猜]/动态预测[基于转移历史])
无先决条件(PC+1已知)，可在IF段预测
需先计算目标地址，最早在ID段预测
已保存转移历史&目标地址，可在IF段预测
猜对时不写PC，
猜错时重写PC、清空流水线(产生气泡)
猜对时≥0拍，猜错时＝阻塞法(到指令执行完为止)
(ID预测时＝1) └←无论是IF预测或ID预测←┘
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I6
I4
I3
add
bne
I3
add
I3
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I6
I6
预测
猜对(继续)
I9
bub
bub
bub
bub
bub
bub
I9
bub
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I4
I3
add
bne
add
I4
I5
预测
猜错(回头)
bub
静态预测
可不占额外时间
Notes: P104-看阻塞法停顿拍数

## Slide 100
96
*延迟分支法：
延迟槽—
实现机制—
停顿拍数—
适用场合—
延迟槽中指令正常执行，使其尽量为有用指令
└←逻辑上延长了分支指令执行时间
分支指令执行完前，可流入流水线的指令位置
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
add
bne
add
bne
I6
add
bne
add
I6
I6
延迟槽
I6
I6
T延迟分支＝T分支＋S延迟槽＝7拍
软件实现(编译时重排序指令序列)
延迟槽中均为nop指令时，＝阻塞法；
延迟槽中含有用指令时，＜阻塞法
延迟槽＝1条指令时(即T分支＝2TC) ←性能损失(为nop)小
└←≥2条时常用分支预测法 ←与延迟分支法不兼容
顺序指令I1～I5中与I6有相关的指令
转移指令I6
延迟槽(I1～I5中与I6无相关的指令或nop指令)
顺序指令I7～I9
顺序指令I1～I5
转移指令I6
顺序指令I7～I9
Notes: P96-小结控制冒险

## Slide 101
作业5-5：P238— 26、27
※指令流水线技术小结：
基本思想—各操作串行→各操作重叠 (指不同指令之间)
基本组成—
要求：
实现：
操作冲突的处理—
冲突类型：
处理方法：
操作分离、操作同步、操作无冲突
增设段间REG，使用公共拍时钟，增设部件＋控制机制
①结构冒险 ②数据冒险 ③控制冒险
①重复设置部件(高频率时)、分时使用部件(低频率时)
└←部件不复用、使用时间无冲突
②阻塞法、转发法、乱序执行法
③阻塞法、分支预测法、延迟分支法
81
回目录
Notes: P81-看流水线基本思想