## Slide 1
*计算机系统的组成：
硬件组成—
软件组成—
指令表示：
程序空间：
└←从0编址
工作方式—(软件执行方式 )
程序存放：
程序执行：
5大部件＋总线互连，存储器≥主存＋辅存(层次结构)
指令序列(指令∈ISA、有顺序/转移型)
操作码＋地址码(二进制)
＝存储器空间(便于执行)
└←单元长度同主存
[存储程序方式]
执行时预先装入主存(装入位置可变[各程序共用主存])
①是循环的指令执行过程 (指令串行执行)
②按逻辑地址访问MEM(先进行地址变换[逻辑地址→物理地址])
主存(内存条)
I/O接口1
…
I/O设备1
I/O接口n(DMA)
I/O设备n
磁盘适配器
磁盘(辅存)
主存控制器
BIU
CPU
逻辑 MEM 物理
02H
…
55H
…
00000000
…
00001020
…
地址 程序
装
入
02H
…
55H
…
20100
…
21120
…
地址 主存
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
图解计算机组成
提示：动画方式观看
计算机组成的任务：用硬件实现工作方式＋ISA

## Slide 2
*指令系统的组成： (任务：约定所支持指令的功能-格式)
组成—
指令功能—
指令格式—
操作码编码—
地址码编码—
OPD的存放：
寻址方式：
＝指令的集合，指令功能用指令格式表示
＝数据操作＋指令地址计算
└←含取源OPD+OP+存目的OPD，OP有传送/计算/转移控制等，OPD有…
定长/扩展编码(面向所有指令的显式操作/格式信息)
基于寻址方式编码(面向当前指令的各OPD/下条指令地址)
REGs/MEM/IO接口/IR中，表示为地址&长度
└←占1~n单元(存放方式～部件组织) └←操作码中表示
地址＝func(F,A)，func有立即/REG/直接/相对/…
(F面向当前指令，各指令的A尽量统一)
R[A1]←M[A2]
…
R[A]←R[A]+1
A1 A2
OPMOV
A
OPINC
…
注：功能所含信息—操作类型、源/目的OPD、下条指令地址
操作码特征—无二义性(标识不同指令)，可表明(当前指令的)隐式信息
指令地址/OPD地址
OPD的存放(GPRs/MEM/IR等)
显式的指令地址/OPD信息
显式的操作/格式信息
隐式的信息(除显式外)
表示方式(显式/隐式)
地址编码
(~寻址方式)
(地址码个数/目的OPD位置等)
功能所含信息
地址码
指令格式
需表示
的信息
操作码
格式参数
指令功能
操作
编码
表明
寻址方式位F 地址参数A
地址码:

## Slide 3
*运算器的组成： (任务：实现ISA中各指令的功能[运算+暂存结果])
部件—
互连—
运算部件的组织— (基于ISA)
数据表示认知：
运算方法设计：
部件组织：
存放部件的组织— (基于ISA)
有运算部件(ALU/FPU等)＋存放部件(GPRs/PSR等)
有总线/专用结构，满足各指令的数据路径 ←CPU数据通路的子集
约定进制/格式/编码，有整数(含逻辑/字符)、浮点数等
基于数据表示，有定点(含移位/逻辑/关系)、浮点运算等
满足各指令操作需求，尽量复用器件(如算逻/±/移位/乘法)
有寄存器组、状态寄存器等
PSR
…
ALU
opA
Cout
opS
移位器
寄存
器组
0 1
RWr
Rsel
rd
rs
rt
PWr
暂存器
暂存器
暂存器
暂存器
内部数据通路(总线结构)
rW
Q
Wr
CP
D
rA
R7
R0
译码器
…
0 7
…
n位加法器
异或门
F
A B
op
Cout
乘数RegB
部分积RegP
控制门(0/A)
计数器
>>1
写
Z
B附
±
Cn-1
加减法器
Zn-1
控制逻辑
0 1
2
op
CLK
＝减法+逻辑
(常CU实现)

## Slide 4
*CPU的组成： (任务：实现程序的执行[工作方式+ISA])
基本功能—
基本组成—
工作流程—
工作原理—
指令周期的组织— (需求细化&设计组织)
指令执行的过程：
微操作的定时：
指令周期的组织：
数据通路、控制器、中断机构的组成— (下页)
＝操作类4个(过程/ISA/中断处理)＋控制类2个(操作/时间)
＝数据通路＋CU
循环地执行指令＋检测&响应异常/中断
CU产生工作流程的操作控制信号，DP实现相应的操作功能
＝取指&执行阶段的μOP序列 ←译码阶段无操作
基于主时钟脉冲信号，tμOP＝kTC(基本μOP的k=1)
可为单个/多个TC，可采用串行/流水执行方式
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
ALU
PSR
GPRs
中断机构
异常
≥1
NMI
INTR
INTA#
总线逻辑
MAR
MDR
MMU
取指令
执行指令
中断响应
启动
Y
有中断？
N
停机
停机指令
异常检测&响应
取指令
指令译码
取OPD
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
数据操作
存OPD

## Slide 5
*CPU的组成(续)： (任务：实现程序的执行[工作方式+ISA])
数据通路的组成— (实现所需的操作功能)
部件：
互连：
指令执行过程组织(形成控制需求)：
控制器的组成— (产生所需的操作控制信号)
基本结构：
时序信号形成电路：
μOP控制信号形成电路：
中断机构的组成— (实现异常/中断的响应操作)
异常/中断：
处理过程：
组成：
＝取指(PC/IR等)＋执行(ALU/GPRs/BIU等) ←满足各指令的功能需求
结构(总线/专用)，满足(常逐条增加)各指令的数据路径
组织各指令的μOP序列&μOPCmd序列
＝ID＋时序信号电路＋μOP控制信号电路 ←其余∈数据通路
时序系统的组织(基于控制需求)、实现(定序+定时)
内部逻辑(基于μOPCmd序列&时序信号)，实现(2种)
处理时机(随时/指令结束时)、断点(~分类)，处理策略(事件&检测)
响应(硬件)＋处理&返回(软件)，响应步骤(3步[向量/非向量])
＝检测+判优+后援REG等，响应操作由CU控制(～事件类型)
IR
ID
disp
ALU
Z
Y
ExtU
PC
GPRs
PSR
理想MEM
MAR
MDR
MUX
RD
RS

## Slide 6
x+2k-1
x
CPU
总线
a
b
主存
≤2n×w
w位
2n-1
0
2m-1
CPU
外设(无条件/条件、字符/块、串行/并行)
磁盘
I/O接口
…
连接电路
c
d
w位
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
2N-1
逻辑地址 程序内容 指令功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
ISA内容：
数据表示
OPD存放方式
寻址方式
指令功能
指令格式
RD
op2
A
RS
RD
op1
RS
RD←(RD) op1 (RS)
RD←M[(RS)] op2 A
※计算机组成总图-1：＝硬件＋软件＋工作方式，基于ISA组织
CPU组织：(实现程序的执行)
①组成(DP+CU)，工作流程(执行指令+响应事件)
②DP组成(部件+互连) [部件=取指+运算器+…]
③指令执行过程组织(表示为各μOPCmd序列)
④CU组成(3个部件,有序产生所需的μOPCmd)
⑤中断机构组成(检测+响应) [异常/中断不同]
运算器组织：(实现ISA指令功能)
①运算部件(满足操作需求[~表示])
②存放部件(GPRs+PSR[~OPD存放])
③部件互连(结构+连接[~数据路径])
程序&数据放在主存中，按逻辑地址访问
取指令
分析指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
取OPD
数据操作
存OPD
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
中断机构
异常
≥1
总线逻辑
MAR
MDR
运算器
ALU
PSR
GPRs
单/多TC
DP总/专
CU硬/微
INTR
NMI

## Slide 7
*存储系统的组成： (任务：实现信息存储、按逻辑地址访问)
层次结构—
RAM的组成—
主存的组成—
组成：
优化：
连接：
Cache的组成— (提高访问速度)
虚拟存储器的组成— (按逻辑地址访问)
有SRAM/DRAM(DRAM地址线减半)，
读/写时序不同
(单元长度&个数由ISA/用户指定)
ROM+DRAM，容量可用芯片扩展(字/位/字位)
SDRAM(可突发传输)、多体交叉MEM(交叉/并行访问)、多种MEM(如Cache)
数据线(＝CPU/总线)、地址线(＝地址低位)、控制线(~控制信号逻辑)
(字/次)
(块/次)
(页/次)
Cache
主存
CPU
辅存
控制器
适配器
CPU总线
HOST总线
I/O总线
MMU
地址
存储矩阵
X译码器
数据
…
I/O门
读/写
…
Y译码器
命令
…
控制
A1~0
WE#
存储器控制部件
A11~2
D7~0
CS#
CLK
w
w
w
w
w
D7~0 CS#
M3
A9~0 WE#
D7~0 CS#
M2
A9~0 WE#
D7~0 CS#
M1
A9~0 WE#
D7~0 CS#
M0
A9~0 WE#
响应
CLK
CS#
体M0
体M1
体M2
体M3
TM TM
t
D0
D1
D2
D3
D7~0
tA
CS#
D3~D0
WE#
tCO
tAW
输出
A7~A0
WE#
A11~2
D0 DM0
CS#
M3
&
M3
&
M3
&
M3
&
D1 DM1
D2 DM2
D3 DM3
Notes: P1-看按逻辑地址访问需求

## Slide 8
*存储系统的组成(续)： (任务：实现信息存储、按逻辑地址访问)
Cache的组成— (提高访存速度)
思想：
组成：
工作过程：
实现：
虚拟存储器的组成— (按逻辑地址访问)
思想：
组成：
工作过程：
实现：
用SRAM提速，按块与主存交换
＝行的数组＋控制机构(地址变换+层次管理)
变换＋访问[＋写回]
包括映射方式(含查找)、
替换算法、写策略
用辅存(交换区)扩展主存空间，
程序按段/页交换(程序的一部分)
＝主存＋辅存＋MMU(地址变换)＋软件(主存管理&层次管理)
地址变换[＋层次管理]＋访问主存
变换过程(访问表项+…)、优化(增加TLB)
└←映射表由软件组织，缺页由软件处理
行结构:
V
Tag
缓存块
M
LRU
主存
VA
T
F
主存管理
辅存
T
F
虚-实地址变换
虚-辅地址变换
N
查找目标行
命中？
Y
访问目标行
缺失
处理
有空行?
调入目标块(到行i)
(行i) Y
N
选出牺牲行i
腾空行中内容
数据写回主存
Y
N
是写？
CPU核心
主存
①VA
②PTEA
③PTE
④PA
⑤数据
T
④异常
缺页异常处理程序
⑤牺牲页
辅存
⑥目标页
F
MMU

## Slide 9
x+2k-1
x
CPU
总线
a
b
主存
≤2n×w
w位
2n-1
0
2m-1
CPU
外设(无条件/条件、字符/块、串行/并行)
磁盘
I/O接口
…
连接电路
c
d
w位
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
2N-1
逻辑地址 程序内容 指令功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
ISA内容：
数据表示
OPD存放方式
寻址方式
指令功能
指令格式
RD
op2
A
RS
RD
op1
RS
RD←(RD) op1 (RS)
RD←M[(RS)] op2 A
CPU组织：(实现程序的执行)
①组成(DP+CU)，工作流程(执行指令+响应事件)
②DP组成(部件+互连) [部件=取指+运算器+…]
③指令执行过程组织(表示为各μOPCmd序列)
④CU组成(3个,有序产生所需的μOPCmd)
⑤中断机构组成(检测+响应) [异常/中断不同]
运算器组织：(实现ISA指令功能)
①运算部件(满足操作需求[~表示])
②存放部件(GPRs+PSR[~OPD存放])
③部件互连(结构+连接[~数据路径])
程序&数据放在主存中，按逻辑地址访问
取指令
分析指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
取OPD
数据操作
存OPD
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
中断机构
异常
≥1
总线逻辑
MAR
MDR
运算器
ALU
PSR
GPRs
单/多TC
DP总/专
CU硬/微
INTR
NMI
※计算机组成总图-2：＝硬件＋软件＋工作方式，基于ISA组织
MEM组织：(实现存储+按VA访问)
①参数(w&N~ISA、n~设计)
②结构(层次,地址变换+层间管理)
③主存(设计&优化[~c]+连接)
④Cache(块交换→…控制器)
⑤虚存(页交换→…MMU+软件)
Cache
MMU
同/异步
单/多体

## Slide 10
*I/O系统的组成： (任务：实现主机-外设的数据交换)
总线— (实现部件互连)
操作过程：
仲裁方法：
传输&定时：
外设-主机的联系— (I/O的软硬件关联)
外设连接：
I/O端口编址：
目标识别：
通信联络：
I/O接口组成—
功能＝暂存+中转，
I/O端口有3种(均通过DBus传送)
I/O方式— (I/O的软件组织)
＝仲裁＋寻址＋传送＋结束
集中式(链式查询/计数器定时查询/独立请求)，分布式
传输过程用协议约定，步骤定时有同步/异步/半同步
├←读＝送地址/命令＋等待响应＋传送数据＋结束
└←写＝送地址/命令＋传送数据＋等待响应＋结束
接口中含I/O端口，I/O过程(2段式)，I/O指令(I/O端口-GPR间)
独立/统一编址(单元长度同主存) ←影响ISA&总线事务的组织
I/O端口地址＝<设备号,内部序号>，监视总线、主动判断
└←每个I/O接口仅连1个设备
有直接传送/异步联络/同步联络 ←基于传送方式(有/无条件)
从1
主1
主2
从2
BR1
BG1
BR2
BG2
总线仲裁器
BR—总线请求
BG—总线允许
IOR# IOW# (独立)
CPU
地址锁存器
数据
缓冲器
设备硬件
总线
I/O端口
…
主存
=1
比较器
&
&
设备号
低 高位

## Slide 11
*I/O系统的组成(续)： (任务：实现主机-外设的数据交换)
I/O方式— (I/O的软件组织)
程序直接控制方式： (CPU-外设间、1个数据/次)
控制流程—
接口—程序查询 直接传送
中断方式： (CPU-外设间、1个数据/次)
控制流程—
接口—
中断类型—
DMA方式： (MEM-外设间、1批数据/次)
控制流程—
接口—
I/O过程—
仅软件(访问I/O端口)，直接传送仅含交换
有3种端口， 仅有数据口
查询接口＋中断请求产生/撤销[＋提供类型号]
向量/非向量、单重/多重(～优先级管理)
└←～请求连接&判优 →中断控制器←┘
类似中断方式(传送由DMA接口实现)
中断接口＋DMA请求产生/撤销＋总线控制＋批量管理
└←总线申请(～传送方式) └←使用2个计数器
预处理(传送准备)＋DMA传送(CPU让出总线)＋后处理(结束处理)
当前程序
中断程序
CPU
中断接口(设备)
响应
返回
中断
请求
传送
请求
启动
启动设备
就绪？
N
与外设交换数据
读外设状态
Y
传完？
启动外设
N
Y
保存现场
设备服务
中断返回
恢复现场
开中断
&屏蔽字
关中断
修改屏蔽字
&屏蔽字

## Slide 12
x+2k-1
x
CPU
总线
a
b
主存
≤2n×w
w位
2n-1
0
2m-1
CPU
外设(无条件/条件、字符/块、串行/并行)
磁盘
I/O接口
…
连接电路
c
d
w位
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
2N-1
逻辑地址 程序内容 指令功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
ISA内容：
数据表示
OPD存放方式
寻址方式
指令功能
指令格式
RD
op2
A
RS
RD
op1
RS
RD←(RD) op1 (RS)
RD←M[(RS)] op2 A
CPU组织：(实现程序的执行)
①组成(DP+CU)，工作流程(执行指令+响应事件)
②DP组成(部件+互连) [部件=取指+运算器+…]
③指令执行过程组织(表示为各μOPCmd序列)
④CU组成(3个部件,有序产生所需的μOPCmd)
⑤中断机构组成(检测+响应) [异常/中断不同]
运算器组织：(实现ISA指令功能)
①运算部件(满足操作需求[~表示])
②存放部件(GPRs+PSR[~OPD存放])
③部件互连(结构+连接[~数据路径])
程序&数据放在主存中，按逻辑地址访问
取指令
分析指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
取OPD
数据操作
存OPD
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
中断机构
异常
≥1
总线逻辑
MAR
MDR
运算器
ALU
PSR
GPRs
单/多TC
DP总/专
CU硬/微
INTR
NMI
MEM组织：(实现存储+按VA访问)
①参数(w&N~ISA、n~设计)
②结构(层次,地址变换+层间管理)
③主存(设计&优化[~c]+连接)
④Cache(块交换→…控制器)
⑤虚存(页交换→…MMU+软件)
Cache
MMU
同/异步
单/多体
※计算机组成总图-3：＝硬件＋软件＋工作方式，基于ISA组织
①无 ②Req/Ack ③CLK
1/多
I/O端口
(p个)
I/O系统组织：(实现主机-外设的数据交换)
①主机-外设的联系(连接[总线]/编址[~x]/响应/联络)
②I/O接口组成(中转，端口+总线侧+通信侧)
③I/O方式实现(4种，控制流程/接口组织/软件编程)
总线互连：(实现部件互连)
①操作过程(仲裁+传输[3步])
②仲裁方法(集中式有3种)
③传输&定时(协议/半同步等)
设备选择
控制逻辑
信号转换
端口选择
…
中断Ctrl
INTA
≥1
…
总线
仲裁器

## Slide 13
x+2k-1
x
CPU
总线
a
b
主存
≤2n×w
w位
2n-1
0
2m-1
CPU
外设(无条件/条件、字符/块、串行/并行)
磁盘
I/O接口
…
连接电路
c
d
w位
①无 ②Req/Ack ③CLK
1/多
I/O端口
(p个)
MEM组织：(实现存储+按VA访问)
①参数(w&N~ISA、n~设计)
②结构(层次,地址变换+层间管理)
③主存(设计&优化[~c]+连接)
④Cache(块交换→…控制器)
⑤虚存(页交换→…MMU+软件)
总线
仲裁器
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
2N-1
逻辑地址 程序内容 指令功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
ISA内容：
数据表示
OPD存放方式
寻址方式
指令功能
指令格式
RD
op2
A
RS
RD
op1
RS
RD←(RD) op1 (RS)
RD←M[(RS)] op2 A
I/O系统组织：(实现主机-外设的数据交换)
①主机-外设的联系(连接[总线]/编址[~x]/响应/联络)
②I/O接口组成(中转，端口+总线侧+通信侧)
③I/O方式实现(4种，控制流程/接口组织/软件编程)
※计算机组成总图： ＝硬件＋软件＋工作方式，基于ISA组织
CPU组织：(实现程序的执行)
①组成(DP+CU)，工作流程(执行指令+响应事件)
②DP组成(部件+互连) [部件=取指+运算器+…]
③指令执行过程组织(表示为各μOPCmd序列)
④CU组成(3个部件,有序产生所需的μOPCmd)
⑤中断机构组成(检测+响应) [异常/中断不同]
运算器组织：(实现ISA指令功能)
①运算部件(满足操作需求[~表示])
②存放部件(GPRs+PSR[~OPD存放])
③部件互连(结构+连接[~数据路径])
程序&数据放在主存中，按逻辑地址访问
取指令
分析指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
取OPD
数据操作
存OPD
总线互连：(实现部件互连)
①操作过程(仲裁+传输[3步])
②仲裁方法(集中式有3种)
③传输&定时(协议/半同步等)
设备选择
控制逻辑
信号转换
端口选择
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
中断机构
异常
≥1
总线逻辑
MAR
MDR
运算器
ALU
PSR
GPRs
Cache
MMU
单/多TC
DP总/专
CU硬/微
…
中断Ctrl
INTA
≥1
…
同/异步
单/多体
INTR
NMI