## Slide 1
第2章 数字逻辑基础
※主要内容
⑴逻辑门与数字抽象 逻辑门，数字抽象，CMOS晶体管及门电路实现
⑵布尔代数 公理系统，基本定理，基本运算规则
⑶逻辑关系描述 表示方法，逻辑函数的标准表示
⑷逻辑函数化简 代数法、卡诺图法，逻辑函数变换
※总体要求
理解数字逻辑的物理基础(门电路)和理论基础(布尔代数)，
掌握逻辑关系的表示方法和逻辑函数的化简方法
Notes: 2学时（全部），应增加1学时练习]

## Slide 2
*I/O信号：
*符号表示：
*功能表示：
最基本的逻辑运算—
§2.1 逻辑门和数字抽象
※主要内容：逻辑门，数字抽象，CMOS晶体管，COMS电路特性
1、逻辑门
是最基础的数字电路，具有逻辑信号 处理功能(运算/传输控制)
└←值域＝{0,1}
输入≥1个，输出≥1个 ←输出表示与输入的逻辑关系
有特色符号或矩形符号两种
(通常输入在左、输出在右，信号名用标识符表示)
真值表(二维表)或逻辑表达式(逻辑变量及逻辑运算符)
└←表头为I/O信号、表体为I/O信号的所有组合
与、或、非 ←任意逻辑关系可用其组合表示
X
Y
F
&
X
Y
F
X | Y | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
F＝X•Y
X
Y
F
&
X
Y
F
X | Y | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
F＝X+Y
X | F
0 | 1
1 | 0
X
F
1
X
F
F＝
≥1
X
Y
F
X
Y
F
I/O—Input/Output
处理逻辑
Notes: 特色符号-国外流行，矩形符号-国标

## Slide 3
*基本逻辑门：有7个
名称 | 特色符号 | 矩形符号 | 逻辑表达式 | 功能说明
与门(AND) |  |  |  | 
或门(OR) |  |  |  | 
非门(NOT) |  |  |  | 
与非门(NAND) |  |  |  | 
或非门(NOR) |  |  |  | 
异或门(XOR) |  |  |  | 
同或门(NXOR) |  |  |  | 
X
Y
F
&
X
Y
F
F＝X•Y
≥1
X
Y
F
X
Y
F
F＝X+Y
X
F
1
X
F
F＝
X
Y
F
X
Y
F
&
F＝
X
Y
F
X
Y
F
≥1
F＝
所有In＝1时，Out＝1
某个In＝1时，Out＝1
Out＝In的相反值
某个In＝0时，Out＝1
所有In＝0时，Out＝1
2个In不同时，Out＝1
2个In相同时，Out＝1
X | Y | X•Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
X | Y | X+Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
X | Y | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
X | Y | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
X | Y | X⊕Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
X | Y | X⊙Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
X | 
0 | 1
1 | 0
X | 
0 | 1
1 | 0
X | Y | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
X | Y | 
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
=1
X
Y
F
X
Y
F
F＝X⊕Y
＝•Y+X•
X
Y
F
X
Y
F
=
F＝X⊙Y
＝•+X•Y

## Slide 4
2、数字抽象 —又称逻辑采样
指将物理量的值集映射为2个子集，对应于2个状态； ←转为数字信号
将状态表示为逻辑值0或1 ←数字信号表示
*数字信号的状态：
*数字信号的表示：
有高态(High)、低态(Low)，对应于一定范围内的电压
├←称为阈值范围
└←阈值范围之外的称为未定义区
有正逻辑、负逻辑2种表示方法
逻辑值 | 正逻辑(Postitive Logic) | 负逻辑(Negative Logic)
0 | 低电平L | 高电平H
1 | 高电平H | 低电平L
高态
未定义
低态
+5V
0V
高电平范围
低电平范围

## Slide 5
*阈值范围的设定：
供电轨道—
输出电压—
输入电压—
常见范围—
*直流噪声容限：
高态直流噪声容限NMH—
低态直流噪声容限NML—
(目标：输出端电压能被其它门的输入端识别)
电源VCC、地线GND，VCC常为5.0V±10%
VOUT受负载(晶体管导通时的电阻)及噪声影响，
VOHmin＝VCC－0.1V，VOLmax＝GND＋0.1V ←电阻较小
VIN取决于晶体管控制开关的阈值电压， ←1.5V左右
VIHmin＝VCC*70%，VILmax＝VCC*30% ←包容负载/传输/噪声
VOHmin≈4.4V，VOLmax＝0.1V，VIHmin≈3.15V，VILmax≈1.35V
指输出电压无法被输入端识别的噪声极限
NMH＝VOHmin－VIHmin，≈4.4－3.15＝1.25V
NML＝VILmax－VOLmax，≈1.35－0.1＝1.25V
高态
VCC
VOHmin
未定义
低态
VOLmax
高态
未定义
低态
VIHmin
VILmax
GND
高电平范围
低电平范围
高电平范围
低电平范围
输出端
输入端
NMH
NML
VCC
G
GND
VOUT
VIN

## Slide 6
*MOS晶体管：
组成—
类型—
功能—
状态—
P-N结＋控制极，引脚有栅极(Gate)、源极(Source)、漏极(Drain)
N沟道型NMOS(上图)，P沟道型PMOS(上图P/N反过来) ←下图是2种画法
可抽象为电压控制的电阻导体(D-S间) ←G端为控制端
导通(ID＞0)、截止(ID＝0)
3、CMOS晶体管 (Complementary Metal Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体场效应晶体管)
数字电路元件—电子管、晶体管(TTL型/MOS型) ←MOS型为主流
P、N为添加杂质(增强导电性)的硅,
蓝色为金属氧化层，灰色为绝缘层
G
S
D
源极S 栅极G 漏极D
N
N
P衬底
注：P沟道的D端、S端、G端的逻辑与N沟道相反
D
S
G
NMOS
S
D
G
PMOS
D
S
G
NMOS
S
D
G
PMOS
或
G
S
D
MOS管特征：
①VGS＜VT时RDS很大(≥1MΩ)、ID＝0
VGS≥VT时RDS很小(如10Ω)、ID＞0
②VGS越大ID越大(RDS越小、与VDS无关)
③VT常＝0.7V
ID
RDS
VGS
D
S
G
NMOS
+
-
ID
RDS
VGS
S
D
G
PMOS
+
-
Notes: 半导体中参与导电的实体—载流子(Carrier)，有电子electron和空穴hole两种，通过改变载流子的数量，可以改变半导体的导电特性。
硅属于半导体，纯硅没有多余的载流子，导电性能差。
添加杂质增强导电性：加入三价元素杂质，例如硼或者铟，增加空穴的数量，属于P型掺杂Positive
    加入五价元素杂质，例如磷、砷或锑，增加自由电子的数量,属于N型掺杂Negative

## Slide 7
*CMOS晶体管：
*CMOS门电路的实现： (理解)
非门(反相器)的实现—
以互补形式共用的一对NMOS管和PMOS管
·栅极及漏极均共用，作为输入和输出
源极接高电平(PMOS)、接低电平(NMOS)
·改变栅极电压，可改变输出电压(漏极)
VIN取决于MOS管栅极开关阈值电压(VT)
VOUT取决于MOS管导通时的电阻及VDD
使用1对CMOS管(PMOS与NMOS状态互斥)
D
S
G
NMOS
VDD
VOUT
VIN
GND
S
D
G
PMOS
NOT实现分析 |  |  | 
VIN | Q1 | Q2 | VOUT
L | 截止 | 导通 | H
H | 导通 | 截止 | L
VDD
VOUT
VIN
GND
D
S
G
NMOS
Q1
S
D
G
PMOS
Q2
反相
VDD
GND
VIN
VOUT
Notes: VIN由两种晶体管的开关阈值电压(如0.7V)决定

## Slide 8
与非门的实现—
或非门的实现—
使用2对CMOS管，PMOS管并联、NMOS管串联
注：Q1/Q3有截止时(Q2/Q4有导通)F=H
使用2对CMOS管，NMOS管并联、PMOS管串联
注：Q2/Q4有截止时(Q1/Q3有导通)F=L
NAND实现分析 |  |  |  |  |  | 
X | Y | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F
L | L | off | on | off | on | H
L | H | off | on | on | off | H
H | L | on | off | off | on | H
H | H | on | off | on | off | L
VDD
F
X
Y
D
S
G
NMOS
Q1
S
D
G
PMOS
Q2
S
D
G
Q4
D
S
G
Q3
VDD
F
X
Y
D
S
G
NMOS
Q1
S
D
G
PMOS
Q2
S
D
G
Q4
D
S
G
Q3
NOR实现分析 |  |  |  |  |  | 
X | Y | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F
L | L | off | on | off | on | H
L | H | off | on | on | off | L
H | L | on | off | off | on | L
H | H | on | off | on | off | L

## Slide 9
k输入与非门的实现—
说明：
与门的实现—
使用k对CMOS管，PMOS管并联、NMOS管串联
受电气特性限制，通常入端数k≤5(不超过8)
由与非门、非门级联而成 ←与非门成本更低
F
S
D
G
Q6
D
S
G
Q5
VDD
X
Y
D
S
G
NMOS
Q1
S
D
G
PMOS
Q2
S
D
G
Q4
D
S
G
Q3
Z
3输入NAND实现分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X | Y | Z | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F
L | L | L | off | on | off | on | off | on | H
L | L | H | off | on | off | on | on | off | H
L | H | L | off | on | on | off | off | on | H
L | H | H | off | on | on | off | on | off | H
H | L | L | on | off | off | on | off | on | H
H | L | H | on | off | off | on | on | off | H
H | H | L | on | off | on | off | off | on | H
H | H | H | on | off | on | off | on | off | L
VDD
F
X
Y
D
S
G
NMOS
Q1
S
D
G
PMOS
Q2
S
D
G
Q4
D
S
G
Q3
D
S
G
Q5
S
D
G
Q6
思考①：k个输入的或非门如何实现？
k对CMOS管，PMOS串联、NMOS并联
思考②：或门如何实现？
Notes: 思考②：或非门、非门级联

## Slide 10
缓冲器的实现—
传输门的实现—
符号表示：
特点：
应用：
增强输入信号(输出基于VDD)，由2个非门级联而成
注：Q1/Q3有截止时(Q2/Q4有导通)F=H
符号表示：
允许/禁止信号传输，使用1对CMOS管
可传输模拟信号，可双向传输；延迟小、电路简单
用作模拟开关
VDD
F
D
S
G
Q3
S
D
G
Q4
D
S
G
Q1
S
D
G
Q2
X
缓冲器实现分析 |  |  |  |  | 
X | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F
L | off | on | on | off | L
H | on | off | off | on | H
B
S
D
G
Q2
S
D
G
Q1
A
EN
F
X
传输门实现分析 |  |  |  | 
EN | A | Q1 | Q2 | B
H | a | on | on | a
L | a | off | off | 断开(高阻)
B
A
TG
EN

## Slide 11
三态门的实现—
(有多种方法)
符号表示：
应用：
允许/禁止数字信号传输(输出低/高/高阻)；
使用2对CMOS管(Q2&Q3用于传输、Q1&Q4用于控制)
 | 三态门实现分析 |  |  |  |  | 
EN | A | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | B
L | L | on | on | off | on | H
L | H | on | off | on | on | L
H | * | off | off | off | off | 高阻
EN
VDD
B
S
D
G
Q3
A
D
S
G
Q1
D
S
G
Q2
S
D
G
Q4
B
A
G
思考①：右图的三态门(G、B均为正逻辑)如何实现？
B
A
G
用作数字开关
思考②：三态门与传输门的差别？
思考③：三态门可以使用传输门实现吗？
EN
VDD
B
D
S
G
Q3
A
D
S
G
Q1
D
S
G
Q2
D
S
G
Q4
Notes: 思考②：传输门可传输模拟信号、三态门不行；传输门可双向传输，三态门不行 思考③：可以，A端后加1对CMOS管（转换为数字信号）

## Slide 12
4、CMOS电路电气特性 (了解)
包括延迟时间和功耗2个方面
*转换时间：
影响因素—
*传输延迟：
影响因素—
电路延迟—
指输出信号状态转换所需的时间(有tr和tf) ←通常tr≠tf
晶体管的导通电阻、负载电容
指输入信号变化到输出信号变化所需的时间
(电路常有多个输入/输出)
信号通路、输出信号的变化方向
指各个信号通路传输延迟的最大值
信号通路—某输入信号到某输出信号所经历的电气通路
50%
tpHL
VIN
tpLH
50%
VOUT
VDD
VL
+
-
CL
RL
RP
RN
CMOS反相器
等效负载
VOUT
VIHmin
tr
tf
VILmax
tr
tf
理想：
近似：
实际：

## Slide 13
*功率损耗：
静态功耗—
动态功耗—
电路功耗—
输出信号状态不变时的功耗 ←CMOS电路很低(常忽略)
输出信号状态转换时的功耗
PD=(CL+CPD)*VCC2*f
其中，CL为输出端上的电容性负载，
CPD为CMOS电路内部的功耗电容，
f为输出信号转换的频率
动态功耗(CV2f)

## Slide 14
※本节小结
逻辑门— (掌握)
逻辑门的I/O信号、符号表示、功能表示，
基本的逻辑门(与/或/非/与非/或非/异或/同或)
数字抽象— (理解)
物理量的数字化(状态/状态表示)，
电平阈值的设定(输出/输入[噪声容限])
CMOS晶体管— (理解)
MOS晶体管(类型/功能/状态)，CMOS晶体管(互补形式共用的NMOS&PMOS)，
CMOS门电路(非门/与非门/或非门/与门/或门/缓冲器/传输门/三态门)的实现
CMOS电路电气特性— (了解)
传输延迟(～信号通路&转换时间)，
动态功耗(～负载电容&内部功耗电容)
X | Y | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
F＝X•Y
X
Y
F
&
X
Y
F
D
S
G
NMOS
VDD
VOUT
VIN
GND
S
D
G
PMOS
高态
VCC
VOHmin
未定义
低态
VOLmax
高态
未定义
低态
VIHmin
VILmax
GND
VCC-0.1
VCC*70%
输出端
输入端
VCC*30%
GND+0.1
3

## Slide 15
§2.2 布尔代数
※主要内容：公理系统，定理，函数运算规则
*布尔代数基础： —乔治•布尔1854年发明，又称逻辑代数
数据类型—逻辑数，值域为0和1；
变量用字母表示，常量用0/1表示
运算类型—与、或、非，运算符为•、+、—(变量上边)； ←•可缺省
└←数学上为∧、∨、¬ ； Verilog语言为&、|、~
运算优先级为圆括号＞非＞与＞或
1、公理系统 —值为真的基本定义最小集
逻辑值公理—(A1)若X≠1，则X＝0；(A1D)若X≠0，则X＝1
非运算公理—(A2)若X＝0，则＝1；(A2D)若X＝1，则＝0
常量运算公理—(A3)0•0＝0； (A3D)1+1＝1
(与和或运算) (A4)1•1＝1； (A4D)0+0＝0
(A5)0•1＝1•0＝0； (A5D)0+1＝1+0＝1
Notes: 对偶--dual

## Slide 16
2、基本定理 —基于公理推导出的命题
*单变量定理： (可用完备归纳法证明)
一致性—(T1)X+0＝X；(T1D)X•1＝X ←基于A4&A5可证明，有称自等律
空元素—(T2)X+1＝1；(T2D)X•0＝0 ←基于A3&A5可证明，有称控制律
同一律—(T3)X+X＝X；(T3D)X•X＝X ←基于A3&A4可证明，有称重叠律
*二变量和三变量定律： (可用完备归纳法证明)
交换律— (T6)X+Y＝Y+X； (T6D)X•Y＝Y•X ←基于A5
结合律— (T7)(X+Y)+Z＝X+(Y+Z)；(T7D)(X•Y)•Z＝X•(Y•Z) ←基于A5
分配律— (T8)X•(Y+Z)＝X•Y+X•Z；(T8D)X+Y•Z＝(X+Y)•(X+Z) ←归纳法
吸收律— (T9)X+X•Y＝X； (T9D)X•(X+Y)＝X ←基于T8
与算术运算不同
T9证明：X+X•Y=X•1+X•Y=X(1+Y)=X
T10证明：X•Y+X•=X•(Y+)=X
去除冗余项(优化电路)
还原律—(T4)＝X ←基于A2可证明， 有称否定律
互补律—(T5)X+＝1；(T5D)X•＝0 ←基于A5可证明
组合律—(T10)X•Y+X•＝X； (T10D)(X+Y)•(X+)＝X ←基于T8
一致律—(T11)X•Y+•Z+Y•Z＝X•Y+•Z； ←Y•Z=1时其余必有1个为1
(T11D)(X+Y)(+Z)(Y+Z)＝(X+Y)(+Z)
T8证明：分别用X=1、X=0代入即可
在已经验证部分情况的基础上，进一步证明更广泛的情况也成立

## Slide 17
*n变量定理： (稍后讨论)
广义同一律—
摩根定理—
证 明：
应 用：
广义摩根定理—
香农定理—
应 用：
(T12)X+X+…+X＝X； (T12D)X•X•…•X＝X ←基于T3可证明
(T13)＝++…+；
(T13D)＝••…•
∵＝+、＝•的真值表相同，∴2变量等式成立；
基于2变量等式，有
＝+ ＝++，
＝• ＝••；
基于代入规则，可证明n变量等式。
相同功能可用等效电路实现(与-或转换)
(T14)＝F(,,…,,•,+)
←基于摩根定理&对偶规则可证明
(T15)F(X1,X2,…,Xn)＝X1•F(1,X2,…,Xn)+•F(0,X2,…,Xn)
(T15D)F(X1,X2,…,Xn)＝(X1+F(0,X2,…,Xn))•(+F(1,X2,…,Xn))
←2个因子仅1个为1，对偶规则
复杂功能可用简单功能的组合方式实现
X Y |  | + |  | •
0 0 0 1 1 0 1 1 | 1 1 1 0 | 1 1 1 0 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0
X Y |  |  |  | 
0 0 0 1 1 0 1 1 | 1 1 1 0 | 1 1 1 0 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0

## Slide 18
3、基本运算规则 —基于定理的应用
代换规则—
对偶规则—
反演规则—
新函数F＝F中变量用表达式代替，则有F＝F ←逻辑上等价
└→保持运算次序不变→┘
示例：若Y＝A•B，Z＝A+B，则X+Y＝X+A•B，X•Z＝X•(A+B)
对偶函数FD＝F中+与•对换、1与0对换、运算次序不变，
则F＝G时，有FD＝GD ←所有定理如此
示例：证明A+BC＝(A+B)(A+C)
∵左D＝A(B+C)＝AB+AC，右D＝AB+AC ∴左＝右
反函数＝F中+与•对换、1与0对换、变量X与对换、运算次序不变，则有＝F ←利用摩根定理
示例：若F＝+C，则＝＝•＝(A+B)•，
故F＝＝
例1：证明(+)(A+B)＝A⊕B
证：左＝＝＝＝＝A⊕B＝右
16

## Slide 19
§2.3 逻辑关系描述
※主要内容：逻辑函数，逻辑关系的表示，逻辑函数的标准表示
*逻辑函数：反映输入变量和输出变量间逻辑关系的表达式
如：Y＝F(X1,…,Xn)，
X1～Xn为输入变量(取值0/1)，Y为输出变量(取值0/1)，F为逻辑函数的功能
*逻辑关系的表示：真值表/波形图(含输入的所有组合)、逻辑函数/逻辑图
示例： Y＝AB+BC+AC＝(A+C)B+AC
特性—真值表唯一，逻辑函数更直观、但不唯一
└→表示需标准化
A | B | C | Y
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 1 0 1 1 1
A
B
C
Y
&
A
B
C
≥1
Y
&
&
≥1
A
B
C
≥1
Y
&
&

## Slide 20
*逻辑函数的标准表示： (理解)
概念—
真值表与最大/最小项—
真值表的每1行可用最大/最小项表示
最大/最小项的逻辑：
不同最大/最小项的标识：
逻辑函数的标准表示—
Y＝∑输出为1的最小项
乘积项—包含≥1个逻辑变量的与项，如X、、X•Y、X••Z
求和项—包含≥1个逻辑变量的或项，如X、、X+Y、X++Z
与-或项—包含＞1个乘积项的或项， 如X•Y+Z、X+•Z
或-与项—包含＞1个求和项的与项， 如X•(Y+Z)、(X+)•Z
标准乘积项(最小项)—每个变量均出现且出现1次的与项，如X•Y•
标准求和项(最大项)—每个变量均出现且出现1次的或项，如X++Z
序号 | A | B | C | Y | 最小项 | 最大项
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A•B•C | A+B+C
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A•B•C | A+B+C
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | A•B•C | A+B+C
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | A•B•C | A+B+C
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | A•B•C | A+B+C
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | A•B•C | A+B+C
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | A•B•C | A+B+C
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | A•B•C | A+B+C
每个输入的值=1/=0
项编号m
(m＝输入信号的二进制编码)
＝∏输出为0的最大项
└←Y＝∑，用反演规则使或→与
例：Y＝∑值为1的最小项＝∑m(3,5,6,7)＝•B•C+A••C+A•B•+A•B•C
＝∏值为0的最大项＝∏m(0,1,2,4)＝(A+B+C)(A+B+)(A++C)(+B+C)
引子：逻辑函数唯一、较复杂，如何最简？

## Slide 21
§2.4 逻辑函数的化简与变换
※主要内容：代数法化简，卡诺图法化简，逻辑函数变换
*化简目标&方法：减少电路的门数&入端数，有代数法、卡诺图法
*代数法化简：利用公理/定理/规则，消除多余的因子或乘积项
方法—
特点—不受变量数限制，简单直观；无规律，难以判断最简
例1：D+CD+BD+BCD＝
例2：A+A+AB+BC＝
例3：＝+＝
D(+C)+BD(+C)＝D+BD＝D
└──────────→(分配律) └──→(互补律) (组合律)
A+BC+AB＝A+BC (吸收律、一致律)
+AC＝(+)C+AC＝C (反演律、吸收律)
用互补律、组合律、吸收律，可消除因子；
X+＝1和X•＝0，X•Y+X•＝X和(X+Y)•(X+)＝X，X+X•Y＝X和X•(X+Y)＝X
用分配律、一致律，可消除冗余的乘积项
X•(Y+Z)＝X•Y+X•Z和X+Y•Z＝(X+Y)•(X+Z)，X•Y+•Z+Y•Z＝X•Y+•Z
2变量时→┴→X•(+Y)＝X•Y和X+•Y＝X+Y
练习1—化简F＝AB+C+C，化简G＝ABD+C+AC+BCE+BC+C
Notes: 练习1—F=AB+C+C (分配律) =AB+(+)C (反演律)=AB+C (分配律)=AB+C
G=ABD+C+AC+BCE+BC+C (组合律)=ABD+C+AC+BC+C(吸收律)=ABD+C+BC+C () =ABD+()C+BC (反演律)=ADB+C+BC(一致律)=ADB+C
练习1—F=ACE+𝐴 ̅𝐵𝐸+B ̅C ̅D ̅+BC ̅E+C ̅DE+𝐴 ̅𝐸 (吸收律)=ACE+A ̅E+𝐵 ̅𝐶 ̅𝐷 ̅+𝐵𝐶 ̅𝐸+𝐶 ̅𝐷𝐸 (分配律) =E(𝐴𝐶+𝐴 ̅ )+C ̅(B ̅D ̅+BE+DE) (分配律)
=E(A ̅+C)+C ̅[B ̅D ̅+E(𝐵+𝐷)] (反演律) =A ̅E+CE+C ̅(B ̅D ̅+(B ̅D ̅ ) ̅E) (分配律) =A ̅E+CE+C ̅(B ̅D ̅+E) =A ̅E+𝐶𝐸+B ̅C ̅D ̅+𝐶 ̅𝐸 （组合律) =𝐴 ̅𝐸+𝐸+B ̅C ̅D ̅ (吸收律) =E+B ̅C ̅D ̅

## Slide 22
*卡诺图法化简：
卡诺图—
特点：
化简方法—
矩阵形式的真值表；行列编号(格雷码形式)为输入组合，单元格为输出值(通常为最小项)
例4：函数AB+BC+AC的卡诺图为
(常仅标注1单元、行列可互换)
相邻单元格(含行/列2端)具有逻辑相邻性(便于消除乘积项)
①合并(用方框标注)所有的相邻1单元，消除乘积项；
└←称为卡诺圈 └←大小为2n，尽量大、可重叠
②写出所有卡诺圈的乘积项，形成逻辑表达式
例5：写出下列卡诺图的逻辑函数式
格雷码—相邻编号仅1位不同，如00/01/11/10
(有循环特性，如10与00)
XY Z | 00 | 01 | 11 | 10
0 | m0 | m2 | m6 | m4
1 | m1 | m3 | m7 | m5
AB C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
AB C | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 1
1 |  | 1 | 1 | 1
输出为1的单元格
F(A,B,C)＝A+BC
最小项＝AB
最小项＝ABC
A
BC
引子：合并有多种方法，哪种结果最好？
19
Notes: 思考：表达式最简单

## Slide 23
最简逻辑表达式— (了解)
概念：
最简逻辑表达式：
最小覆盖的确定：
特点—
蕴含项—含≥1个最小项的乘积项 (所有卡诺圈)
质蕴含项—含≥1最小项未被其他蕴含项覆盖的蕴含项 (实线卡诺圈)
实质蕴含项—含≥1最小项未被其他质蕴含项覆盖的质蕴含项 (紫&红色)
覆盖—包含逻辑函数所有最小项的一组质蕴含项
最小覆盖—包含最少质蕴含项、质蕴含项中变量最少的覆盖
指最小覆盖对应的逻辑表达式
①找出所有质蕴含项
②找出所有实质蕴含项
③形成最小覆盖(实质蕴含项+其余质)
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 |  | 1
01 |  | 1 | 1 | 
11 | 1 | 1 | 1 | 
10 | 1 |  |  | 1
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 |  | 1
01 | 1 |  |  | 
11 |  | 1 | 1 | 
10 |  | 1 | 1 | 1
例6：① 质蕴含项有BC，D，C，AB、A、A
②实质蕴含项有BC，D，C (剩余质蕴含项为A或AB+A)
③最小覆盖为BC+D+C+A
练习：写出右图的最小覆盖
方便直观(易掌握)，受变量数限制(≥6时很复杂)
Notes: 练习：质蕴含项有D、C、B、AD、ABD、AC，实质蕴含项有D、C、B，Y＝D+C+B+AD

## Slide 24
*逻辑函数的变换：
变换目的—
变换基础—
变换方法—
如：F(X,Y,Z)=X∙Y+Y∙Z+X∙Z，等价变换为
减少时延&降低成本(与非门/或非门优于与门/或门)
反演定理(+=，•＝)
每一级逻辑反相输出(与-或→与非-与非，或-与→或非-或非)
&
X
Y
Z
≥1
F
&
&
&
X
Y
Z
&
&
&
F
9
X
Y
F
X
Y
F
X
Y
F
X
Y
F
X
Y
F
X
Y
F
X
Y
F
X
Y
F
＝
＝
＝
＝

## Slide 25
※2-4节小结
布尔代数—
逻辑关系的表示—
逻辑函数的化简—
逻辑函数的变换—
作业：P54起3、5、6(1)、7(⑸和⑻)、8(⑴和⑵和⑷)、12、13(⑵和⑸)
基础，公理，定理，运算规则(代换/对偶/反演)
真值表/逻辑函数，逻辑函数的标准表示(∑最小项)
代数法(利用公理/定理/规则)，
卡诺图法(利用卡诺圈/最简逻辑表达式[含最小覆盖确定])
变换基础(反演定理)，变换方法(每一级逻辑反向输出)
一致性(T1) | X+0＝X | X•1＝X
空元素(T2) | X+1＝1 | X•0＝0
同一律(T3) | X+X＝X | X•X＝X
还原律(T4) | X＝X | 
互补律(T5) | X+X＝1 | X•X＝0
交换律(T6) | X+Y＝Y+X | X•Y＝Y•X
结合律(T7) | (X+Y)+Z＝X+(Y+Z) | (X•Y)•Z＝X•(Y•Z)
分配律(T8) | X•(Y+Z)＝X•Y+X•Z | X+Y•Z＝(X+Y)•(X+Z)
吸收律(T9) | X+X•Y＝X | X•(X+Y)＝X
组合律(T10) | X•Y+X•Y＝X | (X+Y)•(X+Y)＝X
一致律(T11) | X•Y+X•Z+Y•Z＝X•Y+X•Z | (X+Y)(X+Z)(Y+Z)＝(X+Y)(X+Z)