## Slide 1
第4章 时序逻辑电路
※主要内容
⑴时序逻辑电路概述 有限状态机，电路基本结构，电路的定时
⑵锁存器与触发器 双稳态元件，SR锁存器，D锁存器，
D触发器，T触发器
⑶同步时序逻辑电路设计 设计步骤，状态图/状态表设计，
状态化简和状态编码，电路设计&分析
⑷典型时序逻辑部件设计 计数器，寄存器和寄存器堆，移位寄存器
※总体要求
掌握时序逻辑电路的组成，可分析和设计时序逻辑电路
Notes: 3学时（4.1-4.3），2学时（4.4），国庆补2学时（实验）

## Slide 2
*时序逻辑电路：
当前状态—
时序的内涵—
*时序逻辑电路的结构：
基本结构—
结构分类—
按输出信号特点分：
按状态转换方式分：
§4.1 时序逻辑电路概述
※主要内容：电路的基本结构，有限状态机，电路的定时
输出依赖于输入及当前状态，即Zn+1＝F(X1,…,Xm,Qn)
如：下次音量＝旋钮值＋当前音量，无需从0开始(复杂度↓)
表示过去时刻的行为结果，用存储电路保存、可改变
指状态改变(Qn→Qn+1)的时刻及次序
└←设Qn＝qk…q0 └←受输入及Qn影响
存储逻辑＋组合逻辑
Mealy(米利)型、Moore(摩尔)型
└←Z＝F(X,Q) └←Z＝F(Q)，纯存储部件
同步时序逻辑、 异步时序逻辑
仅用CLK触发→┴←Qn+1各位同时/分时改变→┴←qj还受qi影响
输入X
次态激励逻辑模块G
输出逻辑模块F
状态记忆模块
输出Z
时钟脉冲CLK
Q
Y
Moore型没有
如何?
引子：状态改变的时序(何时&如何)如何表示？

## Slide 3
*时序逻辑的表示(状态改变次序)：
有限状态机—
有限状态机的表示—
*时序逻辑的定时(状态改变时刻)：
方式—
应用—
*电路功能描述：
常用有限状态机描述
即反映状态及其转换的模型，为6元组：
M＝(输入集I,输出集O,状态集Q,输出函数F,状态转换函数G,初始状态Q0)
注：集合均是有限的，输出Oy=F(Ii,Qx)，次态Qy=G(Ii,Qx)，Qx及Qy∈Q，…
常为状态图(有向图)，转换条件为输入值
如：检测输入序列是否有111的状态图如右：
状态集A-D表示有0~3个1，初态为A；
X/Y表示状态改变的输入值/输出值
有电平触发(期间立即改变)、边沿触发(上升沿/下降沿改变)
常为边沿触发方式，用时钟脉冲信号实现时长控制
功能表(/真值表)、时序图、状态图(/状态表)、特征方程
A
D
1/0
1/0
0/0
B
C
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1
时钟周期
时钟脉冲CLK
上升沿
下降沿
时钟频率＝1/时钟周期
EN
Y
Q
CLK
Y
Q
存储电路的传输延迟

## Slide 4
§4.2 锁存器与触发器
※主要内容：双稳态元件；SR锁存器，D锁存器；D触发器，T触发器
*双稳态元件：
内部状态—
状态的存储—
基本组成—
分类—
功能表示—
(任选一个)
能存储1位二进制信息(0/1)，可输出所存储信息
值有状态1(又称置位状态)、状态0(又称复位状态)
使用2个非门串联，可输出当前状态、且保持稳定
└←及其非(故称双稳态)
状态存储电路＋激励电路
用来改变状态→┘
按激励信号特征，有SR、JK、D、T等；
按状态改变触发方式，有锁存器(电平触发)、触发器(边沿触发)
有真值表/功能表、时序图、
状态图/表、特征方程
交叉耦合
Q
1
1
Q
A
B
Q
≥1
≥1
Q
R
S
R=0、S=1时Q＝1
R=1、S=0时Q＝0
R=0、S=0时Q不变
引子：状态如何改变(写入)？
S
R
Q
CLK
S
R
Q
真值表的简化
1
1
A
B
A＝1时→B＝0→增强了A＝1
A＝0时→B＝1→增强了A＝0
Notes: 注：存储包含改变 (写入) 引子：增加控制信号

## Slide 5
*SR锁存器： (电平触发)
结构及逻辑符号—
功能表示— (任意1种)
真值表/功能表：
时序图：
状态图：
特征方程：
状态方程：
输出方程：
带使能端的SR锁存器—
有2个激励信号，由2个交叉耦合的或非门组成
└←可为与非门
功能表更简便
Q
Q
≥1
≥1
R
S
S | R | Q* | Q* | 功能
0 | 0 | Q | Q | 保持
0 | 1 | 0 | 1 | 置0
1 | 0 | 1 | 0 | 置1
1 | 1 | 0 | 0 | 禁止
0
S=1,R=0
S=0,R=1
1
S=0
R=×
S=×
R=0
S
R
Q
Q
C | S | R | Q* | Q* | 功能
0 | × | × | Q | Q | 保持
1 | 0 | 0 | Q | Q | 
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 置0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 置1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 禁止
R
S
Q
Q
≥1
≥1
&
&
C
传输延迟(值不稳定)
引子：改变时机如何不仅依赖于输入？
S Q
R Q
逻辑符号
S Q
R Q
R
S
Q
Q
&
&
C
&
&
次态Q*＝S+•Q，约束条件S•R≠1
无(直接输出)
S | R | Q | Q* | Q*
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
Q现态,Q*次态 S=R=1时非法 |  |  |  | 
状态方程 Q*＝(+C)Q+CS
与非门实现
Notes: 引子：增加使能端，用使能端协助控制

## Slide 6
*D锁存器： (电平触发)
结构及逻辑符号—
功能表示—
功能表：
时序图：
特征方程：
延迟分析—
传输延迟：
锁存延迟：
1个激励信号的SR锁存器，常带控制端(实现保持)
└←用非门合并R&S，自动实现约束条件、减少引脚数
C | D | Q* | Q* | 功能
0 | × | Q | Q | 保持
1 | 0 | 0 | 1 | 置0
1 | 1 | 1 | 0 | 置1
锁存点(保持值)
D Q
C Q
逻辑符号
D Q
C Q
C
Q
Q
D
tpLH
tpHL
tpHL
tpLH
tw
C
Q
Q
D
&
&
1
R
S
&
&
次态Q*＝C•D+•Q (无约束条件)
(假设tpd为门延迟，tpLH、tpHL为传输时延)
tdpd＝max(tpLH,tpHL)≥4tpd ←不带控制端时≥3tpd
∵D＝1时tpLH＝2tpd，tpHL＝2tpd+1tpd
D＝0时tpLH＝3tpd，tpHL＝3tpd+1tpd
tlpd＝2tpd (信号C穿过2个与非门)
Q=1后的与非
Q=1后的与非

## Slide 7
*D触发器： (边沿触发)
结构及逻辑符号—
存储原理：
功能表示—
功能表：
特征方程：
时序图：
延迟分析—
使用要求：
结构有多种(主从式/维持阻塞式/边沿式)
CP上升沿时，主锁存器锁存(结束写)、从锁存器开始写
次态Q*＝D
tCQ＝1tpd+t主lpd+t从dpd，
tsetup≥1tpd+t主dpd (保证D已写入)，thold≥t主lpd (保证QM已锁存)
D在tsetup及thold期间应保持不变
输出不确定
D Q
C Q
主
D Q
C Q
从
1
1
CP
D
Q
Q
QM
逻辑符号
D Q
C Q
D Q
C Q
CP | D | Q* | Q*
↑ | 0 | 0 | 1
↑ | 1 | 1 | 0
0 | × | Q | Q
1 | × | Q | Q
表示边沿触发
D
CP
传输延迟tCQ(pLH)及tCQ(pHL)
建立时间tsetup
保持时间thold
Q
CP | 主锁存器 | 从锁存器
L | 写入(QM=D) | Q不变[从C=0]
↑ | 锁存(QM=D) | 开始写
H | QM不变 | 写入(Q=QM[CP↑时的D])
↓ | 开始写 | 锁存(Q不变[t锁存＜t写入])

## Slide 8
Q
Q
D
&
&
&
&
&
&
&
&
1
1
CP
1
PR
CLR
主
从
带使能端的D触发器—
结构及符号：
功能表：
带预置和清零端的D触发器—
结构及符号：
功能表：
D端增加选择器(D或Q)，CLK上升沿时写入(D或Q)
└←同D触发器(无延迟)
EN=1、CP上升沿时写入D，否则保持
可置位/复位主或从触发器，称为同步、异步方式
控制主触发器→┴→CP↑时完成操作
(异步为控制从触发器)
[操作完成与CP无关]
逻辑符号
D Q
EN
C Q
常低电平有效(与非门触发器)
逻辑符号
PR
D Q
C Q
CLR
D Q
C Q
CLK
D
EN
&
≥1
&
Q
QN
EN | CP | D | Q* | Q*
0 | × | × | Q | Q
1 | ↑ | 0 | 0 | 1
1 | ↑ | 1 | 1 | 0
1 | 非↑ | × | Q | Q
PR | CLR | CP | D | Q* | Q*
0 | 1 | × | × | 1 | 0
1 | 0 | × | × | 0 | 1
1 | 1 | ↑ | 0 | 0 | 1
1 | 1 | ↑ | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 非↑ | × | Q | Q
异步方式如右表，
约束条件为+≠0

## Slide 9
*T触发器： (边沿触发)
功能—每个时钟的边沿都改变状态
结构及逻辑符号—
可基于D触发器实现
功能表示—
(以时序图为例)
应用—
*边沿结构的触发器：
边沿的产生—
延迟分析—
可用于实现计数器、分频器
SR锁存器＋边沿产生电路
利用不同路径的传输延迟实现
tsetup≥3tpd，thold≥trspd ←保证CP翻转、保证已写入
D Q
C Q
Q
Q
T
Q
Q
T
逻辑符号
带使能端的T触发器
EN Q
T Q
EN
T
Q
边沿产生电路
Q
Q
&
&
&
&
R
CP
S
&
1
1
&
1
1
思考：与非门前的非门延迟太小怎么办？
7
※本节小结：锁存器&触发器均为基本存储元件(功能可扩展[多种实例])，
采用不同触发方式(使用时有一定要求)
Notes: 思考：多级门电路串联

## Slide 10
§4.3 同步时序逻辑设计
※主要内容：设计步骤，状态图/表设计，状态化简&编码，电路设计与分析
*时序逻辑电路回顾：
结构—
分类—
功能描述—
(同步时序逻辑中Q*=Y)
同步时序逻辑、异步时序逻辑 ←Q各位同时/分时改变
功能表、时序图、状态图/表、特征方程 ←可相互转换
输出函数Z=F1(X,Q)→┼←激励函数Y=F2(X,Q)
└←状态函数Q*=F3(Y,Q)
输入X
存储电路
组合逻辑
电路
当前状态Q
输出Z
次态激励Y
例1：写出下图电路的特征方程，画出状态图、状态转移表
输出方程：
状态方程：
状态图：
状态转移表：
Q1Q0 A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 00/0 | 00/1 | 00/1 | 00/1
1 | 10/0 | 01/0 | 01/0 | 11/0
00
10
0/1
1/0
01
11
1/0
1/0
0/1
0/0
0/1
1/0
Y＝(Q0+Q1)
状态为Q1Q0，有向边为A/Y
单元格为Q1*Q0*/Y
Q0*＝D0＝A(Q0+Q1)，Q1*＝D1＝A
如何产生D1&D0)
如何基于D产生Q)
D Q
C Q
D Q
C Q
&
&
≥1
D0
Q0
Q0
Q1
Q1
D1
&
1
A
CP
Y

## Slide 11
*同步时序逻辑设计步骤：
示例：
需求分析—
示例：
状态图/状态表设计—
内容：
要求：
示例：
检测0/1输入序列中是否有101
将需求抽象为数字系统模型(输入+输出+输出功能)
分析内部的状态转换关系
设定初始状态，分析每一状态的变化条件及输出(基于输入)
各状态的转移条件满足互斥性(条件不相同)、完备性(条件数＝输入集)
└←1个条件～1个出边
假设初态为S0(未收到1)，收到1、10、101状态为S1、S2、S3；
状态图、状态表为(每个状态均有2条出边)
X
101序列
检测电路
Z
采样脉冲CP
1
1
S3
X=1/Z=1
X=1/Z=0
X=0/Z=0
X=0/Z=0
现态 S | 次态S*/输出Z | 
 | X=0 | X=1
S0 | S0/0 | S1/0
S1 | S2/0 | S1/0
S2 | S0/0 | S3/1
S3 | S2/0 | S1/0
S0
X=1/Z=0
S1
X=0
/Z=0
S2
X=0/Z=0
X=1/Z=0
CP
X
Z
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
状态图/表设计
(形成时序逻辑)
需求分析
(建立模型)
状态化简
(合并状态)
电路设计
状态编码
电路分析

## Slide 12
状态化简—
状态等价：
示例：
状态编码—
准则：
示例：
合并等价状态，得到最简状态图/表
指2个状态在所有输入组合时的次态及输出均相同；
等价关系具有传递性(A=B、B=C时A=C) ←多个状态可以等价
给各状态赋予唯一编码(二进制) ←方案有多种(∵状态数＜2n)
①次态相同的现态编码应相邻 ←利于优化状态函数，相邻指码距=1
②现态相同的次态编码应相邻 ←利于优化状态函数
③输出相同的现态编码应相邻 ←利于优化输出函数
由①有S0-S2相邻，由②有S0-S1、S1-S2相邻，由③有S0-S1相邻
(有冲突时，有多种选择)
方案1—编码为00、01、11(S0-S1、S1-S2相邻)
方案2—编码为00、01、10(S0-S1、S0-S2相邻)
现态 S | S*/Z | 
 | X=0 | X=1
S0 | S0/0 | S1/0
S1 | S2/0 | S1/0
S2 | S0/0 | S3/1
S3 | S2/0 | S1/0
现态 S | S*/Z | 
 | X=0 | X=1
S0 | S0/0 | S1/0
S1 | S2/0 | S1/0
S2 | S0/0 | S1/1
影响电路复杂度
现态 S | S*/Z | 
 | X=0 | X=1
S0 | S0/0 | S1/0
S1 | S2/0 | S1/0
S2 | S0/0 | S1/1
现态 S | S*/Z | 
 | X=0 | X=1
00 | 00/0 | 01/0
01 | 11/0 | 01/0
11 | 00/0 | 01/1

## Slide 13
电路设计—
示例：
输出函数为
激励函数为
状态函数为
逻辑电路图为
推导出特征方程，画出逻辑电路图
└←含输出函数、激励函数、状态函数
(基于状态转移表) (基于记忆元件)
假设记忆元件为2个D触发器、用CP同步控制，
状态转移表采用00/01/11编码方案
无关项值可任意
Y1*＝Y0，Y0*＝Y0+X ←同步时序
D1＝Y0，
D0＝Y0+( +Y0+Y1•Y0)X ←乘积项可重复用
＝Y0+(+Y1•Y0)X＝Y0+(+Y0)X
＝Y0+(+Y0+Y1)X ←无关项值可任意
＝Y0+(+Y1)X＝Y0+X
Z＝Y1•Y0•X
＝Y1•Y0•X+Y1X＝Y1•X
Y1Y0 | Y1*Y0*/Z | 
 | X=0 | X=1
00 | 00/0 | 01/0
01 | 11/0 | 01/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | */* | */*
X
CP
Z
输出
激励
D1
D0
Y0
Y0
Y1
Y1
D Q
C Q
D Q
C Q
&
&
≥1
1
&
10

## Slide 14
电路分析—
未用状态分析：
分析方法：
示例：设计结果：
分析：
结论：
调整：
电路定时分析：
包含未用状态分析&电路定时分析，需要时调整电路
即电路是否有自启动能力，不具有时调整电路
检查不同输入值时，次态及输出值是否满足初态特征
工作态为00/01/11(未用态为10)，
特征方程为
未用态10在X＝0时次态＝00、Z＝0，
在X＝1时次态＝01、Z＝1
1个CP后进入工作态(同S0的次态)，输出有错(X=1时)
输出逻辑改为Z＝Y1•Y0•X ←不利用未用态简化电路
时钟周期是否满足电路时延要求，需要时调整
(下页讨论)
电路 启动 | 现态 | 次态(输入任意) | 输出 | 注①：可在多个时钟周期后进入
有预置 | 初态S0 | 工作态Sx | Z0 | 
无预置 | 工作态Sa | 工作态Sb | Za | 
 | 未用态 | 未用态或工作态Sx① | 任意或Z0 | 
挂起现象
自启动能力
Y1*＝Y0，Y0*＝Y0+X，Z＝Y1•X

## Slide 15
电路定时分析：
电路时延：
时间容限：
约束关系：
分析方法：
时钟周期是否满足电路时延要求，需要时调整
组合电路传输延迟tcomb＋触发器传输延迟tffpd
指电路正常工作时，信号所允许的时间范围
建立时间容限＝
tclk-(tffpd+tcomb)-tsetup＞0
保持时间容限＝
(tffpd+tcomb)-thold＞0
①tclk＞(tffpd+tcomb)+tsetup ②(tffpd+tcomb)＞thold
检查时钟周期、组合电路延迟是否满足约束关系
输入
存储电路
组合逻辑
电路
输出
时钟
建立时间为tsetup和保持时间为thold
时钟周期tclk
tffpd
触发器输出
时钟信号
组合电路输出
触发器输入
thold
tcomb
tsetup
thold
保持时间容限
建立时间容限
稳定
稳定
不变
不变
不变

## Slide 16
*同步时序逻辑设计示例：
例2：设计自动售水机的逻辑电路。投币口每次只能投一枚五角/一元硬币。投入1.5元时给出一杯水；投入2元时给出水并找回五角硬币
需求分析—
状态图/表设计—
状态化简—
状态编码—
AB为投币信号，Y为给水信号，Z为找钱信号(0/1表示不找/找五角)
(00/01/10表示未投入/投五角/投一元)
假设初态为S0(无余钱)，余钱＝五角、一元时为S1、S2，
状态图及状态表为
无等价状态(指次态及输出完全相同)，无需化简
依准则①有S1-S2相邻，依准则②和③有S0-S1-S2均相邻，
故编码方案为00、01、10
AB
售水机
逻辑电路
采样脉冲CP
2
Y
1
Z
1
CP
AB
01
10
10
00
10
01
01
00
01
Y
Z
S0
01/00
00/00
01/00
S1
00/00
10/10
01/10
或10/11
S2
00/00
10/00
现态 S | 次态S*/输出YZ |  |  | 
 | AB=00 | AB=01 | AB=11 | AB=10
S0 | S0/00 | S1/00 | **/** | S2/00
S1 | S1/00 | S2/00 | **/** | S0/10
S2 | S2/00 | S0/10 | **/** | S0/11

## Slide 17
电路设计—
记忆元件采用2个D触发器、用CP同步控制
状态转移表为
输出函数为
激励函数为
状态函数为
逻辑电路图为
电路分析—
A
CP
Y
Z
B
D1
D0
Z＝Q1•A，
Y＝Q1•B+Q1•A+Q0•A
Q1Q0 | AB=00 | AB=01 | AB=11 | AB=10
00 | 00/00 | 01/00 | **/** | 10/00
01 | 01/00 | 10/00 | **/** | 00/10
10 | 10/00 | 00/10 | **/** | 00/11
AB Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | Y |  | d | 
01 |  |  | d | 1
11 | d | d | d | d
10 |  | 1 | d | 1
AB Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | Z |  | d | 
01 |  |  | d | 
11 | d | d | d | d
10 |  |  | d | 1
AB Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | Q1 |  | d | 1
01 |  | 1 | d | 
11 | d | d | d | d
10 | 1 |  | d | 
AB Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | Q0 | 1 | d | 
01 | 1 |  | d | 
11 | d | d | d | d
10 |  |  | d | 
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
≥1
≥1
≥1
&
&
∵未用态(11)在AB=00/01时次态＝11、YZ＝00/10，
在AB=10时次态＝00、YZ＝11；
∴无自启动能力，需调整逻辑(卡诺图的d全为0，略)
Q1*＝D1＝Q0•B+ A+Q1 ，Q0*＝D0＝Q0 + B
D1＝Q0•B+ A+Q1 ，D0＝Q0 + B
Q0
Q0
Q1
Q1
D Q
C Q
D Q
C Q

## Slide 18
§4.4 典型时序逻辑部件
※主要内容：寄存器，移位寄存器，计数器 (熟记功能、理解组成、可应用)
1、寄存器
*功能：
*组成：
*功能表：
存储(含写入&输出)信息
多个触发器并联(同时逻辑)，
常带清零端(利于设置初值)
R | CP | D3D2D1D0 | Q3*Q2*Q1*Q0* | 功能
0 | × | ×××× | 0 0 0 0 | 异步清零
1 | ↑ | d3d2d1d0 | d3d2d1d0 | 数据写入
1 | 非↑ | ×××× | Q3Q2Q1Q0 | 数据保持
Q3
CP
D3
Q Q
D R
C
1
Q2
D2
Q1
D1
Q0
D0
R
1
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
例1：总线方式下，多个寄存器如何连接？如何实现寄存器间数据传送？
基础：总线上同时只能传输1个数据
连接：
传送：
Q端通过三态门连接(打开数≤1)
D端直连、CP端通过电路控制写入
使R源OUT=1、R目的IN=1、其余均无效
CLK
总线
D Q
R
C
D Q
R
C
D Q
R
C
R0OUT
R1OUT
R2OUT
&
R0IN
&
R1IN
&
R2IN
引子：如何简化控制(减少控制信号)？
特征方程：输出函数＝Q，
激励函数＝D，
状态函数＝D

## Slide 19
*寄存器组： (又称寄存器文件)
功能—
组成—
功能表—
应用—
对于多个寄存器，可按地址对指定寄存器进行操作(读/写)
└─←寄存器编号→─┘ 可同时进行→┘
寄存器0
D
C
Q
寄存器1
D
C
Q
寄存器7
D
C
Q
…
Q
MUX
0
7
…
&
&
&
rW
译码器
WE
D
CP
rR
…
rR—欲读寄存器地址
Q—所读寄存器的值
rW—欲写寄存器地址
D—欲写入的值
WE—写使能信号
CP—时钟信号
WE | CP | rW | D | rR | Q | 功能
0 | × | × | × | b | R[b] | 读出(R[b])
1 | ↑ | a | m | c | R[c]① | 写入(R[a]=m)
1 | 非↑ | × | × | d | R[d] | 保持
注：①若c＝a，则R[c]＝m |  |  |  |  |  | 
可简化连接与控制
CLK
总线
RdIN
Rd
D Q
rW rR
WE
C
寄存器组
Rs
RsOUT
ALU
寄存器Y
寄存器Y
ZOUT
YIN
ZIN

## Slide 20
2、移位寄存器
*功能：
*类型：
*组成示例：
存储信息，具有移位功能(左移/右移)
└←含写入&输出 └←用时钟信号控制(移动1位/时钟)
串行输入并行输出、并行输入串行输出 ←串行入串行出无意义
(适于外部→内部) (适于内部→外部) ←并行入并行出＝寄存器
串行输入、右移功能的电路如右
（激励函数为D2＝X，D1＝Q2，D0＝Q1）
思考：串行输入左移功能的电路组成？
Q2
CP
X
Q Q
D R
C
Q1
Q Q
D R
C
Q0
Q Q
D R
C
例2：用移位寄存器设计带复位功能、输出3个脉冲信号的环形脉冲发生器
解：构成并行输出的3位左移寄存器，
激励函数为 D2＝T1，D1＝T0，
D0＝
T2
CP
CR
T1
T0
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
&
复位时(T0=T1=T2=0)
T2 轮转时(T0=T1=0,T2=1)
＝ +T2 ＝
CP
T0
T1
T2
CR
Notes: 思考：D0连接输入，Di连接Qi-1

## Slide 21
*功能集成：
CP
CR
Q0 Q1 Q2 Q3
CR S1
CP S0
DSR D0 D1 D2 D3 DSL
74194
Q0 Q1 Q2 Q3
CR S1
CP S0
DSR D0 D1 D2 D3 DSL
74194
输入X
Q0
Q1
Q3
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q0 Q1 Q2 Q3
CR S1
CP S0
DSR D0 D1 D2 D3 DSL
74194
CR | S1 S0 | CP | Q0*Q1*Q2*Q3* | 工作方式
0 | ×× | × | 0 0 0 0 | 异步清零
1 | 0 0 | × | Q0Q1Q2Q3 | 保持
1 | 0 1 | ↑ | DSRQ0Q1Q2 | 右移
1 | 1 0 | ↑ | Q1Q2Q3DSL | 左移
1 | 1 1 | ↑ | D0D1D2D3 | 置数
思考：触发器每个CP都写入，数据保持如何实现？触发器D端连接的信号有几种？
CP
DSL
D1
D2
D0
DSR
Q1
Q2
Q0
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
Q Q
D R
C
CR
S1
S0
≥1
&
&
&
&
≥1
&
&
&
&
≥1
&
&
&
&
右移/置数/保持/左移，无效端=0
1
1
例3：用74194设计一个8位串-并转换器(右移)
解：需用2片74191级联，选用右移功能(S1S0＝01)
1
0
1
0
0
Notes: 思考：写入相同的值（自身Q端连接到D端），4种

## Slide 22
3、计数器
*功能：
*分类： (即计数器属性)
按有无时钟定时—
按计数方式—
按编码方式—
统计输入脉冲的个数，含存储功能
└←用+1/-1实现 └←称为计数值
如4位二进制计数器中，
含4个触发器，计数值的模为16，
输入第15、16、17个脉冲后，Q分别＝1111、0000、0001(有模运算)
同步、异步 ←指各触发器是否同时翻转
加法、减法、可逆(可选)
└───┴←为有模运算(0000→…→1111→0000→…)
二进制、十进制等 ←指计数值的表示与运算
│ └←即1000→1001→0000→0001→…
└←即1000→1001→…→1111→0000→0001→…
实例：异步二进制加法计数器、同步十进制减法计数器
计数器
Q
脉冲CP
n
1

## Slide 23
*异步二进制加法计数器：
组成—
加法原理—
计数原理—
包含多个触发器(T或D等)，各触发器独立变化(异步所致)
└→各位加法串行完成
Qi+1在Qi从0→1时不变、从1→0时翻转；
(无进位) (+0) (有进位) (+1) ←即＋进位位
各Qi+1改变依次进行(串行进位)、仅依赖于Qi(二进制加法)
Q0随每个CP翻转(＋1)，其他Qi相应改变(＋进位位)；
└←0→1无进位、1→0有进位
状态(计数值)变化为0000→0001→…→1111→0000→…
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
注：T连接Q，导致Qi下降沿时Qi+1翻转
Q0
Q1
Q2
Q3
脉冲CP
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
T端无↑
0 1 0 0 1 1
+ 1 + 1
0 0 1 1
0 1 1 1 0 0
Notes: 思考：选用具有相应功能的触发器

## Slide 24
*异步二进制减法计数器：
组成—
减法原理—
计数原理—
分析：
设计：
包含多个触发器(T/D等)，各触发器独立变化(异步所致)
└→各位减法串行完成
Qi+1在Qi从0→1时翻转、从1→0时不变
(有借位) (-1) (无借位) (-0) ←即－借位位
类似异步二进制加法计数器(进位→借位)，
状态变化为0000→1111→1110→…→0000→1111→…
例1：如何将上图二进制减法计数器改为二进制加法计数器？
加/减的位运算方法相同(Qi+1+ci＝Qi+1-bi)， ←二进制运算
加/减的进位/借位逻辑相反(Qi从1→0时ci＝1、bi＝0，反之亦然)
进位逻辑＝~借位逻辑，
其余相同
Q0
Q1
Q2
CP
D Q
C Q
R
D Q
C Q
R
D Q
C Q
R
D Q
C Q
R
Q3
CLR
注：D连接Q，导致C上升沿时Q翻转
Q0
Q1
Q2
CP
D Q
C Q
R
D Q
C Q
R
D Q
C Q
R
D Q
C Q
R
Q3
CLR
0 1 1 0 1 0
- 1 - 1
0 0 0 1
0 1 0 0 0 1

## Slide 25
*同步二进制加法计数器：
组成—
加法原理—
计数原理—
包含多个触发器(T/D等)，各触发器同时变化(同步所致)
└→各位加法同时完成
各Qi在低位有进位时，下个CP同时翻转；否则不变
└←即Qi的激励函数←┘ └←并行加法
如：c0＝Q0，c1＝Q1Q0，c2＝Q2Q1Q0
同异步二进制加法计数器(进位时刻不同)
Q0
Q1
Q2
Q3
CP
EN Q
T Q
EN Q
T Q
EN Q
T Q
EN Q
T Q
EN
思考③：入端EN=0时计数器的功能？
&
&
&
思考①：各T端并联，如何实现某些T端+1/+0？
用各触发器EN端前的逻辑控制
思考②：各EN端前逻辑的功能？
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
23
低位的进位逻辑，即当前位状态的激励函数
数据保持，即暂停计数

## Slide 26
*计数器的同步/异步时序逻辑分析：
功能&组成—二进制加法、带控制端
加法原理：
特征方程—
输出函数：
激励函数：
状态函数：
同步
状 态
CP
输出
Q0
Q1
Q2
Q3
激
励
EN
EN Q
T Q
EN Q
T Q
EN Q
T Q
EN Q
T Q
&
&
&
异步
状 态
CP
激励
输出
Q0
Q1
Q2
Q3
EN
EN Q
T Q
EN Q
T Q
EN Q
T Q
EN Q
T Q
Qi在低位有进位时(且ENi＝1)翻转(Ti有↑)
Q＝触发器出端，同步/异步相同(米利型)
Y＝EN•低位进位逻辑，Y＝EN(状态函数实现进位逻辑)
Q*＝Y，Ti＝CP；
Q*＝Y，T0＝CP、T1＝Q0、T2＝Q1、T3＝Q2
10

## Slide 27
QA QB QC QD CO
LD EP
CR ET
CP A B C D
74161
*集成计数器：集成其他功能
74161引脚— (同步二进制加法计数器)
74161功能— (增加清零、置数功能)
CR | LD | EP | ET | CP | A B C D | QA*QB*QC*QD* | CO* | 功能
0 | × | × | × | × | ×××× | 0 0 0 0 | 0 | 异步清零
1 | 0 | × | × | ↑ | a b c d | a b c d | 0 | 同步置数
1 | 1 | 0 | 1 | × | ×××× | QAQBQCQD | 0 | 数据保持
1 | 1 | × | 0 | × | ×××× |  | CO | 
1 | 1 | 1 | 1 | ↑ | ×××× | QAQBQCQD+1 | NCO① | 加法计数②
注：①QAQBQCQD=1111时NCO＝1，否则NCO＝0； ②循环计数 |  |  |  |  |  |  |  | 
设置初值
例4：用74161构成模6计数器(0000→…→0101→0000→…)
&
0
1
1
QA QB QC QD CO
LD EP
CR ET
CP A B C D
74161
&
0
1
1
思考：哪种方法更好？
解1：输出0110时使有效
解2：输出0101时使有效
CP—计数脉冲输入端 CR—异步清零端
ABCD—数据输入端 LD—预置数控制端
QAQBQCQD—计数器输出端 EP及ET—工作状态控制端
CO—进位输出端
QA QB QC QD CO
LD EP
CR ET
CP A B C D
74161
QD为最高位
或
Notes: 思考：后者更好，前者异步清零，QBQC有毛刺

## Slide 28
例5：用74161设计输出频率＝1/256输入频率的分频器
解：2个计数器级联(模＝24*24＝256)，fCO＝fCP/n，初值n＝n1*n2(依题意=0)
方案1—CO连接CP(异步级联)
方案2—CP并联、CO连接EP
(同步级联)
例7：用2位计数器(带异步清零端)设计含3个脉冲信号的环形脉冲发生器
解：译码计数器的输出
信号，输出＝2时
下一CP复位计数器
CP
T0
T1
T2
T0
T1
T2
CP
CR
LD D1 D0 Q1
C CR Q0
2-4
译码器
&
1
&
例6：用74161设计输出11000101的序列信号发生器
解：用MUX选择数据的当前位，
用计数器控制输出的位顺序
(每8位需清零)
序列信号发生器—输出端(一个)串行地输出数字信号各个位的电路
环形脉冲发生器—输出端(多个)循环&顺序地输出脉冲信号(仅一个有效)的电路
QA QB QC QD CO
LD EP
CR ET
CP A B C D
74161
CP
Z
S0 D7D6D5D4D3D2D1D0
S1 8-1选择器
S2 G Y
1 0 1 0 0 0 1 1
1
1
1
QA QB QC QD CO
LD EP
CR ET
CP A B C D
74161
QA QB QC QD CO
LD EP
CR ET
CP A B C D
74161
1
1
1
1
20

## Slide 29
※本章小结
时序逻辑电路概述—
基本结构：
时序逻辑的表示：
时序逻辑的定时：
功能描述方法：
锁存器和触发器—
时序电路设计—
基本时序逻辑部件—
作业：P100起4、5、6、9、11、12
输出依赖于输入及当前状态
存储模块＋次态激励模块＋输出模块
有限状态机模型，用状态图描述(状态+有向边)
方式有电平触发/边沿触发
功能表、时序图、状态图(/状态表)、特征方程
含输出函数、激励函数、状态函数→┘
(基本时序逻辑元件)
基于双稳态元件(2个非门串联)组成，采用电平触发、边沿触发
SR/D锁存器、D/T触发器的结构(电路图)、功能表示
功能分析-状态图/表-状态化简&编码-特征函数-电路图-分析
寄存器、移位寄存器、计数器的功能、组成、功能表、应用