## Slide 1
总 复 习

## Slide 2
考试题型(闭卷)
1、选择题（2分×12=24分）
例—下列总线仲裁方式中，会发生断链现象的是( )方式
A.链式查询 B.计数器定时查询 C.独立请求
例—若X＝-1011，Y＝+1101的机器数为8位，求[X]移、[X+Y]补、[X>>2]补。
3、计算题（7分×3=21分）
例—简述冯·诺依曼计算机中存储程序工作方式的基本思想
4、简答题（5分×3=15分）
例1—用1K×4位SRAM芯片构成2K×8位存储模块，画出存储模块内部的芯片连接图，及连接CPU时其CS#的逻辑表达式 ←参见PPT3-P36
例2—P182例5.2，写出R1←(R2)+M[(R3)]执行阶段的μOPCmd序列
5、应用题（13分＋12分=25分）
2、判断题（1分×15=15分）
例—同样长度的补码比原码多表示一个数。( )

## Slide 3
※复习建议：
思路—建立整机概念，基于需求理解部件组成
方法—教材、课件同步看(互补)，做题(巩固、查漏补缺)，
注意知识点融合(理解原理)
※考核相关信息：
考核目标—基本概念、基本方法/原理
考核方法—概念理解、原理解释、量化分析、简单设计
(闭卷考试时，场景会给出的[不需要背])
考核范围—课件未讲的不考，标×的不考
重 要 性：层次有 、 、紫色文字、黑色文字
掌握程度：级别有☆、◇、△
…
部件1需求
部件n需求
控制需求
连接方案
硬件组成
硬件组成
工作原理
工作原理
… …
硬件连接
传送方法
硬件控制
计算机系统
硬件结构
工作方式
软件组成
ISA约定
硬件&控制需求
功能
结构
控制
控制

## Slide 4
第1章 计算机系统概述
一、计算机硬件组成
1.冯·诺依曼计算机 ☆建立整机概念(软硬件模型)
硬件结构(含MEM结构)，软件组成(含指令组成、执行顺序[～指令类型])，
工作方式(预先存放到MEM中、自动/逐条取指令并执行)
2.硬件的结构与组成 ☆理解硬件结构、掌握基本概念
基本结构(2点改进)，部件组成(功能/组成)，部件互连(连接/传输)
主要内容：计算机硬件组成(含模型)，工作过程(软件执行过程)，性能指标
主存(内存条)
I/O接口1
…
I/O设备1
I/O接口n(DMA)
I/O设备n
磁盘适配器
磁盘(辅存)
主存控制器
BIU
CPU
取指令
分析指令
执行指令
计算(下条)指令地址
指令地址

## Slide 5
※知识点融合： (复习时应能回答)
①为什么存储器≥主存+辅存？主存-辅存间关系及其原因？
(提高性能、降低成本) (层次结构，局部性)
②硬件结构以存储器为中心的目标？基本实现技术？
(运算与I/O并行) (缓冲技术＋DMA技术)
③运算器的功能取决于什么？为什么要设置GPRs？
(指令系统的功能需求) (避免频繁访问MEM)
④主存容量能否改变？对主存引脚、CPU地址引脚有什么要求？
(能) (增加片选引脚) (=最大容量地址位数)
⑤控制器由哪些基本部件组成？设置原因各是什么？
(ID/时序信号/控制信号) (二进制表示,循环+多个步骤, uOP控制)
⑥部件为什么采用总线方式互连？为什么要设置I/O接口？
(可提高可扩展性) (总线互连/外设的多样性)
⑦总线上的从设备如何标识？CPU对外部的操作有哪些基本类型？
(按地址) (4种，通过地址或命令区分)
⑧MEM与外设如何区分？对总线信号的要求？
(统一/独立编址) (≥2种/4种OP信号)
⑨总线操作有哪些基本步骤？为什么？
(仲裁/寻址/数据/结束) (多主设备/按地址标识/传送/资源共用)
⑩程序MEM与主存的关系？程序执行时如何访问主存？
(编址单位相同、地址空间不同) (按程序地址访问=地址变换+按主存地址访问)

## Slide 6
二、计算机的层次结构 △了解组成的任务
层次结构，软件与硬件(性能/成本)，结构与组成(设计与逻辑实现)
三、计算机的工作过程
1.计算机的工作方式 ☆理解工作方式的实现方案
程序执行顺序的表示(指令地址序列)，下条指令地址的形成(2种)，
程序的执行机制(循环的指令执行过程、循环处理与执行过程重叠)
2.程序执行的实现
执行的准备(装入主存/置PC)，
执行的实现(3个阶段[操作])
(需求：按逻辑地址访问主存)
4
PC
主存
ID
＋“1”
地址计算部件
功能部件
转移时
IR
主存/外设/GPRs
MMU
用什么地址表示？
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
Notes: 指令地址用程序MEM地址表示

## Slide 7
四、计算机的性能指标
1.硬件的技术指标 ☆掌握概念、关联知识点
机器字长、CPU主频(~μOP定时方式)、存储容量
└←~ALU/GPR宽度 └←~CPU可寻址空间、主存地址位数
2.系统的性能指标 ☆熟练运用
响应时间T响应＝TCPU＋T等待，TCPU＝IN×CPI×TC
吞 吐 率TP＝∑IN(任务i)÷TCPU(所有任务)
〖例〗PPT1-P39例2
※知识点融合：机器字长与哪些部件有关？ (ALU/GPRs等)
CPU主频、CPI与指令周期μOP序列组成的关联？
(TC=max{T基本μOP}，CPI=μOP序列步数*TC数/ μOP)
*总体要求：
①理解硬件组成(结构、部件、互连)
②理解工作过程(执行机制、准备及执行过程)
③理解性能组成(关联软硬件)
4
1-39

## Slide 8
第2章 数据的表示与运算
一、数据的编码
1.数制转换 ☆熟练运用
2.机器数编码 ☆熟练运用
原码、补码、移码的定义、特性、相互转换
3.十进制数编码 △了解8421码
4.字符及字符串编码 △了解交换码&内码
5.校验码 ×不考
主要内容：数据编码，数据表示，定点运算组织，运算器组成

## Slide 9
二、数据的表示
1.数据的表示方法 △理解相互关系
表示方法(进制/格式/编码)，数据的表示(表示方法+数据长度,结构确定)
数据的运算(运算规则+溢出处理,组成实现)
2.整数的表示 ☆深入理解、熟练运用
定点表示法，整数的表示，整数的类型转换(位扩展/截断)
(多种长度、有符号数用补码表示) └→逻辑实现？
3.实数的表示 ☆深入理解、熟练运用
浮点表示法，浮点数的规格化，实数的表示(IEEE 754标准)
4.非数值数据的表示 ◇掌握运算实现方法
逻辑数的表示方法，运算规则、实现方法
字符的表示方法，运算规则、实现方法 ←设置ZF/CF等的原因
(扩展至有符号数的关系运算)

## Slide 10
三、定点数的运算
1.加减运算 ☆熟练运用、掌握实现方法
补码/无符号加减的运算规则、逻辑实现、溢出判断
(原码运算不考) └→CF/OF的形成
〖例〗PPT2-P44例4
2.移位运算 ◇熟练运用
逻辑移位/算术移位的运算规则、溢出判断(仅方法)
3.乘法运算 ◇理解方法、不考计算(易错)
机器乘法的实现思路，
无符号/原码乘法的运算规则、溢出判断 (不考逻辑实现)
四、浮点数的运算 △理解方法、不考计算
浮点加减运算的运算步骤
2-44
2-42

## Slide 11
五、运算器的组成
1.功能与组成 ◇基于指令系统理解需求
功能(ISA的各指令操作)、部件组成(运算/存放)、部件互连(结构/其余引脚)
2.部件设计 △理解方法、简单设计
功能组织(汇总需求/分类合并)、具体设计(基础为数电课程)
3.部件互连 ◇理解原理、关联数据通路
总线结构、专用结构的互连需求、应用
*总体要求：
①掌握数据的编码方法(数值数据、逻辑数及字符)
②理解数据如何表示(表示方法、不同数据类型的表示)
③掌握数据如何运算(运算规则、溢出判断、逻辑实现)
④理解运算器如何组织(需求、部件组成、互连方法、操作控制)
8
9

## Slide 12
第3章 存储系统
一、存储系统概述 ◇理解原理
技术指标，访问局部性，层次结构组织(配置需求/内部协调)，
访问过程(地址变换+访问[+层次管理])
主要内容：层次结构，RAM基础，主存设计，Cache原理，虚存概念
二、RAM基础
1.SRAM ☆掌握原理、熟练运用
存储元组成与操作，芯片的组成、引脚组织、读写时序
2.DRAM ◇理解原理
存储元组成与操作，芯片的引脚组织、组成、读写时序、刷新
3.ROM ×不考
3-8
3-12
CPU
主存
I/O接口1
…
I/O设备1
I/O接口n(DMA)
I/O设备n
磁盘适配器
辅存(如HD)
主存控制器
BIU
Cache
MMU
Addr程序MEM→MMU→Addr主存或异常，程序MEM→Cache→主存→辅存
4

## Slide 13
三、主存
1.主存的组成 △理解概念
组成(ROM+RAM)、参数(值/来源) (主存单元长度＝min{数据表示长度})
2.主存的逻辑设计 ☆综合应用
基于RAM芯片的容量扩展(位/字/字位)
3.主存与CPU的连接 ☆综合应用
CPU的MEM接口，主存信号线与CPU引脚的连接
〖例〗PPT3-P36例(主存设计与连接)
※知识点融合：主存如何与总线连接？
4.提高访存速度的技术 ◇掌握概念、理解原理[分析性能]
增强型MEM(SDRAM、DDR SDRAM)的工作原理，突发传送模式；
多体交叉MEM(交叉/并行访问方式)的结构、工作原理
(双端口MEM不考)
3-36

## Slide 14
四、Cache
1.Cache的基本原理 ☆深入理解
性能，存储空间管理(交换单位/交换管理/硬件组织)，工作流程
2.Cache的地址映射方式 ☆掌握原理、可分析性能
直接、全相联、组相联的映射规则、地址划分、地址变换
〖例〗PPT3-P54~60例1~例4，自行比较、汇总
3.Cache的替换算法 △理解原理
RAND、FIFO、LRU算法的思想、实现方法、硬件需求
4.Cache的写策略 △理解原理
全写法、写回法的思想、性能分析、工作流程、硬件需求
五、虚拟存储器 △了解概念
存储管理概念，VM的组成、工作过程，地址变换步骤
*总体要求：①可设计主存、连接主存(与CPU/总线)
②掌握Cache的组成与工作原理 (缓冲机制的原理)
12
3-50
3-61

## Slide 15
第4章 指令系统
一、指令系统组成 ☆掌握信息约定方法
指令功能—数据操作(OP/存结果)＋指令地址计算(顺序型/转移型)
指令格式—组成(OP+ADDR)→需约定信息(OP/格式、源&目OPD/指令地址)，
存放→地址→┘
性能(码长+规整性)→信息的表示方法(显式/隐式)，
编码→OP编码、地址编码，指令字长
主要内容：指令功能、指令格式，OPD存放方式，寻址方式
二、OPD的存放方式 ◇理解概念
存放部件 | 存放方法 |  | 数据地址 | 长度表示
REG | REG全部、REG低端/部分REG |  | REG编号 | OP码指明
MEM | 端序(大/小) | 对齐(是/否) | 最小单元地址 | 
指令REG | 端序(同MEM) | 对齐(否) |  | 
4-17
2-39
Notes: 指令信息的约定方法：先确定表示方式（哪些显式、哪些隐式），再进行编码（仅显式信息）

## Slide 16
三、寻址方式
1.指令寻址 ☆掌握概念、理解原理
寻址类型(顺序/跳跃)，寻址方式，寻址方式的识别(译码时)
(隐含/直接/相对等)
2.数据寻址 ☆掌握概念、理解原理
地址码组成(方式位+地址参数)，寻址方式的识别(译码时)，
寻址方式(立即/REG/直接/REG间接/基址/变址/隐含)的地址形成
〖例〗PPT4-P29例2，P32例3(理解指令系统组成&应用)
四、指令系统发展 △了解概念
*总体要求：①理解指令中信息的约定方法(信息→格式及编码)
②理解数据在部件中的存放方法(值→地址)
③理解寻址方式的地址形成方法(地址→地址码)
(说明：指令系统不需要背，考试时会给出)
4-32
Notes: 寻址方式通过操作码、寻址方式位来识别，通过相关部件来实现

## Slide 17
第5章 中央处理器
主要内容：CPU组成与工作流程，数据通路组织，控制单元组成，
异常及中断处理，指令流水线概念
一、CPU组成与工作流程 ☆深入理解
（需求：按存储程序工作方式执行程序[指令∈指令系统]、处理异常/中断）
功能、组成，工作流程，工作原理(CU控制/DP实现)，
指令的执行过程(步骤及操作)，指令周期的组织(单/多、串行/流水)
5-15
请求
响应
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
MDR
MAR
总线逻辑
数据通路结构
BIU
CU
MMU
ALU
…
…
指令部件
状态寄存器
寄存器组
主存
主存控制器
I/O接口1
I/O设备1
I/O接口n
I/O设备n
…
12
Notes: CPU工作原理—CU循环地产生工作流程所需的μOP控制信号，控制DataPath实现工作流程约定的操作

## Slide 18
二、数据通路的组织
1.数据通路的组成 ☆深入理解、熟练运用
通路组成(部件+互连)，部件组成，部件互连 ←电路的组成要求
(取指+执行[～ISA]) (结构需求/指令需求)
μOP及其控制(组成要求、μOPCmd) ←操作的实现
指令执行过程的组织(功能需求+通路→μOPCmd序列) ←电路的控制要求
〖例〗教材P180例5.1及例5.2，注意各种寻址方式的实现
2.数据通路的设计 △理解概念、了解设计流程
单/多周期DP特征，DP设计方法，单/多周期DP的设计(×)
〖例〗PPT5-P33的功能部件设计
5-48

## Slide 19
三、控制器的组成
1.控制器的基本结构 ◇理解原理
(需求：实现CPU工作流程的状态转换图[指令周期+中断响应周期])
组成(3个部件)，工作原理(循环有序产生μOPCmd)，类型(硬布线/微程序)
2.时序信号的形成 ◇理解原理
时序系统组织(信号个数/功能/定时、序列组成)，
时序电路组成(定时逻辑＋定序逻辑)，定时方式(3种、基于μOP)
[CLK→CP→节拍及工作脉冲序列]
3. μOP控制信号的形成 △了解功能
引脚信号(4种)、内部逻辑(状态转换图的状态实现)
※知识点融合：数据通路与CU的连接信号？
4.硬布线控制器的设计 △了解设计流程(视作例题)
5.微程序控制器的原理 △了解原理
μOPCmd的产生方法，CU组成、工作原理 (共理解3张图)
5-68
5-53
5-57
5-49

## Slide 20
四、异常及中断的处理
1.基本概念 ◇掌握概念
异常及中断的分类、处理时机、返回方式
2.处理过程 ◇理解原理
处理过程(3段)，响应的任务(3点→5点[向量方式])及实现方法
3.中断机构的组成 △了解基本结构及功能实现
五、指令流水线技术 ×不考 (掌握概念、理解原理)
工作原理、组成要求、性能、分类 (不考冒险处理)
*总体要求：
①理解CPU的组成、工作流程及工作原理(基于CPU功能)
②组织指令的执行过程(基于DP及ISA)
③理解CU的组成及类型(基于状态转换图)
④理解异常/中断的概念及响应过程
⑤了解指令流水线的工作原理及组成要求
5-78

## Slide 21
第6章 总线及互连
1.基本概念 ☆掌握概念
分类、特性(4点)、性能指标，操作过程 (连接/步骤)
2.总线仲裁 ◇理解原理 (第1步的组织)
集中式仲裁(3种)的仲裁线连接、仲裁时机、仲裁方法、特点
3.总线传输与定时 △理解 (后3步的组织)
总线事务的类型、传输过程(传输协议组成)，
总线定时方式(3种)的定时原理、联络方式、特点
〖例〗PPT6-P14例1
4.总线结构 △了解
总线标准(×)，总线结构，总线接口单元的类型、功能
*总体要求：掌握基本概念，理解总线操作的组织方法
6-6

## Slide 22
第7章 输入输出系统
主要内容：I/O系统组成，磁盘组成，I/O接口，传送控制方式组织
一、I/O系统组成
1.I/O系统组成 △了解软/硬件关系
硬件组成，软件组成，I/O的性能(含I/O所占CPU时间)
2.外设与主机的联系 ☆理解I/O的硬件组织
连接方式(I/O过程、I/O指令功能)，编址方式(总线需求、特点)，
目标设备识别(判断方法)，联络方式(3种[基于数据传送方式])
3.I/O的传送控制方式 ☆理解I/O的软件组织
4种方式的I/O功能、传送控制原理、I/O所占CPU时间
〖例〗PPT7-P26、P29程序，P45例
二、外部设备 ×不考 (了解磁盘组成、可分析性能)
输入/出设备的组成、工作原理(×)，
磁盘的结构、工作原理、性能指标
7-9
7-26
7-45
7-29

## Slide 23
四、I/O控制方式
1.程序直接控制I/O方式 ◇理解控制流程→硬件组织
程序查询方式—I/O控制流程，I/O接口组织(端口/支持操作)
直接传送方式—I/O控制流程，I/O接口组织(端口/支持操作)
2.程序中断I/O方式 ◇理解中断过程→软/硬件组织
I/O控制流程，中断的类型(请求/响应/处理过程)，
I/O接口组织，中断源识别(连接/判优)，中断控制器(×)，
中断系统举例(理解相关部件连接、软件/硬件协同)，
多重中断及中断屏蔽(×)
3.DMA I/O方式 △了解DMA的传送过程
三、I/O接口 △了解概念
功能、I/O端口类型，组成、工作原理，访问方法
7-46

## Slide 24
3.DMA I/O方式 △了解DMA的传送过程
I/O功能(→对CPU的要求)，I/O控制流程，
传送方式([总线使用权的请求方式]3种)，
DMA接口基本结构→传送过程，I/O接口组织(×)
(中断接口+DMA传送控制) (3段式)
*总体要求：
掌握I/O过程的软硬件协同(连接/IO过程/指令格式/软件如何配合设备)，
理解各I/O方式的接口组成(功能、I/O端口类型)

## Slide 25
※图解计算机组成：
硬件组成—
软件组成—
指令表示：
程序空间：
└←从0编址
工作方式—(软件执行方式 )
程序存放：
程序执行：
5大部件＋总线互连，存储器≥主存＋辅存(层次结构)
指令序列(指令∈ISA、有顺序/转移型)
操作码＋地址码(二进制)
＝存储器空间(便于执行)
└←单元长度同主存
[存储程序方式]
执行时预先装入主存(装入位置可变[各程序共用主存])
①是循环的指令执行过程 (指令串行执行)
②按逻辑地址访问MEM(先进行地址变换[逻辑地址→物理地址])
主存(内存条)
I/O接口1
…
I/O设备1
I/O接口n(DMA)
I/O设备n
磁盘适配器
磁盘(辅存)
主存控制器
BIU
CPU
逻辑 MEM 物理
02H
…
55H
…
00000000
…
00001020
…
地址 程序
装
入
02H
…
55H
…
20100
…
21120
…
地址 主存
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
提示：动画方式观看
计算机组成的任务：用硬件实现工作方式＋ISA

## Slide 26
*指令系统的组成： (任务：约定所支持指令的功能-格式)
组成—
指令功能—
指令格式—
操作码编码—
地址码编码—
OPD的存放：
寻址方式：
＝指令的集合，指令功能用指令格式表示
＝数据操作＋指令地址计算
└←含取源OPD+OP+存目的OPD，OP有传送/计算/转移控制等，OPD有…
定长/扩展编码(面向所有指令的显式操作/格式信息)
基于寻址方式编码(面向当前指令的各OPD/下条指令地址)
REGs/MEM/IO接口/IR中，表示为地址&长度
└←占1~n单元(存放方式～部件组织) └←操作码中表示
地址＝func(F,A)，func有立即/REG/直接/相对/…
(F面向当前指令，各指令的A尽量统一)
R[A1]←M[A2]
…
R[A]←R[A]+1
A1 A2
OPMOV
A
OPINC
…
注：功能所含信息—操作类型、源/目的OPD、下条指令地址
操作码特征—无二义性(标识不同指令)，可表明(当前指令的)隐式信息
指令地址/OPD地址
OPD的存放(GPRs/MEM/IR等)
显式的指令地址/OPD信息
显式的操作/格式信息
隐式的信息(除显式外)
表示方式(显式/隐式)
地址编码
(~寻址方式)
(地址码个数/目的OPD位置等)
功能所含信息
地址码
指令格式
需表示
的信息
操作码
格式参数
指令功能
操作
编码
表明
寻址方式位F 地址参数A
地址码:

## Slide 27
*运算器的组成： (任务：实现ISA中各指令的功能[运算+暂存结果])
部件—
互连—
运算部件的组织— (基于ISA)
数据表示认知：
运算方法设计：
部件组织：
存放部件的组织— (基于ISA)
有运算部件(ALU/FPU等)＋存放部件(GPRs/PSR等)
有总线/专用结构，满足各指令的数据路径 ←CPU数据通路的子集
约定进制/格式/编码，有整数(含逻辑/字符)、浮点数等
基于数据表示，有定点(含移位/逻辑/关系)、浮点运算等
满足各指令操作需求，尽量复用器件(如算逻/±/移位/乘法)
有寄存器组、状态寄存器等
PSR
…
ALU
opA
Cout
opS
移位器
寄存
器组
0 1
RWr
Rsel
rd
rs
rt
PWr
暂存器
暂存器
暂存器
暂存器
内部数据通路(总线结构)
rW
Q
Wr
CP
D
rA
R7
R0
译码器
…
0 7
…
n位加法器
异或门
F
A B
op
Cout
乘数RegB
部分积RegP
控制门(0/A)
计数器
>>1
写
Z
B附
±
Cn-1
加减法器
Zn-1
控制逻辑
0 1
2
op
CLK
＝减法+逻辑
(常CU实现)

## Slide 28
*CPU的组成： (任务：实现程序的执行[工作方式+ISA])
基本功能—
基本组成—
工作流程—
工作原理—
指令周期的组织— (需求细化&设计组织)
指令执行的过程：
微操作的定时：
指令周期的组织：
数据通路、控制器、中断机构的组成— (下页)
＝操作类4个(过程/ISA/中断处理)＋控制类2个(操作/时间)
＝数据通路＋CU
循环地执行指令＋检测&响应异常/中断
CU产生工作流程的操作控制信号，DP实现相应的操作功能
＝取指&执行阶段的μOP序列 ←译码阶段无操作
基于主时钟脉冲信号，tμOP＝kTC(基本μOP的k=1)
可为单个/多个TC，可采用串行/流水执行方式
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
ALU
PSR
GPRs
中断机构
异常
≥1
NMI
INTR
INTA#
总线逻辑
MAR
MDR
MMU
取指令
执行指令
中断响应
启动
Y
有中断？
N
停机
停机指令
异常检测&响应
取指令
指令译码
取OPD
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
数据操作
存OPD

## Slide 29
*CPU的组成(续)： (任务：实现程序的执行[工作方式+ISA])
数据通路的组成— (实现所需的操作功能)
部件：
互连：
指令执行过程组织(形成控制需求)：
控制器的组成— (产生所需的操作控制信号)
基本结构：
时序信号形成电路：
μOP控制信号形成电路：
中断机构的组成— (实现异常/中断的响应操作)
异常/中断：
处理过程：
组成：
＝取指(PC/IR等)＋执行(ALU/GPRs/BIU等) ←满足各指令的功能需求
结构(总线/专用)，满足(常逐条增加)各指令的数据路径
组织各指令的μOP序列&μOPCmd序列
＝ID＋时序信号电路＋μOP控制信号电路 ←其余∈数据通路
时序系统的组织(基于控制需求)、实现(定序+定时)
内部逻辑(基于μOPCmd序列&时序信号)，实现(2种)
处理时机(随时/指令结束时)、断点(~分类)，处理策略(事件&检测)
响应(硬件)＋处理&返回(软件)，响应步骤(3步[向量/非向量])
＝检测+判优+后援REG等，响应操作由CU控制(～事件类型)
IR
ID
disp
ALU
Z
Y
ExtU
PC
GPRs
PSR
理想MEM
MAR
MDR
MUX
RD
RS

## Slide 30
x+2k-1
x
CPU
总线
a
b
主存
≤2n×w
w位
2n-1
0
2m-1
CPU
外设(无条件/条件、字符/块、串行/并行)
磁盘
I/O接口
…
连接电路
c
d
w位
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
2N-1
逻辑地址 程序内容 指令功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
ISA内容：
数据表示
OPD存放方式
寻址方式
指令功能
指令格式
RD
op2
A
RS
RD
op1
RS
RD←(RD) op1 (RS)
RD←M[(RS)] op2 A
※计算机组成总图-1：＝硬件＋软件＋工作方式，基于ISA组织
CPU组织：(实现程序的执行)
①组成(DP+CU)，工作流程(执行指令+响应事件)
②DP组成(部件+互连) [部件=取指+运算器+…]
③指令执行过程组织(表示为各μOPCmd序列)
④CU组成(3个部件,有序产生所需的μOPCmd)
⑤中断机构组成(检测+响应) [异常/中断不同]
运算器组织：(实现ISA指令功能)
①运算部件(满足操作需求[~表示])
②存放部件(GPRs+PSR[~OPD存放])
③部件互连(结构+连接[~数据路径])
程序&数据放在主存中，按逻辑地址访问
取指令
分析指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
取OPD
数据操作
存OPD
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
中断机构
异常
≥1
总线逻辑
MAR
MDR
运算器
ALU
PSR
GPRs
单/多TC
DP总/专
CU硬/微
INTR
NMI

## Slide 31
25
*存储系统的组成： (任务：实现信息存储、按逻辑地址访问)
层次结构—
RAM的组成—
主存的组成—
组成：
优化：
连接：
Cache的组成— (提高访问速度)
虚拟存储器的组成— (按逻辑地址访问)
有SRAM/DRAM(DRAM地址线减半)，
读/写时序不同
(单元长度&个数由ISA/用户指定)
ROM+DRAM，容量可用芯片扩展(字/位/字位)
SDRAM(可突发传输)、多体交叉MEM(交叉/并行访问)、多种MEM(如Cache)
数据线(＝CPU/总线)、地址线(＝地址低位)、控制线(~控制信号逻辑)
(字/次)
(块/次)
(页/次)
Cache
主存
CPU
辅存
控制器
适配器
CPU总线
HOST总线
I/O总线
MMU
地址
存储矩阵
X译码器
数据
…
I/O门
读/写
…
Y译码器
命令
…
控制
A1~0
WE#
存储器控制部件
A11~2
D7~0
CS#
CLK
w
w
w
w
w
D7~0 CS#
M3
A9~0 WE#
D7~0 CS#
M2
A9~0 WE#
D7~0 CS#
M1
A9~0 WE#
D7~0 CS#
M0
A9~0 WE#
响应
CLK
CS#
体M0
体M1
体M2
体M3
TM TM
t
D0
D1
D2
D3
D7~0
tA
CS#
D3~D0
WE#
tCO
tAW
输出
A7~A0
WE#
A11~2
D0 DM0
CS#
M3
&
M3
&
M3
&
M3
&
D1 DM1
D2 DM2
D3 DM3

## Slide 32
*存储系统的组成(续)： (任务：实现信息存储、按逻辑地址访问)
Cache的组成— (提高访存速度)
思想：
组成：
工作过程：
实现：
虚拟存储器的组成— (按逻辑地址访问)
思想：
组成：
工作过程：
实现：
用SRAM提速，按块与主存交换
＝行的数组＋控制机构(地址变换+层次管理)
变换＋访问[＋写回]
包括映射方式(含查找)、
替换算法、写策略
用辅存(交换区)扩展主存空间，
程序按段/页交换(程序的一部分)
＝主存＋辅存＋MMU(地址变换)＋软件(主存管理&层次管理)
地址变换[＋层次管理]＋访问主存
变换过程(访问表项+…)、优化(增加TLB)
└←映射表由软件组织，缺页由软件处理
行结构:
V
Tag
缓存块
M
LRU
主存
VA
T
F
主存管理
辅存
T
F
虚-实地址变换
虚-辅地址变换
N
查找目标行
命中？
Y
访问目标行
缺失
处理
有空行?
调入目标块(到行i)
(行i) Y
N
选出牺牲行i
腾空行中内容
数据写回主存
Y
N
是写？
CPU核心
主存
①VA
②PTEA
③PTE
④PA
⑤数据
T
④异常
缺页异常处理程序
⑤牺牲页
辅存
⑥目标页
F
MMU

## Slide 33
x+2k-1
x
CPU
总线
a
b
主存
≤2n×w
w位
2n-1
0
2m-1
CPU
外设(无条件/条件、字符/块、串行/并行)
磁盘
I/O接口
…
连接电路
c
d
w位
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
2N-1
逻辑地址 程序内容 指令功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
ISA内容：
数据表示
OPD存放方式
寻址方式
指令功能
指令格式
RD
op2
A
RS
RD
op1
RS
RD←(RD) op1 (RS)
RD←M[(RS)] op2 A
CPU组织：(实现程序的执行)
①组成(DP+CU)，工作流程(执行指令+响应事件)
②DP组成(部件+互连) [部件=取指+运算器+…]
③指令执行过程组织(表示为各μOPCmd序列)
④CU组成(3个,有序产生所需的μOPCmd)
⑤中断机构组成(检测+响应) [异常/中断不同]
运算器组织：(实现ISA指令功能)
①运算部件(满足操作需求[~表示])
②存放部件(GPRs+PSR[~OPD存放])
③部件互连(结构+连接[~数据路径])
程序&数据放在主存中，按逻辑地址访问
取指令
分析指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
取OPD
数据操作
存OPD
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
中断机构
异常
≥1
总线逻辑
MAR
MDR
运算器
ALU
PSR
GPRs
单/多TC
DP总/专
CU硬/微
INTR
NMI
※计算机组成总图-2：＝硬件＋软件＋工作方式，基于ISA组织
MEM组织：(实现存储+按VA访问)
①参数(w&N~ISA、n~设计)
②结构(层次,地址变换+层间管理)
③主存(设计&优化[~c]+连接)
④Cache(块交换→…控制器)
⑤虚存(页交换→…MMU+软件)
Cache
MMU
同/异步
单/多体

## Slide 34
*I/O系统的组成： (任务：实现主机-外设的数据交换)
总线— (实现部件互连)
操作过程：
仲裁方法：
传输&定时：
外设-主机的联系— (I/O的软硬件关联)
外设连接：
I/O端口编址：
目标识别：
通信联络：
I/O接口组成—
功能＝暂存+中转，
I/O端口有3种(均通过DBus传送)
I/O方式— (I/O的软件组织)
＝仲裁＋寻址＋传送＋结束
集中式(链式查询/计数器定时查询/独立请求)，分布式
传输过程用协议约定，步骤定时有同步/异步/半同步
├←读＝送地址/命令＋等待响应＋传送数据＋结束
└←写＝送地址/命令＋传送数据＋等待响应＋结束
接口中含I/O端口，I/O过程(2段式)，I/O指令(I/O端口-GPR间)
独立/统一编址(单元长度同主存) ←影响ISA&总线事务的组织
I/O端口地址＝<设备号,内部序号>，监视总线、主动判断
└←每个I/O接口仅连1个设备
有直接传送/异步联络/同步联络 ←基于传送方式(有/无条件)
从1
主1
主2
从2
BR1
BG1
BR2
BG2
总线仲裁器
BR—总线请求
BG—总线允许
IOR# IOW# (独立)
CPU
地址锁存器
数据
缓冲器
设备硬件
总线
I/O端口
…
主存
=1
比较器
&
&
设备号
低 高位

## Slide 35
*I/O系统的组成(续)： (任务：实现主机-外设的数据交换)
I/O方式— (I/O的软件组织)
程序直接控制方式： (CPU-外设间、1个数据/次)
控制流程—
接口—程序查询 直接传送
中断方式： (CPU-外设间、1个数据/次)
控制流程—
接口—
中断类型—
DMA方式： (MEM-外设间、1批数据/次)
控制流程—
接口—
I/O过程—
仅软件(访问I/O端口)，直接传送仅含交换
有3种端口， 仅有数据口
查询接口＋中断请求产生/撤销[＋提供类型号]
向量/非向量、单重/多重(～优先级管理)
└←～请求连接&判优 →中断控制器←┘
类似中断方式(传送由DMA接口实现)
中断接口＋DMA请求产生/撤销＋总线控制＋批量管理
└←总线申请(～传送方式) └←使用2个计数器
预处理(传送准备)＋DMA传送(CPU让出总线)＋后处理(结束处理)
当前程序
中断程序
CPU
中断接口(设备)
响应
返回
中断
请求
传送
请求
启动
启动设备
就绪？
N
与外设交换数据
读外设状态
Y
传完？
启动外设
N
Y
保存现场
设备服务
中断返回
恢复现场
开中断
&屏蔽字
关中断
修改屏蔽字
&屏蔽字

## Slide 36
x+2k-1
x
CPU
总线
a
b
主存
≤2n×w
w位
2n-1
0
2m-1
CPU
外设(无条件/条件、字符/块、串行/并行)
磁盘
I/O接口
…
连接电路
c
d
w位
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
2N-1
逻辑地址 程序内容 指令功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
ISA内容：
数据表示
OPD存放方式
寻址方式
指令功能
指令格式
RD
op2
A
RS
RD
op1
RS
RD←(RD) op1 (RS)
RD←M[(RS)] op2 A
CPU组织：(实现程序的执行)
①组成(DP+CU)，工作流程(执行指令+响应事件)
②DP组成(部件+互连) [部件=取指+运算器+…]
③指令执行过程组织(表示为各μOPCmd序列)
④CU组成(3个部件,有序产生所需的μOPCmd)
⑤中断机构组成(检测+响应) [异常/中断不同]
运算器组织：(实现ISA指令功能)
①运算部件(满足操作需求[~表示])
②存放部件(GPRs+PSR[~OPD存放])
③部件互连(结构+连接[~数据路径])
程序&数据放在主存中，按逻辑地址访问
取指令
分析指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
取OPD
数据操作
存OPD
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
中断机构
异常
≥1
总线逻辑
MAR
MDR
运算器
ALU
PSR
GPRs
单/多TC
DP总/专
CU硬/微
INTR
NMI
MEM组织：(实现存储+按VA访问)
①参数(w&N~ISA、n~设计)
②结构(层次,地址变换+层间管理)
③主存(设计&优化[~c]+连接)
④Cache(块交换→…控制器)
⑤虚存(页交换→…MMU+软件)
Cache
MMU
同/异步
单/多体
※计算机组成总图-3：＝硬件＋软件＋工作方式，基于ISA组织
①无 ②Req/Ack ③CLK
1/多
I/O端口
(p个)
I/O系统组织：(实现主机-外设的数据交换)
①主机-外设的联系(连接[总线]/编址[~x]/响应/联络)
②I/O接口组成(中转，端口+总线侧+通信侧)
③I/O方式实现(4种，控制流程/接口组织/软件编程)
总线互连：(实现部件互连)
①操作过程(仲裁+传输[3步])
②仲裁方法(集中式有3种)
③传输&定时(协议/半同步等)
设备选择
控制逻辑
信号转换
端口选择
…
中断Ctrl
INTA
≥1
…
总线
仲裁器

## Slide 37
x+2k-1
x
CPU
总线
a
b
主存
≤2n×w
w位
2n-1
0
2m-1
CPU
外设(无条件/条件、字符/块、串行/并行)
磁盘
I/O接口
…
连接电路
c
d
w位
①无 ②Req/Ack ③CLK
1/多
I/O端口
(p个)
MEM组织：(实现存储+按VA访问)
①参数(w&N~ISA、n~设计)
②结构(层次,地址变换+层间管理)
③主存(设计&优化[~c]+连接)
④Cache(块交换→…控制器)
⑤虚存(页交换→…MMU+软件)
总线
仲裁器
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
2N-1
逻辑地址 程序内容 指令功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
ISA内容：
数据表示
OPD存放方式
寻址方式
指令功能
指令格式
RD
op2
A
RS
RD
op1
RS
RD←(RD) op1 (RS)
RD←M[(RS)] op2 A
※计算机组成总图：＝硬件＋软件＋工作方式，基于ISA组织
CPU组织：(实现程序的执行)
①组成(DP+CU)，工作流程(执行指令+响应事件)
②DP组成(部件+互连) [部件=取指+运算器+…]
③指令执行过程组织(表示为各μOPCmd序列)
④CU组成(3个部件,有序产生所需的μOPCmd)
⑤中断机构组成(检测+响应) [异常/中断不同]
运算器组织：(实现ISA指令功能)
①运算部件(满足操作需求[~表示])
②存放部件(GPRs+PSR[~OPD存放])
③部件互连(结构+连接[~数据路径])
程序&数据放在主存中，按逻辑地址访问
取指令
分析指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
取OPD
数据操作
存OPD
总线互连：(实现部件互连)
①操作过程(仲裁+传输[3步])
②仲裁方法(集中式有3种)
③传输&定时(协议/半同步等)
设备选择
控制逻辑
信号转换
端口选择
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
…
…
通路结构
PC
IR
中断机构
异常
+
总线逻辑
MAR
MDR
运算器
ALU
PSR
GPRs
Cache
MMU
单/多TC
DP总/专
CU硬/微
…
中断Ctrl
INTA
+
…
同/异步
单/多体
INTR
NMI
I/O系统组织：(实现主机-外设的数据交换)
①主机-外设的联系(连接[总线]/编址[~x]/响应/联络)
②I/O接口组成(中转，端口+总线侧+通信侧)
③I/O方式实现(4种，控制流程/接口组织/软件编程)