## Slide 1
第三章 存储系统

## Slide 2
※存储器回顾
结构抽象—
访问的处理—
读：
写：
应用需求—
由定长单元构成的一维线性空间，按地址访问
接收地址&命令，选择单元、启动操作、输出数据
接收地址&命令、数据，选择单元、启动操作
①程序在编程时放在程序MEM中，在执行前装入物理MEM中，
在执行时按逻辑地址访问(先变换地址)物理MEM；
②物理MEM的容量有限(<<程序MEM)，性/价高
考虑成本→┘ └←满足所有应用
程序MEM—程序空间的MEM抽象，并不真实存在！
装入
AC←M[00002]
AC←(AC)＋M[00003]
x
…
2000
2001
2002
…
物理地址 物理MEM
AC←M[00002]
AC←(AC)＋M[00003]
x
…
00000
00001
00002
…
逻辑地址 程序MEM
0
…
2n-1
…
…
w位
存储单元
2n个

## Slide 3
※主要内容
目标—组织性/价较高的存储系统，按逻辑地址访问
⑴层次结构存储系统 (存储系统结构) ←高性/价方案
MEM的技术指标，MEM的层次结构(程序访问局部性、组成要求)
⑵半导体存储器 (MEM硬件基础)
SRAM的组成、读写时序，DRAM的组成、读写时序、刷新
⑶主存 (设计与连接) ←实现&优化
组成，逻辑设计，与CPU的连接，提高访存速度的技术(3类)
⑷高速缓存(Cache) (缓冲器组成) ←层次管理
组成(空间管理/工作过程)，地址映射、替换算法、写策略的实现
⑸虚拟存储器(△) (按逻辑地址访问)
组成(结构/工作过程)，VM的存储管理，VM的实现
※总体要求：可设计主存、连接主存，掌握缓冲器的组成原理
Notes: 1学时（层次结构），3学时（RAM&主存设计），2学时（主存连接-优化），3学时（Cache），1学时（虚存）

## Slide 4
§3.1 存储系统概述
1、存储器分类
*按存储介质分类：
*按存取方式分类：
*按应用功能分类：
*其他分类：
 | 顺序存取(SAM) | 随机存取(RAM) | 直接存取(DAM) | 只读(ROM)
示例 | 磁带 | 主存 | 磁盘 | EPROM
操作类型 | 存、取 |  |  | 取
访问时间 | 可变(取决于地址) | 固定(与地址无关) | 可变(与地址相关) | 同RAM/DAM
编址单位 | 记录块 | 存储字 | 记录块(多个存储字) | 同RAM/DAM
 | 主存(MM) | 辅存(SM) | 高速缓存(Cache) | 控存(CS)
应用功能 | CPU直接访问的MEM | 主存的后援MEM | CPU-主存间的缓冲MEM | CPU内部存放微程序的MEM
存储介质 | MOS型半导体 | 磁/光介质 | MOS型半导体 | MOS型半导体
存取方式 | DRAM和ROM | SAM/DAM | SRAM | ROM
半导体器件、光介质、磁性材料 ←速度&成本递减
※主要内容：MEM的技术指标，存储系统的基本组成
易失型/非易失型等 ←非易失型有ROM、SAM(磁带)、DAM(磁盘)
思考：为什么除RAM外的编址单位均为记录块？
Notes: 思考：寻址时间较长，1个存储字/次的效率太低

## Slide 5
2、存储器的技术指标
*存储容量(S)：
*存取速度：
访问时间(TA)—
存取周期(TM)—
*传输速度：
MEM带宽(BM)—
可存储的二进制位数，单位常为字节(B)
常用访问时间、存取周期表示，单位为μs等
指收到命令→完成操作的时间
指两次操作最短间隔的时间，即TM＝TA+T恢复
如DRAM的刷新→┘
常用MEM带宽表示，单位常为Mbps
指MEM的最大数据传输率(传输2个数据的最小间隔)
如：基本RAM(1个数据/次访问)的BM＝W/TM，多体交叉RAM (n个数据/次访问)的BM＝n·W/TM，其中，W为数据引脚位数，n为MEM体数
TA
MEM响应
接收地址/命令
数据有效
MEM响应
接收地址/命令/数据
写操作完成
TA
TM
MEM恢复
MEM恢复
TM
SRAM
类比：同学需回答2个问题，TA＝听清问题→张嘴回答，T恢复＝题间喘气，
BM＝语速
思考：CPU的访存时间＝MEM的TA吗？
＝T地址/命令传输＋TA＋T数据传输，常基于总线互连

## Slide 6
3、层次结构存储系统
(1)层次结构的引入 (即为什么要采用层次结构)
*MEM的用户需求：大容量、高速度、低价格 (无理，尽量满足!)
*程序访问的局部性原理（规律）： (救命稻草!)
程序运行时，指令和数据访问所呈现出的相对簇聚现象
示例：for (i=0；i<n；i++) S=S+A[i]；
时间局部性—
空间局部性—
*用户需求的解决方案：
MEM组成— 快速MEM ＋ 慢速MEM
速度保证—
容量保证— 容量小 ＋ 容量大 ＝ 容量大
价格保证— 占比小 ＋ 占比大 ＝ 价格低
层次结构的
近期常用数据 近期未用数据 ＝ 速度快
①
①
最近访问过的信息，将再次被访问
最近访问信息的相邻信息，将很快被访问
②访问未用数据时
利用局部性
Notes: 前方：靠近CPU。

## Slide 7
(2)存储系统的层次结构
*结构与组成：
目标—
参数要求—
*内部工作协调：
信息存放—
信息传递—
S＝SMn，T≈TM1，c＝(c1SM1+c2SM2+…+cnSMn)/(SM1+SM2+…+SMn)≈cn
容量SMn>>…>>SM2>>SM1，速度TMn>>…>>TM2>>TM1
└←利于cnSMn为c主因子→─┘
放在Mn中，Mi中信息为Mi+1中信息的副本
├←Mi改写后需写回Mi+1
└←有效容量S＝SMn
外部只访问M1，内部各Mi间透明地传递信息
└─←TA不固定←───外部不可见←┘
存储系统
寄存器
M1
M2
Mn
CPU
…
多种MEM级联，按速度分层、协调工作
非易失性MEM
类比：书包-书架

## Slide 8
*常见的层次结构：
需求—
Cache-主存层次— (解决主存速度问题)
实现：
主存-辅存层次— (解决主存容量问题)
实现：
以主存为中心
程序存放在辅存中，执行前装入主存，执行时按程序地址访问
CPU只直接访问主存←┴←──┘ (先变换成主存地址)
辅助①：地址变换(主存地址→Cache地址)
辅助②：层次管理(主存-Cache间透明传递)
地址变换、层次管理全部由硬件实现
地址变换由硬件(MMU)实现，
└←提高变换速度
层次管理由软件实现
程序空间太大，硬件管理的成本太高→┤
常实现为虚拟存储器(OS负责)→┘ (早期程序员负责)
MMU—Memory
Management Unit
CPU内核
Cache
程序地址
辅存
MMU
主存
主存空间<<程序空间
Cache
主存
辅助硬件
主存
地址
主存
辅存
辅助软硬件
程序
地址
回目录
根据装入位置

## Slide 9
§3.2 半导体存储器技术
*半导体存储器分类：
※主要内容：SRAM及DRAM芯片的组成、读写时序(及DRAM刷新)
思考：SRAM、DRAM存储信息的元件是？
*MOS管简介：绝缘栅场效应管(Metal Oxide Semiconductor, MOS)
MOS管特性—
①VGS＜VT时，ID＝0(MOS管截止)
VGS≥VT时，ID＞0(MOS管导通)
②VGS越大时，ID越大(与VDS无关)
VGS固定时，ID不变(与VDS无关)
MOS管应用—
ID
VDS
VGS
非饱和区
饱和区
截止区
用作开关(①)、电阻(②)
ID
VDS
VGS
D
S
G
P基体
N
源极S 栅极G 漏极D
N
静态RAM(SRAM)
动态RAM(DRAM)
半导体ROM
(非易失型)
双极型RAM(TTL、ECL)
MOS型RAM
半导体RAM
(易失型)
MROM、PROM、EPROM、EEPROM(E2PROM)，
FLASH
ID
VGS
VT
10μA
截止
导通
Notes: 思考：触发器、电容。 MOS管不带垫底电极时，D-S间用一条线表示；带垫底电极时，用三段线表示

## Slide 10
*存储原理：
*写入方法：
*保持方法：
*读出方法：
1、SRAM存储元的组成原理 (了解)
一、静态RAM(Static RAM,SRAM)
T1导通时→VA=V地→T2截止→VB=V高
→T1更导通(稳态)
①W线上加正脉冲(结束时VW=V地)
→T5和T6导通(写入期间)；
②写0时，使D=V地、D=V中
→T2截止、T1导通
使VW=V地→T5和T6截止
→T1及T2状态不变(VB=V高)
字选择线W
MOS型静态存储元组成
注：T3和T4—上拉电阻
T5和T6—内外开关
VDD
T1
T2
A
B
D
D
T6
T4
T3
T5
①W线上加正脉冲(结束时VW=V地)→T5和T6导通；
②使D=D=V中→D或D上电压产生变化(0时D电压下降[有限])
→用差分放大器检测所存信息
→T1及T2状态不变(非破坏性读)
Notes: 注：W的高=3.6V、低=0.4V，D的高电位=4.2V、中间电位=1.4V

## Slide 11
2、SRAM芯片的组成 (理解)
(1)SRAM基本组成
包括存储矩阵、地址译码器、I/O门、读写电路、控制电路等
增加传输功率
产生内部信号
差分放大器
读
放大器
D
D
写
思考①：上图的存储单元长度w＝？
通常三维矩阵(w个位平面)、二维译码(同时控制w个位平面)
X译码器
…
驱动器
…
D
存储元
存储元
D
…
D
存储元
存储元
D
…
0
…
63
A11~A6
读写
电路
…
驱动器
数据D
…
Y译码器
写使能WE
控制电路
片选CS
A5~A0
读 写
w
思考②：w＝4时的存储矩阵、译码器如何组织？
个数与存储矩阵匹配
控制某列存储单元的I/O
有一维、二维形式
(通常为正方形)
SRAM状态有读/写/无操作3种，需≥2根引脚；
思考③：为什么要设置CS引脚？控制电路的逻辑是？
读＝(~CS)•WE，写＝(~CS)•(~WE)
数电称为总线不妥

## Slide 12
*引脚组织：
数据引脚—
地址引脚—
控制引脚—
双向时w根、单向2w根 ←常为单向(便于专用结构连接)
log2(S/w)＝n根 ←地址总是单向的
片选(1根)+读/写(≥1根) ←状态至少有3种[读/写/闲]，
有效电平可为正/负逻辑(高/低)
(2)SRAM引脚组织
容量S＝2n×w，其中2n为存储单元个数、w为存储单元长度
*参数标识：
单元个数×单元长度，如1K×8b SRAM
SRAM
SRAM
容 量 | 4Kbit | 4Kbit | ③＝？ | 1K×4bit
地址引脚 | ①＝？ | ②＝？ | 8根 | ④共＝？
数据引脚 | 双向8根 | 双向32根 | 单向8根 | 
控制引脚 |  |  |  | 
①=log2(4Kb/8b)=9根
②=log2(4Kb/32b)=7根
③=28*(8/2)=1Kb=128B
④≥10+4+2＝16根

## Slide 13
行译码器
列译码器
Y0
Y63
Y0 Y15
&
&
I/O门
D
D
D
D
D
D
D
D
……
…
…
…
存储元
存储元
…
…
…
存储元
存储元
64行×64列
……
…
…
读写电路
读写电路
读
写
存储元
存储元
存储元
存储元
……
……
……
*组成示例：Intel 2114 SRAM芯片(单层电路板) ←目前为多个位平面
参数—容量为1K×4b，双向数据引脚
引脚—
组成—
数据(4根)，地址(10根)，控制(片选+读/写)
存储矩阵(64×64)，I/O门(4位)，读写电路(4位)，
地址译码(log264＋log2[64/4])，控制电路
…
A3
A8
A2 A1 A0 A9
D0
D3
…
CS
WE

## Slide 14
3、SRAM芯片的读写时序 (理解)
*操作的标志：开始—
停止—
*读周期的时序：
tAW —读滞后时间(＝译码时延)
tCO —开始操作→数据输出稳定
tOTD—停止操作→数据引脚高阻
tA —读时间(≥tAW+tCO)
tRC —读周期(≥tAW+tCO+tOTD)
操作信号的时序要求—
①地址先发送，CS#在地址稳定后有效 ←对指定单元操作
②WE#在CS#有效期间无效(时长≥tCO) ←防止误写入
CS#从无效→有效
CS#从有效→无效
(基于组成来理解[选择单元→启动操作])
操作者接收数据时间
思考①：CS#有效后，地址还在抖动，tCO时D的输出是？
任意值
约定：CS#表示CS(便于书写)
思考②：CS#有效前，WE#的值是？
无要求(CS#无效时无动作)
值未知(未完成)
操作完成+传送完成后
思考③：CS#何时无效？
tA
tRC
CS
D3~D0
WE
tOTD
tCO
tAW
输出
A7~A0
Notes: 上页-看控制引脚（→响应操作的标志）

## Slide 15
*写周期的时序：
*SRAM的性能：TA＝tAW+tCO或tAW+tDW，TM＝tRC或tWC
tAW —写滞后时间(＝译码时延)
tDW —数据写入到存储单元时间
tDH —WE无效后数据需保持时间
tW —写入时间(≥tDW)
tWC —写周期(≥tAW+tDW+tDH)
操作信号的时序要求—
①地址先发送，CS#在地址稳定后有效 ←对指定单元操作
②WE#在CS#有效期间有效(可滞后、时长≥tDW) ←保证写完成
③数据保持到WE#无效(时长≥tDW) ←发送时刻无要求
思考①：合并读/写后，总的控制要求是？
地址先发送，CS#在地址稳定后有效、操作完成后无效； ←R/W相同
WE#不迟于CS#无效(R)/有效(W)、保持到CS#无效； ←时长要求未列出
数据发送(W)保持到WE#无效 ←时长要求未列出
tWC
CS
D3~D0
WE
tDH
tDW
tAW
tW
A7~A0
输入
思考②：操作完成如何表示(操作者如何感知)？
增加状态信号线(操作期间=0、完成时=1)，或约定时延(厂家会给出最小值)
Notes: 上页-看都周期信号时序要求

## Slide 16
※SRAM的学习要求：
1、熟记SRAM的功能(信息存储、按地址访问[时延相同]) ←应用需求
容量=2n×w←┴───┘ └→状态=读/写/闲
2、了解SRAM的内部组成(存储矩阵+译码器+I/O门+读写电路+控制电路)
[选行] [选列]
3、掌握SRAM的引脚组织(地址+数据+控制) ←容量-引脚关联
4、理解SRAM的操作信号时序(先发地址、读/写略不同) ←访问的实现
※疑惑：好抽象啊，为什么要学RAM？重点是什么？如何学习？
目标—
重点—
方法—
主存由SRAM/DRAM组成，设计主存时需使用
如：用8个1K×1位SRAM芯片构成1K×8位MEM模块
芯片的引脚组织、操作信号时序
(容量-引脚关联) (读/写周期时序)
理解概念(看得懂描述)、面向应用(关注引脚组织/访问控制)
13
Notes: P13-看芯片的内部组成，上页-看信号时序要求

## Slide 17
数据线D
CD
字选择线W
T1
CS
DRAM的目标—节约成本、降低功耗
*存储原理：
*写入方法：
*保持方法：
*读出方法：
*刷新方法：
二、动态RAM(Dynamic RAM,DRAM)
1、DRAM存储元的组成原理 --单管MOS型
无放电回路时(T1截止)，电容中电荷可保持
(会缓慢泄漏→需定时刷新)
①W线上加正脉冲(结束时VW=V地)→T1导通
②D线上加数据→对CS充电/放电
使W＝V地→T1截止→CS状态不变
①D线上加正脉冲(=V中)→对CD预充电
②W线上加正脉冲→T1导通
→用放大器读出数据
→用所读数据重新写CS
(破坏性读) (称为再生)
同读出(读时会再生)，但数据不输出到引脚
10
每列一个(共用)
→D线电压产生变化(较大)
→CS电压产生变化(较大)
Notes: P10-看静态存储元

## Slide 18
(1)DRAM芯片的引脚组织
*数据引脚：＝w位，有单向、双向2种方式
*地址引脚：
*控制引脚：
＝[log2(S/w)]/2根，地址分2次传送(行地址＋列地址)
└←提高集成度(芯片封装面积主要受限于引脚)
2、DRAM芯片的组成
＝行地址选通RAS、列地址选通CAS、读/写WE
(Row Address Strobe) (Column Address Strobe) (Write Enable)
借用RAS实现(操作期间全部有效)
片选功能的组织—
刷新功能的组织— (稍后讨论)
RAS
WE
CAS
行地址
列地址
A5~A0
RAS
WE
CAS
行地址
列地址
A5~A0

## Slide 19
地址分2次接收所需
A6
A11
A5 A0
时序控制
电路
行地址锁存器
列地址锁存器
行时钟
列时钟
写时钟
读出再生放大器
读出再生放大器
……
X译码器
I/O缓冲器
Y译码器
…
D
…
……
……
64×64
D
…
D
……
…
RAS
CAS
WE
A5…A0
I/O门
……
破坏性读所需
(2)DRAM芯片的基本组成
包括存储矩阵、地址译码器、I/O门、读写电路， ←类似于SRAM
地址锁存器、时序控制电路(按序产生)、再生电路 ←与SRAM不同
思考：时序控制电路的内部逻辑是？
输出行时钟→列时钟→写时钟
行时钟发生器
列时钟发生器
写时钟发生器
Notes: 读出再生放大电路—先给其中的CD充电，D线→差分放大器┬→IO电路→读完成
└→CD充电→再生完成

## Slide 20
3、DRAM芯片的操作时序 (理解)
tAH —地址锁存延迟
tRCL—RAS与CAS信号延迟(≥tAH)
tCAC—CAS有效→数据输出稳定
tA —读时间(≥tRCL+tCAC)
tRC—读周期(≥tA+max{t再生,t传输})
*操作的标志：
*读周期的时序： (基于组成理解)
操作信号的时序要求—
RAS#从无效→有效(开始)、从有效→无效(停止)
例—某DRAM的tAH＝0.4μs、tCAC＝3.2μs，若访存时发出的信号都与1MHz时钟脉冲同步(时钟上升沿时)，则一次访存至少需多少时间？
答：tC＝1μs，T≥{1＋0.4/tC＋1＋3.2/tC}×tC＝7μs(＞3.6μs)
(发RAS) (发列地址)(发CAS)(等待完成)
①行地址先发送，RAS#在行地址稳定后有效
②列地址后发送，CAS#在列地址稳定后有效
③WE#在CAS#有效期间无效(R)
tA
tCAC
tAH
tAH
tRCL
RAS
WE
CAS
tCAS
D3~D0
tRC
行地址
列地址
输出
A7~A0

## Slide 21
*写周期的时序：
tAH —同DRAM读周期
tRCL—同DRAM读周期
tDH —数据写入时间(同SRAM的tDW)
tA —写时间(≥tRCL+tDH)
tWC—写周期(两次间隔)
操作信号的时序要求—
①行地址先发送，RAS#在行地址稳定后有效
②列地址后发送，CAS#在列地址稳定后有效
③WE#在CAS#有效期间有效(可滞后、时长≥tDH)
④数据稳定时长≥tDH、保持到WE#无效
思考：合并读/写后，总的控制要求是？
行地址先发送；RAS#在行地址稳定后有效、操作完成后无效；
列地址后发送；CAS#在列地址稳定后有效、稍后可无效； ←仅需下降沿
WE#不迟于CAS#无效(R)/有效(W)、保持到RAS#无效； ←时长要求未列出
数据发送(W)保持到WE#无效 ←时长要求未列出
tDH
tAH
tAH
tRCL
RAS
WE
CAS
D3~D0
tWC
行地址
列地址
输入
A7~A0
Notes: 上页-看读写时序差别

## Slide 22
4、DRAM芯片的刷新
(1)刷新操作的组织
刷新需求—
*刷新操作的功能：
*刷新周期的时序：
*刷新操作的组织：
19
读出后写入(读操作可实现)、数据不输出到引脚
(读时会再生) (列译码器输出全部无效)
刷新同一行的所有存储元(称为行刷新)
类似于读周期，CAS#一直无效
└→WE值任意(时钟发生器串联)
tRC--RAS与CAS信号最大延迟
tCAC—CAS有效→数据输出稳定
tRF —刷新时间(tA最大值)
tRFC—两次刷新间隔
内部用定时器检测tRC，CAS#无效时为刷新
└→无需设置刷新引脚
tRF
tRC
RAS
WE
CAS
D3~D0
tRFC
行地址
tCAC
A7~A0
Notes: P19-列译码器无效

## Slide 23
(2)芯片的刷新方式
刷新周期—指同一存储元刷新的最大间隔时间 ←即同一行的刷新间隔
刷新方式—指不同行刷新的间隔特征(有3种)
*集中式刷新：
*分散式刷新：
*异步式刷新：
各行刷新连续进行，存在死区、TM不变
各行刷新分散在每个TM中，无死区、TM翻倍
各行刷新均匀分布在刷新周期中，无死区、TM不变
★
tC
tC—存取周期
m—行刷新次数
n+m—可访存总次数
R/W1 R/W 2 … R/Wn RF1 RF2 … RFm
读/写/空闲
刷新
刷新周期(如2ms)
tC
R/W1 RF1 R/W2 RF2 … R/Wm RFm R/W1+ 空闲 … R/Wn+ 空闲
周期1
刷新周期(如2ms)
周期2
周期m
周期1+
周期n+
tC
R/W1 … R/Wd RF1 R/W1 … R/Wd RF2 … R/W1 … R/Wd RFm
行刷新间隔
刷新周期(如2ms)
行刷新间隔
行刷新间隔

## Slide 24
*DRAMC的主要功能：
*DRAMC功能的组织：
行刷新的地址—
行刷新的时机—
操作的管理—
DRAM
芯片
行/列地址
RAS
WE
CAS
DRAMC
CPU
地址
读/写
定时
发生器
行列地址选择
(3)芯片刷新的实现
通常用外部电路实现，如DRAM控制器(DRAMC)
└←产生刷新操作命令 └←又称主存控制器
管理对主存的操作，实现对DRAM的刷新
│ └←常由DRAM组成 ←───┘
└←如地址分2次发送等
计数器产生(初值[行数]在系统启动时写入)
定时器实现(刷新方式已固化)
仲裁电路实现(刷新的优先级较高)
多路开关
仲裁
电路
刷新定时器
刷新地址计数器
一次性发送(不限制主存组成)

## Slide 25
5、DRAM与SRAM的比较
作业3-1：P137—3、4、6
※提醒：学以致用→┬←目标是主存的设计&操作控制
↓
掌握芯片的引脚组织、操作信号时序！
*DRAM的特点： --相对于SRAM
组成—
优点—
缺点—
*RAM的应用：
SRAM—
DRAM—
存储元的元件少，地址引脚减半
集成度高、功耗低(1/4)、成本低(1/100)
速度慢(1/10) ←使用电容所致
构成高速度MEM(容量不大)，如Cache
构成大容量MEM(速度一般)，如主存
回目录

## Slide 26
※本小节课堂练习：
1、1M×4位SRAM芯片的引脚(电源除外)至少为
A. 24根 B. 25根 C. 26根 D. 27根
2、访问RAM时，若地址、命令的信号发送都与时钟信号CLK同步，则下列选项中，最优的实现方法是
3、1M×4位DRAM芯片的引脚(电源除外)至少为
A. 14根 B. 15根 C. 16根 D. 17根
4、CPU通过总线连接SRAM，读SRAM的信号时序如下图，指出错误点
CLK
A9~A0
CS
WE
地址
地址
地址
A.
B.
C.
CS
D3~D0
WE
tCO
输出
地址
A7~A0
Notes: 练习：1C，2B，3D，4①WE#滞后无效，破坏当前单元数据 ②CS#提前无效，来不及传输数据

## Slide 27
1、主存的组成
*硬件组成：
*参数组织：
主存单元长度—
主存地址空间—
主存单元个数—
§3.3 主存储器
RAM＋ROM ←尽量快、启动时为非易失型
(一维线性空间，容量＝主存单元个数×主存单元长度)
＝固定值，ISA设计时确定(＝min{各数据表示的长度})
＝主存单元个数最大值，系统设计时确定
≤主存地址空间，用户购买时确定
※主要内容：主存逻辑设计，主存与CPU连接，提高访存速度的技术
配置容量
(m×w)
…
…
…
…
bw-1 … b0
主存地址空间
主存单元长度
An-1 A0
0…00……0
… ……
0…01……1 0…10……0
… ……
1…11……1
最大容量
(2n×w)
主存地址位数
Notes: 地址空间—是一个非负整数地址的有序集合；线性地址空间—整数是连续的地址空间；地址空间大小—表示最大地址所需的位数，或地址的个数。

## Slide 28
2、主存的逻辑设计
*主存的设计方法： (容量需可配置[可变])
芯片现状—
设计方法—
*RAM的容量扩展： ←数电课程已讲过
方法—
步骤—
RAM/ROM型号有限 ←厂家关注销量-成本
用ROM、RAM(常为DRAM)芯片进行容量扩展，
实现指定的参数(单元长度&单元个数)
有位扩展法、字扩展法、字位扩展法，可选用
①确定需要多少芯片 ←满足单元长度&个数需求
②约定各芯片所占空间(所处位置) ←设计细化
③根据访问特征连接芯片 ←具体实现（SRAM/DRAM不同）

## Slide 29
例1—用1K×1b SRAM芯片构成1K×4b的存储模块
①芯片数量=4片 ②芯片地址范围同模块 ③
MEM可能不被访问，控制引脚≥2根
0000000000
0000000001
…
1111111111
1K×1b
……
……
……
1K×1b
bit3 … bit0
例2—用1K×1b DRAM芯片构成1K×4b存储模块
(1)位扩展法 —扩展字长(字数不变)
*芯片连接方法：
数据线连接不同(组成存储字)，其余相同(同时访问)
仅数据线不同
A9~A0
D3~D0
WE
1K×1b
SRAM
CS
1K×1b
SRAM
1K×1b
SRAM
1K×1b
SRAM
访问各芯片的同一单元
A4~A0
D3~D0
WE
1K×1b
DRAM
RAS
1K×1b
DRAM
1K×1b
DRAM
1K×1b
DRAM
CAS

## Slide 30
①芯片数量—
②芯片所占空间—
③芯片连接—
例3—用1K×4b SRAM芯片构成2K×4b的存储模块
数据、地址(模块地址低位)、控制线直连，
片选线不同，
(2)字扩展法 —扩展字数(字长不变)
*芯片连接方法：
(2K÷1K)×(4b÷4b)＝2片
模块地址log2(2K)＝11位，芯片地址范围不同
(000H)00000000000
… …
(3FFH)01111111111
(400H)10000000000
… …
(7FFH)11111111111
b3 … b0
1K×4b
(1#)
1K×4b
(0#)
练习1—用1M×4b SRAM芯片构成4M×4b的存储模块
片选线连接不同(选择存储字)，其余相同(访问某个)
访问某芯片的地址＝模块地址低位的单元
思考：SRAM位扩展、字扩展的芯片连接方法为何不同？
0#、1#片选逻辑为CS#·A10、CS#·A10
A9~A0
D3~D0
WE
1K×4b
SRAM 0#
CS
A10
1K×4b
SRAM 1#
&
&
Notes: 思考：每次访问涉及的芯片不同，导致数据线、控制线的连接不同
练习1：用4片SRAM字扩展，用2:4译码器实现片选信号连接。

## Slide 31
例4—用1K×4b DRAM芯片构成4K×4b的存储模块
解：所需芯片数量—(4K÷1K)×(4b÷4b)＝4片
扩展方法分析—无法用行地址选择芯片(芯片行地址长度不够)
×扩展方法①—锁存行列地址(增设2个锁存器) ←成本高、速度慢
☆扩展方法②—开放片选信号，外部选择芯片
└←设置多个RAS# └←用地址高位译码
A5A4A3A2A1A0
A11A10A9A8A7A6
模块地址
A9~A0
地址转换(DRAMC)
A11A10
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
A4~A0
D3~D0
WE
CAS
RAS3~RAS0
DRAMC已存在

## Slide 32
(3)字位扩展法 —扩展字长&字数
*芯片连接方法：先位扩展、再字扩展
例5—用1K×4b SRAM芯片构成2K×8b的存储模块
①芯片数量—
②芯片所占空间—
③芯片连接—
(2K÷1K)×(8b÷4b)＝4片
模块地址为11位，地址/字内范围均不同
(000H)00000000000
…
(3FFH)01111111111
(400H)10000000000
…
(7FFH)11111111111
b7 ～ b4
1#
1K×4b
b3 ～ b0
0#
1K×4b
3#
1K×4b
2#
1K×4b
芯片 片选信号的逻辑
0#、1# CS#·A10
2#、3# CS#·A10
练习2—用1K×4b SRAM芯片构成4K×8b的存储模块
A10
D3～D0
D7～D4
A9～A0
WE
1K×4b
SRAM 0#
CS
1K×4b
SRAM 1#
1K×4b
SRAM 2#
1K×4b
SRAM 3#
&
&
Notes: 练习：用4片SRAM字位扩展，使用2-4译码器连接各芯片片选

## Slide 33
*地址线：
*数据线：
*控制线：
操作类型—
响应状态—
位数n＝可寻址空间大小，常＝主存地址位数(最大容量时)
位数W应＝主存单元长度w，可＝k*w(性能↑，n相应缩小)
位数可表示所有的操作类型&响应状态
MEM操作(如R/W)、IO操作(如I/O)，无操作 (≥3根)
就绪/等待 (≥1根)
3、主存与CPU的连接
(1)CPU的存储器接口
外部访问需求—按地址访问存储器和I/O设备
CPU(如Intel 8088)
An-1～A0 IO/ M RD WR READY DW-1～D0
CPU(如Intel 80386)
An-1～A0 IO/ M W/R ADS READY DW-1～D0
8088控制线约定：IO/M—访问对象类型(低为MEM)，
RD—MEM读或外设In，WR—MEM写或外设Out，
READY—对象响应状态(高为就绪)
思考：8088如何表示无操作、有访存操作？
(RD  WR)·IO/ M ＝1
RD  WR＝0，
空间大小不变
思考：CPU传送地址是1次/2次？原因？
1次，减少访问延迟(DRAM时有DRAMC)

## Slide 34
说明—后续仅讨论SRAM主存与CPU的连接 ←简单易懂
*主存在CPU可寻址空间中的位置：
默认占用可寻址空间的低端(从0开始)
*主存与CPU的连接： (下页)
31
*主存的接口组织： (CPU的地址传送为1次)
SRAM—数据引脚：
地址引脚：
控制引脚：
DRAM—
位数w＝CPU数据线位数 ←CPU直接访问主存
位数k＝log2(主存容量/w)≤CPU地址线数
片选＝1根，操作控制≥1根
通过DRAMC(接口同SRAM)连接外部 ←字扩展用DRAMC实现
(2)主存与CPU的连接 (主存容量大小需可配置)
24
A18~A0 A8~A0
WE DRAM WE
控制器 RAS0
CS CAS1 RAS1 CAS0
D7~D0
A8~A0
WE 0#
RAS DRAM
CAS 模块
D7~D0
A8~A0
WE 1#
RAS DRAM
CAS 模块
D7~D0
A18~A0
WE SRAM
模块
CS
Notes: P31-看DRAM字扩展方法 P24-看DRAMC的外部引脚。两个CAS#的好处时可以部分隐藏刷新时间

## Slide 35
33
*主存与CPU的连接：
数据引脚—
地址引脚—
控制引脚—
连接CPU数据线的全部 ←两者位数须相等
连接CPU地址线的低位 ←占用连续地址空间
└→地址线高位用于判断目标地址∈主存地址范围？
CS＝(CPU有MEM操作)·(目标地址∈主存地址范围)
WE＝ CPU操作类型为写 ←WE#有效表示写操作
D7~D0
WR
RD
IO/M
A19
A18~A0
8088
CPU
D7~D0
WE
CS
A18~A0
主存
示例中：有操作的表示： ，写操作的表示：
访问部件为MEM的表示：
目标地址∈主存地址范围的表示：
0 0…0
0 1…1
1 0…0
1 1…1
A19A18…A0
512KB SRAM
CPU可寻址空间
…
…
64KB I/O
主存空间
I/O空间
配置的
主存
容量
=1
&
&
RDWR＝1 WR＝0
IO/M＝0
A19＝0
Notes: P33-看8088 CPU的存储器接口

## Slide 36
例—某CPU有16根地址线、8根数据线，控制线为IO/M、RD、WR。欲配置16KB主存(前4KB为只读空间)，可用芯片有2K×8b ROM及4K×4b SRAM。⑴主存由几片ROM及RAM组成？⑵写出主存中各芯片所占空间及其片选逻辑；⑶画出主存内部的连接图；⑷画出主存与CPU的连接图。
解：⑴所需芯片数量—
⑵芯片所占空间—
芯片片选逻辑—
ROM＝2块，RAM＝6块 ←主存数据线为8位
主存地址线为14根，芯片所占范围如图
└←与CPU可寻址空间无关
主存被选中、引脚上地址∈芯片地址范围时
片选逻辑(地址部分) | 
A13~A12=00 | A11=0
 | A11=1
A13~A12=01 | 
A13~A12=10 | 
A13~A12=11 | 
b7 ～ b4
1# SRAM
b3 ～ b0
0# SRAM
3# SRAM
2# SRAM
0# ROM
1# ROM
5# SRAM
4# SRAM
000X XXXXXXXXXX
001X XXXXXXXXXX
01XX XXXXXXXXXX
10XX XXXXXXXXXX
11XX XXXXXXXXXX
A13~A10 A9 ~ A0

## Slide 37
⑶主存内部的连接图—先位扩展、后字扩展
思考：ROM的CS#逻辑可如下吗？
⑷主存与CPU的连接图—主存从0开始
CPU
IO/M
RD
WR
A15
A14
A13~A0
D7~D0
主
存
CS
WE
A13~A0
D7~D0
&
=1
&
CS＝((RD⊕WR)•IO/M)•(A15•A14)
连接时不关心内部组成！
Y0
&
A11
CS0#ROM
CS1#ROM
0#
ROM
WE
1#
ROM
0#
SRAM
1#
SRAM
2#
SRAM
3#
SRAM
4#
SRAM
5#
SRAM
A11
A10~A0
D3~D0
D7~D4
A13
A12
CS
GE
B 2:4译码器
A Y0 Y1 Y2 Y3
&
&
Notes: 思考①：不可以，ROM可能都无效，右图二选一

## Slide 38
练习—某16位CPU中，MEM按字编址，可寻址空间为20位，数据引脚宽度等于存储单元长度，控制信号同8088 CPU。
欲配置512KB主存(前128KB只读)，可使用的芯片有64K×8b ROM、64K×16b SRAM。
画出主存中各芯片所占主存空间图、主存内部的芯片连接图，以及主存与CPU的连接图。
准备：①与CPU相关的字长均指机器字长，按字编址即按机器字长编址
②主存单元长度、地址位数各是多少？ ←否则不要做题
思考：主存-总线连接和主存-CPU连接，接线上有什么差别？
Notes: 思考：没什么差别，均基于主设备的MEM接口。

## Slide 39
(1)FPM DRAM（Fast Page Mode DRAM） --优化方法1(改进工艺/组成)
└←指阵列同一行的所有单元
*优化原理：
*性能分析：TDRAM＝n·(tRCL+tCAC+t传送) ←每次接收行地址、列地址
TFPM＝
4、提高访存速度的技术 --主存的优化设计
*访存需求：
*优化方法：
TM小，一次访问多个连续单元，多次访存的地址连续
(数据长度＝x个单元) (程序访问局部性)
改进工艺(1个MEM)、并行处理(多个MEM)、层次结构(多种MEM)
同一行的访问(列地址可不连续)可共用RAS#信号
tRCL+n·(tCAC+t传送) ←其余次仅接收列地址
19
思考：上图其余次访问较快，如何实现？
增设行缓冲器，首次访问阵列(写缓冲器)，其余次访问行缓存器
列B4
列B2
列A3
RAS
CAS
WE
D3~D0
tCAC
tRCL
D1
D4
D2
D3
列B1
行A
A4~A0
Notes: P19-看DRAM存储阵列（同一行共用行选信号）

## Slide 40
5
(2)SDRAM（Synchronous DRAM）
*优化原理1：
*优化原理2：
思考①：CPU读MEM有哪些环节？
如何感知MEM的时延？
采用同步工作方式(I/O同步于时钟信号)，可简化操作控制
内部锁存I/O信号→┴→时延可约定 └←信号无需保持
思考②：同步控制方式对操作者的好处？
中途可离开(做其他工作)
类比：我在教室，请同学帮忙去拿东西，期间我干嘛？
支持突发传输模式(多个地址连续的数据)，可提高MEM带宽
基于同步控制方式→┴←内部用计数器改变列地址
数据
WE
输出
地址
同步控制(信号无需保持)
CLK
RAS
CAS
保持
CPU
BUS
MEM
响应操作
传输
发送地址/命令
撤销信号
接收数据
结束操作
闲
闲
MEM状态
时延用状态线表示，或口头约定
tA
地址
t传
输出
数据
异步控制(信号一直保持)
WE
RAS
CAS
状态
tCAC
A1
A2
CLK
地址线
数据线
D1
D2
TM
TM
常规传输模式(带宽＝w/TM)
A1
D1
D2
TM
突发传输模式(带宽＝nw/TM)
D3
D4
Notes: P5-看带宽概念

## Slide 41
*SDRAM的组成：基于DRAM，增设锁存器、计数器(可选)等
同步工作原理—
数据传送方式—
操作过程—
优化：
CLKCE
WE
RAS
CAS
A9~A0
工作方式REG
D7~D0
控制
逻辑
行地址锁存器
列地址锁存器
1M×8b DRAM
行译码器
列译码器
读放和I/O门
I/O缓冲器
成组传送计数器
…
I/O同步于CLK，内部操作异步(同DRAM)
└→需锁存地址&命令&数据 ←地址本来已锁存
仅支持突发传输方式，列地址用计数器改变
└←BL(Burst Length)有几种，常规传输时BL＝1
①设置BL ②启动操作 ③传送数据 ←DRAM仅②③
①、②③作为2个操作，本次与上次BL相同时缺省①
└←操作者自知
思考②：①可能缺省，SDRAM如何知道当前BL=？
BL保存在工作方式REG中
思考③：SDRAM必须支持突发传输模式吗？
可不支持！无需设置计数器、BL
思考①：①所用的控制信号？
增设引脚(区分设置BL~访问数据)，如CE#

## Slide 42
(3)DDR SDRAM（Double Data Rate SDRAM）
*优化原理：
*DDR SDRAM组成：
CLK的上升沿及下降沿都I/O数据 ←SDRAM仅上升沿I/O
存储矩阵中单元宽度是I/O宽度的2倍，I/O时拆分/合并数据；
工作频率＝核心频率
*DDR2 SDRAM组成：
存储矩阵中单元宽度是I/O宽度的4倍，I/O时拆分/合并数据；
工作频率＝核心频率×2
核心频率(100MHz) 工作频率(100MHz)
DDR SDRAM
存储矩阵
I/O
缓冲
w
核心频率(100MHz) 工作频率(100MHz)
基本SDRAM
存储矩阵
2n×w
I/O
缓冲
w
w
2n-1×2w
2w
核心频率(100MHz) 工作频率(200MHz)
DDR2 SDRAM
存储矩阵
2n-2×4w
I/O
缓冲
4w
w
思考：DDR3 SDRAM的内部结构？
Notes: 思考：存储矩阵=2^(n-3)*8w，工作频率=核心频率*4

## Slide 43
*多体MEM的编址方式：
应用选择—
*交叉编址MEM的工作方式： (指不同体的启动时机)
有交叉访问方式、并行访问方式
(4)多体交叉存储器 --优化方法2(并行处理[多个MEM])
存储体—指具有存储矩阵、译码电路、读写电路的存储模块
容量扩展时为顺序编址； ←减少功耗(访问1个存储体)
性能优化时为交叉编址 ←提高带宽(访问多个连续单元)
(各体同一单元地址连续)
30
39
思考：交叉编址方式时，MEM的内部连线与顺序编址有何不同？
(a)顺序编址方式 (b)交叉编址方式
模块地址：
体内地址 体号
M3 M2 M1 M0
0
4
8
12
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
体号 体内地址
M3 M2 M1 M0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
模块地址：
Notes: 思考：地址低位连接片选线 P39-看优化方法2 P30-看顺序编址的实现

## Slide 44
*交叉访问方式：
优化思路—
MEM结构—
工作原理—
性能分析—
与CPU的连接—
流水访问各个体(≤m个)，各个体分时I/O(突发传输)
└←有重叠，TM＜mTM
数据引脚为w位，其余为同步RAM接口
A1~A0
WE
存储器控制部件
A11~A2
D7~D0
CS
CLK
w
D7~D0 CS
M3
A9~A0 WE
w
D7~D0 CS
M2
A9~A0 WE
w
D7~D0 CS
M1
A9~A0 WE
w
D7~D0 CS
M0
A9~A0 WE
w
(同步工作方式)
每隔TM/m启动一个体(TM后即可I/O)
I/O采用突发传输方式(间隔＝启动)
TM≤(2-1/m)*TM，BM＝m*BM
与同步RAM相同
D0
D1
D2
D3
输出
输入
D0
D1
D2
D3
响应
CLK
CS
体M0
体M1
体M2
体M3
TM TM
t
思考：如何实现≤m个体的访问？
首个体号用地址低位表示，
突发个数用存控部件中的BL&计数器控制(同SDRAM)
Notes: 思考：同SDRAM

## Slide 45
*并行访问方式：
优化原理—
MEM结构—
工作原理—
与CPU的连接—
同时访问各个体(≤m个)，各个体同时I/O(常规传输)
└←并行，TM＝TM └←BM＝m*BM
数据引脚为m*w位，增设数据掩码引脚(表示所写体号)
所读体号在CPU中处理←┴←提高速度
WE
A11~A2
D7~D0
CS
w
D7~D0 WE
M3
A9~A0 CS
w
D7~D0 WE
M2
A9~A0 CS
w
D7~D0 WE
M1
A9~A0 CS
w
D7~D0 WE
M0
A9~A0 CS
&
&
&
&
DM0
D15~D8
DM1
D23~D16
DM2
D31~D24
DM3
DM3~DM0 | 写长度 | 读长度
1111 | 4B(M0起4个体) | 4B (CPU处理起始体&个数)
0011 | 2B(M0起2个体) | 
1100 | 2B(M2起2个体) | 
某位为1 | 1B(仅Mi1个体) | 
思考：为何没有地址低位？
同时启动各个体，I/O采用常规传输方式
CPU、DRAMC的引脚相应改变(数据、掩码、地址低位)
0# BANK
(内存条)
1# BANK
(内存条)
A15~A0
BE3~BE0
RAS0
CAS0
RAS1
CAS1
WE
DRAMC
D31~D0
BE3~BE0
A31~A2
ADS
M/IO
W/R
80386
CPU
连接电路
Notes: 思考：同时操作，无需体号

## Slide 46
作业3-2：P137—13、17、20
41
回目录
(5)双端口MEM --优化方法2(并行处理[多个操作并行])
*优化原理：
*MEM结构：
冲突检测逻辑—
同时处理2个访问请求 ←TM＝TM，BM＝2BM
增设除存储阵列外的电路，增加冲突判断电路
2K×8
SRAM阵列
判断逻辑
读写电路
列选择
I/O电路
列选择
…
读写电路
行选择
…
行选择
…
A3L~A0L
D7L~D0L
WEL
BUSYL
A10L~A4L
CSL
A3R~A0R
D7R~D0R
WER
BUSYR
A10R~A4R
CSR
A列L＝A列R时有冲突，某个BUSY有效
※提高访存速度技术小结：
需求 | TM小 | 一次访问多个连续单元 | 多次访存地址连续
优化 | FPM | SDRAM，DDR SDRAM， 多体交叉MEM | 双端口MEM， 层次结构(Cache)
Notes: P41-看优化方法的类型

## Slide 47
※现代计算机的主存子系统组成： (不考，科普)
①DRAMC支持有限数量的主存模块 ←DRAM字扩展方法所致
(≤BANK插槽数) (内存条) ←容量可选配所致
②主存模块的接口统一、容量可变 ←提高灵活性、容量可配置
└←早期168线DIMM 、目前288线DIMM，均支持多体交叉MEM
③系统启动时，BIOS软件检测内存条容量、分配内存条地址范围
硬件支持—
容量检测—
地址分配—
④系统工作时，DRAMC根据访问地址选择内存条(使RASi有效)、中转操作
系统管理总线SMB
内存条中含SPD芯片、连接SMB
依次读取各BANK中内存条的容量
└←轮流选中SPD芯片(上图桃红色线)
按BANK顺序约定各内存条的地址范围
SPD—Serial Presence Detect
SMB—System Management Bus
引子—还不满意主存速度时，可采用优化方法3(多种MEM[层次结构])
写入DRAMC相应REG中
0# BANK
(内存条)
1# BANK
(内存条)
A15~A0
BE3~BE0
RAS0
CAS0
RAS1
CAS1
WE
DRAMC
D31~D0
BE3~BE0
A31~A2
ADS
M/IO
W/R
80386
CPU
连接电路

## Slide 48
1、Cache的基本原理
*外部接口：
*性能指标：
命中率—
平均访问时间—
*MEM的层次结构回顾：
Cache-主存层次的目标—
多种MEM按速度分层(级联)，各层之间协调工作(透明地传递信息)
└←SM(i)<<SM(i+1)、TM(i)<<TM(i+1) └←Mi中信息为Mi+1的副本、改后需写回Mi+1
提高访存速度(地址变换+层间管理由硬件实现)
Cache存储体(SRAM)
控制器(地址变换+层次管理)
Cache地址
CPU
主存
(DRAM)
主存地址
主存地址
H＝NCache/(NCache+NMM)＝命中Cache次数/访存总次数
TA＝H•TCache+(1-H)(TCache+TMM)＝TCache+(1-H)TMM
＝T命中+(1-H)T缺失 ←T缺失指停顿时间(如调入&写回)
§3.4 高速缓冲存储器
※主要内容：Cache的组成、工作流程、实现技术(映射/替换/写)
层间级联所致
由SRAM组成(保证速度)，按主存地址访问(不影响CPU接口)

## Slide 49
(1)Cache的基本结构
*与主存的信息交换单位：
分析—
结果—
*存储空间管理：
编址单位—
交换管理—
—目标是减小TA，TA＝T命中+(1-H)T缺失
相邻信息一起交换，可提高H、可减少T缺失
利用访问局部性→┘ └←采用突发传输方式
为块(Block)，块大小＝n个主存字，n为常数 ←如32×1B
—需求是面向CPU访问+与主存交换
同主存 ←面向CPU访问
①主存与Cache都按块大小划分成若干区域，支持块交换
②Cache每行设置有效位(V)、标记(Tag)，表明存储状态
是/否有数据→┘ └←来自哪个主存块
有效 标记
…
1 i
思考①：主存块内2#单元在Cache行中是几号单元？
思考②：若CPU访存地址为<a,b>，Cache如何判断是/否命中？
行0
行2c-1
Cache
…
0
…
2b-1
…
…
0
…
2b-1
c位 b位
Cache
地址
Cache行号
块内地址
主存
…
0
…
2b-1
…
…
0
…
2b-1
块0
块2m-1
m位 b位
主存
地址
主存块号
块内地址
块i
某行的V=1、Tag=a

## Slide 50
*Cache结构抽象：
①所有信息＝行的数组，每行信息＝缓存块+管理信息
└←大小&编址均都同主存块
②基本结构＝所有信息+操作处理机构(查找/替换/读写)
└←实现地址变换+数据访问+层间管理
标记
有效位
状态
标记
有效位
状态
标记
有效位
缓存块(字0～字2b-1)
状态
…
…
…
…
第0行
第2c-1行
缓存块(字0～字2b-1)
缓存块(字0～字2b-1)
数据区
管理区(目录表)
Cache容量—指Cache数据区的容量
Cache总容量—指Cache数据区＋管理区的容量之和
层间管理的其余信息
示例：主存按字节编址、地址空间为1M，主存块大小为16B，Cache容量为8KB。Cache的行数＝ 行，行号＝ 位，块内地址＝ 位。
8KB/16B＝512 log2512＝9
log2(16B/1B)＝4

## Slide 51
(2)Cache的工作原理
*操作过程：
*实现技术：
①地址变换，②数据访问，③数据写回主存
(查找目标行) (访问块中数据) (保持层次间一致性)
类比：学生迟到时，
如何安排座位？
Cache
主存
(层次结构)
写策略1
接收主存地址
通知操作完成
N
查找目标行(主存块)
命中？
Y
访问目标行
缺失
处理
有空闲行?
调入目标块(到行i)
(假设=i) Y
N
选出牺牲行(i)
腾空行中内容
数据写回主存
Y
N
是写？
映射规则
替换算法
写策略2
查找方法
主存块号a
块内地址b
映射规则(块可调入哪些行)，
└──→常放在一起处理←──┘
替换算法(如何选择牺牲行)，
查找方法(如何找到目标行)
写策略(何时/如何写回主存)
称为候选行
在候选行中找
在候选行中选

## Slide 52
(3)Cache的基本组成
*基本组成：存储体＋控制器(映射[含查找]+替换+读写)
操作的处理—
*控制器组成： (稍后的实现环节讨论)
命中 |  |  | ①=1、 ③无效、④无效
缺失 (需调入) | 有空闲行 |  | ①=0、②=1、③无效、④有效
 | 无空闲行 (需替换) | 牺牲块未改过 | ①=0、②=0、③无效、④有效
 |  | 牺牲块已改过 | ①=0、②=0、③有效、④有效
CPU
主存地址
系统总线
Cache
存储体
(SRAM)
地址映射机构
数据
(字/次)
主存
(DRAM)
替换机构
命令
数据 (块/次)
地址
命令
命中
地址
候选行
所选
地址
读写机构
图注：①是/否命中 ②是/否有空行 ③是/否需写回 ④是否需调入
■、□表示MUX控制端信号为1、0所选择的入端
②
③
④
①
MUX
MUX

## Slide 53
2、Cache的地址映射
*任务：
*映射方式：
*查找的组织：
①划分地址—
②比较标记—
*性能指标：
确定一个主存块可放到Cache的哪些行，主存块如何查找
└←取决于映射方式→┘
直接(1行)、全相联(所有行)、组相联(n行) ←候选行数不同
└→候选行地址含在主存块号中←┘
主存块号＝<标记,索引>
在候选行(索引指定)中比较
行G-1
标记 缓存块
… …
… …
Cache
行j
行0
…
主存
区M-1
区0
块0
…
块G-1
区1
块0
…
块G-1
块0
…
块G-1
主存块号＝
<区号,区内块号>
块内地址
主存
地址
主存块号
索引
标记
行0
行2c-1
行j
有效V 标记Tag 状态 缓存块
…
0 a s3
1 i s0
1 b s1
…
…
…
思考①：命中时如何访问块内数据？
…
MUX
…
数据
比较器
1
命中/缺失
有/无空闲行
块调入的冲突率(≠命中率[指访问时])，查找的速度与成本
51
三态门
思考②：索引为什么放在块地址低位？
确定候选行
Notes: 思考②：相邻信息可分散到不同候选区域，避免访问局部性导致的块冲突。 P51-看映射含查找

## Slide 54
(1)直接映射(Direct mapping)
*映射规则：主存块i可放到Cache的某个行j中，j＝i mod G
*地址划分：
索引＝
标记＝
区内块号(=log2G位)
区号(=log2M-log2G位)
候选行数＝1行
行G-1
标记 缓存块
… …
… …
Cache
行j
行0
…
主存
区M/G-1
区0
块0
…
块G-1
区1
块0
…
块G-1
块0
…
块G-1
块内地址t
主存地址
区内块号j
区号r
块内地址t
行号
Cache地址
直接
主存块号
直接
j
例1：主存按字节编址、地址空间为1M，主存块大小16B，Cache容量为8KB。采用直接映射方式时，⑴Cache行的标记(Tag)为几位？⑵访存地址为36454H时，可能命中的Cache行号？命中时目标行的V(有效位)、Tag的值？
解：⑴主存地址为 位，块内地址为 位，
Cache行号为 位，标记＝ 位；
⑵访存地址36454H＝ 0011 0110 0100 0101 0100 B，
可能命中的Cache行号＝ ，
命中时目标行的V＝ 、Tag＝ 。
log2(1M)＝20 log2(16B/1B)＝4
log2(8KB/16B)＝9 20-4-9＝7
0 0100 0101B＝045H
1 0011 011B＝1BH
区大小=G
Notes: 上页-看地址划分的目的

## Slide 55
*地址变换： (候选行只有1行)
查找方法—
查找处理—
数据访问—
*映射性能：
用1个比较器进行比较
命中条件为候选行的V＝1、Tag＝主存地址中区号；
有空闲行条件为候选行的V＝0，空闲行号＝候选行号
变换时读缓存块(仅1个)，变换后读/写存储单元
冲突率最高，地址变换速度最快、成本最低
└←思考：为什么？怎么优化？
行0
行2c-1
行j
有效V 标记Tag 状态 缓存块
…
0 a s3
1 i s0
1 b s1
…
…
…
块内地址t
主存
地址
区内块号g
区号r
主存块号
索引
标记
…
MUX
…
数据
比较器
1
命中/缺失
有/无空闲行
Notes: 思考：候选行仅1行，增加候选行个数。 上页-看标志组成（区号）

## Slide 56
(2)全相联映射(Fully associate mapping)
*映射规则：
*地址划分：
索引＝
标记＝
*地址变换： (候选行有G个[=Cache行数])
查找方法—
查找处理—
数据访问—
*映射性能：
主存块i可放到Cache的任意行j，j∈{0,1,…,G-1}
无关联
无(=0位)
主存块号(=m位)
用G个比较器同时比较 ←满足T比较＝∆t，肉疼；串行时太慢
V
Tag
缓存块
…
V
Tag
缓存块
行0
行G-1
块内地址t
主存块号i
主存地址
标记
比较器
1
比较器
…
…
MUX
…
数据
≥1
…
命中/缺失
冲突率最低，地址变换速度较快、成本最高
主存
块0
块2m-1
…
…
块i
行G-1
标记 缓存块
… …
… …
Cache
行j
行0
候选行数＝G行
思考①：可能有多行命中吗？
思考②：有空闲行的条件？
直接
块内地址t
主存地址
主存块号i
m位
块内地址t
行号j
Cache
地址
Notes: 思考①：不可能，命中是不会再调入。思考②：某行V=0。 上页-看直接映射的查找

## Slide 57
例2：同例1（存储器按字节编址，CPU可寻址空间为1M，主存块大小为16B，Cache数据区容量为8KB）。采用全相联映射方式时，
⑴主存地址如何划分？⑵Cache行的标记(Tag)为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，则命中时目标行的V(有效位)、Tag的值？
解：⑴主存地址(20位)划分如下： (块内地址为4位)
块内地址
主存块号
4位
20-4位
⑵Cache行的标记＝
⑶访存地址36454H＝ 0011 0110 0100 0101 0100 B，
目标行的V＝ 、Tag＝
1 3645H
①存储器编址单位＝主存编址单位＝程序MEM编址单位
②CPU可寻址空间＝主存地址空间
③Cache数据区容量＝Cache容量
主存块号，Tag为16位

## Slide 58
称为n路组相联
(3)组相联映射方式(Set associate mapping)
*映射规则：将Cache的行分组，每个组有n个行；
主存块i可放到Cache某个组j的任意行，j＝i mod G/n
*地址划分：
索引＝
标记＝
块→组(直接)、组→行(全相联)
块内地址t
主存地址
群内块号g
群号r
块内地址t
组号
Cache
地址
直接
主存块号
组内行号s
直接
g
群内块号(=log2[G/n]位)
群号(=log2M-log2[G/n]位)
群、区不是专用术语
(为便于描述而定义)
解：Tag＝群号＝20-log2(16B/1B)-log2((8KB/16B)/4)＝20-4-7＝9位
36454H＝<001101100,1000101,0100>，命中时组号＝45H、Tag＝06CH
候选行数＝n行
组0
组G/n-1
Cache
行n-1
行0
行n-1
行0
缓存块
…
…
…
标记
…
主存
群M/(G/n)-1
群0
块0
…
块G/n-1
群1
块0
…
块G/n-1
块0
…
块G/n-1
例3：同例1(主存按字节编址、地址为20位，块大小为16B，Cache容量为8KB)。4路组相联映射时，标记为几位？访存地址为36454H时，命中时的组号、目标行的Tag值？
Notes: 思考：log2n位

## Slide 59
*地址变换： (候选行有n个[=组内行数])
查找方法—
查找处理—
*映射性能：
冲突率较低，地址变换速度较快、成本较低
└←n通常≤8，命中率≈全相联方式
用n个比较器同时比较 ←T比较＝∆t，成本尚好
命中条件为某候选行的V＝1、Tag＝主存地址中群号；
有空闲行条件为某候选行的V＝0，空闲行＝该候选行
…
…
…
…
行0
行n-1
组g
V
Tag
缓存块
…
…
…
…
…
…
…
…
V
Tag
缓存块
…
…
…
比较器
1
比较器
…
…
MUX
…
数据
块内地址t
主存
地址
群内块号g
群号r
主存块号
索引
标记
≥1
…
命中/缺失
Notes: 上页-看标志的组成

## Slide 60
⑵数据放在连续的 个主存块中，
块调入Cache时，放在 ～ 组中，有 次冲突；
访问时不命中的特征是
Cache命中率＝
⑶数据放在 个块中，H＝
⑷TA＝
例4：主存按字节编址、地址空间为24位；Cache容量为8KB，块大小为32B，采用4路组相联映射方式。⑴主存地址如何划分？ ⑵若Cache的初态为空，CPU从0#单元起连续读出100B数据(1B/次)，Cache命中率是多少？ ⑶若⑵中100B数据从62#单元起存储，Cache命中率是多少？ ⑷若⑵中T命中=20ns、T缺失=200ns，平均访问时间是多少？
解：⑴主存地址(24位)划分如下： (块内地址为5位)
13位
6位
块内地址
群号
群内块号
(100＋62%32)/32＝5 95%
T命中＋(1-H)T缺失＝20＋0.04*200＝28ns
(100＋0%32)/32＝4
0# 3# 0
每个块的块内地址＝0时缺失
(100-4)/100＝96%
…
31
32
…
62 D0
63 D1
64 D2
…
0
…
31
32
…
63
64
…
95
96
…
99
×
√√×√√ ×
√√×√√
5位
思考：为何TA≠0.96*20+0.04*200？
Notes: 思考：层次结构，级联传递信息

## Slide 61
映射方式抽象—
查找的组织—
应用选择—
※地址映射小结：
设主存块号为m位，Cache有G行(G＝2c)，主存块i调入Cache行j
 | 直接映射 | 全相联映射 | 组相联映射
候选行数 | 1 | G | n
映射规则 | j＝i mod G | j∈{0,1,…,G-1} (与i无关) | j＝<k,x>，k＝i mod G/n x＝0～n-1
索引位数 | log2行号＝c | 0(无索引) | log2组号＝c-log2n
标记位数 | log2区号＝m-c | log2主存块号＝m | log2群号＝m-(c-log2n)
均为组相联映射方式，路数、组数不同
使用n个(n=相联度)比较器同时比较
常为组相联方式
54
56
58
相联度—指一个主存块可映射到的Cache行数，即候选行数(路数)
块内
群内块号
群号
块内
组号
组内行号
块内
主存块号
块内
行号
块内
区内块号
区号
块内
行号
思考：4路组相联时比较器个数？
路 数 | 1 | G | n
组 数 | G | 1 | G/n
Notes: 思考：4个=相联度 P54、56、58-看三种映射方式图

## Slide 62
3、Cache的替换算法
*任务：
*性能指标：
最佳算法—
*常见替换算法： —基于候选行
RAND(随机)—
FIFO(先进先出)—
LRU(最近最少使用)—
*LRU算法基本原理：
各块次序的表示—
各块次序的更新—
牺牲块的选择—
从候选行中选出1个牺牲块(行) ←适于全相联/组相联映射
对命中率H的影响程度、算法的实现开销
└←替换是/否遵循访问局部性，如增加相联度时
牺牲块为最远将来使用的块 ←无法实现(没长后眼)
牺牲块为随机的块 ←H随机,适于全相联
牺牲块为最早调入的块 ←H随机(≠访问次序)
牺牲块为近期最少使用的块 ←H随相联度增大
各行用计数器CNT存放，值越大表示越久未用
访问时，目标块CNT←0、其余块CNT++(饱和计数)
└←块次序不变时(目标块已=0)均不变
选择CNT最大的块
思考：4路组相联映射时，每个行的CNT为几位？
第i组
…
V
Tag
缓存块
LRU
LRU＝log2n位
V
Tag
缓存块
LRU

## Slide 63
1 | 5 | 3
1 | 6 | 1
1 | 9 | 0
1 | 7 | 2
命中 |  | 
命中 |  | 
每个块只访问1次时，H＝(7-5)/7＝2/7；连续访问4次时，H＝23/28
1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1
0 | * | 3 | 1 | 11 | 0
0 | * | 3 | 0 | * | 3
0 | * | 3 | 0 | * | 3
调入 |  |  | 调入 |  | 
命中 |  |  | 命中 |  | 
1 | 2 | 0
1 | 11 | 1
0 | * | 3
0 | * | 3
命中 |  | 
命中 |  | 
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3
1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1
0 | * | 3 | 1 | 7 | 0
调入 |  |  | 调入 |  | 
命中 |  |  | 命中 |  | 
1 | 2 | 3
1 | 6 | 0
1 | 9 | 2
1 | 7 | 1
替换 |  | 
命中 |  | 
状态 行号 | V | 标记 | C N T | V | 标记 | C N T | V | 标记 | C N T | V | 标记 | C N T | V | 标记 | C N T | V | 标记 | C N T | V | 标记 | C N T | V | 标记 | C N T
行0 | 0 | * | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
行1 | 0 | * | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
行2 | 0 | * | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
行3 | 0 | * | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
块地址 | 初始 |  |  | 2 |  |  | 11 |  |  | 2 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 9 |  | 
操作 状态 | 第1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2~4次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
例1：全相联Cache有4行，采用LRU替换算法，Cache初态为空，CPU按下列块地址流访存时，分别求每个块只访问1次、连续访问4次时的命中率H
次序不变(CNT目标块=0)时，各CNT不变；CNT=3时不再增加(饱和计数)
思考：增加相联度时，LRU算法能提高H的原因是？
Notes: 思考：LRU算法的各行CNT构成构成一个栈，相联度越大，栈溢出的概率越低

## Slide 64
4、Cache的写策略
*任务：
*性能指标：
*写策略类型： (按写命中命名)
写命中时—
写缺失时—
写命中&缺失的组合—
*包含写策略的Cache行组成：
确定写操作的数据何时写回主存 (又称更新策略)
对TA、总线的影响程度 [TA＝T命中＋(1－H)T缺失]
思考①：Cache中数据为何要写回主存？
主存共享(多个CPU/设备)，Cache私有
全写法：同时写Cache和主存(1个字) ←可保持一致性
写回法：只写Cache，替换时写主存(整个块) ←可优化TA
└←块被改过才写主存
写分配法：目标块调入主存，再按写命中处理
非写分配法：目标块不调入主存，直接写主存
全写法＋非写分配法，写回法＋写分配法
(反正要写主存) (遵循访问局部性)
思考②：没改过的块也要写主存吗？
全写—Write Through
写回—Write Back
写分配—Write Allocate
非写分配—Not Write Allocate
全写法的行组成：
V
Tag
缓存块
LRU
写回法的行组成：
V
Tag
缓存块
LRU M
称为脏位(表示块是否改写过)
53
Notes: P53-看写策略的任务

## Slide 65
*操作过程：
*性能分析：
*写策略应用：
是写？
数据写回主存
Y
N
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问目标行
通知操作完成
缺失处理
有空闲行?
调入目标块
N
Y
找出牺牲行
是写？
N
Y
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问目标行
通知操作完成
缺失处理
块写回主存
有空闲行?
调入目标块
N
Y
找出牺牲行
N
Y
块改过?
 | T读命中 | T读缺失 | T写命中 | T缺失(写) | 总线占用
全写法 | ＝TCache | ＝TMem(块) | ＝TMem(字)① | 0② | 读缺失、每次写
写回法 | ＝TCache | ≥TMem(块)③ | ＝TCache | ≥TMem(块) | 读缺失、替换时
注：①>>Tcache ②T缺失＝T停顿＝TA-T命中 ③仅调入时＝、有替换时＞ |  |  |  |  | 
常采用写回法(T命中小、占用总线少)
丢弃(与主存一致)
替换时才写主存

## Slide 66
5、Cache组织示例
*新的Cache结构：
多级Cache—
优点：
哈佛结构—
优点：
用层次结构代替单级Cache (L1$是L2$的子集)
├←T命中随容量、相联度增大
└←F随相联度高降低
TL1$命中可较小(容量小/结构简单)，FL2$可较低(提高相联度)；
虚-实地址变换与L1$访问可并行(隐藏部分TL1$命中) ←下节讨论
用指令Cache＋数据Cache代替联合Cache
└←又称为冯•诺依曼结构
取指令、访问数据可并行(均缺失时才有冲突) ←特别适于流水线
TA＝T命中＋(1－H)T缺失＝T命中＋F×T缺失
L1$
主存
CPU
L2$
主存
CPU
Cache
CPU
I-Cache
D-Cache
L2
Cache
主存
指令I1
指令I2
指令I3
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
拍

## Slide 67
*Pentium的Cache组织：
Cache结构—
Cache组成解析—
内部结构：
地址映射：组数＝ 标记＝
替换算法：
写 策 略：
贯穿式(级联)2级Cache ←PII为旁侧式
(以L1-D$为例) ←主存按字节编址、地址为32位
 | 结构 | 容量 | 块大小 | 映射方式 | 替换算法 | 写策略
L1$ | 哈佛 | 各8KB | 32B | 2路组相联 | LRU | L1-I$无，L1-D$写回法
L2$ | 冯•诺依曼 | ≥256KB |  |  |  | 写回法
组号 标记 状态 缓存块
块数据
块数据
…
块数据
00000H
11111H
…
22222H
11
00
…
10
行0
标记 状态 缓存块
块数据
块数据
…
块数据
33333H
44444H
…
55555H
00
10
…
11
行1
LRU位
1
0
…
1
(8KB/32B)/2＝128， 32－5－log2128＝20位
每组设置LRU位(log22＝1位) ←值互斥、可节省1个
每行设置脏位(状态域低位) ←状态=<有效位,脏位>
0
1
…
127
思考：上图中，若LRU位=1时替换行1，读44444FE3H号单元的操作过程？
映射：主存地址的标记=44444H、群内块号=1111111B=127(映射到127#组的任一行)
查找：该组各行的V均=1、标记都不是44444H，Cache缺失；
目标块调入该组的行1中(V均=1、LRU=1)，调入前先替换(行1的脏位=1)

## Slide 68
*Kunpeng(鲲鹏)单个内核的Cache组织：
内核参数—机器字长为64位，主存按字节编址、容量≤248B
Cache结构—
Cache参数—
贯穿式2级Cache结构，
L1$为哈佛结构，L2$为冯·诺依曼结构
 | 容量 | 块大小 | 映射方式 | 替换算法 | 写策略
L1-I$ | 64KB | 64B | 4路组相联 | LRU | /
L1-D$ | 64KB |  |  |  | 全写法
L2$ | 512KB | 128B | 8路组相联 |  | 写回法
Cache组织— --以L1-D$为例
内部结构：有 组、每组有 行，每行有 等域
地址映射：Tag＝ 位
替换算法：每行的LRU位＝ 位
写 策 略：
256 4 V、Tag
48-log2(64B/1B)-log2(256)＝34
log24＝2
无需增加硬件
作业3-3：P138—22、24、25、28、29
回目录

## Slide 69
*程序的结构&存放：
程序空间—
程序结构—
程序地址组成：
程序的存放—
大小＝2n×主存单元长度，由ISA约定(2n>>主存地址空间)
└←便于装入主存后地址相对不变
包含多种段(每种可多个)，各段访问权限不同(读/写/执行)
C语言程序:
void main(){
int x,b,y;
if (x==0)
y=b;
else
y=b+2;
}
R[1]←M[1000]
R[2]←M[1001]
JNE R[1], 0004
R[2]←R[2]+2
M[1002]←R[2]
HALT(程序结束)
x
b
y
代码
数据
0000
0001
0002
0003
0004
0005
1000
1001
1002
地址 程序内容
代码段0
代码段1
数据段0
数据段1
堆栈段0
程序
内容
程序头表
文件空间
0
a
…
L+a
＝<段号, 段内地址> 或 段首址+段内地址
n-m位→┘ └←m位(固定,始于0) └←n位(如a…b0…0)
以文件形式存于辅存，程序头表指明所有段信息
<类型,长度,程序空间首址,文件空间首址,…>
程序空间
0…0
…
a1
…
a2
…
a3
…
a4
…
1…1
§3.5 虚拟存储器
※主要内容：存储管理相关概念，虚存的组成、工作过程、地址变换

## Slide 70
1、存储管理相关概念 (指主存的管理)
(1)主存空间的分配 —程序装入的准备工作
*分区方式：
特 点—
地址变换方法—
*分页方式：
特 点—
地址变换方法—
主存划分成若干个分区(S主存＝∑S分区i)， ←S分区i可不等
每个进程分配到1个分区(所占空间连续) ←S分区i≥S程序
物理地址＝基地址＋逻辑地址 ←基地址指分区首地址
分区类型 | 固定分区 (S分区不变) | 可变分区 (移动+合并S空闲)
分配方法 | 选择容量匹配的分区 | 切割空闲分区
特 点 | 碎片较大 | 管理开销较大
程序、主存划分成若干个页、页框(S页＝S页框)， ←如S页=4KB
每个进程分配到所需全部页框(所占空间可不连续)
碎片小(S页<<S分区)，管理开销小(用页表实现页-页框映射)
物理地址＝<物理页号,页内地址>
物理页号＝页表[逻辑页号]
思考：谁实施主存分配的管理？
引子：程序大小＞主存大小咋办？
3
8
1
…
0
1
2
…
页号 页框号
Notes: 进程：可并发执行的程序在一个数据集合上的运行过程 思考：操作系统

## Slide 71
(2)主存空间的扩充 —主存分配的优化
*覆盖技术： (基于程序段类型)
空间分配—
空间扩充—
特点—
*交换技术： (基于进程状态)
空间分配—
空间扩充—
特点—
*虚拟存储技术： (覆盖&交换技术的融合)
空间分配—
空间扩充—
特点—
＝∑S不可覆盖段＋max(S可覆盖段) ←程序段＝不可覆盖+可覆盖
段装入时，可覆盖段占用同一区域(覆盖旧的段)
需应用程序员协助(程序中指明段类型、编程时计算段大小)
任一分配方式
进程状态＝执行态/就绪态/等待态，
等待态进程可换出主存(留给就绪态进程) ←部分进程
对应用程序员透明(OS负责交换)、开销大(以进程为单位)
←主流技术
＝当前活跃的程序段 (其余段放在辅存) ←基于局部性
访问缺失时，其他程序段可交换到辅存 ←层次结构
对应用程序员透明(OS负责交换)、开销小(以段为单位)
Notes: 上页-看程序全部装入

## Slide 72
2、虚拟存储器的基本原理
虚拟存储器(VM)— —Virtual Memory，又称虚拟主存
指以透明方式 、为程序提供的、空间远大于主存的存储空间
(无关于程序员) (按程序地址访问) (满足所有需求、速度≈主存)
术语：虚拟地址(逻辑地址)、物理地址，虚拟地址空间
程序地址
硬件
+软件
实现
VM
程序地址空间
(1)虚拟存储器的组成
*基本思想：
*基本组成：
*实质：
│
│
借助辅存扩充主存的存储空间
└←划出部分空间(交换区)，暂存主存换出的信息
主存＋辅存构成层次结构，按虚拟地址访问
是面向软件的MEM模型
├←程序装入时，仅活跃部分调入主存(其余放在辅存)
└←程序执行时，先地址变换(失败时主存-辅存自动交换)
└←软件编程时，按程序空间进行(不考虑硬件实现)
CPU内核
虚拟地址
VM
辅存
主存
辅助软硬件
文件区
其他区
辅存空间
交换区

## Slide 73
(2)虚拟存储器的工作过程
*VM涉及空间：
*VM工作过程：
VM
主存
辅存
虚拟地址
命令
数据
程序空间，主存空间、辅存空间(交换区&文件区)
地址变换＋[层次管理＋]访问主存 ←[]表示可缺省
虚存-主存
地址变换
成功
失败
辅助硬件
虚存-辅存
地址变换
主存管理
成功
系统
异常
辅助软件
失败
思考①：虚存-主存变换为何要用硬件实现？
需保证访问速度(≈主存)
思考②：虚存-辅存变换为何要用软件实现？
需访问辅存(慢)、管理表太大(成本高)
思考③：如何从硬件实现转到软件实现？
MMU产生异常请求(见CPU结构图)
称为MMU
MMU—Memory Management Unit
交换区：暂存替换出的程序信息
文件区：存放程序文件(与VM无关)
辅存空间
(交换区)
辅存空间
(文件区)
装入
交换
程序-文件映射表
存放
虚拟
地址
主存空间
程序
空间
(虚存
空间)
程序-主存映射表
程序-辅存映射表
替换
分配
更新表项
①
②
③
分配
更新
④
Notes: 思考①：硬件速度快 思考②：从文件区装入后再处理 P8-看MMU位置

## Slide 74
3、虚拟存储器的存储管理
主要内容—交换单位，存储空间管理，地址变换方法
*虚存-主存的交换单位：
*虚存的存储管理方式：
程序段(大小可变)、页(大小固定[如4KB])
└←利于进程保护 └←利于主存利用率
段式、页式、段页式(先分段再分页)
(1)段式VM
*管理方式：
*段表组成：
段表存放—
VM空间由若干段组成，主存空间按段大小分配(多次)
虚拟地址＝<段号,段内地址>
└←长度固定(便于管理)
物理地址＝段首址＋段内地址 ←分区方式
段表项按段号索引，行数＝程序段数
主存中(受限于成本[Cache才4MB]) →段表按段号索引(减少访存)
思考：Windows支持64个进程，段号=16位、段表项=8B，段表总空间？
1KB
4KB
2KB
段长 虚存
段1
段0
段2
0
1K
4K
6K
段0
段2
地址 主存
装入位 段首址 段长
段号
1 0K 1K
0 4K
1 4K 2K
0
1
2
32MB
Notes: 思考：32MB

## Slide 75
*地址变换过程：
①计算表项地址(＝段表基址＋段号×表项长度) ←主存中地址
②读取表项内容 ←访问主存
③计算物理地址(＝段首址＋段内地址)、判断异常
(装入位=0)缺段→┴←越界/越权等
*特点：
＋
＋
思考①：实现地址变换的硬件名称？段表基址放在哪里？
思考②：判断异常有什么好处？
MMU，CPU的REG中
保证正确性，防止进程被破坏(如病毒/BUG)
利于进程共享与保护(面向软件)，主存利用率低
└←程序结构基于段 └←碎片较大
段号
0
i
装入位 段首址 段长
段表基址
段表(主存中)
虚地址
实地址
段号
段内地址
物理地址
段表长度
… … …
1 xx
… … …
Notes: 上页-看段表的字段

## Slide 76
(2)页式VM
*管理方式：
*页表组成：
页表存放—
*地址变换过程：
*特点：
虚存&主存空间按页大小划分成若干个页，
主存空间按页分配(多次) ←页可不连续
虚拟地址＝<虚页号,页内地址>
物理地址＝<实页号,页内地址>
按虚页号索引，行数＝程序页数
主存中(同段表)
①计算表项地址，②读取表项内容， ←同段式VM
③拼接为实地址、判断异常(缺页/越界)
虚页号 虚存
主存 实页号
0
1
2
0
1
2
3
装入位 实页号 其他
虚页号
1 2 …
0 …
1 3 …
0
1
2
装入位 实页号 其他
虚页号
… … …
1 xx …
… … …
0
i
页表(主存中)
页表基址
虚地址
实地址
虚页号
页内地址
页表长度
实页号
页内地址
＋
主存空间利用率高(面向硬件)，进程共享与保护有限
Notes: 上页-看页表存放、索引问题

## Slide 77
(3)段页式VM
*管理方式：
*管理表组成：
*地址变换过程：
*特点：
VM空间先分段、再分页，主存空间仅分页；
主存空间按页分配(多次)
虚拟地址＝<段号,段内页号,页内地址>
物理地址＝<实页号,页内地址>
一个段表＋多个页表，均放在主存中
段式、页式地址变换的组合(2次访存)
＋
＋
兼有段式及页式优点，但需2次访存
装入位 页表基址 段长
… … …
1 xx
… … …
段号
0
i
段表基址
段表(主存中)
段表长度
虚地址
段号
段内页号
实地址
实页号
页内地址
页内地址
装入位 实页号
… …
1 yy
… …
页表(主存中)
… …
1 zz
… …
…
虚页号

## Slide 78
4、页式虚拟存储器的实现
主要内容—缓存管理、页表组织、地址变换、缺页处理等
(OS实现) (OS实现) (MMU实现) (OS实现)
(1)虚存-主存的缓存管理 (OS负责，了解)
背景—主存按页分配，被所有进程共用；每个进程有一个页表
*映射方式：
*查找方法：
*替换算法：
*写 策 略：
全相联，主存用位图管理页框(=0空闲)、按序分配
1次访存，页表按虚页号索引
伪LRU，状态用访问位A表示，更新用定时轮询实现，
└←1/0=近期有/无访问→┴←复位所有页的A
牺牲页优先选A=0的非修改页
写回法 ←写交换区开销太大
2#
虚存1
1#
0#
3#
4#
0#
2#
1#
3#
主存
2#
虚存2
1#
0#
3#
装入位 实页号 其他
虚页号
1 0 …
0 * …
1 3 …
0 * …
0 * …
0
1
2
3
4
装入位 实页号 其他
虚页号
1 1 …
0 * …
0 * …
0 * …
0
1
2
3
每次更新所有页开销太大
Notes: P75-看VM相关空间
Exe文件中程序头表为结构数组，结构体中包含段类型(p_type)、段首在文件中偏移地址(p_offset)、段首的虚拟地址(p_vaddr)、段在文件中长度(p_filesz)、段在MEM中长度(p_memsz)等；
文件分配表(FAT) 管理所有文件，每个文件占一个目录项；文件内容、设备空间按物理块(如扇区)进行管理，内容索引表实现文件内容到设备的映射管理。目录项中包含文件名称、类型、存取权限、内容索引表(占≥1个物理块)第1个物理块的设备地址(磁盘地址)、创建时间等。

## Slide 79
(2)页表(PT)的组织 (OS负责)
*结构：
*页表项(PTE)组成：
*地址变换方法：
76
页表项按虚页号索引，行数为程序页数(需保存表长)
└←减少查表访存次数 └←减少所占主存空间
实地址＝<页表[虚页号].实页号,页内地址>
PT—Page Table PTE—Page Table Entry
装入位 | 实页号 | 访问位 | 修改位 | 禁止缓存位 | …
(3)地址变换的实现 (MMU&OS负责)
*地址变换：
*缺页处理：
CPU
核心
MMU
主存
①VA
②PTEA
③PTE
④PA
⑤数据
成功
CPU芯片
CPU
核心
MMU
主存
①VA
②
③
④异常
失败
CPU芯片
⑤牺牲页
辅存
缺页异常处理程序
⑥目标页
⑦IVA
思考①：PTE中为何没有标记域？
按虚页号索引可直接定位(按实页号才需要)
MMU负责，计算PTE地址+读取PTE+形成实地址&判断异常
(缺页/越界等)
OS负责，调入目标页＋返回缺页指令(重新执行)
思考②：MMU如何判断变换成功/失败？
引子：取PTE至少访存1次，T虚存≥2*T主存，能优化吗？否则无意义
减少保存的信息、不影响正确性
Notes: 思考：装入位=1时成功。 P76-看地址变换内容

## Slide 80
*地址变换的优化：
优化方法—
TLB的组织—
缓存管理：
TLB行组织：
TLB的大小：
地址变换过程的改变—
页表采用层次结构，页表缓冲器(TLB)放在MMU中
(利用访问局部性) └→地址变换可不访存←┘
└←同一页的地址变换查同一页表项
组/全相联映射、LRU替换算法、写回策略
(类似Cache行，缓存块为页表项)
几十行 ←HTLB>>HCache
先访问TLB，TLB缺失时才访问页表
有效位 | 标记 | LRU | 修改位 | 实页号 | 访问位 | …
TLB—Translation Lookaside Buffer
思考：VM＝248×1B，S页＝4KB，TLB为64行、4路组相联，其标记、LRU的位数？
主存
①
地址变换
TLB
②
③
⑥PA
⑦数据
TLB缺失
④PTEA
⑤PTE
主存
①VA
地址变换
TLB
②PTEA
③PTE
④PA
⑤数据
TLB命中
Notes: 思考：虚页号=48-log2(4KB/1B)=36位，TLB组号=log2(64/4)=4位，Tag=36-4=32位
TLB注：1、段页式管理时，标记取自段号+虚页号，不存在段表项条目；
2、修改位、引用位需与页表保持一致性（首次修改时更新页表项）；
3、应包含PID字段（多个进程共用TLB）。

## Slide 81
TLB缺失处理(硬/软)
虚存-主存地址变换(查页表)
成功？
Y
表项j调入TLB(行j)
TLB有空行?
Y
N
找出牺牲行i
表项i写回页表
页改过?
N
Y
N
产生异常
(4)页式VM的工作过程
虚存-主存地址变换(查TLB)
成功？
接收虚地址(VP=j)
通知CPU操作完成
访问Cache/主存
Y
N
思考①：软件处理TLB缺失时，上图的变化？
TLB命中&PT缺失，
PT缺失&Cache命中
思考②：TLB、页表、Cache的命中/缺失组合中，哪些不会发生？
页j装入MM(页框i)
虚存-辅存地址变换(查外页表)
成功？
MM有空页框?
N
Y
找出牺牲页(i)
缺页处理(软件)
页i写回交换区
页改过?
Y
N
N
Y
修改页表项(第j行)
重新执行异常指令
返回到异常产生的指令
调用系统异常处理程序

## Slide 82
※存储器层次结构综合示例： (以Core i7为例)
层次结构—2级TLB，3级Cache+主存
 | 虚存 | TLB | Cache | 主存
剩余参数 | 页式，S页＝4KB，S页表项＝8B | LRU、写回法，硬件处理缺失 | S块＝64B， LRU、写回法 | DDR3， 支持三通道方式
思考①：ITLB、L2$的索引、标记各为几位？
DTLB
(64行/4路)
ITLB
(128行/4路)
L2TLB (512行/4路)
数据/页表
L1-I$
(32KB/4路)
L1-D$
(32KB/8路)
L2$ (256KB/8路)
MMU
执行引擎
核共享的L3$
(2MB/16路)
DRAM控制器
(64b@10.66GB/s×3)
主存
VA
CPU核
CPU
寄存器
PA
异常
48b
52b
ITLB为5b、31b，L2$为9、37
思考②：MMU的异常信号连接到哪里？
CPU的中断机构
Notes: 思考①：需页号=48b-log2(4KB/1B)=36b，ITLB索引=组号=log2(128/4)=5b，标记=36-5=31b；主存块号=52b-log2(64B/1B)=46b，L2$索引=组号=log2(256KB/64B/8)=9b，标记=46-9=37b

## Slide 83
工作过程—地址变换(基于ITLB/DTLB)＋数据访问(基于L1-I$/L1-D$)
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
6b 1b 40b
与L2TLB层间管理
31b
ITLB
5b
4:1 MUX
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
6b 1b 40b
与L2TLB层间管理
32b
DTLB
4b
4:1 MUX
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
6b 1b 40b
与主存页表层间管理
29b
L2TLB
7b
4:1 MUX/DEC
主存
V
缓存块
标记
…
D
…
与L2$层间管理
6b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
40b
L1-D$
8:1 MUX/DEC
V
缓存块
标记
…
D
…
与L2$层间管理
7b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
39b
L1-I$
8:1 MUX
L2$
V
缓存块
标记
…
D
…
8:1 MUX/DEC
9b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
37b
与L3$层间管理
V
缓存块
标记
…
D
…
16:1 MUX/DEC
13b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
33b
L3$
与主存层间管理
指令/数据VA:
VPN<36>
VPO<12>
PA:
PPN<40>
VPO<12>
指令/数据
①
②
④
③
ITLB/DTLB缺失&L2TLB命中时
行/
③-3
③-1
③-2
③-2-3
L2TLB缺失时
VPN对应PTE地址
③-2-1
③-2-2
CN<46>
CO<6>
⑤
L1$缺失&L2$命中时
块/
⑦-3
⑦-1
⑦-2
字
⑥
⑧
⑦
②
L2$缺失&L3$命中时
⑦-2-3
⑦-2-1
⑦-2-2
L3$缺失时
⑦-2-2-1
作业3-4：P139—34、35(选做)
回目录