## Slide 1
第四章 指令系统

## Slide 2
※主要内容
⑴指令系统的组成 (指令的表示)
指令功能，指令格式(组成/信息表示方法)，
操作码编码，指令字组成 (操作的编码[表示])
⑵操作数(OPD)的存放 (数据的地址)
OPD在REG、MEM、IR中的存放方式、地址表示
⑶寻址方式 (地址的编码[表示])
指令寻址方式，数据寻址方式，指令格式分析(举例)
⑷指令系统举例 (△)
MIPS32、IA32(数据表示、OPD存放、寻址方式、指令格式、指令功能)
⑸指令系统的发展 (△)
CISC，RISC
※总体要求：理解指令功能的表示方法，能按给定ISA编程
Notes: 1学时（至OPD），3学时（4.1结束），2学时（结束）

## Slide 3
§4.1 指令系统组成
※主要内容：指令功能，指令格式，操作码编码，指令字
*计算机系统组成回顾：
硬件组成—
软件组成—
程序由指令序列组成；(指令有顺序型/转移型)
指令由操作码+地址码组成、用二进制编码表示
工作方式— (软件的执行方式)
为循环的指令执行过程
指令执行过程—
软硬件接口—
(交界面)
R[1]←M[204]+2
R[1]=0时转203
M[2005]←8
停机(转800)
x
flag
200
201
202
203
204
205
OP
A1
A2
CPU+主存+外设，
总线方式互连
取指、分析、执行、计算指令地址(下条)
└←取操作数、操作、写结果(含标志)
指令系统，即约定所有指令的功能-格式
(硬件-软件)
ABus
DBus
CBus
CPU
MAR
PC
控制部件
MDR
IR
ALU
寄存器组
状态寄存器
主存
外设
op
ad

## Slide 4
*指令系统概述：
定义—
所含内容—
评价指标—
设计方法—
设计结果—
风格：
应用—
所有机器指令的集合，又称指令集(Instruction Set)
└←表示指令功能的二进制编码
如：MIPS32常用指令有31条、格式有3种
数据表示、操作数存放、寻址方式、指令功能、指令格式
(描述为地址) →(用地址码表示) ←缩短长度←┘
代码效率(指令字长&条数)、执行效率(译码&执行时间)
基于需求程序，统计&选择功能(频带分析法)，设计格式
仅支持使用频率高的指令(含数据类型/寻址方式等)
└←硬件关注性能、性/价 ←指令功能由硬件实现
有CISC、RISC，主流是RISC(适于并行处理)
│ └←侧重执行效率(指令功能弱/格式规整)
└←侧重代码效率(指令功能强/格式复杂)
程序中IS支持功能用指令表示，
程序中其余功能用指令串表示
本课程的要求：认知指令系统(本章)、实现指令系统(下章)
CISC—Complex Instruction Set Computer
RISC—Reduced Instruction Set Computer
R[A1]←M[A2]
…
R[A]←R[A]+1
A1 A2
OPMOV
A
OPINC
…

## Slide 5
(1)指令的操作数(Operand,OPD)
*OPD的数据类型：
使用约定—
*OPD的存放部件：
REG长度约定—
1、指令功能
包括数据操作(取操作数+操作+写结果[含标志])、指令地址计算
示例—数 据 操 作 ：目的操作数←源操作数1 OP 源操作数2
指令地址计算：PC←PC+1 或 PC←地址计算结果
包含所有的数据表示 ←有多种(同一类有多种长度)
如：RISC-V支持8/16/32位整数，32/64位浮点数，64位SIMD数
存储时为所有类型，运算时为部分/全部类型(RISC/CISC)
RISC仅1种(＝机器字长)，CISC有多种(≤机器字长)
思考④：指令的存放部件是？
思考③：立即数与常数的区别？
同一指令中可/否不同(编码/隐含)，如x+6、i++的6和1
思考①：RISC-V的机器字长是？存储器的单元长度是？
32位，8位
思考②：CPU中设置REGs的好处？
存储器(存储程序工作方式的要求)
部件名称 | 寄存器组 | 存储器 | IR | 外设
占用空间 | 1个REG | ≥1个存储单元 | 某字段 | 第7章讨论
数据地址 | REG号 | 最小单元地址 | / | 
OPD存取速度快(避免访问MEM、仅需1次操作)
立即数

## Slide 6
(2)指令的操作(Operation,OP)
*指令功能的描述： (方法有多种)
数据操作—
OPD—
指令地址计算—
*常见的指令类型：
①功能为目的OPD←源OPD1 OP 源OPD2， ←直观/不规范
源OPD为部件内容，目的OPD为部件地址，OP为C运算符
②汇编语言指令格式 ←不直观/规范
顺序型隐含为PC←(PC)+1， ←1长度固定、无需编码
转移型描述为PC←表达式 如：(R0)=0时PC←(PC)+40
数据传送、算逻运算、转移控制
示例—R0←(R1) 或R[0]←R[1]
R0←M[0100] 或R[0]←M[0100]
M[0100]←(R2)或M[0100]←R[2]
R0←(R2)＋6 或R[0]←R[2]＋6
1#REG的内容传送到0#REG中
0100#MEM单元的内容传送(取)到0#REG中
2#REG的内容传送(存)到0100#MEM单元中
2#REG的内容加IR中立即数，结果写到0#REG中
 | a#寄存器 | b#存储单元 | 立即数 | 外设
地址 | Ra 或R[a] | M[b] | / | 第7章讨论
内容 | (Ra)或R[a] | M[b] | 真值 | 
区分1：在指令功能中的位置(源/目的)
否则PC←(PC)+1
(常隐含表示)
区分2：长度由操作码指明

## Slide 7
*数据传送指令：
数据操作—
指令地址计算—
REG、MEM、外设间的数据传送，不保存结果标志
 | 寄存器传送 (REG←REG) | 取数 (REG←MEM) | 存数 (MEM←REG) | 输入 (REG←IO) | 输出 (IO←REG)
源OPD | 1个，n位① |  |  | 同取数 | 同存数
目的OPD | 1个，n位 |  |  |  | 
结果标志 | / (无运算所致) | /④ | / | / | /
PC←(PC)＋1 ←顺序型指令均隐含表示
如：假设REG长度＝16位(RISC)，8位及16位(CISC)，MEM单元长度＝8位，则
R0←(R1) ←1#REG的内容送到0#REG中
R1←M[0100] ←0100#及0101#MEM单元的内容送到1#REG中 (m＝n,16位)
←或0100#MEM单元的内容送到1#REG中 (m＝n,8位)
R1←ZExt(M[0100]) ←0100#MEM单元的内容作为无符号数送到1#REG中 (m＜n)
R1←SExt(M[0100]) ←0100#MEM单元的内容作为有符号数送到1#REG中 (m＜n)
M[0100]←(R2) ←2#REG的内容送到0100#及0101#MEM单元中 (m＝n)
M[0100]←(R2)7-0 ←2#REG的内容只取低8位送到0100#MEM单元中 (m＜n)
1个，m位②
1个，n位③
1个，n位③
1个，m位
注：① n＝REG长度，由操作码指明，RISC仅1种、CISC有多种
② m＝MEM中数据长度，RISC和CISC均有多种(基于存储效率)
③ m＜n时(仅RISC)，取数时先位扩展、存数时先位截断
ZExt为零扩展

## Slide 8
*算逻运算指令：
数据操作—
指令地址计算—
*移位运算指令：
数据操作—
指令地址计算—
PC←(PC)＋1
逻辑左移、逻辑右移、算术右移等，CISC保存标志CF/OF
如：R0←(R0)<< 2、R1←(R1)>>L (R2)、R1←(R1)>>A(R2)
PC←(PC)＋1
 | ＋/－ | ×/÷ | ++/--/求补 | 按位的&/¦/~
运算 | n位 (RISC仅1种、CISC有多种) |  |  | 
源OPD | 2个，n位 |  | 1个，n位 | 2个/1个，n位
目的OPD | 1个，n位 |  | 1个，n位 | 1个，n位
结果标志 | ZF/CF/OF/SF | CF/OF | ZF/CF/OF/SF | ZF
算术&逻辑运算(整数[含逻辑数])，CISC保存结果标志
2个，n位/2n位①
1个，2n位/n位②
注：①被除数应为2n位(n位时自动补0)，运算结果均为2n位(乘积、商+余数)
②指令结果(目的OPD)可为n位(如乘积的低位)
如：R0←(R1)＋M[0100H]，R0←(R0)&(R1)、R0←~(R0) ←CISC的n有多种
[R2,R1]←(R1)*(R2)，[R2,R1]←[(R2),(R1)]/(R3)
R1←(R1)*(R2) ←指令结果可为n位
3
└←移位位数为n位时，只取低log2n位
无算术左移指令！(运算方法相同)
状态寄存器PSR中

## Slide 9
*转移控制指令：
转移类型—
数据操作—
①获得条件状态：
②判断是否转移：
指令地址计算—
下条指令地址：
计算操作：
跳转(无条件转移)、分支(条件转移)、调用、返回
(仅分支指令需要)
RISC为减法操作(形成标志位)，2个源OPD，
CISC无操作(读取PSR中标志位)，0个源OPD
为逻辑操作(基于标志位的逻辑函数，有多种)
如：有符号数R[s]＜0时转移的逻辑函数＝OFSF
(仅返回指令不需要)
PC＝计算结果 或 PC＝(PC)＋1
无/加法操作(取决于指令寻址方式)，1个/2个源OPD
└←地址码→地址的形成方式
如：直接寻址(MEM地址)，或相对寻址(PC+偏移量disp)
JMP 2010
…
R0←(R1)
2000
…
2010
(R0)=0时转2010
…
2000
2001
…
CALL 2010
…
…
RET
2000
2001
…
2020
ZF=1时转2010
…
2000
2001
…
思考：为支持嵌套调用，CALL、RET的返回地址应放在哪？
放在栈中
否则PC←(PC)＋1

## Slide 10
※指令功能小结：
功能组成—
数据操作—
指令地址计算—
*其他指令：
浮点运算—浮点加/减/乘/除等
十进制运算—加法校正、减法校正等 ←二进制运算后的结果转为BCD数
CPU控制—置位/复位标志(如CF/ZF)、程序结束等
数据操作(取OPD+操作+写结果[含标志])、指令地址计算
操作类型有多种、决定了源OPD个数，
└←含OPD类型(运算方法不同)，如定点加、浮点加
OPD存放部件有多种(REG/MEM/IR等)、常按地址访问，
目的OPD类型取决于功能、所存标志取决于操作类型
(如乘积低位) (如传送时不保存)
NextPC＝(PC)＋1 或 运算结果，
取决于指令类型(顺序/转移)及执行结果(转移条件判断)

## Slide 11
*指令格式的组成：
不同指令(功能)的标识—
操作码表示的信息—
地址码表示的信息—
*指令中信息的表示方法：
性能指标—
表示方法—
2、指令格式 --指令功能的表示
表示指令功能所含信息的格式&编码
└←操作类型(功能+OPD类型)、源OPD/目的OPD、下条指令地址
操作码
地址码
操作码不同(→编码无二义性)
操作类型、格式参数(地址码个数+目的OPD位置等)
源/目的OPD地址、下条指令地址
(OPD/指令在部件中的存放位置)
i: A目的←(A1) OPER (A2)
j: …
OP
A1
A2
例：0 0 1 0 0 1 1 0
RISC均包含OPD寻址方式
平均码长、规整性 ←影响存储空间、译码时间
显式(编码)、隐式(约定)
↑
由当前指令的操作码指明
OP3
A1
A2
OP4-8
A
OP9
A1
A2
OP1-2
A
OP3
A1
A2
OP4
A
OP9
A1
A2
OP1-2
A
OP4-8

## Slide 12
(1)操作码编码
需表示的信息—
*信息的表示：
隐式表示的条件—
*操作码的编码方法：
定长编码—
变长编码—
提高规整性→┴←k叉哈夫曼树←┘
*操作码的特性：
操作类型(功能+OPD类型)、格式参数(个数+位置等)
└←含长度
操作功能须显式表示，其余可隐式表示
同一指令中的某信息仅1种取值时
如：OPD类型仅为32位整数时，OPD长度可缺省
又如：OPD个数仅1个时，地址码个数可缺省
(面向所有指令，尽量规整)
按序编码，长度＝log2(显式表示信息的种类数)
带权编码，如扩展编码(基于哈夫曼编码)
└←2叉哈夫曼树
例1：定长编码、哈夫曼编码、扩展编码示例 (下页)
所有指令的编码无二义性
├→可区分操作类型
└→可指明隐含表示的信息
abcdef
**** ***

## Slide 13
操作Ii | 频率Pi | 定长码 | 哈夫曼码 | 扩展码
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 | 0.40 0.26 0.15 0.06 0.05 0.04 0.04 | 000 001 010 011 100 101 110 |  | 
平均码长(∑PiIi) |  | 3.00 |  | 
规整性(码长种类) |  | 1种 |  | 
例1：7种操作的使用频率分别为0.4、0.26、0.15、0.06、0.05、0.04、0.04，分别按定长、哈夫曼、扩展(2种长度)方式进行编码
00 01 10 11 00 11 01 11 10 11 11
2.38
2种
0 10 110 11100 11101 11110 11111
2.32
4种
0.15
0.26
0.40
4叉哈夫曼树
(2层有叶结点)
1.00
0.19
0.04
0.04
0.05
0.06
00
01
10
11
00
01
10
11
0.60
1.00
0.34
0.19
0.08
0.11
0.04
0.04
0.05
0.06
0.15
0.26
0.40
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2叉哈夫曼树
(4层有叶结点)
扩展编码的要求—扩展标志与短编码间无二义性
反例：有2个人(王二、王二宁)，“王二宁静一会儿”的目标是谁？
思考：写出23种操作(7个频率较高、16个频率较低)的扩展编码(2种长度)
000~110
111
0000~1111
高频操作:
低频操作:

## Slide 14
(2)地址码编码
需表示的信息—
*信息的表示：
*地址码的编码方法：
*地址码的特性：
源OPD地址、目的OPD地址，下条指令地址
(地址＝信息存放在部件中的位置)
所有信息均可隐式表示(当前指令由操作码标识，仅1种取值时)
如：加1指令的1、RET指令的返回地址
(面向当前指令，尽量规整) ←操作码可标识指令类型
地址用形式参数(多个因子)表示 ←因子长度＜地址长度
例2：假设REGs有8个寄存器(长度＝2B)，MEM空间＝216×1B，分析下列3条指令OPD地址、下条指令地址的编码特征
操作码的编码：
OPD地址的长度：REG地址＝ 位，MEM地址＝ 位
OPD地址的编码：REG地址＝
MEM地址＝
常数＝
下条指令地址的编码：
当前指令的编码无二义性 ←编码效率高
如：上例中，M_OPD地址的表示不同
001a表示加法，a为地址码个数，…
3 16
REG号 ←优化的效果有限
MEM地址 或 <REG号,偏移>
隐含
＝隐含，(PC)+3/2/1
00110010
00000010
00101000
00111011
00100110
00100100
20
21
22
23
24
25
R2←(R2)+M[0228H]
R3←(R3)+M[(R1)+6]
R4←(R4)+1
主存
指令功能

## Slide 15
*指令字长：
要求—
术语—
*指令字结构： (即所用指令格式的结构)
定长指令字结构—
变长指令字结构—
指令字的二进制位数(对应于指令格式)
指令字长＝n×MEM单元长度 ←机器字长＝m×MEM单元长度
└←存储的要求 (m为常数)
(空闲位可用作操作码)
单地址指令、双地址指令、零地址指令 ←指地址码个数
单字长指令、双字长指令、半字长指令 ←字长＝机器字长
所有指令的指令字长完全相同(n不变)
所有指令的指令字长不尽相同(n可变)
(3)指令字
即指令所使用的指令格式实例(操作码固定、地址码为具体的值)
└←仅包含显式表示信息的编码

## Slide 16
例3：设指令长度为16位，有零地址、单地址、双地址3种指令格式，每个地址码均为6位。
(1)操作码为定长编码时，若零地址、单地址指令分别为4条和5条，则双地址指令最多为多少条(N)？ ←最多指占1个操作码/指令
(2)操作码为扩展编码时，若零地址、双地址指令分别为64*64条和12条，单地址指令最多为多少条(M)？ ←最多指操作码占满空闲位
解：(1)
(2)
操作码长度＝16-6-6＝4位，
有N≤24-(4+5)
双、单、零地址指令操作码长度＝4、10、16位，
有M+64*64/26≤(24-12)×26，
即M≤4×26-64＝192
A1
A2
A
?条
5条
4条
空闲
空闲
A1
A2
A
12条
M条
64*64条
≤(24-12)×26条
＝(64*64)/26条

## Slide 17
※指令格式小结：
指令功能-指令格式的关联— (指令功能所含信息的分解&表示)
指令-指令格式的关系—
一条指令：
指令字长：
指令字结构：
注：功能所含信息—操作类型、源/目的OPD、下条指令地址
操作码的特征—无二义性(标识不同指令)，可指明(当前)指令中隐式信息
操作码相同的指令 ←多条指令可共用一种指令格式
└←操作类型+格式参数(RISC包含寻址方式)
＝指令的指令格式长度＝n×MEM单元长度
所有指令的字长特征(定长/变长)
指令地址/OPD地址
OPD的存放(GPRs/MEM/IR等)
显式的指令地址/OPD信息
显式的操作/格式信息
隐式的信息(显式之外)
表示方式(显式/隐式)
思考：信息隐式表示的条件？如何识别指令中的隐式信息？
地址编码
(寻址方式的逆)
(地址码个数+目的OPD位置等)
功能所含信息
地址码
指令格式
需约定
的信息
操作码
格式参数
指令功能
操作
编码
指明
14
Notes: 思考：当前指令中仅1种取值，基于操作码。 P14-看OPD寻址方式

## Slide 18
§4.2 操作数的存放
※主要内容：数据在REG、MEM、IR中的存放方式、长度&地址表示
1、数据在REG中的存放 (以定点数为例)
软件需求—
硬件目标—
*REG的组织：
仅设置1个REG组(＝最长OPD、成本↓)，
可映射为多个空间(＝各OPD长度)
└←别名方式，如：R032＝<R116,R016>
*存放方式：
*长度&地址的表示：
数据长度—
数据地址—
OPD有几种长度、均可放在REG中，REG空间有多个(CISC)
每个OPD(如16/32位)存放在一个REG中 ←访问速度快
占用一个REG的全部/部分 ←软件知道映射方法
OPD放在0#REG、1#REG
OPD放在3#REG的低端、高端
由操作码指明 ←长度∈数据表示
为相应空间的REG编号 ←硬件按映射变换后访问
0100(32位+)
000 001
0111(16位-)
110 111
如：R0←(R0)+(R1)
R6←(R6)-(R7)
000#
…
011#
100#
…
111#
OPi(含W)
xxx
W为OPD长度，可隐含表示
yyy
用作16位空间时(右边更好)
或
001# 000#
… …
111# 110#
可 用
000#
…
011#
100#
…
111#
空
闲
用作32位空间时
7
Notes: P7-看多个REG空间

## Slide 19
2、数据在MEM中的存放
软件需求—数据有多种长度，MEM单元长度＝最短数据长度
*存放方式：
*长度&地址的表示：数据长度—
数据地址—
*存放方式的属性：
端序—
对齐—
占用连续的MEM单元 ←便于访问实现
由操作码指明(同REG存放)
为最小单元地址(N)
有端序(Endian)、对齐(Alignment)
存放时的字节顺序(即N中内容)，有大端、小端 (任选一种)
存放时的起始位置(即N的取值)，有不对齐、对齐 (目前均对齐)
B
B
B
B
数据长度
N
N+1
N+2
N+3
B3
B2
B1
B0
N
N+1
N+2
N+3
大端方式(N～MSB)
MSB—Most Significant Byte
LSB—Least Significant Byte
数据地址
数据：
B3 B2 B1 B0
MSB LSB
B0
B1
B2
B3
N
N+1
N+2
N+3
小端方式(N～LSB)
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
C(N=3)
A(N=0)
B(N=1)
C(续)
D(N=7)
D(续)
E(N=10)
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
A(N=0)
B(N=2)
C(N=4)
D(续)
E(N=10)
对齐类型：
边界对齐、
4字节对齐等

## Slide 20
边界对齐方式：N＝k×数据长度(即单元个数S) ←N的低log2S位=0
4字节对齐方式：
例2：32位计算机的MEM按字节编址、数据采用大端、边界对齐方式存放。对于C语言结构数组：struct ST{ char a;int b;short c;} ss[20];
若ss在MEM中的起始地址为200H，则ss[1].b的地址是多少？
解：ss存放效果如右图，则p＝ ，q＝ ；
有sizeof(ST)＝常数 ←使ST中各元素都能边界对齐
＝ ，
故k＝ ，x＝
例1：MEM按字节编址，数据在MEM中采用小端、边界对齐方式存放，2005H#单元可存放机器数12345678H中哪个字节？
解：地址N＝ ，2005H#单元存放的是
2005H/4*4＝2004H 56H
ss[0].a
ss[0].b
ss[0].c
ss[1].a
ss[1].b
ss[1].c
200H
p
q
k
x
y
char
int
short
char
int
short
204H 208H
m×sizeof(int)
208H＋2/4×4＝20CH 210H
思考：为减小所占存储空间，编译程序应如何优化？
地址 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111
单元 |  | A | B0 | B1 | C0 | C1 | C2 | C3 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
≤4字节的边界对齐方式
2003H
4H
5H
6H
7H
8H
Notes: 思考：调整结构元素次序

## Slide 21
3、数据在其他部件中的存放
*数据在IR中的存放：
软件需求—
存放方式—
长度&地址的表示—
*数据在堆栈中的存放：
软件需求—
存放方式—
长度&地址的表示—
立即数有多种长度 ←利于缩短指令字长
占用指令字的部分位(端序同MEM、不对齐)
长度由操作码指明，无地址(直接从IR中取)
数据常仅一种长度(＝机器字长) ←利于简化实现
占用连续的MEM单元(端序、对齐均同MEM)
长度由操作码指明，无地址(由栈顶指针指明)
OPi
A
Imm
※数据存放方式小结： (决定了数据地址的组成、数据访问的硬件组织)
存放部件 | 存放方式 | 数据地址 | 长度表示
REG | 占用一个REG的全部/部分 | 软件中REG编号 | 操作码 指明
MEM | 占用连续的MEM单元，端序、对齐按ISA约定 | 最小单元地址 | 
IR | 占用指令字的部分位数，端序按格式约定 |  | 
堆栈 | 占用连续的MEM单元，端序&对齐同MEM |  | 

## Slide 22
§4.3 寻址方式
※主要内容：指令寻址方式，数据寻址方式，指令格式分析
*OPD地址/指令地址的类型： (回顾)
OPD地址—
指令地址—
*软件/硬件中OPD/指令地址的长度：
REG地址—
MEM地址—
有效地址(EA)：
物理地址(PA)：
*地址编码与寻址方式：
内涵—
目标—
有REG地址、MEM地址、IO地址 ←立即数、栈数据无地址
为MEM地址 ←存储程序工作方式要求
(IO地址以后讨论)
位数相同(缓冲部件与软件需求无关)，硬件直接使用(简便)
位数不同(软件>>硬件)，
软件中的MEM地址(即逻辑地址)，支持所有应用
硬件中的MEM地址，考虑硬件成本
编码指地址→地址码，寻址指地址码→地址(＝f(地址码))
└←编程时 └←执行时
编码时地址码较短，执行时地址形成方便 ←函数f简单
硬件变换后使用(基于装入位置)

## Slide 23
1、指令寻址方式
*下条指令地址的形成：
顺序型指令—
转移型指令—
*指令的寻址方式：
EA＝(PC)＋1，均隐式表示(EA与指令内容无关)
EA＝f(地址码)，常显式表示(EA与指令内容有关)
有隐含、直接、相对等 ←在数据寻址方式中一并讨论
*下条指令地址形成的时机：
寻址方式的识别—
分析指令时，根据操作码判断(指令类型&寻址方式)
CISC放在地址码中→┴←RISC放在操作码中
地址形成的时机—
取指令时，可实现顺序寻址(EA＝(PC)＋1) ←基本上都这么做
执行指令时，实现跳跃寻址(EA＝f(地址码)) ←分支指令～转移判断
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋1
PC←计算结果
思考：什么类型的指令字结构，取指令时实现顺序寻址最简便？
Notes: 思考：定长指令字结构

## Slide 24
2、数据寻址方式
*寻址方式的识别：指令译码时，根据地址码判断 ←RISC用操作码判断
*地址码的组成：
RD
0 RS
0 1 0
RD
1 RS
0 1 0
例：RD←(RD)＋(RS)
RD←(RD)＋M[(RS)]
寻址方式位F 地址参数A
OPD或EA＝f(F,地址参数)
地址码：
地址：
仅1种寻址方式时，F可缺省
*立即寻址(Immediate Addressing)方式：
OPD放在IR中，地址参数为OPD本身(不是OPD地址)
F1 Imm
OPx
OPD＝Imm
操作数
为便于理解，均以单地址指令为例
*寄存器寻址(Register Addressing)方式：
OPD放在数据REG中，地址参数为数据REG号
F2 i
…
操作数
…
数据REG组R[]
数据REG号
OPx
OPD＝(Ri)
Ri

## Slide 25
*直接寻址(Direct Addressing)方式：
OPD放在MEM中，地址参数为OPD的EA
*间接寻址(Indirect Addressing)方式：
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的EA
思考：直接寻址与立即寻址的区别？
F3 A
OPx
OPD的EA＝A
OPD＝M[EA]
数据段或程序段
有效地址
…
操作数
…
存储器
可用于指令寻址
因形成需要访存，
很少使用(适于**p)
*寄存器间接(Register Indirect Addressing)寻址方式：
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的地址REG号
F5 i
…
A
…
地址REG组R[]
地址REG号
OPx
OPD的EA＝(Ri)＝A
OPD＝M[EA]
有效地址
数据段或程序段
…
操作数
…
存储器
F4 A
OPx
OPD的EA＝M[EA]＝A
OPD＝M[EA]
形式地址
操作数
…
A
存储器
有效地址
Notes: 思考：OPD存放部件不同，导致地址参数是OPD还是OPD的EA

## Slide 26
*基址寻址(Base Addressing)方式：
OPD放在MEM中，地址参数为基址REG号、形式地址(偏移地址)
特点—
F7 j A
…
基地址A
…
基址REG组B[]
基址REG号
OPx
OPD的EA＝(Bj)＋A
OPD＝M[EA]
段基址A
数据段或程序段
…
操作数
…
存储器
＋
*变址寻址(Indexing Addressing)方式：
OPD放在MEM中，地址参数为变址REG号、形式地址(基准地址)
特点—
说明—基址REG组/变址REG组仅含1个REG时，REG号j隐式表示
└──→ 编码恒为0 →─┘
F6 j A
…
变址值
…
变址REG组I[]
变址REG号
OPx
OPD的EA＝(Ij)＋A
OPD＝M[EA]
Ij←(Ij)＋1
块首址A
数据段
…
操作数
…
存储器
＋
思考：变址寻址与基址寻址的根本区别？
常用于段式存储管理
常用于数据块访问，变址REG的值自动改变(每次读时)
Notes: 思考：变址REG自动+1

## Slide 27
寄存器的常见组织— (理论上数据REG/地址REG/基址REG/变址REG间无关联)
①基址REG、变址REG为地址REG的子集 ←成本↓、利用率↑
└←具有变址功能，操作码指明是否变址
②数据REG、地址REG可混用(称为通用寄存器GPR) ←成本↓、利用率↑
└← General Purpose Register
M个
可见REG
专用REG
N个
所有寄存器
数据REG组 地址REG组 基址REG组 变址REG组
P个
Q个
*相对寻址(Relative Addressing)方式：
指令放在MEM中，地址参数为形式地址(偏移量[长度＜MEM地址])
说明—相对寻址的A为有符号数！(默认)
变址/基址寻址的A可为无符号数(寻址方式会给出)
F8 A
XX
寄存器PC
OPx
指令的EA＝(PC)＋A
程序段
…
指令
…
存储器
＋

## Slide 28
例1：假设CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋1，MEM按字节编址，相对寻址的跳转指令格式如下图。某相对寻址
的跳转指令的指令地址为0100H。
(1)若该指令的转移目标地址为0120H，则M[0101H]＝？
(2)若M[0101H]＝EEH，则该指令的转移目标地址为多少？
解：(1)取指令时，(PC)＝0100H＋2＝0102H；
指令执行时，转移目标地址＝(PC)＋disp， ←disp为补码
[disp]补＝0120H－0102H＝001EH，
因偏移量A仅8位，故M[0101H]＝Cut([disp]补)＝1EH
(2)取指令时，(PC)＝0102H；
执行指令时，转移目标地址＝(PC)＋A
＝0102H＋SExt(EEH) ←长度需相同
＝0102H＋FFEEH＝00F0H
操作码
A
第1字节
第1字节
23
Notes: P23-看指令寻址取指时+1

## Slide 29
例2：假设CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋1，主存按字节编址，基址REG和变址REG各有1个(记为RB和RI)，单地址指令格式如下。设(RB)=8000H、(RI)=0007H、(PC)=1234H，请计算下列指令字的OPD或OPD/指令的EA。
(1)4428H (2)2244H
(3)1330H (4)3592H
解：(1)4428H＝0100 0100 0010 1000B，
(2)2244H＝0010 0010 0100 0100B，
(3)1330H＝0001 0011 0011 0000B，
(4)3592H＝0011 0101 1001 0010B，
[OPD]补＝28H
基址寻址(A=44H)，
OPD的EA＝(RB)＋A＝8000H＋0044H＝8044H
变址寻址(A=30H)，
OPD的EA＝(RI)＋A＝0007H＋0030H＝0037H
相对寻址(A=92H)，
转移目标地址＝(PC)＋disp＝(1234H＋2)＋SExt(92H)
＝1236H＋FF92H＝11C8H
OP
F A
15 10 9 8 7 0
F＝00为立即寻址，01为相对寻址
10为基址寻址，11为变址寻址
26
27
Notes: P26-看基址/变址寻址， P27-看相对寻址disp位有符号数

## Slide 30
*隐含寻址(Implied Addressing)方式：
无地址码，地址形成方法由操作码指明
示例：(a)OPD为恒定值，如Ra←(Ra)＋1中的1 ←立即数不能隐含
(b)OPD在栈顶或约定的REG中，如返回指令、顺序寻址
※寻址方式小结：
①寻址方式与地址编码方式互逆，EA＝f(方式位,地址参数)
②数据寻址中的MEM寻址方式，部分可用于指令寻址
 | 常用寻址方式
数据寻址 | 除相对寻址外，其余均可使用
指令寻址 | 常使用直接、相对、寄存器间接、隐含方式
注意—不同ISA对寻址方式的命名可能不同
如：变址寻址、基址寻址、相对寻址可统称为偏移寻址
23
Notes: P23-看指令的寻址方式

## Slide 31
3、指令格式分析
*指令系统分析：数据表示仅1种(整数)，寄存器为GPR(通用寄存器)
数据的表示—OPD长度为 位，机器字长为 位
数据的存放—REG有 个、长度为 位，MEM编址单位为 位、地址为 位
操作码编码—采用 编码方式，格式信息用 方式表示
地址码编码—数据寻址有 方式， 指令方式位显式
指令字特征—包含 地址指令、 字长指令，采用 指令字结构
8 8
4 8 8 8
扩展 隐式
立即/REG/REG间接/隐含 ADD/JNZ
单/双 单/双 变长
指令寻址方式
隐含EA=(PC)＋2
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
隐含EA=(PC)＋1
直接EA=Addr或隐含EA=(PC)＋2
相对EA=(PC)＋Disp
或隐含EA=(PC)＋1
RD
0000
RD
RD
RS
RD
4位 4位 8位
00
RD
Imm
RS
RS
00
Addr
0000
RD
00
指令字格式
0010
0011
010
1000
1001
110
RD
RS
010
Disp
110
1
0
1
0
RD
RS
0110
指令功能
赋值(MOV): RD←Imm
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)或
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
自增(INC): RD←(RD)＋1
自减(DEC): RD←(RD)－1
分支(JNZ): ZF＝0时PC←Addr
或PC←(PC)＋Disp
Notes: l理由：直接寻址的地址为8位，GPR的长度为8位，OPD长度、机器字长为8位。指令寻址指明MEM变址单位为8位。

## Slide 32
例3：对于上页指令系统，若CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋1。
(1)说明指令字84H的功能。
(2)写出x=x+3的指令序列，x的地址放在寄存器R0中。
(3)若操作码只可放在高4位，最多还可定义多少条指令？
解：(1)84H＝10000100B，指令功能为
(2)指令序列为： // R1←03H
// R1←(R1)＋M[(R0)]
// M[(R0)]←(R1)
(3)高4位已使用10个编码，最多还可定义24－10＝6条指令
*指令系统应用：
R1←(R1)＋1
00000100 00000011
01010100
00110100
不要写成01←(01)+1

## Slide 33
§4.4 指令系统举例
※主要内容：MIPS32、IA32
回顾：指令系统包含的主要内容？
数据表示、OPD存放、寻址方式、指令功能、指令格式
1、MIPS32指令系统 (属于RISC)
*数据表示：
整数—
浮点数—
*OPD存放：
存储器—
IR—
寄存器—
二进制、定点格式、无符号编码/补码，8/16/32位
IEEE 754格式，32/64位(单精度/双精度)
按字节编址、32位地址，大端、对齐方式
只存放16位立即数，按约定格式
32个×32位，只存放32位OPD(存取时先转换类型)
约定：R0≡0，R31过程调用返回地址，R29栈指针，…
32个×32位，双精度OPD占用相邻2个FPR
不保存结果标志
ALU仅32位运算
GPRs：
FPRs：
状态REG：

## Slide 34
*寻址方式：
数据寻址方式—
指令寻址方式—
寻址方式 | 地址形成方法 | 注释
立即寻址 | OPD＝imm | imm为16位立即数(有符号)
寄存器寻址 | OPD＝(rx) | rx为GPRs编号
基址寻址 | EA＝(rx)＋imm | 相加时先位扩展
PC相对寻址 | EA＝(PC)＋imm<<2 | 
伪直接寻址 | EA＝(PC)高4位‖addr<<2 | Addr为26位地址，‖表示内容拼接
说明：GPRs中，R0≡0，R29栈指针，R30帧指针，R31过程调用返回地址 |  | 
立即、寄存器、基址
PC相对、伪直接，隐含(EA＝(PC)＋4等)
思考①：数据的直接寻址、REG间接寻址如何实现？
(R0)+disp、(Rx)+0
指令字4B对齐,寻址范围可扩大4倍
短数据为8位，按1B边界对齐存放
思考②：为何相对寻址中disp要<<2？
为何基址寻址中disp不<<2？
指令字长为32位，地址码仅26位
编译时丢弃18位的低2位，执行时补上低2位(为0)
运算时需先位扩展

## Slide 35
*指令格式：有3种，采用定长指令字结构(32位) ←寻址方式位用操作码表示
*指令功能：
常用指令有31条，包括数据传送、ALU运算、转移控制
R-型指令—算术、逻辑、移位，小于置位、过程返回
└←不保存结果标志 ←┴←比较结果(0/1)保存到GPR中
I-型指令—加法、逻辑、赋值，存取，小于置位、分支
组合成多种条件←┴────┴←判断是否为0
J-型指令—跳转、过程调用
 | 31~26(6b) | 25~21(5b) | 20~16(5b) | 15~11(5b) | 10~6(5b) | 5~0(6b)
R-型 | op | rs | rt | rd | shamt | func
I-型 | op | rs | rt | imm |  | 
J-型 | op | addr |  |  |  | 
注：op及func—操作码，rs、rt及rd—寄存器号(源及目的OPD)， shamt—移位位数，imm—立即数或偏移量，addr—形式地址 |  |  |  |  |  | 
37

## Slide 36
名称 | 功能 | op | rs | rt | rd | shamt | func
有符号加add | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000
无符号加addu | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100001
有符号减sub | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010
无符号减subu | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100011
与and | rd←(rs)& (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100
或or | rd←(rs)¦ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101
异或xor | rd←(rs)^ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100110
或非nor | rd←~((rs)¦(rt)) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100111
小于置位slt | rd＝(rs)＜有(rt)? 1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101010
无符号小于置位sltu | rd＝(rs)＜无(rt)? 1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101011
逻辑左移sll | rd←(rt)<<shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000000
逻辑右移srl | rd←(rt)>>L shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000010
算术右移sra | rd←(rt)>>A shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000011
逻辑左移sllv | rd←(rt)<<(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000100
逻辑右移srlv | rd←(rt)>>L(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000110
算术右移srav | rd←(rt)>>A(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000111
过程返回jr | pc←(rs) | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000
思考②：为何没有<<A指令？逻辑非功能如何实现？
同<<L指令，使用~(rt|$0)
思考①：为何要区分有/无符号运算？
无结果标志，仅有符号运算需判断溢出

## Slide 37
名称 | 功能 | op | rs | rt | Imme
有符号加addi | rt←(rs)＋SExt(imm) | 001000 | rs | rt | imm
无符号加addiu | rt←(rs)＋SExt(imm) | 001001 | rs | rt | imm
与andi | rt←(rs)& ZExt(imm) | 001100 | rs | rt | imm
或ori | rt←(rs)¦ ZExt(imm) | 001101 | rs | rt | imm
异或xori | rt←(rs)^ ZExt(imm) | 001110 | rs | rt | imm
高位取立即数lui | rt←imm<<16 | 001111 | 00000 | rt | imm
取字lw | rt←M[(rs)＋SExt(imm)] | 100011 | rs | rt | imm
存字sw | M[(rs)＋SExt(imm)]←(rt) | 101011 | rs | rt | imm
取字节lb | rt←SExt(M[(rs)＋SExt(imm)]) | 100000 | rs | rt | imm
取无符号字节lbu | rt←ZExt(M[(rs)＋SExt(imm)]) | 100100 | rs | rt | imm
存字节sb | M[(rs)＋SExt(imm)]←(rt)7~0 | 101000 | rs | rt | imm
小于置位slti | rt＝(rs)＜有SExt(imm)? 1:0 | 001010 | rs | rt | imm
无符号小于置位sltiu | rt＝(rs)＜无ZExt(imm)? 1:0 | 000000 | rs | rt | imm
相等转移beq | if((rs)＝(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(imm)<<2 | 000100 | rs | rt | imm
不等转移bne | if((rs)≠(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(imm)<<2 | 000101 | rs | rt | imm
跳转j | PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000010 | addr
过程调用jal | $31←(PC)，PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000011 | addr
思考②：如何实现if ($4<$5)、if ($4≥$5)功能？
slt $6, $4, $5
bne $6, $0, L1
slt $6, $4, $5
beq $6, $0, L1

## Slide 38
例2—若整型数组A的首址放在$10中，sizeof(int)＝4B，说明下列代码序列的功能：
00000020H：100011 01010 01011 00000 00000 001000
00000024H：001000 01011 01100 00000 00000 001000
00000028H：101011 01010 01100 00000 00000 001000
解：指令功能分别为：
$11←M[($10)＋8]，$12←($11)＋8，M[($10)＋8]←($12)
因($10)＋8＝&A[0＋8/sizeof(int)]＝&A[2]，
故代码功能为A[2]＝A[2]＋8
例1—分别写出实现$1←($2)＋($3)、$1←($2)－2功能的指令字，其中运算均为有符号运算
解：指令字1为：000000 00010 00011 00001 00000 100000
指令字2为：001000 00010 00001 11111 11111 111110
36
Notes: P36、上页-看指令字格式

## Slide 39
2、IA32指令系统 (属于CISC)
*数据表示：
*OPD存放：
存储器—
IR—
寄存器—
有整数、浮点数、指针、压缩SIMD数、BCD数、位域
(同MIPS) (32/48位) (64位) (8位) (组合)
按字节编址、32位地址，小端、对齐方式
可存放8/16/32位立即数，小端、不对齐方式
GPRs为8个×32位，可存放8/16/32位OPD
FPRs为8个×32位，双精度OPD占用相邻2个FPR
状态REG有EFLAG(含ZF/CF/SF/OF/AF等标志)

## Slide 40
*寻址方式：
数据寻址方式—
指令寻址方式—
寻址方式 | 地址形成方法 | OPD存放部件
立即寻址 | OPD＝指令中的立即数 | 指令寄存器
寄存器寻址 | OPD＝(R) | 寄存器
直接寻址 | EA＝A | 存储器
寄存器间接寻址 | EA＝(B)或(I) | 
寄存器相对寻址(基址寻址) | EA＝(B)或(I)＋A | 
基址加变址寻址 | EA＝(B)＋(I) | 
相对基址加变址寻址 | EA＝(B)＋(I)＋A | 
比例变址寻址 | EA＝(B)＋(I)×S＋A | 
相对寻址 | EA＝(EIP)＋A | 
说明：通用寄存器R—EAX、EBX、ECX、EDX、ESP、EBP、ESI、EDI， 基址寄存器B—EBX、EBP，变址寄存器I—ESI、EDI， A—偏移量，EIP—程序计数器，S—比例因子 |  | 
除相对寻址外的寻址方式，隐含方式
直接、寄存器间接、相对等，隐含方式

## Slide 41
组成—
指令前缀—
指令本身—
*指令功能：
*指令格式：有多种，采用变长指令字结构(1B-16B)
[指令前缀+]指令本身 ←[ ]表示可以缺省
 | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B
指令前缀 | 功能前缀 | 段前缀 | 操作数长度 | 地址长度前缀
 | 1B或2B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1/2/4B | 0B或1/2/4B
指令本身 | 操作码 | 地址码R_R/M | 基/变参数SIB | 偏移量A | 立即数Imme
MOD
REG/OP
R/M
2b 3b 3b
SS
INDEX
BASE
2b 3b 3b
编码与指令本身无二义性， ←保持软件兼容性常见做法
可缺省(当前指令与上条指令相同时) ←前缀值用专用寄存器保存
操作码采用扩展编码， ←不含寻址方式位
地址码(≤2个、其中MEM型≤1个)组合有4种
MOD
REG
R/M
A
MOD
OP
R/M
A
IMME
MOD
OP
R/M
A
REG-REG/MEM型：
IMME-REG/MEM型：
REG/MEM型：
OPi
OPk
OPj
1B/2B 1B
MOD
R/M
OPk
W
MOD
W—OPD长度，D位—目的OPD位置
D
REG
REG
REG
MEM
IMME
REG
IMME
MEM
REG
MEM
REG
R/M
IMME
R/M
IMME
R/M
IMME

## Slide 42
*系统性能对指令系统的要求：
减少IN —
减少CPI—
*指令系统的发展：
面向软件—
面向硬件—
§4.5 指令系统的发展
TCPU=IN×CPI×TC
应增加指令的功能及种类
应减少指令的功能及种类
强化指令的功能及种类 →CISC(Complex Instruction Set Computer)
简化指令的功能及种类 →RISC(Reduced Instruction Set Computer)
※主要内容：CISC、RISC的特征
要求矛盾
(无法调和)

## Slide 43
1、CISC指令系统
*目标：
*示例：
*特征：
2、RISC指令系统
*目标：
*示例：
*特征：
侧重简化指令功能，以提高指令执行速度(CPI)
MIPS32有31条常用指令，32个GPR
·定长指令字结构，指令种类少、格式简单、寻址方式少
·除Load/Store外，均为REG-REG型指令(执行速度快[=1TC])
·使用大量寄存器，便于编译优化、过程调用的快速实现
·执行控制简单，有利于流水、并行处理技术
侧重增强指令功能，以减少程序中的指令数(IN)
IA32有200多条标量指令＋300多SSE指令，8个GPR
·变长指令字结构，指令种类多、格式复杂、寻址方式多
·大多为REG-MEM型指令，执行时间较长(几个～几十个TC)
·指令功能不均衡，编译程序复杂，执行控制复杂，不利于流水等技术

## Slide 44
3、CISC与RISC的发展
*CISC与RISC的比较：
硬件方面—
软件方面—
性/价方面—
*CISC与RISC自身的发展：
RISC—
CISC—
RISC较好，得益于流水、并行技术
└速度、成本、功耗等方面
CISC较好，得益于已有软件、软件兼容性
└开发成本、代码效率、兼容性等方面
相当，CISC成本低、更新快(市场份额大)
技术交融、和平共处
ISA日趋复杂，纯RISC→类RISC；嵌入式方向
└应用领域扩大、为保持性能
汲取RISC技术，纯CISC→RISC内核；台式机/服务器方向
(如:Intel 80486起)
作业4-2：P166—8、9、11