## Slide 1
第六章 总 线

## Slide 2
※主要内容
⑴总线概述
分类，特性(4点)，性能指标，总线操作过程
⑵总线的仲裁
集中式(3种)的基本思想、信号线连接、仲裁实现，
分布式(×)
⑶总线的传输与定时
总线事务类型(功能)，传输过程(协议)&定时，总线标准(×)
⑷总线的结构与互连 (△)
总线结构(单/多/南北桥)，总线互连(总线接口电路)
※总体要求：理解总线操作的组织方法(过程/仲裁/传输&定时)
Notes: 3学时

## Slide 3
§6.1 总线概述
※主要内容：总线的分类&组成、特性、性能指标、操作过程
*总线：
多次传输的时间要求—
总线使用权如何管理—
*总线周期：
*总线事务：
指连接多个设备、用于信息传输的一组公共信号线
分时进行 ←同时发送的设备数需≤1个
请求-分配方式 ←主设备需增设请求/允许线
指一次总线操作(分配使用权＋信息传输)所需的时间
指总线上设备间的一次信息传输过程 ←仅1个主设备参与
思考①：如何标识传输的目标从设备？
思考②：一个总线事务(如读)包含哪些步骤？
仲裁 仲裁
空闲
总线传输周期
总线周期
主设备a
空闲
总线使用权:
主设备b
总线传输周期
总线周期
思考③：总线事务的结束传输步骤可缺省吗？
不行，否则总线不会空闲
主设备a
从设备i
…
从设备j
主设备b
…
主设备—传输发起者
从设备—传输响应者
通过地址(Addr)标识
发送A&C、等待响应、传输、结束
总线仲裁器
BRa
BGa

## Slide 4
1、总线的分类&组成
*按信号线功能分类：
数据总线(DBus)—
地址总线(ABus)—
控制总线(CBus)—
*按所连部件分类：
片内总线—
系统总线—
通信总线—
*其他分类：
承载传送的数据，双向传输线(读/写)
指明从设备地址(主存/外设)，单向传输线(主设备控制)
控制传输的过程，单向传输线(含控制线＋状态线)
└←表明何时/如何使用DBus及ABus
如：MEM读/写、就绪、时钟(用于定时)，总线请求/允许
数据总线宽度—＝同时传送的二进制位数
地址总线宽度—＝log2(可寻址的地址个数)
连接芯片内部各器件，由DBus组成(CU直接控制各部件)
连接计算机内主要部件，由ABus＋DBus＋CBus组成
连接外设/其它系统，由数据线＋控制线(可缺省)组成
系统总线
内存条
CU
ALU
BIU
GPRs
DRAMC
片内总线
通信总线
外设i
I/O接口1
外设j
I/O接口n
…
存储器总线
ABus
DBus
CBus
同步/异步、并行/串行等

## Slide 5
2、总线的特性
*物理特性：
*功能特性：
*电气特性：
状态约定—
电平表示—
*时间特性：
(逻辑特性)
指信号线的连接特性，如数量、类型、线距等
指各信号线的功能，如地址线、数据线、时钟线等
指信号线上信号的传递方向、电平有效范围
ABus&CBus单向、DBus双向，常正逻辑、CBus可负逻辑
有单端(如≥3.15V,≤1.35)、差分(如≥+200mV,≤-200mV)
指传输过程中各信号线的使用时序 ←不同事务有所不同
如：读事务＝送地址/命令＋等待从设备响应＋传送数据＋结束
写事务＝送地址/命令＋传送数据＋等待从设备响应＋结束
主设备
从设备i
…
…
…
…
从设备j
…
A1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
D1
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
总线读事务
总线写事务
Notes: 连线类型--电缆式、主板式、底板式
TTL电平--接收端用≥2.0V、≤0.8V表示
USB电平接收端用＞＋200mV、＜－200mV表示

## Slide 6
总线传输周期
3、总线操作过程 (每个阶段都是一次交互)
①总线仲裁阶段： (又称请求-分配阶段)
各个主设备—
总线仲裁器—
②寻址阶段：
有权主设备—
所有从设备—
③数据传送阶段：主/从设备—
④传送结束阶段：主/从设备—
有操作需求时，发出总线请求信号BRi
总线空闲时，确定下个总线传输周期的使用权归属；
发出所选主设备(仅1个)的总线允许信号BGj
发出目标地址和操作命令
判断是否被选中，被选中者响应总线操作 ←写响应在传送后
读时接收/发送数据，写时反之
各自释放所控信号线(发送线→高阻态)
仲裁
数据a
地址x
思考①：如何表示总线闲/忙？获得者如何宣示主权、何时撤销请求？
思考②：读事务如何表示响应完成(可以传送)？
思考③：主设备如何表示传送已结束？
回目录
用BS←1宣示主权、同时撤销请求
从1
总线仲裁器
主1
BR1
BG1
BR—Bus Request
BG—Bus Grant
主2
BR2
BG2
从2
仲裁
主设备1请求BR1
主设备2请求BR2
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
总线状态(忙)BS
地址总线
数据总线
读命令线RD
写命令写WR
状态线ACK
总线仲裁器
主设备
系统总线
Notes: 思考①：BS=0时，用BS←1宣示主权、同时撤销请求。 思考②：状态线ACK从无效→有效(通常收到命令时置为无效)。 思考③：控制信号有效→无效。

## Slide 7
4、总线的性能指标
*总线宽度：
*总线工作频率：
*总线带宽：
*总线传输方式：
指数据总线的位数，常用bit表示
指总线的最大数据传输次数/秒，
＝总线时钟频率×传输次数/时钟周期 ←同步总线
└←CLK的↑及↓均传输时为2
指总线的最大数据传输率，
└←不考虑非数据传输的交互时间(如地址传送等)
＝总线宽度×总线工作频率 ←同步总线
＝总线宽度×总线时钟频率×传输次数/时钟周期
指一个总线事务传输的数据个数(泛指时钟周期个数)，
有常规传输、突发传输
例1—某32位同步总线的时钟频率为100MHz，总线事务需要4个时钟周期，总线事务中仅用1个时钟周期可传输2个数据，则该总线的工作频率＝ ，数据传输率＝ ，带宽＝ 。
32b×(100MHz/4×2)＝1600Mbps
32b×(100MHz×2)＝6.4Gbps
200MHz
Notes: 方法—从3个因子着手

## Slide 8
§6.2 总线仲裁
※主要内容：集中式仲裁(3种)的基本思想、仲裁线连接、仲裁时机及方法
*仲裁时机回顾：
*仲裁方式：
总线空闲、有请求时 ←不能影响当前总线事务
集中式(有统一的仲裁器)，分布式(各主设备独立仲裁)
1、链式查询方式 (集中式)
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
*特点：
BR—Bus Request
BG—Bus Grant
BS—Busy State
自动轮询各主设备，主设备被询问时可获得使用权
└←类比：话筒交给第一排，未举手时自动向后传，举手时…
BSi＝BGiIN•BRi，BGiOUT＝BGiIN•~BRi
思考②：仲裁何时开始/结束？
BS=0、BR=1时(BG＝~BS•BR)，BS=1时
思考①：谁判断使用权归属？仲裁器需几根BR、BG线？自动轮询如何实现？
思考③：主设备的获得&传递逻辑？
引子：如何避免断链？
各主设备，
静态优先级策略，有断链现象
主设备有BGIN及BGOUT线
1根BR、1根BG(无需区分给谁)，
CBus
…
主设备1
主设备2
主设备n
总线仲裁器
BS
BG
BR

## Slide 9
2、计数器定时查询方式 (集中式)
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
*特点：
定时轮询各主设备，主设备被询问时可获得使用权
└←类比：不断地报学号 └←设备ID＝接收的设备号
…
主设备1
主设备2
主设备n
仲裁器
设备号
BR
思考①：仲裁开始/结束如何表示？
思考②：定时发设备号的原因？
开始/结束时机同链式查询(＝~BS•BR，＝BS)
设备号＝有效值/无效值 (如≠0/=0)
设备无请求时不改变BS，下一个需主动问
静态/循环优先级策略(每次从1或k+1开始)，无断链现象
3、独立请求方式 (集中式)
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
*特点：
各主设备请求独立连接到仲裁器，根据连接次序仲裁
n对BR及BG
仲裁时机为~BS•∑BRi，仲裁方法为特定算法(仅BGj有效)
动态优先级策略，仲裁时延固定(→可实现隐藏式仲裁)
传输周期结束前仲裁→┴→总线周期=总线传输周期

## Slide 10
4、自举式 (分布式)
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
~BS•BRi＝1时仲裁，BS＝~(∑BRk)•BRi ←k为所连仲裁线
思考：图中哪个主设备优先级最高？
主设备1
BS
BR1
…
BRn
…
…
…
仲裁器1
…
主设备2
仲裁器2
…
主设备n
仲裁器n
仲裁总线
总裁线有N根、不同信号线的优先级不同；
仲裁时只检侧高优先级仲裁线
各主设备(≤N个)只连接≥自身优先级的仲裁线
5、竞争式 (分布式) —如网络仲裁
*基本思想：
*仲裁线连接：
*仲裁实现：
总裁线有n根，用信号线编码表示不同的优先级；
仲裁时逐位竞争、败者退出
各主设备(≤2n个)连接所有仲裁线
BRi＝1时逐位发送IDj&接收BUSj，BS＝∏(IDj=BUSj)
回目录
Notes: 思考：设备n

## Slide 11
§6.3 总线传输与定时
※主要内容：总线事务类型，传输过程、定时方式，总线标准(×)
1、总线事务类型 (总线所支持的传输功能)
*总线事务功能的属性：
设备个数、传送功能(读/写/读改写)、数据个数(常规/突发)、寻址范围
└←目标设备为一/多个 发送1/2次地址(扩展地址线空间)→┘
*总线事务的类型：
支持多种事务，每种事务对应一种传输功能 ←取决于设计(需求/成本)
PCI总线的事务类型 | MEM读、MEM写—访问MEM空间的≥1个数据 (支持突发传输) I/O读、I/O写—访问I/O空间的≥1个数据 配置读、配置写—访问配置空间的1个数据 (支持即插即用) MEM行读、MEM多行读—访问MEM空间的≥1个主存块 (如Cache调入/DMA传送) MEM写并无效—访问MEM空间的1个主存块，并通知其他CPU的Cache作废该块 中断响应—取I/O接口的中断类型号，地址无效(各I/O接口自行处理) 特殊周期—向外设通报CPU的工作状态，地址无效(广播模式) 双地址周期—地址分2次发送，命令分别为双地址、操作类型
见P217图5.49

## Slide 12
2、总线传输与定时
*总线传输过程： (传输功能的步骤约定)
用传输协议表示，不同事务的交互步骤不同 ←传输功能不同
例：MEM读事务＝发送地址/命令＋等待MEM响应＋传送数据＋结束
MEM写事务＝发送地址/命令＋传送数据＋等待MEM响应＋结束
T1 T2 T3 T4
A1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
D1
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
*总线定时方式： (交互步骤的时长约定)
同步方式—
异步方式—
半同步方式—
设置统一的时钟信号CLK，步骤时长＝k*CLK(k为常量)
同一事务不同步骤可不同→┘
设置联络信号(如Ack)，步骤时长＝握手时延(可变/与CLK无关)
设置时钟信号&联络信号，步骤时长＝k*CLK(k为变量)
思考：谁决定写事务T3的时长？
常用命令线代替
请求Req
应答Ack
①
②
③
④
①请求 ②响应
③撤消请求 ④撤消响应

## Slide 13
※半同步定时示例： (命令线均用作请求线)
※异步定时的应答方式类型： (传输速度、可靠性不同)
T1 T2 T3 T4 T1 T2 (Tw) T3 T4
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
就绪Ready
A1
D1
A1
D1
约定的时延
Req
Ack
全互锁方式
Req
Ack
①
半互锁方式
Req
Ack
①
不互锁方式
示例—串行通信每次传输1个帧，均缺省联络信号线(效率↑[1根数据线])；
含1个字符/数据块→┘ └→用不互锁方式定时→约定波特率
起止式 异步串行通信协议如下 ←帧的同步头&同步尾为起始位&停止位
1
1…1
0
1 1
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
帧格式(含1个字符)
空闲位停止或
起始位
校验位
停止位
(低) 数据位 (高)
0/1
空闲位
0
Ready有效时才传送数据

## Slide 14
例1—某32位半同步总线的时钟频率为100MHz；MEM读事务的传输协议包含传送地址/命令、等待响应、传送数据3个阶段，支持突发传输模式(突发长度≤4)，每个时钟周期可传送1个地址/命令或1个数据。SRAM的存储周期为36ns。⑴若主存由单体SRAM构成，则通过总线从主存读4B数据需多少时间？⑵若主存由4体交叉SRAM组成，则通过该总线读16B数据最少要多少时间？
解：⑴主存数据引脚为 位；总线访问时T响应＝ ns，
读4B时TMEM读事务＝ ns
⑵主存访问≤ 个数据/次；传送间隔＝启动间隔＝ ns
读16B时TMEM读事务＝ ns
36/TCLK*TCLK＝40
{1＋36/TCLK＋1}*TCLK＝60
9/TCLK*TCLK＝10
{1＋36/TCLK＋4*9/TCLK }*TCLK＝90
时钟线CLK
地址总线(16b)
数据总线(32b)
控制线RD
就绪线Ready
数据引脚(32b)
控制引脚WE
片选引脚CS
M0 CS
M1 CS
M2 CS
M3 CS
TA Tw Tw Tw Tw TD TD TD TD
A1
BUS
MEM
存储周期(体)
D1
D2
D3
D4
D1
D2
D3
D4
联络信号线
CLK↑发送
CLK↓接收
32
4

## Slide 15
*访问空间：
*总线仲裁：
*总线事务：
(功能特性)
*总线定时：
3、总线标准
指设备连接和传输时，应遵守的协议与规范(4种特性)
(1)ISA总线 (Indusry Standard Architecture)
16位半同步总线，96根信号线(16D＋24A)，信号电平为5V
MEM地址空间为16M，I/O地址空间为64K；
数据宽度为8/16位(用信号线SHBE指明) ←数据掩码线功能
主设备有CPU、DMA设备(≤8个)，
仲裁由CPU实现(信号线为HRQ&HLDA,链式查询)
7种类型(MEM读/写、I/O读/写、中断响应、DMA传送、MEM刷新)，
仅支持常规传输(1个数据/事务)
半同步方式(用CLK及OWS#联络)，时钟频率为8MHz

## Slide 16
*访问空间：
*总线仲裁：
*总线事务：
*总线定时：
(2)PCI总线 (Peripheral Component Interconnect，外围部件互连)
32位半同步总线，100根信号线(A/D复用)，信号电平为5V、3.3V
MEM、I/O地址空间均为4G，(每个)配置空间为64B；
数据宽度为8/16/32位(用数据期的C/BE[3:0]信号线指明)
支持多个主设备(不区分是否为CPU)，
仲裁由仲裁器实现(独立请求式)，可隐藏式仲裁
12种类型，支持突发传输(长度由FRAME#及命令控制)
半同步方式(有主/从线)，时钟频率有33.3MHz、66.6MHz
总线时钟CLK
帧周期FRAME#
地址/数据AD[31:0]
命令C/BE[3:0]
主就绪IRDY#
从就绪TRDY#
设备选择DEVSEL#
地址期 过渡期 数据期 数据期 数据期 数据期
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
A1
读
D1
字节使能
D2
D3
D4
11
Notes: PCI-配置空间数量≤32个，DEVSEL有效是数据期的前提，写操作没有过渡期 P11-看总线事务种类

## Slide 17
闲
忙
闲
忙
忙
闲
闲
主设备
从设备
命令帧
处理
数据帧
握手帧
接收
接收
处理
接收
处理
BUS
回目录
(3)串行总线 (常用作通信总线)
*串行传输优势：
*使用权管理：
*信号线组织：
传输方式—
(指信号方向)
*总线事务：
传输协议—
*总线定时：
*USB(Universal Serial Bus)总线：
信号线—
总线事务—
总线定时—
速率高(没有线间信号的同步/干扰)，距离长(差分方式衰减小)
常为单主设备(无需仲裁) ←多主设备时分布式仲裁
仅数据线，缺省控制线/联络线 ←基于数据线/联络线的效率
有单(向)工(作)、全双工、半双工3种方式
支持多种类型，每个事务由多个帧的交互组成
帧格式组成如下，有异步串行(字符)、同步串行(块)2种
异步非互锁方式(需约定波特率) ←缺省联络线所致
为点对点的半双工 同步串行总线
└←事务的首个帧含地址、其余帧缺省地址
有4种(控制/批/中断/等时传输)，每个事务含1～3个帧
异步非互锁方式(USB2.0的高速模式=480Mbps)
同步头
帧类型
数据域
同步尾
主设备
…
从1
从n
主设备
…
从1
从n
主设备
…
从1
从n
VCC
GND
D+
D-
成本低
Notes: P20-看同步串行、异步串行的区别
FSB带宽—f=800MHZ时，双通道内存时的带宽为(800*64/8)*2=12800MB/s=12.8GB/s

## Slide 18
§6.4 总线互连结构
1、总线结构
*单总线结构：
特点—
*多总线结构：
总线桥—
特点—
*南北桥结构： (下页)
※主要内容：总线结构(△)、总线互连(△)
控制简单，分时传输，时钟频率低(＝较慢设备)
连接有多种，叫法也有多种(如按功能、按总线标准)
①为所管辖总线的总线控制器
(仲裁、中转操作)
②为所连接总线的主/从设备
(发起/响应总线操作)
CPU-主存总线(HOST总线)
I/O总线
总线桥
CPU
主存控制器
显卡
并行接口
串行接口
…
网络接口
CPU
主存控制器
显卡
…
系统总线(如ISA总线)
I/O插槽
内存条
I/O接口
…
I/O插槽
LCD
键盘
扩展卡
…
不同总线速度不同
提高可扩展性

## Slide 19
*南北桥结构：
※常见的总线命名： (科普)
按应用功能—
按总线标准—
采用集成技术＋网络技术 ←提高带宽+并行传输
开关矩阵
APG接口
主存
控制器
Hub接口
CPU接口
北桥
内存条
CPU 0
高速接口
CPU总线
PCI总线
北桥MCH
CPU 1
南桥IOH
…
PCI Express接口
显卡
LAN连接器
USB连接器
固件
内存条
MEM总线
内存条
内存条
插槽
…
通用I/O连接器
中断请求线
AGP总线插槽
插槽
MEM总线
主存
控制器
显卡
…
内存条
LCD
…
内存条
CPU-主存总线(前端总线FSB、HOST总线[主机总线])
IO桥
I/O总线
CPU1
CPU0
CPU总线
HOST桥
PCI、ISA、AGP总线等， ←并行总线
PCI Express、QPI、InfiniBand总线等， ←串行总线
USB、SCSI、IEEE1394、CAN总线等 ←通信总线

## Slide 20
2、总线互连 (总线-设备之间)
*部件连接方法：
*总线接口电路功能：
⑴总线侧操作—
⑵信息缓冲—
⑶设备侧控制—
⑷信息格式转换—
通过总线接口电路实现 ←解决速度/格式/电平/时序差异
中转对设备的操作 ←先收下、再转发
CU
ALU
BIU
显示器
显示适配器
主存控制器
内存条
HOST/PCI桥
键盘
PS/2接口
HOST总线
PCI总线
…
…
USB设备
USB控制器
硬盘
硬盘控制器
内存条
侦测总线状态，决定是否发起/响应总线操作
暂存来自总线和设备的信息
命令&数据→┘ └←数据&状态
侦测&保存设备状态；
就绪时转发命令/数据、接收数据(输入设备时)
实现暂存信息-设备信息的格式转换
作业6：P258— 3、4、6、9、10、15

## Slide 21
※总线复习思考
⑴各主设备需分时使用总线，总线使用权的管理方法、实现需求？
⑵如何标识总线传输时的不同从设备？系统总线的信号线有哪些？
⑶总线操作过程包含哪几个阶段？每个阶段参与的设备、动作？
⑷3种集中式仲裁方式的仲裁线连接、仲裁时机&方法、特点？
⑸总线传输过程如何表示？读事务、写事务的传输协议组成、哪些步骤的时长由从设备决定？
⑹总线定时方式有哪几种？各需哪些联络信号线？
⑺总线宽度、总线带宽、USB、PCI、ISA等概念的意思？
Notes: ⑴请求-分配方式；设置总线仲裁器，各主设备设置请求线、允许线，只有≤1个主设备的允许线有效。
⑵每个从设备的地址不同；地址线、数据线、控制线(请求/允许、命令/状态、定时)。
⑶仲裁、寻址、数据传送、结束；主、主&从、主&从、主&从，略。
⑷链式查询：BR、BG，~BS&BR=1，自动轮询(各主设备被询问&有请求时获得、否则传递)；计数器定时查询：BR、设备号，~BS&BR=1，定时查询(定时发送设备号、目标主设备有请求时获得、否则无响应)；
独立请求：n对BR、BG，~BS&∑BRi=1，按指定算法。
⑸传输协议，功能不同、协议组成不同；读事务＝发送地址/命令＋等待响应＋传送数据＋结束，写事务＝发送地址/命令＋传送数据＋等待响应＋结束，等待响应。
⑹同步、异步、半同步，CLK、Req/Ack（Req常为命令线）、CLK及Req/Ack。