## Slide 1
第七章 输入输出系统

## Slide 2
※主要内容
⑴I/O系统概述
I/O系统的组成(硬+软)，外设-主机的联系(连接/编址/识别/联络)，
I/O的传送控制(查询/中断/DMA，直接)
⑵外部设备(△) 输入/输出/存储设备的组成、工作原理
⑶I/O接口 功能，组成及工作原理，软件访问方法
⑷程序直接控制I/O方式
查询方式、直接传送方式的I/O控制流程、接口组织
⑸程序中断I/O方式
I/O控制流程，接口组织，中断源识别，中断系统结构(△)
⑹DMA方式 (◇)
传送方式分类，接口基本结构，传送过程，接口的组织(×)
※总体要求：掌握I/O的软硬件协同，理解各种I/O方式的接口组成

## Slide 3
§7.1 I/O系统概述
※主要内容：I/O系统的组成，主机与外设的联系，I/O的传送控制
1、I/O系统的组成
*I/O系统的功能：
*I/O系统的组成：
I/O硬件—
I/O软件—
└←即I/O驱动程序
*I/O系统的性能：
实现主机-外设间的信息交换(又称I/O)
I/O硬件(设备&连接)＋I/O软件(控制何时传&如何传)
外设＋I/O接口(总线互连)＋传送控制部件[可选]
可扩展性好→┘ └←可优化I/O性能，如中断控制器
实现主机-外设间的工作协调、传送组织
(何时传) (如何传)
①响应时间、吞吐率 ←不同应用的关注点不同
└──────┴←受排队模型影响，暂不讨论
②I/O开销(I/O软件所占CPU时间) ←I/O应尽量不影响CPU
说明：先了解设备组成&特征，便于理解设备的连接与联络方法
思考：为什么不是CPU-外设间？
批量时需放在主存(GPRs太小)，主存-外设间更佳
转7.2节
Notes: 响应时间指I/O请求从发出到I/O操作完成的时间，吞吐率指单位时间内完成I/O操作的个数

## Slide 4
2、外设与主机的联系 —I/O的软硬件关联
(1)外设的连接 (连接方式对I/O过程的要求)
*连接方式：均为总线方式，需要使用I/O接口中转信息
├←解决速度/电平/格式等差异
├→暂存数据/状态/命令信息
└─┴→内部需设置多个寄存器
*I/O的过程： (基于连接方式)
⑴CPU-接口—
⑵接口-外设—
*I/O的指令： (基于连接方式)
功能—
格式—
CPU
主存
I/O接口1
…
总线
外设1
I/O接口n
外设n
主机
总线操作(CPU-I/O端口)，软件主动发起(CPU执行指令时)
通信操作(I/O端口-外设)，接口自动实现(外设就绪时)
操作码
I/O端口地址
信息内容
I/O指令格式：
CPU中GPR-接口中I/O端口之间的信息传送
操作码有2种(输入/输出)，I/O端口用地址标识
GPRs号或立即数
I/O端口—I/O接口中可与数据总线交换信息的寄存器
CPU等不起
Notes: 思考①：外设响应时间。

## Slide 5
软件访问—
硬件连接—
I/O事务的识别：
特点—
(2)外设的编址 (I/O端口地址的软/硬件表示)
目标—在指令中/总线上表示I/O端口地址 ←区分主存单元-I/O端口
单元长度＝主存单元长度→┘ ←便于统一处理
*统一编址方式： --又称存储器映像方式
即主存单元、I/O端口共用一个地址空间
使用访存指令(地址∈I/O地址范围) ←ISA不增加指令
总线仅含访存控制信号(MEMR#、MEMW#)， ←总线不增加事务
接口连接访存控制线、所有地址线(同主存)
主存
(主存单元)
外设
(I/O端口)
N-1
…
x
x-1
…
0
访存指令的寻址范围
(MEMR#MEMW#)·(地址∈I/O地址范围)＝1时
不增加指令&总线事务，I/O地址译码复杂(判断所有地址线)
CPU
主存
I/O接口
(外设)
地址 数据
MEMR#
MEMW#
=log2N
MEMR#
MEMW#
Notes: 检查：#表示低电平有效（P253第13行）

## Slide 6
软件访问—
硬件连接—
I/O事务的识别：
特点—
※应用：
*独立编址方式：
即主存单元、I/O端口使用不同地址空间(地址均从零开始)
访存指令的
寻址范围
I/O指令的
寻址范围
x-1
…
0
主存
(主存单元)
y-1
…
0
外设
(I/O端口)
使用I/O指令(地址∈I/O地址空间) ←ISA增加2条指令
总线需含I/O控制信号(IOR#、IOW#)， ←总线增加2种事务
接口连接I/O控制线、部分地址线(远少于主存)
IOR#IOW#＝1时 ←此时MRMR#MEMW#＝0
增设2种指令&总线事务，I/O地址译码简单
RISC常采用统一编址方式，CISC常采用独立编址方式
CPU
主存
I/O接口
(外设)
地址 数据
MEMR#
MEMW#
IOR#
IOW#
=log2y

## Slide 7
CPU
主 存
IOR# IOW#
MEMR#
MEMW#
地址锁存器
数据
缓冲器
设备硬件
Bus
I/O端口
I/O接口
设备硬件
…
*I/O端口地址的组成：
I/O接口的标识—
I/O端口地址组成—
*I/O接口的识别方法： (以独立编址方式为例)
(3)外设的识别 (总线操作的目标设备识别)
需求—I/O接口(从设备)主动识别&响应总线操作 ←总线传输协议所要求
监视总线状态，有I/O事务时，比较总线上地址高位与设备号
└←IOR#IOW#＝1时→┘
每个仅连接一个外设，用设备号表示(跳线/REG)
常含多个I/O端口(数据/状态/命令) ←取决于设备
←端口地址宜连续
设备号
内部序号
=1
比较器
&
&
=
≠
设备选择
高位
低位
设备号

## Slide 8
(4)与外设的联络 (通信操作的接口-外设控制)
*外设的传送方式：
无条件传送—
(简单设备)
条件传送—
(复杂设备)
*接口-外设的联络方式：
立即响应— ←面向无条件传送
异步联络— ←面向条件传送(并行)
同步联络— ←面向条件传送(串行)
Req/Ack
CLK
可随时传送数据；都为字符设备(仅并行传输)
└←如LED/开关 └←1个数据/次
先启动设备，等到设备就绪时，才传送数据；
可为字符设备/块设备(均可并行传输/串行传输)
(表示数据何时有效)
无需启动
否则无法确定间隔
串行效率低
1
同步头
帧类型
数据域
同步尾
n
D1
D2
D3
位间
数据间
1
CPU
主存
I/O接口i
…
总线
主机
I/O接口k
n
I/O接口j
外设(并行)
外设(串行)
外设(简单)
n
无需联络信号线(随时有效)
用请求/应答线指明(1个数据/定时)
用同步头或时钟线指明(1个位/定时)
└←帧中 └←常省略(约定或侦测速率)
Notes: 检测帧头同步为速率方法：帧头同步位为101010等信息，信号连续跳变可测得速率。

## Slide 9
7
※I/O系统的组成小结：
*外设的连接： (连接方式对I/O过程的要求)
I/O的过程—
I/O的指令—
*外设的编址：
编址单位—
编址方法—
*外设的识别：
设备标识—
目标识别—
*与外设的联络：
传送方式—
联络方式—
总线操作(CPU-接口[软件主动])＋通信操作(接口-外设[接口自动])
GPR-I/O端口之间的传送(I/O)
(即I/O端口地址的软/硬件表示)
I/O端口长度＝主存单元长度 ←便于与MEM统一处理
统一/独立编址 ←影响ISA&总线事务的组织
(即总线操作的目标设备识别)
I/O接口保存所连设备号，I/O端口地址＝<设备号,内部序号>
各I/O接口监视总线状态、判断是否被选中 ←通常仅1个被选中
(即通信操作的接口-外设控制)
无条件传送(字符型)，条件传送(字符/块型)
立即响应，同步联络、异步联络 ←影响联络线的设置
操作码
I/O端口地址
GPR编号
总线
CPU
主存
I/O接口1
…
外设1
I/O接口n
外设n
主机
设置I/O端口暂存信息(数据/状态/命令)
思考：CPU与条件传送设备的1次I/O，至少需执行几条指令？
Notes: 思考：4条，启动、读状态、判断就绪、数据传送。 P7-看目标从设备识别方法 上页-看传送方式&联络方法

## Slide 10
*I/O方式类型：
3、I/O的传送控制方式 —I/O软件的组织
指CPU对数据传送的管理方式(何时传/如何传)，又称I/O方式
*I/O方式的目标：减少I/O开销(I/O所占CPU时间)，提高传输速率
*I/O方式示例：糖(数据)在讲台(主存)上，
老师(CPU)组织10个孩子(外设)每人吃4颗糖
CPU
主存
…
总线
外设0
外设1
外设n-1
程序直接控制方式(程序查询+直接传送)、
程序中断方式、
直接存储器访问方式、
通道方式等
面向无条件传送设备
需要额外硬件支持
①拿1颗糖，给孩子，看着他，等到他吃完时…(下颗糖)；下个孩子…
②拿1颗糖，给孩子，改作业，听到他报告时…(下颗糖)；下个孩子…
③告诉孩子吃糖规则(4颗/自己拿…)，改作业，听到他报告时…(下个孩子)
④写吃糖规则/名单/要求，给班长，改作业，听到他报告时…(结束)

## Slide 11
*程序查询方式： --又称轮询(Polling)方式
传送控制原理—
I/O开销—
*直接传送方式：
传送控制原理—
I/O开销—
(1)程序直接控制I/O方式 --程序控制I/O方式
*I/O功能：CPU-外设间、传送1个数据/次 ←适于字符设备
└──────←┴←CPU执行I/O指令(产生总线操作)
*分类：程序查询(面向条件传送设备)、直接传送(面向无条件传送设备)
CPU启动设备后，不断地查询设备状态，
直到设备准备就绪时，才传送数据
CPU随时可传送数据 ←无需启动及查询
1个指令周期/数据
m个指令周期/数据，CPU与外设串行工作
└─＝(开始启动→传送完成)的时延
OUT指令(命令)
IN指令(状态=1)
…
IN/OUT指令(数据)
CPU
IN指令(状态=0)
响应总线操作；启动外设，一直采集状态(就绪时暂存/转发数据)
I/O接口
外设
准备(就绪时收/发数据)

## Slide 12
*传送控制原理：
*I/O开销：
(2)程序中断I/O方式 --中断驱动(interrupt driven)I/O方式
*I/O功能：CPU-外设间、传送1个数据/次 ←适于字符设备
└──────←┴←CPU执行I/O指令(产生总线操作)
CPU启动设备后，继续执行现行程序；
I/O接口在设备准备就绪时，向CPU提出请求；
CPU响应请求，传送数据、返回现行程序
k个指令周期/数据，CPU与外设部分并行工作
└←＝(中断响应＋中断服务程序)的时延
4
思考：上图执行IN指令可立即读出外设数据，数据预先存放在哪里？
响应总线操作；启动外设，一直采集状态(就绪时提出请求等)
中断接口
外设
准备(就绪时收/发数据)
OUT指令
(命令)
当前程序
(续1)
IRET指令
(返回)
…
IN指令
(数据)
CPU
响应
OUT指令
(命令)
当前程序
(续2)
中断服务程序
当前程序
再次启动设备
当前程序
Notes: 思考—放在I/O接口的数据端口中，总线操作只能访问到I/O端口。 P4-看外设-端口的关系

## Slide 13
*传送控制原理：
*I/O开销：
(3)直接存储器存取方式 --DMA(Direct Memory Access)方式
*I/O功能：主存-外设间、传送1批数据/次 ←适于块设备
└──────←┴←DMA接口产生总线操作
└←具有总线控制功能(主设备)的I/O接口
CPU发送I/O需求、启动设备后，继续执行现行程序；
DMA接口实现数据传送控制(1批)，结束时向CPU提出请求；
CPU响应请求，处理结束事宜、返回现行程序
n个指令周期/批数据，CPU与外设可并行工作
└─＝(传送准备＋中断响应＋结束处理程序)的时延
OUT指令(传送准备)
当前程序(续1)
结束处理程序
CPU
响应
当前程序(续2)
响应总线操作
DMA接口
准备
控制传送
准备
…
主存
数据1
外设
数据s
…
当前程序
中断服务程序
传送需求
启动设备
当前程序
主存缓冲区首地址、传送字数、传送方向等

## Slide 14
*通道方式： --DMA方式的发展
通道—
传送控制原理—
I/O开销—
*IOP方式： --通道方式的发展
(4)通道及I/O处理机(IOP)方式
*I/O功能：主存-外设间、传送1个或1批数据/次 ←适于字符/块设备
└─────←┴←通道或IOP执行程序实现
专用处理器，实现外设的管理/状态监测/传送控制
CPU执行访管指令后，继续执行现行程序；
└←系统调用(编制通道程序、启动通道)
通道执行通道程序(主存中)，结束时向CPU提出请求；
CPU响应请求，处理相应事宜、返回现行程序
比DMA少(CPU无需实现传送准备)
用专用处理机实现I/O控制 ←与CPU不共享主存
回目录
CPU
主存
…
系统总线
通道0
通道1
I/O接口
外设
外设
…
通道总线
外设

## Slide 15
*外设的分类：
按交互方式分—人-机交互、机-机通信(磁盘/网络等)
按功能行为分—输入/输出、存储(磁盘等)
按传送批量分—字符(如键盘)、块(如磁盘) ←指一次I/O的数量
*外设的组成：
设备接口—
*外设的连接：
§7.2 外部设备
部件＋[驱动器＋]设备控制器 ←驱动器(如光驱)可选
即通信接口(如USB) ←便于连接
└←接口电路放在设备控制器中
基于总线&I/O接口
I/O接口
总线
CPU
主存
主机
外部设备
设备
驱动器
机/电/光
/磁部件
设备
控制器
※主要内容：I/O设备(×)、存储设备(◇)的组成、工作原理

## Slide 16
1、输入/输出设备 (不考，了解字符设备)
仅介绍键盘，其它设备(打印机/显示器)自学
*非编码键盘：
基本组成—仅按键阵列 ←行线=0时，列线＝0/1表示有/无按键
通信过程—
软件检测按键、转换编码(基于坐标)
├←各行线＝0、列线≠全1时，有按键
└←某行线＝0、列线≠全1时，为该行某列
*编码键盘：
并行输出接口
+5V
并行输入接口
键号k←i*4＋C为0的列号
行号i←0，L←1110
N
C=1111?
输出行线L(L=0000)
输入(读)列线C
Y
输出行线L
输入列线C
C=1111?
Y
i←i＋1，L←L<<循环1
i＞3?
Y
N
N
--无条件传送方式的字符设备(随时传送数据)

## Slide 17
键盘接口：
数据格式：
工作原理—
通信过程—
*编码键盘：
基本组成—按键阵列、计数器、译码器、ROM、传送电路等
(教材上图7.7有缺陷)
常为USB(Vcc/Gnd/D+/D-)或PS/2(Vcc/Gnd/Clock/Data)，
用帧格式约定
复位T(启动)→检测(有则置位T)→等待传送数据
└────←I/O软件控制→──────┴──┘ └→传后自动复位T
I/O接口启动/查询、设备应答 ←n事务/数据，m帧/事务
串行通信用时钟线或约定速率实现位间定时
列译码器
4位计数器CNT
ROM
CS
传送电路
(串行接口)
键盘I/O接口
Data
Clock
1
时钟
发生
器
&
说明：
译 码 器—按键定位
单稳电路—按键检测
计 数 器—循环扫描
ROM—编码转换
单稳电路T
复位
4×4
键盘阵列
行译码器
置位
1
同步头
帧类型
数据域
同步尾
接口
键盘
启动帧
T复位
传数据&复位T
数据帧
有按键
(T=1)
传送帧
应答帧
…
查询帧
检测
查询帧
检测
状态帧
软件
--条件传送方式的字符设备(就绪时传送数据)

## Slide 18
2、存储设备 (不考，了解块设备)
仅介绍磁盘MEM，其它设备(光盘等)自学
*磁盘结构： --块设备(传送多个数据/次)
*磁盘MEM组成：
磁盘接口—
*工作原理：
包含多个磁道，多个记录块/磁道； ←磁盘地址＝<磁道号,记录块号>
寻址时先寻道、再等待(移动磁头、等待转到目标记录块[磁盘匀速转动])
由盘片、驱动器、设备控制器组成
有IDE(又称ATA[上图])、USB等 ←趋势为串行接口
└←并行通信，异步联络用请求/应答线(REQ/ACK等)实现
读出放大
写入驱动
磁头
选择
主轴电机
比较与控制
音圈电机
位置检测
柱面号
数据缓冲
设备接口控制
格式控制
并/串转换
串/并转换
数据编码
数据译码
时钟发生器
DMA控制
数据控制
数据分离
磁盘I/O接口
Data
REQ
BUSY
C/D
DREQ
DACK
ACK
盘号
磁道
位信息磁化元
条件传送方式
Data线
当前类型
寻址状态(异步)
读—收命令→寻址→发状态(就绪[DREQ])→读出&发数据
写—收命令→寻址(磁道&记录块)→发状态→收数据&写入
数据准备状态

## Slide 19
*信息记录格式：
编址单位—
定长记录格式—
磁盘地址：
磁盘容量：
扇区格式：
变长记录格式—
记录块(含多个数据)， ←降低寻址开销
记录块格式有定长、变长2种
记录块称为扇区，
扇区大小固定、扇角固定
S＝2m个盘面×容量/盘面＝2n个柱面×容量/柱面
＝2m×(2n×2p×SP) ＝(2n×2m)×(2p×SP)
│ │ └←预留的接收方响应时间(磁盘匀速转动)
│ └←提高传输可靠性
└←寻址无需从0扇区开始计数，可减少等待时间
记录块大小可变，数据域中包含长度字段
0道0扇区
0道1扇区
1道2扇区
磁道号(n位)
盘面号(m位)
扇区号(p位)
头空
同步字符
地址标志
扇区地址
CRC
间隙
同步字符
数据标志
数据
CRC
尾空
ID域
数据域
利于匀速转动＋定时采样

## Slide 20
*主要性能指标：
存储容量—
数据传输率—
平均访问时间—
S＝磁道数×磁道长度×记录密度 ←格式化前基于长度
S＝磁道数×扇区数/磁道×扇区大小 ←格式化后基于扇区
Dr＝磁道容量×磁盘转速
TA＝T平均寻道＋T平均等待＋T数据传送 ←T数据传送可忽略
└当前→目标┘
例1—某磁盘有50000个磁道，磁盘转速为7200RPM(转/分钟)；磁盘格式化后1000扇区/磁道、扇区大小为512B，平均寻道时间为8ms，请回答下列问题：
(1)磁盘容量＝
(2)数据传输率＝
(3)平均访问时间＝
50000×1000×512B＝25.6GB＝25GiB
(1000×512B)×(7200÷60)＝61.44MB/s
8ms＋[1/(7200÷60s)]÷2＋[1/(7200÷60s)]÷1000
＝8ms＋4.17ms＋8.33ns≈12.17ms
MEM容量单位：RAM类(寻址用译码器)的1KB＝210B，
其余(寻址与时间有关)的1KB＝103B； ←历史原因所致
容量单位统一：非RAM的用1KiB表示210B，1KB则表示103B
T数据传送<<T平均等待，可忽略
平均等待半圈
Revolutions Per Minute

## Slide 21
回目录
※外设的特点小结：
*传送方式：
无条件传送—
(简单设备)
条件传送—
(复杂设备)
*联络方式：
立即响应— ←面向无条件传送
异步联络— ←面向条件传送(并行)
同步联络— ←面向条件传送(串行)
*设备接口：
串行有USB/PS2等，并行有Centronics、IDE、VGA、HDMI等
可随时传送数据；都为字符设备(并行传输)
└←如LED/开关 └←1个数据/次
先启动设备，等到设备就绪时，才传送数据；
可为字符设备/块设备(均可并行传输/串行传输)
(表示数据何时有效)
无需启动
否则无法确定间隔
串行效率低
1
同步头
帧类型
数据域
同步尾
n
D1
D2
D3
位间
数据间
Req/Ack
CLK
1
CPU
主存
I/O接口i
…
总线
主机
I/O接口k
n
I/O接口j
外设(并行)
外设(串行)
外设(简单)
n
无需联络信号线(随时有效)
用请求/应答线指明(1个数据/定时)
用同步头或时钟线指明(1个位/定时)
└←帧中 └←常省略(约定或侦测速率)

## Slide 22
1、I/O接口的功能
*I/O接口：
§7.3 I/O接口
主机-外设间的连接电路，负责中转各种信息
└←命令/数据/状态
*I/O接口的功能：
数据缓冲—
操作中转—
状态监测—
通信控制—
信号转换—
*I/O端口：
用寄存器暂存来自主机/外设的数据
用寄存器暂存主机的操作命令，并适时转发
持续监视外设工作状态，并暂存到寄存器中
实现与主机交互、与外设通信 ←有需要时
└←思考：通过什么信号线传输命令/状态信息？
实现接口-外设间的信号转换(格式/电平/时序等)
可与数据总线交换信息的寄存器(称为数据口/控制口/状态口)
※主要内容：I/O接口的功能、组成及工作原理、访问方法
ALU
CU
BIU
外设1
I/O接口1
主存控制器
内存条
…
外设n
I/O接口n
外设就绪时
软件可访问
Notes: I/O接口仅中转信息，永远不会主动产生信息。 思考：通过DBus

## Slide 23
(1)I/O接口的组成
*基本组成：总线缓冲器、I/O端口、设备选择、控制逻辑等
*工作原理：
--2段式中转
主机侧— (按总线标准)
外设侧— (按通信协议)
有总线操作时，暂存命令/数据(Out时)、或发送数据/状态(In时)
持续检测&暂存外设的状态，
设备就绪时转发命令、发送或接收数据(连接输出设备或输入设备)
2、I/O接口的组成
数据输出寄存器
状态寄存器
数据输入寄存器
控制寄存器
控制逻辑
信号转换逻辑
数据总线
控制总线
外设信号
数据缓冲
地址锁存
地址总线
高位
设备选择
端口地址译码
低位
7
Notes: 上页-看功能需求，P7-看设置设备选择电路的原因

## Slide 24
(2)I/O接口的分类
*按数据的传送方式分类：
并行接口—
串行接口—
*按功能的选择方式分类：
可编程接口—
不可编程接口—
*按传送的控制方式分类：
查询接口—
中断接口—
DMA接口—
接口-外设间同时传送n位数据，1个数据/次
接口-外设间同时传送1位数据，1个帧/次
可通过软件选择接口的当前功能
须通过硬连线选择接口的当前功能
不实现传送控制，记录状态(就绪否)
不实现传送控制，记录&报告状态(就绪否)
实现传送控制，记录&报告状态(结束否)
思考：串行接口可否连接无条件传送设备？查询接口是否必有控制口？
发送请求
注：接口-主机间为并行传送方式(总线)
CPU负责实现
适于字符设备
←适于块设备
Notes: 思考—否，串行传输位间须进行定时，无条件传送设备传送时无法实现位间定时，故无法连接； 是，所连设备为条件传送设备，设备启动命令需暂存在控制口中。

## Slide 25
*访问方法：
*访问指令：
ISA统一编址时—
ISA独立编址时—
*访问时机：
3、I/O接口的软件访问
访存指令
如：MIPS的lw rt,disp(rs) 及 sw rt,disp(rs)
I/O指令
如：8086的I/O指令为 IN AL,DX 及 OUT DX,AL
8086的访存指令为 MOV AL,[BX] 及 MOV [BX],AL
取决于软件需求、I/O方式(如查询/中断)
作业7-1：P293— 4、9、10
说明：C语言为 BYTE _inp(unsigned short usPort);
BYTE _outp(unsigned short usPort，BYTE btData);
操作码
I/O端口地址
CPU的REG号
CPU执行相应的机器指令，访问一个I/O端口
└→产生总线事务→I/O接口响应事务→┘
操作码
MEM单元地址
CPU的REG号
回目录
∈I/O端口区域

## Slide 26
§7.4 程序直接控制I/O方式
11
23
※主要内容：I/O控制流程，I/O接口的组织(I/O端口、所支持操作)
*I/O控制流程：
*I/O软件组成：
*I/O开销：
优化—
1、程序查询方式的I/O控制流程
CPU启动外设后，不断查询外设状态，
直到外设就绪时，才传送数据
程序中用I/O指令实现所需的I/O操作
开始查询→数据传送完成的时间 ←可忽略启动(仅1次)
用定时查询代替独占查询 ←减少查询时间
outp(PACtrl,RA); //启动，写控制口
do { st = inp(PAStat); //查询，读状态口
} while (!st);
outp(PAData,RB); //传送，读/写数据口
1次I/O
接口
CPU
…
启动
查询
启动
查询
…
查询
传送
独占查询
其它
1次I/O
启动
启动
查询
…
查询
传送
定时查询
就绪？
N
与外设交换数据
读外设状态
Y
传完？
启动外设
N
Y
Notes: P11-看程序查询方式基本思想，P23-看I/O接口的端口类型

## Slide 27
设备选择
控制口
数据口
Q
BS R
状态口
…
外部设备(输入)
Q
RD R
&
SD
端口译码
CBus
DBus
ABus
*I/O端口的组织：
*所支持操作的组织：有3种操作(面向CPU)
启动设备操作—
启动完成时的动作：
查询状态操作—
传送数据操作—
须设置状态口(含就绪/忙位)、控制口(含启动位)
2、程序查询方式的I/O接口组织
响应总线事务(写控制口)，就绪时转发命令到外设
状态位←1、暂存数据(IN时)、启动位←0(→BS=0)
响应总线事务(读状态口) ←状态为最新[持续检测]
响应总线事务(读/写数据口) ←OUT时先准备数据后启动
⑵
⑴
⑶
←
⑶
㈡
㈠
㈢
─
㈢
异步联络方式的数据接收
⑤启动设备
⑦设备工作结束
⑥数据
⑧
④
③
②
①
→
③
思考：没有控制口行吗？
不行，无法知道何时需要启动

## Slide 28
*I/O控制流程：
*I/O接口的组织：
端口的组织—
所支持操作的组织—
*I/O软件组成：
3、直接传送方式的I/O组织
CPU随时可传送数据 ←无需启动/查询
仅设置数据口，必是并行接口 ←串行性/价低
仅数据传送操作，组织同程序查询方式
程序中用I/O指令实现数据传送(同程序查询方式)
例2—某8位总线上的并行输出接口连接了8个信号灯，该接口采用直接传送方式工作、数据口地址为0060H。编写不停地轮流点亮各个信号灯(各保持1s)的C语言程序段。
BYTE Lamp[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,…};
while ( !kbhit() ){
for ( int i=0; i<8; i++ ){
outp(0x0060, Lamp[i]);
Sleep(1000); //延迟1s
}
}
解—0#灯(最右边)亮时，数据口的值应为 。
25
0xFE
回目录
思考：若改为0V，Lamp[]=？
…
CPU
主存
并行输出接口
+5V
Notes: 上页-看I/O接口组成，P25-看C语言的I/O函数格式

## Slide 29
1、程序中断方式的I/O控制流程
*I/O控制流程：
*I/O软件组成：
*I/O开销：
响应中断＋执行中断程序的总时间
§7.5 程序中断I/O方式
CPU启动设备后，继续执行现行程序；
I/O接口在设备准备就绪时，向CPU提出请求；
CPU响应请求，传送数据、返回现行程序
主程序&中断服务程序，启动&传送用I/O指令实现
※主要内容：I/O控制流程，中断处理过程，I/O接口组织，中断系统结构(△)
static void interrupt intx()
{ char ch = inp(PAData); //传送
buff[ndx++] = ch;
if (ndx<_MAX) outp(PACtrl,RA);
}
当前程序
中断程序
CPU
中断接口(设备)
响应
返回
中断
请求
响应
返回
传送
请求
传送
启动
启动设备
void main()
{ ;其他功能
outp(PACtrl,RA); //启动
;继续其他功能
}

## Slide 30
2、中断的处理过程
(1)中断的类型 (广义的中断概念)
*可屏蔽中断与不可屏蔽中断： (基于请求的紧急程度)
处理时机—
返回方式—
可屏蔽的实现—
*向量中断与非向量中断： (基于响应的实现方法)
识别事件类型(异常/中断)方法—
获得处理程序入口地址方法—
*单重中断与多重中断： (基于处理过程是否重叠)
常见应用—
响应时为单重方式，处理时可为多重方式 ←针对INTR
└←硬件使IF←0 └←服务程序中可使IF←1
(当前/多个、当前)指令周期结束时 ←易实现+不影响速度
均为下条指令
PSR含IF位(允许/屏蔽)，软件可控(用开/关中断指令)
I/O中断∈可屏蔽中断
硬件判优、 软件查询
硬件查IVT、软件调用子程序
5-72
5-75
请求A 请求B(B比A更紧急)
中断程序B
中断程序
当前程序
中断程序A
请求A 请求B
中断程序A②
中断程序B
中断程序A①
Notes: INTR—大多是I/O中断，时钟中断是非I/O中断
多重中断只在向量中断时才发生

## Slide 31
(2)中断的过程
*中断响应：CPU的中断机构(硬件)实现(由CU产生μOPCmd序列)
⑴保存断点及程序状态— ←GPR由软件保存
实现：
⑵关中断— ←避免INTR(很频繁)处理过程被打断
实现：
⑶识别事件类型并转入处理程序— (共3个子任务)
①识别事件类型 ②获得处理程序入口地址 ③PC←入口地址
向量方式实现：
INTR—
NMI—
非向量方式实现：
保存在寄存器(栈)中 ←栈用于支持多重中断
使PSR的IF位←0 ←响应时为单重中断
中断响应操作(获得x)、访存操作(获得y=IVT[x])、PC←y
└←最紧急的I/O接口响应(机制类似总线仲裁) ←稍后讨论
(x＝常数) 访存操作(获得y=IVT[x])、PC←y
PC←常数 ←①②在处理程序中完成
回顾：异常&中断的事件类型保存在哪？
异常在CPU中(异常原因REG、⑴时)，
NMI无需保存(值固定[仅1种]、处理时查询)
INTR在各I/O接口中(状态口、请求时)
回顾
Notes: 上页-看向量/非向量方式的事件类型识别方法

## Slide 32
*中断处理：处理程序(软件)实现
处理程序的功能—
中断返回指令的功能—
(硬件)中断响应
保存断点及PSW，关中断，识别事件并转入处理程序
(软件)中断处理
只传送1个数据，不破坏现场(GPRs)；
可支持多重中断(默认为单重)；
可改变处理优先级(正服务-未响应请求间) ←稍后讨论
└←如用屏蔽字表示
恢复所保存的断点及程序状态
保存现场
设备服务
中断返回
恢复现场
仅保存程序所用GPR
开中断
保存现场
设备服务
中断返回
关中断
恢复现场
不响应新INTR请求
(单重中断)
可响应新INTR请求
(多重中断)
I/O开销↓(硬件等待再次就绪)
及屏蔽字
及屏蔽字
修改屏蔽字

## Slide 33
例—某CPU主频为50MHz、CPI＝5，中断响应需要6个时钟周期。外设D的数据传输率为20KB/s，每次传输16位数据，相应的中断服务程序包含10条机器指令。
(1)D可否用中断方式I/O？若能，D不停地I/O时，CPU用于D的I/O时间占整个CPU时间的%为多少？
(2)若D的数据传输率为1MB/s，可否采用中断方式I/O？
解—⑴2次中断请求间隔TI/O＝
一次I/O所占CPU时间TINT＝
I/O占CPU时间%＝ ，
∴
1.12%
可采用中断方式I/O。
⑵TI/O＝2B/1MBps＝2μs，
I/O占CPU时间%＝1.12/2＝56%，
∴
不应采用中断方式I/O。 ←CPU无法及时响应其余外设
2B/20KBps＝100μs，
(6＋10*5)/(50*106)＝1.12μs，
1次I/O
中断程序
其它程序
外设
CPU
响应
TINT
TI/O
响应

## Slide 34
*功能：
*I/O端口的组织：
*中断请求的组织：
产生请求—
撤销请求—
*所支持操作的组织：有3种(查询方式)＋1种(中断方式)
中断响应操作—
3、中断接口的组织
27
31
EI＝1、外设刚就绪时 (由启动操作触发,INT的↑逻辑＝RD&EI)
中断响应操作时 (被询问表示可获得服务、应撤销)
响应总线事务(提供中断类型号)、撤销请求
支持查询方式，可产生/撤销中断请求、提供中断类型号[可选]
└←中断响应时→┘└←向量中断可能需要
控制口含中断允许位EI，状态口含中断请求位INT
(Enable Interrupt)└←EI＝0/1为查询/中断方式
设备选择
控制口
数据口
Q
BS R
状态口
…
外部设备(输入)
Q
RD R
&
SD
端口译码
CBus
DBus
ABus
中断请求
中断响应
&
⑤启动
⑦就绪
⑥数据
⑧
④
③
②
①
→
③
⑨
中断类型号
Q
R INT
EI
&
⑴
⑵
⑵
←
⑶
Notes: P27-看查询接口结构， P31-看提供中断类型号的需求（向量中断时需要）

## Slide 35
(1)识别中断源的组织
*目标：
*请求连接：
*判优方法：
*常见的选择：请求连接—
判优方法—
选出最紧急请求，产生其中断类型号，撤销该请求
└←～请求线连接 └─←～事件识别方法→─┘
 | 软件识别(非向量) | 硬件识别(向量方式) | 
 | 软件判优 | 串行判优 | 并行判优
请求连接 | 共用请求式 |  | 独立请求式
判优原理 |  |  | 
中断类型号的提供 |  |  | 
请求撤销的方法 |  |  | 
按序查询
(静态优先级)
不需要(函数调用)
读状态口时
自动轮询
(静态优先级)
中断接口(→DBus)
中断响应操作时
基于连接次序
(动态优先级)
中断机构(直接)
读/写数据口时
INTR、NMI均为共用请求式(可扩展性好)
INTR并行判优(速度快)，NMI软件判优(1个事件)
└←需增设中断控制器(串-并转换)
类似总线仲裁方式
4、中断系统的结构
中断源1
…
中断机构
中断源n
INTR
μOP
中断源n
中断机构
中断源1
μOP
…
INTR1
…
INTRn
类型号
类型号
INTA
DBus
31
INTR
中断机构
…
INT控制器
INTA
IR0
IR7

## Slide 36
*中断控制器的组成：
本质—
功能&组成—
并行判优部件(面向中断源)＋中断源(面向CPU)
①检测并记录中断请求、向CPU提出中断请求
②处理中断响应操作(提供中断类型号、复位所选请求)
└←＝起始中断类型号+IRi
③处理I/O操作(如设置工作方式、起始中断类型号)
└←优先级管理策略等
④管理中断优先级(含响应优先级、处理优先级) ←下页
未响应请求间→┘ └←正服务-未响应请求间
中断响应INTA 中断请求INTR
IR0
IR7
DBus
CBus
ABus
中断控制器
接口逻辑
其他端口
排队器
(编码器)
复位
中断类型号
形成逻辑
A
并行判优的实现
中断
请求
IRR
≥1
…
…

## Slide 37
*中断优先级的管理：
应用需求—
中断响应优先级管理— (未响应的请求间)
中断处理优先级管理— (正处理-未响应的请求间)
中断屏蔽：
硬件判优：
约定优先级(如IR0→IR7递减)，用判优电路(排队器)实现
←用于多重中断
用屏蔽字管理未响应请求，允许者用响应优先级判优
└←占1位/请求、放在屏蔽REG中，软件可修改(灵活)
用服务REG管理正服务请求，两者用响应优先级判优
└←占1位/请求，软件不参与(简单)
处理程序
主 程 序
中断请求
①
②
③
① ②
③
响应优先级例：①→③递减
处理优先级例：
①时—禁止②③ 000
②时—允许① 001
③时—允许①② 011
中断响应INTA 中断请求INTR
IR0
IR7
DBus
CBus
ABus
中断控制器
接口逻辑
其他端口
排队器
(编码器)
复位
中断类型号
形成逻辑
A
中断
请求
IRR
≥1
…
…
中断屏蔽IMR
有2种
方法
(常混用)
比较器
(A＞B)
中断服务
ISR
B
&
排队器
(编码器)
…
32
Notes: P32-看屏蔽字

## Slide 38
(2)中断系统的结构 (以向量中断为例)
*基本组成：
*事件组织：
*事件的检测：
*事件的响应：
*处理的返回：
Event
判优逻辑
检测逻辑
…
中断机构
后援REG
(栈)
异常类型REG
CU
≥1
数据通路
…
PC及PSR
…
I/O接口n
NMI
INTR
INTA
异常
&
&
BIU
主存
中断
控制器
I/O接口1
…
…
标志IF
End
EPC
系统总线
IPrg
IVT
≥1
…
35
IF←0
①
①
②
③
④
⑤
⑦
④
⑤
⑥
⑶⑷
检测时机不同(随时/指令周期结束时)，产生不同Event
└←响应操作不同
保存+关中断+转入处理程序 ←CU基于Event产生μOPCmd序列
恢复所保存断点及PSW到PC及PSR中
└←当前/下条指令地址
硬件(中断机构+I/O接口)、软件(IVT+各处理程序)
异常&INTR有多个，NMI仅1个(概率低/可软件查询实现)
共用请求式连接
+并行判优
作业7-2：P294—15、16、17
立即
└←用随时检测+约束条件实现
Notes: P35-看串行判优需设置INTA#

## Slide 39
§7.6 DMA方式
*I/O功能分析：主存-外设间、传送1批数据/次 ←适于块设备
└←CPU放不了[直接传好]←┘
特点—
要求—
CPU
主存
查询接口
…
总线
外设(字符型)
主机
中断接口
DMA接口
外设(字符型)
外设(块型)
…
传送不占CPU时间、1个数据/总线周期
(DMA接口实现) (中断需多个指令周期)
①DMA接口可为总线主设备
②CPU只负责传送准备及结束处理工作
└←设置传送字数&主存首址、启动设备等
③CPU需在数据传送期间让出总线使用权 ←如磁盘定时传送
※主要内容：DMA传送方式，DMA接口结构，DMA传送过程
思考：CPU与DMA接口均访问主存，希望并行工作，应如何解决访存冲突？
⑴存储系统设置Cache，CPU访问Cache＋DAM接口访问主存 ←以MEM为中心
⑵有冲突时(Cache缺失)，优先I/O访问(CPU可等待＋块设备不能停[定时传送])

## Slide 40
*I/O控制流程：
*I/O软件组成：
*I/O开销：
CPU发送需求(字数/首址等)、启动设备后，继续执行现行程序；
DMA接口实现数据传送(1批[管控设备状态])，结束时向CPU提出请求；
CPU响应请求，处理结束事宜(校验/再次启动等)、返回现行程序
主程序、中断服务程序 ←程序结构类似中断方式
(传送准备) (结束处理) ←DMA接口负责数据传送
(传送准备+响应中断+执行中断程序+访存冲突)的时间
当前程序
中断程序
CPU
DMA接口(外设)
发送需求
中断请求
启动
设备
发送
需求
响应
返回
中断请求
响应
返回
启动
设备
主存
…
…
引子：如何减少CPU访存冲突的等待时间？

## Slide 41
*CPU停止访问法：
*周期挪用(窃取)法：
*分时交替访问法：
*常见选择：
特点—
传输效率高，
CPU工作效率低，
适于快速块设备
特点—
传输效率较高，
CPU工作效率高，
适于慢速块设备
1、DMA的传送方式 --DMA接口获得总线使用权的方法
首个数据就绪时申请，所有数据传送后放弃(撤销)
每个数据就绪时申请，每个数据传送后放弃
按时间片轮流分配(无需申请-分配)
特点—
传输效率低，
CPU工作效率较高，
适于T访存间隔＞2TM
DMA接口支持多种传送方式，软件在传送准备时指定某种方式
CPU 工作状态
DMA接口 工作状态
传送
传送
访存
访存
访存
访存
分时信号
C1
C2
总线使用权
CPU
DMA
CPU
DMA
CPU
DMA
CPU
DMA
CPU
工作状态
应答HLDA
请求HRQ
工作状态
DMA接口
传送
等待就绪
传送
等待就绪
传送
访存
访存
访存
访存
总线使用权
CPU
DMA
CPU
CPU
DMA
CPU
DMA
CPU
工作状态
应答HLDA
请求HRQ
工作状态
DMA接口
访存
不能访存(无总线使用权)
访存
传送
等待就绪
传送
等待就绪
传送
总线使用权
CPU
DMA接口
CPU

## Slide 42
*DMA接口功能：
*DMA接口结构：
中断式I/O接口的请求逻辑—
DMA传送的控制逻辑—
2、DMA接口的基本结构
①中断式I/O接口 ←传送结束时需要
②DMA传送控制(总线请求/撤销、总线传输控制、批量管理)
传送结束时产生请求
MAC及WC，总线控制，DMA控制(含请求/应答)
思考：总线传送1个数据/次，如何实现批量传送？接口如何提供支持？
循环方式传送，
MEMR/MEMW
主存地址计数器MAC
传送字数计数器WC
EOP(结束)
DMA请求逻辑
DREQ
DACK
HRQ
HLDA
DMA控制逻辑
总线控制
计数器控制
控制REG
DBus缓冲器
数据缓冲REG
状态REG
中断请求逻辑
外 设
ABus锁存器
CBus逻辑
INTR
主
存
IOR/IOW
CPU
INTA
设置2个计数器，传送基于计数器

## Slide 43
3、DMA的传送过程
例：传送需求如图所示，假设磁盘适配器的控制口为RegC，暂存磁道号、扇区号的端口为RegT、RegF
(1)预处理(DMA初始化)
任务—CPU使用I/O指令设置传送参数、启动外设
*设置传送参数： ←与外设特性无关
*启动外设： ←与外设特性有关
发送缓冲区首址、传送字数、传送方向及传送方式等
发送操作命令及参数
①MAC←b
②WC←512
③RegC←写主存、周期挪用
④RegT←x
⑤RegF←y
⑥RegC←DMA方式、读磁盘
x磁道
y扇区
缓冲区首址为b
512B大小
磁盘
CPU
主存
DMA逻辑
I/O逻辑
磁盘适配器(DMA接口)
①②③
④⑤⑥
Notes: 上页-看MAC、WC

## Slide 44
(2)数据传送(DMA传送)
任务—DMA接口循环地传送数据(1个字/次)，结束时提出中断请求
*申请总线使用权：
*传送数据：
*实现循环：
②HRQ↑
③HLDA↑
外设就绪时申请(时机～传送方式[如周期挪用])
①就绪↑
DMA接口
I/O设备
CPU
主存
产生总线操作，撤销申请(时机～传送方式[如周期挪用])
④MEMW
DMA接口
I/O设备
CPU
主存
HRQ＝1
HLDA＝1
⑤HRQ↓
⑤HLDA↓
⑥MAC←(MAC)＋1、WC←(WC)－1
⑦若WC≠0，等待外设就绪(转入①、开始下个字)；
若WC＝0，产生中断请求(已传送完毕)
⑦等待就绪
启动↑
41
(3)后处理
任务—CPU响应中断请求，完成结束处理工作(如数据校验、开始下次)
教材上讲重新启动外设有误！块设备仅启动1次
Notes: P41-看周期挪用方式

## Slide 45
例—某CPU主频＝500MHz、CPI＝5，中断响应开销相当于2条指令执行时间。若外设的数据传输率＝0.5MB/s，其I/O接口所连总线宽度＝32bit、数据缓冲器大小＝4B，中断处理程序有18条指令。
(1)中断方式下，该外设I/O所占CPU时间的%？
(2)若外设数据传输率提高到5MB/s，改用DMA方式，DMA传送预处理及后处理共需500TC、块大小＝5000B，该外设I/O所占CPU时间的%？
解—(1) TI/O＝
TINT＝ CPU的时间%＝
(2+18)*5/(500*106)＝0.2μs， 0.2/8＝2.5%
1次I/O
中断程序
其它程序
外设
CPU
响应
TINT
TI/O
响应
DMA传送
其它程序
DMA接口
CPU
预处理
TI/O
TDMA
收需求
后处理
收
预处理
(2) TI/O＝
TDMA＝ CPU的时间%＝
500/(500×106)＝1μs， 1μs/1ms=0.1%
1/(0.5MB/4B)＝8μs，
1/(5MB/5000B)＝1ms，

## Slide 46
*DMA方式与中断方式的比较：
相同点—①与CPU的联络，都采用请求-响应方式
②I/O的过程，都由软硬件共同完成
不同点—
 |  | 中断方式 | DMA方式
适用设备 |  | 1个字/启动 | 多个字/启动
数据传送 | 传送实现 | 软件(CPU) | 硬件(DMA接口)
 | 对CPU的影响 | 暂停执行程序 | 暂停使用总线
请求-响应 | 请求优先级 | DMA＞中断 | 
 | 响应时机 | 指令周期结束时 | 总线周期结束时
I/O 性能 | 传送速度 | ＞1个指令周期 | ＝1个总线周期
 | 错误处理能力 | 有 | 无
作业7-3：P294— 25、29

## Slide 47
4、DMA接口的组织 (不考，拓展)
(1)通用型DMA接口的组织
*基本组成：仅具有DMA传送控制功能 ←提高通用性
*DMA传送过程的变化：
预 处 理—CPU分别对DMA接口、I/O接口进行操作
数据传送—DMA接口发出MEM地址及命令、IO命令及DACK，
结束时I/O接口提出中断请求
MEMW#/MEMR#
主
存
CPU
I/O接口
HRQ
HLDA
主存地址计数器
DBus缓冲器
ABus锁存器
CBus逻辑
IOW#/IOR#
EOP
传送字数计数器
DREQ
DACK
DMA
控制逻辑
外部
设备
控制REG
INTR
代替I/O端口地址
43
44
Notes: P43-预处理操作的变化，P44-看数据传送操作的变化

## Slide 48
(2)DMA请求判优的组织
任务—处理多个DMA接口与CPU的连接及响应
*DMA请求的连接方式： (类似中断请求的连接)
有共用请求式、独立请求式2种
*DMA请求的判优方式： (类似中断请求的判优)
有串行判优、并行判优2种，DMA接口无需给出类型号
※应用选择： (类似中断请求&判优的选择)
共用请求式连接、并行判优(需增设DMA控制器)
DMA
接口1
HLDA
DMA
接口n
DMA
接口1
CPU
HRQ1
DMA
接口n
HLDA1
…
…
CPU
…
…
HRQ
HRQ1
HLDA1

## Slide 49
*增强型DMA接口的类型：
选择型—
多路型—
*增强型DMA接口的结构：
(3)增强型DMA接口
可实现多个外设的DMA传送控制 ←即DMA控制器
某时间段内仅为一个外设服务，用于快速外设
某时间段内可为多个外设服务，用于中速外设
增设寄存器组、判优逻辑等
HRQ
HLDA
主存地址
REGs
DREQ0
DACK0
状态
REGs
DMA控制逻辑
I/O
接口0
…
MAC
WC
传送字数
REGs
CPU
设备号REG
控制REG
DMA请求判优逻辑
I/O
接口3
DREQ3
DACK3
…
回目录
注意：DMA接口是I/O接口，DMA控制器是传送控制部件！
不少教材将DMA接口称为DAM控制器，应注意区分！